## Slide 1
谢希仁 编著
计算机网络（第 8 版）
概 述
第 1 章

## Slide 2
1.1 计算机网络在信息时代中的作用
1.2 互联网概述
1.3 互联网的组成
1.4 计算机网络在我国的发展
1.5 计算机网络的类别
1.6 计算机网络的性能
1.7 计算机网络的体系结构

## Slide 3: 1.1 计算机网络在信息时代中的作用
1.1.1 计算机网络的定义
1.1.2 计算机网络的特点

## Slide 4: 信息时代：以网络为核心

## Slide 5: 三网融合
电信网络
有线电视网络
计算机网络
向用户传送各种电视节目
提供电话、电报及传真等服务
使用户能在计算机之间传送数据文件
Notes: 发展最快的并起到核心作用的是计算机网络

## Slide 6: 概念 Concepts
网络 Network
  通常指计算机网络
  由若干节点（如计算机、路由器、交换机等）和连接这些节点的链路组成的系统
互连网 internet
  泛指任何由多个网络通过路由器互联而成的计算机网络
因特网 ：
  全球最大、最重要的计算机网络
  全国科学技术名词审定委员会推荐的规范译名
互联网 Internet：
  目前流行最广，事实上的标准译名
互连网 ≠ 互联网

## Slide 7: 互联网 Internet
应用和服务
工作原理
游戏，视频，社交，电子邮件，购物，网店
网银，无现金支付，数字钱包，数字货币
…
互连结构，交换技术，
TCP/IP 体系结构与协议
…

## Slide 8: 互联网 Internet
重要基本特点
  连通性 connectivity
    使上网用户之间可以非常便捷、非常经济地交换各种信息
    好像这些用户终端都彼此直接连通一样
  资源共享 Sharing
    实现信息共享、软件共享、硬件共享
    由于网络的存在，这些资源好像就在用户身边一样地方便使用
是 Internet 提供许多服务的基础
已经融入人们的生活、工作、学习和交往
已经成为社会最为重要的基础设施之一
连通
Connectivity
共享
Sharing

## Slide 9: 互联网 Internet
负面影响
  传播病毒
  窃取：数据，钱财等
  散布谣言
  不良信息
  欺诈
  网瘾
  ……
需要加强对互联网的管理

## Slide 10: 互联网+ Internet Plus
互联网+
新的经济形态
互联网 + 各个传统行业
把互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域
互联网
工业
农业
教育
医疗
政务
商业
交通
金融

## Slide 11: 互联网+ Internet Plus
课堂讨论
  通过阅读：互联网+改变生活
  小组分工
  或结合自身实际情况，分析互联网带来的变化

## Slide 12: 课后思考
下面表述分别是哪个网？
  上网
  联网
  网民
  网吧
  网银
  网购
  网管
  知网

## Slide 13: 1.2 互联网概述
1.2.1 网络的网络
1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段
1.2.3 互联网的标准化工作

## Slide 14: 1.2.1 网络的网络
计算机网络
  由若干节点(Node)和连接这些节点的链路(Link)组成
  用于数据通信和资源共享
  节点可以是计算机、集线器、交换机或路由器等
图1-1 (a) 简单的网络
Node
Node
Node
Node
Link
Link
Link

## Slide 15: 1.2.1 网络的网络
多个网络通过路由器相互连接，构成覆盖范围更大的计算机网络
网络的网络 Network of networks
图1-1 (b) 由网络构成的互连网
Net
Net
Net
Net

## Slide 16: 1.2.1 网络的网络
图1-1 (b) 由网络构成的互连网
Net
Net
Net
Net

## Slide 17: 1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段
1969 – 1990
从单个网络 ARPANET 向互联网发展
4个节点 → 多个节点
1985 – 1993
建成了三级结构的互联网
主干网、地区网和校园网(企业网)
1993 –
全球范围的多层次 ISP 结构的互联网
1
2
3

## Slide 18: 第一阶段：1969 – 1990
阿帕网 ARPANET
  1969年诞生
  只有四个节点
    UCLA 加州大学洛杉矶分校节点
    SRI 斯坦福研究所节点
    UCSB 加州大学圣塔芭芭拉分校节点
    UTAH 犹他大学节点
  是一个单个的分组交换网，不是一个互连网
  1983 年，TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议
  使得所有使用 TCP/IP 协议的计算机都能利用互连网相互通信
  1983 年作为互联网的诞生时间
  1990 年，正式宣布关闭

## Slide 19: 第一阶段：1969 – 1990

## Slide 20: 第二阶段：1985 – 1993
国家科学基金网 NSFNET
  三级结构：主干网、地区网和校园网(企业网)
  覆盖了全美国主要的大学和研究所
  互联网中的主要组成部分
主干网
地区网
地区网
地区网
校园网
校园网
校园网
校园网
校园网

## Slide 21: 第二阶段：1985 – 1993

## Slide 22: 第三阶段：1993 –
互联网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)涌现
  提供接入到互联网的服务
  需要收取一定的费用
多层次 ISP 结构
  主干 ISP、地区 ISP 和本地 ISP
  覆盖面积大小和所拥有的 IP 地址数目的不同

## Slide 23: 第三阶段：1993 –

大公司
公司
本地 ISP
A
B
本地 ISP
主干 ISP
本地 ISP
本地 ISP
主干 ISP
主干 ISP

本地 ISP
本地 ISP

本地 ISP


内容提供者
IXP
校园网
校园网
地区 ISP
地区 ISP
地区 ISP
地区 ISP
IXP
通信举例：主机A → 本地 ISP → 地区 ISP → 主干 ISP → 地区 ISP → 本地 ISP → 主机B

## Slide 24: 第三阶段：1993 –
互联网交换点 IXP (Internet eXchange Point)
  允许两个网络直接相连并快速交换分组
  常采用工作在数据链路层的网络交换机
  世界上较大的 IXP 的峰值吞吐量都在 Tbit/s 量级
内容提供者 (Content Provider)
  在互联网上向所有用户提供视频等内容的公司
  不向用户提供互联网的转接服务

## Slide 25: 万维网 WWW
World Wide Web
20 世纪 90 年代问世
由欧洲原子核研究组织 CERN 开发
成为互联网指数级增长的主要驱动力
2019 年 3 月底，互联网的用户数已超过了 43.8亿
管理机构是万维网联盟 W3C（World Wide Web Consortium）

## Slide 26: 课后作业
阅读并翻译 Birth of the Commercial Internet - NSF Impacts | NSF - U.S. National Science Foundation

## Slide 27: 1.2.3 互联网的标准化工作
互联网的标准化工作对互联网的发展起到了非常重要的作用
…
RG
WG
…
…
RG
…
Area
Area
WG
WG
WG
互联网体系结构研究委员会 IAB
互联网研究指导小组 IRSG
互联网工程指导小组 IESG
互联网协会 ISOC
互联网研究部 IRTF
互联网工程部 IETF

## Slide 28: 标准发表：以 RFC 的形式
RFC：Request For Comments （请求评论）
所有的 RFC 文档都可从互联网上免费下载
任何人都可以用电子邮件随时发表对某个文档的意见或建议
但并非所有的 RFC 文档都是互联网标准。只有很少部分的 RFC 文档最后才能变成互联网标准
RFC 文档按发表时间的先后编上序号（即 RFCxxxx，xxxx 是阿拉伯数字）

## Slide 29: 标准化过程
RFCxxxx
互联网草案
Internet Draft
建议标准
Proposed Standard
互联网标准
Internet Standard
(STDxx)
草案标准
Draft Standard
标准轨道
非标准轨道
历史
Historic
信息
Informational
实验
Experimental

## Slide 30: 1.3 互联网的组成
1.3.1 互联网的边缘部分
1.3.2 互联网的核心部分

## Slide 31: 1.3 互联网的组成
互联网的核心部分
互联网的边缘部分
主机
路由器
网络
从互联网的工作方式上看，可以划分为两大块：
边缘部分：
  由所有连接在互联网上的主机组成
  由用户直接使用
  用来进行通信和资源共享
核心部分：
  由大量网络和连接这些网络的路由器组成
  为边缘部分提供连通性和交换

## Slide 32: 1.3.1 互联网的边缘部分
处在互联网边缘部分的就是连接在互联网上的所有的主机
这些主机又称为端系统 (End system)
端系统在功能上可能有很大差别：
  小的端系统：普通个人电脑、智能手机、网络摄像头等
  大的端系统：非常昂贵的大型计算机或服务器。
端系统的拥有者：可以是个人、单位、或某个 ISP

## Slide 33: 1.3.1 互联网的边缘部分
互联网的核心部分
Host
端系统
Smart phone
Camera
Cluster computer
server
互联网的边缘部分

## Slide 34: 计算机之间的通信
主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信
客户/服务器方式
  Client / Server 方式
  简称为 C/S 方式
对等方式
  Peer to Peer 方式
  简称为 P2P 方式

## Slide 35: 1. 客户-服务器方式（C/S 方式）
客户/服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系
客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方
通信可以是双向的，客户和服务器都可发送和接收数据
Client
运行客户程序
网络边缘
网络核心
Server
运行服务器程序
A
B
① 请求服务
客户 A 向服务器 B 发出请求服务，
服务器 B 向客户 A 提供服务。
② 得到服务

## Slide 36: 客户程序和服务器程序主要特点
客户程序
  被用户调用后运行，需主动向远地服务器发起通信（请求服务 - Request）
  必须知道服务器程序的地址
  不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统
服务器程序
  专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个客户请求（响应服务 - Response）
  一直不断地运行着，被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求
  不需要知道客户程序的地址
  一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持

## Slide 37: 2. 对等连接方式（P2P 方式）
两台主机在通信时不区分服务请求方和服务提供方
只要都运行了 P2P 软件，就可以进行平等的、对等连接通信
对等连接方式从本质上看仍然是使用客户服务器方式，只是对等连接中的每一个主机既是客户又是服务器
网络边缘
网络核心
运行 P2P 程序
运行 P2P 程序
D
C
E
F
运行 P2P 程序
运行 P2P 程序

## Slide 38: 1.3.2 互联网的核心部分
是互联网中最复杂的部分
向网络边缘中的主机提供连通性，使任何一台主机都能够向其他主机通信
在网络核心部分起特殊作用的是路由器 Router
  路由器是实现分组交换 (Packet Switching) 的关键构件
  其任务是转发收到的分组
  分组转发是网络核心部分最重要的功能
互联网的边缘部分
路由器
网络
互联网的核心部分
网络

## Slide 39: 1.3.2 互联网的核心部分
典型交换技术包括：
  电路交换：电话网络
  分组交换：电报网络
  报文交换：计算机网络

## Slide 40: 1. 电路交换 Circuit Switching
通信链路
  电线对的数量与电话机数量的平方（N2）成正比
  N(N –1)/2

## Slide 41: 1. 电路交换 Circuit Switching
绳路
  早期方式
5 部电话机两两直接相连，需 10 对电线。
N 部电话机两两直接相连，需 N(N –1)/2 对电线。

## Slide 42: 1. 电路交换 Circuit Switching
使用交换机
  当电话机的数量增多时，借助电话交换机/程控交换机动态地分配传输线路的资源
  交换俗称转接：把一条电话线转接到另一条电话线，使它们连通起来
交换机

## Slide 43: 1. 电路交换 Circuit Switching
三个阶段：
  建立连接：建立一条专用的物理通路（占用通信资源）
  通话：主叫和被叫双方互相通电话（一直占用通信资源）
  释放连接：释放刚才使用的专用的物理通路（归还通信资源）
A
B
电信网
中继线
用户线
用户线
C
D
E
F
交换机
交换机
交换机
交换机

## Slide 44: 1. 电路交换 Circuit Switching
特点
  资源独占：通话的两个用户始终占用端到端的通信资源
  资源利用率很低：计算机数据具有突发性，这导致在传送数据时，真正用来传送数据的时间往往不到 10%，甚至不到 1%；通信线路资源在绝大部分时间里都是空闲的

## Slide 45: 2. 分组交换 Packet Switching
分组交换以分组作为数据传输单元
发送前，先把较长的报文划分成更小的等长数据段
报文 Packet
数据 Data 数据 Data 数据 Data

## Slide 46: 2. 分组交换 Packet Switching
数据段前面添加首部就构成了分组 Packet
分组又称为包，而分组的首部也可称为包头
发送端依次把各分组发送到接收端
数据 Data
首部
分组 1
数据 Data
首部
分组 1
数据 Data
首部
分组 1
报文 Packet
数据 Data 数据 Data 数据 Data

## Slide 47: 2. 分组交换 Packet Switching
接收端收到分组后剥去首部，还原成原来的报文
假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃
报文 Packet
数据 Data 数据 Data 数据 Data
数据 Data
首部
分组 1
数据 Data
首部
分组 1
数据 Data
首部
分组 1

## Slide 48: 2. 分组交换 Packet Switching
分组在互联网中的转发过程
  根据首部中包含的目的地址、源地址等重要控制信息进行转发
  每一个分组在互联网中独立选择传输路径
  位于网络核心部分的路由器负责转发分组，即进行分组交换
  路由器要创建和动态维护转发表
暂存收到的分组
检查分组首部
查找转发表
按照首部中的目的地址，找到合适的接口转发出去
路由器处理分组的过程

## Slide 49
(a) 核心部分的路由器把网络互连起来
网络核心部分
H1
H5
H2
H4
H3
H6
路由器
网络
主机

## Slide 50
(b) 核心部分中的网络可用一条链路表示
H1
H5
H2
H4
H3
H6
发送的分组
路由器
A
E
D
B
C
主机
网络核心部分

## Slide 51: 每个分组独立选择传输路径
注意分组路径的变化！
H1 向 H5 发送分组
H2 向 H6 发送分组
A
B
D
E
C
路由器
H2
H4
H6
H5
H3
H1
互联网
主机

## Slide 52: 分组的存储转发过程
H1
A
B
D
E
C
H5
H6
H2
H3
路由器
最后到达目的主机 H5
互联网
H1 向 H5 发送分组
H4
在路由器 A 暂存
查找转发表
找到转发的端口
转发
在路由器 C 暂存
查找转发表
找到转发的端口
转发
在路由器 E 暂存
查找转发表
找到转发的端口
转发
主机

## Slide 53: 2. 分组交换 Packet Switching
优点 | 说明
高效 | 在分组传输的过程中动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用
灵活 | 为每一个分组独立地选择最合适的转发路由
迅速 | 以分组作为传送单位，可以不事先建立连接就能向其他主机发送分组
可靠 | 保证可靠性的网络协议；分布式多路由的分组交换网，使网络有很好的生存性
缺点 | 说明
排队延迟 | 分组在各路由器存储转发时需要排队
不保证带宽 | 动态分配，无法保证
增加开销 | 各分组必须携带控制信息；路由器要暂存分组，维护转发表等

## Slide 54: 3. 报文交换 Message Switching
在 20 世纪 40 年代，电报通信就采用了基于存储转发原理的报文交换
全报文 Message 存储转发
现在报文交换已经很少使用
优点
  通信前无需建立连接
  数据以报文为单位被交换节点间存储转发，通信线路可以灵活分配
  在通信时间内，两个用户无需独占一整条物理线路。相比于电路交换，线路利用率高
  交换节点支持差错控制（通过校验技术）
缺点：
  报文不定长，不方便存储转发管理
  长报文的存储转发时间开销大、缓存开销大
  长报文容易出错，重传代价高

## Slide 55: 电路交换、报文交换和分组交换的主要区别
P2
P4
P3
P4
P3
报
文
报
文
报
文
A B C D
A B C D
A B C D
报文交换
电路交换
分组交换
t
数据传送
报文
P1
连接释放
数据
传送
特点
比特流直达终点
报文
报文
报文
分组
分组
分组
存储转发
P2
P1
P1
P3
P2
P4
存储转发
存储转发
存储转发
连接建立

## Slide 56: 三种交换方式的比较
若要连续传送大量的数据，且其传送时间远大于连接建立时间，则电路交换的传输速率较快
报文交换和分组交换不需要预先分配传输带宽，在传送突发数据时可提高整个网络的信道利用率
由于一个分组的长度往往远小于整个报文的长度，因此分组交换比报文交换的时延小，同时也具有更好的灵活性

## Slide 57: 1.4 计算机网络在我国的发展
1980 年，铁道部开始进行计算机联网实验
1989 年 11 月，我国第一个公用分组交换网 CNPAC 建成运行
1994 年 4 月 20 日，我国用 64 Kbit/s 专线正式连入互联网，我国被国际上正式承认为接入互联网的国家
1994 年 5 月，中国科学院高能物理研究所设立了我国第一个万维网服务器
1994 年 9 月，中国公用计算机互联网 CHINANET 正式启动

## Slide 58: 1.4 计算机网络在我国的发展
到目前为止，我国陆续建造了基于互联网技术的并能够和互联网互连的多个全国范围的公用计算机网络
其中规模最大的五个：
  中国电信互联网 CHINANET（也就是原来的中国公用计算机互联网）
  中国联通互联网 UNINET
  中国移动互联网 CMNET
  中国教育和科研计算机网 CERNET
  中国科学技术网 CSTNET

## Slide 59: 1.4 计算机网络在我国的发展
1994 年，中国教育和科研计算机网 CERNET (China Education and Research Network) 是我国第一个 IPv4 互联网主干网
2004 年 2 月，我国的第一个下一代互联网 CNGI 的主干网 CERNET2 试验网正式开通，并提供服务
  试验网以 2.5~10 Gbit/s 的速率连接北京、上海和广州三个 CERNET 核心节点，并与国际下一代互联网相连接
中国互联网络信息中心 CNNIC (China Network Information Center) 每年两次公布我国互联网的发展情况
到 2019 年底，我国国际出口带宽已超过 8.8 Tbit/s （1 Tbit/s = 103 Gbit/s）

## Slide 60: 对我国互联网事业发展影响较大的人物和事件
1996 年，张朝阳创立了爱特信公司
  中国第一家以风险投资资金建立的互联网公司
  两年后，更名为搜狐公司(Sohu)
  搜狐网站(Sohu.com)是中国首家大型分类查询搜索引擎
1997 年，丁磊创立了网易公司(NetEase)
  中国第一家中文全文搜索引擎
  超大容量免费邮箱（如163和126等）
1998 年，王志东创立新浪网站(Sina.com )
  新浪的微博是全球使用最多的微博之一

## Slide 61: 对我国互联网事业发展影响较大的人物和事件
1998 年，马化腾、张志东创立腾讯公司 Tencent
1999 年，腾讯就推出用在 PC 上的即时通信软件 OICQ，后改名 QQ
1999 年，马云创建阿里巴巴网站 Alibaba.com
2000 年，李彦宏和徐勇创建百度网站 Baidu.com，现在已成为全球最大的中文搜索引擎
2003 年，马云创立个人网上贸易市场平台-淘宝网 Taobao.com
2004 年，阿里巴巴集团创立了第三方支付平台-支付宝 Alipay.com
2011 年，腾讯推出了专门供智能手机使用的即时通信软件-微信 WeChat

## Slide 62: 1.5 计算机网络的类别
1.5.1 计算机网络的定义
1.5.2 几种不同类别的计算机网络

## Slide 63: 1.5.1 计算机网络的定义
计算机网络的精确定义并未统一
较好的定义
计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的，而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的（例如，传送数据或视频信号）。
这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据，并能支持广泛的和日益增长的应用。

## Slide 64: 1.5.1 计算机网络的定义
“可编程的硬件”表明：这种硬件一定包含有中央处理器 CPU
计算机网络所连接的硬件包括：
  一般的计算机
  智能手机、电视等
计算机网络可以
  传送数据
  支持多种应用（包括今后可能出现的各种应用）

## Slide 65: 1.5.2 几种不同类别的计算机网络
计算机网络有多种类别
可以按以下方法分类：
  按照网络的作用范围进行分类
  按照网络的使用者进行分类
  用来把用户接入到互联网的网络

## Slide 66: 1. 按照网络的作用范围进行分类
类别 | 作用范围或距离
广域网 WAN Wide Area Network | 通常为几十到几千公里；有时也称为远程网(long haul network) 是互联网的核心部分
城域网 MAN Metropolitan Area Network | 作用范围一般是一个城市，作用距离约为 5~50 Km
局域网 LAN Local Area Network | 局限在较小的范围（如 1 Km左右） 通常采用高速通信线路
个域网 PAN Personal Area Network | 范围很小，大约在 10 m左右 有时也称为无线个人区域网 WPAN (Wireless PAN)
Notes: 若中央处理机之间的距离非常近（如仅 1 米甚至更小些），则一般就称之为多处理机系统，而不称它为计算机网络。

## Slide 67: 2. 按照网络的使用者进行分类
类别 | 作用范围或距离
公用网 Public Network | 按规定交纳费用的人都可以使用的网络 也可称为公众网
专用网 Private Network | 为特殊业务工作的需要而建造的网络 银行、军队等特殊职能部门

## Slide 68: 3. 用来把用户接入到互联网的网络
本地ISP
接入网
接入网 AN (Access Network)
  又称为本地接入网或居民接入网
  用于将用户接入互联网
  实际上就是本地 ISP 所拥有的网络，它既不是互联网的核心部分，也不是互联网的边缘部分。
  是从某个用户端系统到本地 ISP 的第一个路由器（也称为边缘路由器）之间的一种网络。
  从覆盖的范围看，很多接入网还是属于局域网

## Slide 69: 1.6 计算机网络的性能
1.6.1 计算机网络的性能指标
1.6.2 计算机网络的非性能特征

## Slide 70: 1.6.1 性能指标 Specification
从不同的方面来度量计算机网络的性能
速率
带宽
吞吐量
时延
时延带宽积
往返时间
利用率
Rate
Bandwidth
Throughput
Delay
Band Delay Production
Round-Trip Time
Utilization

## Slide 71: 1. 速率 bit rate
最重要的一个性能指标
指的是数据的传：送速率每秒 second 传送多少个比特 bit
也称为数据率 data rate
常见单位：bit/s，或 Kbit/s、Mbit/s、 Gbit/s
通常简写为 bps（bit per second）
速率往往是指额定速率或标称速率，非实际运行速率
4  1010 bit/s | = 40  109 bit/s | → 40 Gbps
 | = 40  103  106 bit/s | → 40  103 Mbps
 | = 40  103  103  103 bit/s | → 40  103  103 Kbps
Notes: 千 = K = 210 = 1024，兆 = M = 220 = 1024 K，吉 = G = 230 = 1024 M
1 字节 (Byte) = 8 比特 (bit）

## Slide 72: 2. 带宽 bandwidth
频域
  某个信号具有的频带宽度
  单位：赫兹 hz、千赫 Khz、兆赫 Mhz、吉赫 Ghz
  某信道允许通过的信号频带范围称为该信道的带宽/通频带
时域
  表示在单位时间内网络中的某信道所能通过的最高数据率
  网络中某通道传送数据的能力
  单位就是数据率的单位 bit/s
两者本质相同：一条通信链路的带宽越宽，其所能传输的最高数据率也越高

## Slide 73: 3. 吞吐量 (throughput)
单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的实际数据量
受网络的带宽或网络的额定速率的限制
  额定速率是绝对上限值
  可能会远小于额定速率，甚至下降到零
有时可用每秒传送的字节数或帧数来表示

## Slide 74: 4. 时延 delay
指数据（一个报文或分组，甚至比特）从网络（或链路）的一端传送到另一端所需的时间
也称为延迟或迟延 latency
组成：
  发送时延
  传播时延
  处理时延
  排队时延

## Slide 75: 4.1 发送时延
也称为传输时延
是主机或路由器发送数据帧所需要的时间：从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间
发送时延发生在机器内部的发送器中，与传输信道的长度（或信号传送的距离）没有任何关系
发送时延 =
数据帧长度（bit）
发送速率（bit/s）

## Slide 76: 4.2 传播时延
是电磁波在信道中传播一定的距离需要花费的时间
传播时延则发生在机器外部的传输信道媒体上，而与信号的发送速率无关。信号传送的距离越远，传播时延就越大
电磁波传播速率：
  自由空间的传播速率是光速 = 3.0  105 Km/s
  在铜线电缆中的传播速率约 = 2.3  105 Km/s
  在光纤中的传播速率约 = 2.0  105 Km/s
传播时延 =
信道长度（m）
信号在信道上的传播速率（m/s）
Notes: 注意单位大小写

## Slide 77: 4.3 处理时延
主机或路由器在收到分组时，为处理分组（例如分析首部、提取数据、差错检验或查找路由）所花费的时间

## Slide 78: 4.4 排队时延
分组在路由器输入输出队列中排队等待处理和转发所经历的时延
排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量
当网络的通信量很大时会发生队列溢出，使分组丢失，这相当于排队时延为无穷大

## Slide 79: 4. 时延 delay
一般说来，小时延的网络要优于大时延的网络
在某些情况下，一个低速率、小时延的网络很可能要优于一个高速率但大时延的网络
总时延中，哪一种时延占主导地位，必须具体情况具体分析
总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延

## Slide 80: 4. 时延 delay
…
发送器
队列
在链路上产生
传播时延
结点 B
结点 A
在发送器产生发送时延
(即发送时延)
在这里产生
处理时延和排队时延
数据
假设从结点 A 向结点 B 发送数据
链路
四种时延产生的地方

## Slide 81: [练习]
对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率，而不是比特在链路上的传播速率
提高数据的发送速率只是减小了数据的发送时延
判断题：在高速链路（或高带宽链路）上，比特会传送得更快些。

## Slide 82: [练习]
光纤链路 1000 Km
结点 B
结点 A
结点 A 要将一个数据块通过 1000 Km 的光纤链路发送给结点 B。假设忽略处理时延和排队时延。请分别计算下列情况时的总时延，并验证“数据的发送速率越高，其传送的总时延就越小”的说法是否正确。
  （1）数据块大小为 100 MB，信道带宽为 1 Mbit/s
  （2）数据块大小为 100 MB，信道带宽为 100 Mbit/s
  （3）数据块大小为 1 B，信道带宽为 1 Mbit/s
  （4）数据块大小为 1 B，信道带宽为 1 Gbit/s

## Slide 83: [练习]
解：
传播时延 = 1000 Km / 2.0  105 Km/s = 5 ms
（1）发送时延 = 100  220  8 bit  106 bit/s= 838.9 s
总时延 = 838.9 s+ 0.005 s≈ 838.9 s
（2）发送时延 = 100  220  8 bit 108 bit/s= 8.389 s
总时延 = 8.389 s+ 0.005 s= 8.394 s。缩小到（1）的近 1/100
（3）发送时延 = 1  8 bit 106 bit/s= 8  10–6 s = 8 s
总时延 = 0.008 ms+ 5 ms= 5.008 ms
（4）发送时延 = 1  8 bit 109 bit/s= 8  10–9 s = 0.008 s
总时延 = 0.000008 ms+ 5 ms= 5.000008 ms。与（3）相比没有明显减小
Notes: 不能笼统地认为：“数据的发送速率越高，其传送的总时延就越小”。
数据的容量
1Byte=8bit
1Kbit=2^10bit
1Mbit=2^20bit
1Gbit=2^30bit

## Slide 84: 5. 时延带宽积
又称以比特为单位的链路长度
管道中的比特数表示：从发送端发出但尚未到达接收端的比特数
只有管道都充满比特时，链路才得到了充分利用
（传播）时延（管道长度）
链 路
时延带宽积 = 传播时延  带宽
链路像一条空心管道
带宽
（管道截面积）

## Slide 85: 6. 往返时间 RTT
Round-Trip Time
表示从发送方A发送完数据，到发送方A收到来自接收方B的确认总共经历的时间
不包括发送方节点A的发送时延
RTT = 结点 A 到 B 的传播时延 tP
+ 结点 B 处理和排队时延 tPQB
+ 结点 B 发送时延 tTB
+ 结点 B 到 A 的传播时延 tP
= 2 x 传播时延 tP
+ 结点 B 处理和排队时延 tPQB
+ 结点 B 发送时延 tTB
Node A
Node B
Data
ACK
tTA
tP
tP
tPQB
RTT
tTB
成功发送的总时延

## Slide 86: [练习]
100 Mbit/s
结点 B
结点 A
RTT = 2s
结点 A 要将一个 100 MB 数据以 100 Mbit/s 的速率发送给结点 B。B 正确收完该数据后，就立即向 A 发送确认。假定 A 只有在收到 B 的确认信息后，才能继续向 B 发送数据，且确认信息很短。计算 A 向 B 发送数据的有效数据率。

## Slide 87: [练习]
发送时延 =
数据长度
发送速率
=
100×220×8
100×106
≈ 8.39 s
有效数据率 =
数据长度
发送时间 + RTT
=
100×220×8
8.39 + 2
≈ 80.7 Mbit/s
100 Mbit/s
结点 B
结点 A
RTT = 2s
答：有效速率消耗的时间包括实际的发送时间和等待发送的时间

## Slide 88: 6. 往返时间 RTT
补充说明
  在互联网中，往返时间还包括各中间结点的处理时延、排队时延以及转发数据时的发送时延
  当使用卫星通信时，往返时间 RTT 相对较长，此时，RTT 是很重要的一个性能指标
结点 B
结点 A

## Slide 89: 7. 利用率 Utilization
思考：信道利用率越高越好吗？
某信道有百分之几的时间是被利用的（即有数据通过）
完全空闲的信道的利用率是零
信道利用率
Channel Utilization
全网络的信道利用率的加权平均值
网络利用率
Network Utilization

## Slide 90: 7. 利用率 Utilization
时延与网络利用率的关系
  根据排队论，当某信道的利用率增大时，引起的时延会迅速增加
D0：网络空闲时的时延
D：网络在当前的时延
U：网络当前的利用率，数值在 0 到 1 之间
D =
D0
1 - U
时延 D
利用率 U
1
0
D0
时延急剧增大

## Slide 91: 1.6.2 非性能特征
费用
标准化
质量
可靠性
维护
管理
可扩展性和可升级性
这些非性能特征与性能指标有很大的关系

## Slide 92: 1.7 计算机网络体系结构
1.7.1 计算机网络体系结构的形成
1.7.2 协议与划分层次
1.7.3 具有五层协议的体系结构
1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点
1.7.5 TCP/IP 的体系结构

## Slide 93: 1.7.1 计算机网络体系结构的形成
必须有一条传送数据的链路
发起方必须激活链路
要告诉网络如何识别接收方
发起方要清楚对方是否已开机，且与网络连接正常
发起方要清楚对方是否准备好接收和存储文件
若文件格式不兼容，要完成格式的转换
要处理各种差错和意外事故，保证收到正确的文件
两台计算机要互相传送文件需解决很多问题
计算机 A
计算机 B

## Slide 94: 1.7.1 计算机网络体系结构的形成
最初的 ARPANET 设计时提出了分层的设计方法
分层：将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题
1974 年，IBM 按照分层的方法制定并提出了系统网络体系结构 SNA (System Network Architecture)
此后，其他一些公司也相继推出了具有不同名称的体系结构
但由于网络体系结构的不同，不同公司的设备很难互相连通

## Slide 95: 开放系统互连参考模型 OSI/RM
国际标准化组织 ISO 提出 OSI/RM
Open Systems Interconnection Reference Model
使各种计算机在世界范围内互连成网的标准框架
OSI/RM 是个抽象概念
OSI /RM 试图达到一种理想境界：全球计算机网络都遵循这个统一标准，因而全球的计算机将能够很方便地进行互连和交换数据
1983年，形成了著名的 ISO 7498 国际标准，即七层协议的体系结构

## Slide 96: 开放系统互连参考模型 OSI/RM
OSI 的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力
OSI 的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低
OSI 标准的制定周期太长，使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场
OSI 的层次划分也不太合理，有些功能在多个层次中重复出现
基于 TCP/IP 的互联网已抢先在全球相当大的范围成功地运行了
但 ISO/OSI 失败了

## Slide 97: 两种国际标准 Standards
法律上的 (de jure) 国际标准 OSI
但并没有得到市场的认可
事实上的 (de facto) 国际标准 TCP/IP
获得了最广泛的应用

## Slide 98: 1.7.2 协议与划分层次
网络协议 (network protocol)，简称为协议，是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定
网络协议是计算机网络的不可缺少的组成部分
三个组成要素：
  语法：数据与控制信息的结构或格式
  语义：需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应
  同步：事件实现顺序的详细说明
TCP connection req
TCP connection reply
get plan.pdf
< plan.pdf >

## Slide 99: 1.7.2 协议与划分层次
协议的两种形式 Format
  文字描述：便于人来阅读和理解
  程序代码：让计算机能够理解
  不论什么形式，都必须能够对网络上信息交换过程做出精确的解释
协议的层次式结构 Hierarchy
  ARPANET 的研制经验表明：对于非常复杂的计算机网络协议，其结构应该是层次式的

## Slide 100: [例] 两台主机通过网络传送文件
文件传送模块
主机 1
文件及传送命令好像
是按照水平方向的虚线直接传送的
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块
1. 将文件传送模块作为最高的一层
文件传送模块
主机 2

## Slide 101: [例] 两台主机通过网络传送文件
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
2. 再设计一个通信服务模块层
好像可直接把文件
可靠地传送到对方
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块
通信服务模块
通信服务模块
文件及传送命令好像
是按照水平方向的虚线直接传送的

## Slide 102: [例] 两台主机通过网络传送文件
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
3. 再设计一个网络接入模块层
好像可直接把文件
可靠地传送到对方
通信服务模块
通信服务模块
网络接入模块
网络接入模块
网络
接口
网络
接口
文件及传送命令好像
是按照水平方向的虚线直接传送的
通信网络
网络接入模块负责做与网络接口细节有关的工作，并向上层提供接入和通信服务

## Slide 103: 分层的优点与缺点 Features
优点
  各层之间是独立的
  灵活性好
  结构上可分割开
  易于实现和维护
  能促进标准化工作
缺点
  有些功能会重复出现，因而产生了额外开销
注意
  每一层的功能应非常明确
  层数太少，就会使每一层的协议太复杂
  层数太多，又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难

## Slide 104: 各层主要功能 Functions
差错控制：使相应层次对等方的通信更加可靠
流量控制：发送端的发送速率必须使接收端来得及接收，不要太快
分段和重装：发送端将要发送的数据块划分为更小的单位，在接收端将其还原
复用和分用：发送端几个高层会话复用一条低层的连接，在接收端再进行分用
连接建立和释放：交换数据前先建立一条逻辑连接，数据传送结束后释放连接

## Slide 105: 体系结构 Architecture
网络的体系结构 (Network Architecture) 是计算机网络的各层及其协议的集合，就是这个计算机网络及其构件所应完成的功能的精确定义（不涉及实现）
实现 (implementation) 是遵循这种体系结构的前提下，用何种硬件或软件完成这些功能的问题
体系结构是抽象的，而实现则是具体的，是真正在运行的计算机硬件和软件

## Slide 106: 1.7.3 具有五层协议的体系结构
OSI 的七层协议体系结构
TCP/IP 的四层协议体系结构
(a)
(b)
(c)
五层协议的体系结构
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 会话层
6 表示层
7 应用层
1 网络接口层
2 网际层
3 运输层
4 应用层
Notes: 这一层并没有具体内容

## Slide 107: 各层的主要功能
Application Layer
任务：通过应用进程间的交互来完成特定网络应用
协议：定义的是应用进程间通信和交互的规则
数据：数据单元称为报文 message
示例：DNS，HTTP，SMTP
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层

## Slide 108: 各层的主要功能
Transportation Layer
任务：负责向两台主机中进程之间的通信提供通用的数据传输服务；具有复用和分用的功能
主要使用两种协议：
  传输控制协议 TCP(Transmission Control Protocol，提供面向连接的、可靠的数据传输服务；数据单元称为报文段 segment
  用户数据报协议 UDP (User Datagram Protocol)：提供无连接的尽最大努力 (best-effort) 的数据传输服务；不保证数据传输的可靠性；数据单元称为用户数据报
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层

## Slide 109: 各层的主要功能
Network Layer；也叫网际层
使用IP 协议(Internet Protocol)和其它协议为分组交换网上的不同主机提供通信服务
IP 协议分组也叫做 IP 数据报，或简称为数据报
两个具体任务：
  路由选择：通过一定的算法，在互联网中的每一个路由器上，生成一个用来转发分组的转发表
  转发：每一个路由器在接收到一个分组时，要依据转发表中指明的路径把分组转发到下一个路由器
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层

## Slide 110: 各层的主要功能
Data Link Layer；简称为链路层
任务：实现两个相邻节点之间的可靠通信
在两个相邻节点间的链路上传送帧 frame
如发现有差错，就简单地丢弃出错帧
如果需要改正出现的差错，就要采用可靠传输协议来纠正出现的差错。这种方法会使数据链路层协议复杂
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层

## Slide 111: 各层的主要功能
Physical Layer
任务：实现比特 0、1的传输
确定连接电缆的插头应当有多少根引脚，以及各引脚应如何连接
注意：传递信息所利用的一些物理媒体，如双绞线、同轴电缆、光缆、无线信道等，并不在物理层协议之内，而是在物理层协议的下面
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层

## Slide 112: 数据在各层之间的传递过程
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
数 据
1
2
1
2
3
物理传输媒体
物理传输媒体

## Slide 113: 数据在各层之间的传递过程
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
应用层
首部
数 据
H5
数 据
1
2
1
2
3
物理传输媒体
物理传输媒体

## Slide 114: 数据在各层之间的传递过程
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
运输层
首部
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
1
2
1
2
3
物理传输媒体
物理传输媒体

## Slide 115: 数据在各层之间的传递过程
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
网络层
首部
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
H4
H5
数 据
H3
1
2
1
2
3
物理传输媒体
物理传输媒体

## Slide 116: 数据在各层之间的传递过程
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
链路层
首部
链路层
尾部
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
H4
H5
数 据
H3
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
1
2
1
2
3
物理传输媒体
物理传输媒体

## Slide 117: 数据在各层之间的传递过程
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
H4
H5
数 据
H3
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
1
2
1
2
3
物理传输媒体
物理传输媒体

## Slide 118: 数据在各层之间的传递过程
物理传输媒体
物理传输媒体
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
1
2
1
2
3

## Slide 119: 数据在各层之间的传递过程
物理传输媒体
物理传输媒体
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
10100 比特流 110100
1
2
1
2
3

## Slide 120: 数据在各层之间的传递过程
物理传输媒体
物理传输媒体
1
2
1
2
3
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100

## Slide 121: 数据在各层之间的传递过程
物理传输媒体
物理传输媒体
1
2
1
2
3
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
H4
H5
数 据
H3
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100

## Slide 122: 数据在各层之间的传递过程
物理传输媒体
物理传输媒体
1
2
1
2
3
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
H4
H5
数 据
H3
H4
H5
数 据
H3
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100

## Slide 123: 数据在各层之间的传递过程
物理传输媒体
物理传输媒体
1
2
1
2
3
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
新首部
新尾部
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
H4
H5
数 据
H3
H4
H5
数 据
H3
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100

## Slide 124: 数据在各层之间的传递过程
物理传输媒体
物理传输媒体
1
2
1
2
3
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
新首部
新尾部
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
H4
H5
数 据
H3
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100

## Slide 125: 数据在各层之间的传递过程
1
2
1
2
3
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
物理传输媒体
物理传输媒体

## Slide 126: 数据在各层之间的传递过程
物理传输媒体
物理传输媒体
1
2
1
2
3
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
10101 比特流 110111

## Slide 127: 数据在各层之间的传递过程
物理传输媒体
物理传输媒体
1
2
1
2
3
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111

## Slide 128: 数据在各层之间的传递过程
物理传输媒体
物理传输媒体
1
2
1
2
3
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3

## Slide 129: 数据在各层之间的传递过程
物理传输媒体
物理传输媒体
1
2
1
2
3
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
H5
数 据
H4

## Slide 130: 数据在各层之间的传递过程
物理传输媒体
物理传输媒体
1
2
1
2
3
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
H5
数 据
H4
H5
数 据

## Slide 131: 数据在各层之间的传递过程
物理传输媒体
物理传输媒体
1
2
1
2
3
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
H5
数 据
H4
H5
数 据
数 据

## Slide 132: 数据在各层之间的传递过程
物理传输媒体
物理传输媒体
1
2
1
2
3
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
1 物理层
2 数据链路层
3 网络层
4 运输层
5 应用层
AP1
主机 1
主机 2
路由器
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
H4
H5
数 据
H3
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
H5
数 据
H4
H5
数 据
数 据

## Slide 133: 对等层与协议数据单元
对等层通信
  任何两个同样的层次数据单元加上控制信息通过水平虚线直接传递给对方
协议数据单元 PDU (Protocol Data Unit)
  OSI 参考模型把对等层次之间传送的数据单位
各层协议实际上就是在各个对等层之间传递数据时的各项规定

## Slide 134: 1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点
实体 Entity：
  任何可发送或接收信息的硬件或软件进程
协议 Protocol：
  控制两个对等实体进行通信的规则的集合
  在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务
  要实现本层协议，还需要使用下层所提供的服务
服务访问点 SAP (Service Access Point)
  同一系统中相邻两层的实体进行交互（即交换信息） 的地方
  SAP 是一个抽象的概念，是一个逻辑接口
服务数据单元 SDU (Service Data Unit)
  层与层之间交换的数据的单位
  SDU 可以与 PDU 不一样
  可以是多个 SDU 合成为一个 PDU，也可以是一个 SDU 划分为几个 PDU

## Slide 135: 注意：协议和服务在概念上是不一样的
其实现保证了能够向上一层提供服务
对上面的服务用户是透明的
是“水平的”
上层使用服务原语获得下层所提供的服务
上面的服务用户只能看见服务，无法看见下面的协议
是“垂直的”
协议
服务

## Slide 136: 相邻两层之间的关系
协议 (n+1)
SAP
SAP
交换服务原语
交换服务原语
实体 (n + 1)
服务
提供者
第 n 层
第 n+1 层
实体 (n + 1)
服务用户
实体 (n)
实体 (n)
协议(n)

## Slide 137: 协议很复杂，要应付所有异常情况
明日正午进攻，同意？
同意
你确认“同意”？
我确认“同意”
你真的确认“同意”？
我真的确认“同意”
你真的确认“同意”？
我真的确认“同意”
你真的确认“同意”？
我真的确认“同意”
这样的协议无法实现！
没有一种协议能够使蓝军 100% 获胜。

## Slide 138: 1.7.5 TCP/IP 的体系结构
1 网络接口层
2 网际层
3 运输层
4 应用层
网络 2
网络 1
TCP/IP 是四层体系结构
路由器在转发分组时最高只用到网际层，没有使用运输层和应用层
主机 A
主机 B
路由器
网络 1
网络 2
1 网络接口层
2 网际层
3 运输层
4 应用层
1 网络接口层
2 网际层

## Slide 139: TCP/IP 体系结构的另一种表示方法
现在互联网使用的 TCP/IP 体系结构已经发生了演变
某些应用程序可以直接使用 IP 层
甚至直接使用最下面的网络接口层
TCP UDP
IP
应用层
网络接口层（子网层）

## Slide 140: 沙漏计时器形状的 TCP/IP 协议族
IP over Everything：IP 协议可以在多种类型的网络上运行
Everything over IP ：IP 层可以支持多种的运输层协议
HTTP
SMTP
DNS
RTP
TCP
UDP
网际层
网络接口层
运输层
应用层
…
…
…
网络接口 1
网络接口 2
网络接口 3
IP
设计理念：网络核心部分越简单越好。

## Slide 141: 互联网中客户-服务器工作方式
① 客户发起连接建立请求
② 服务器接受连接建立请求
所有这些通信实际上都需要使用下面各层所提供的服务。
数据链路层
物理层
运输层
网络层
客户
应用层
计算机 A
数据链路层
物理层
运输层
网络层
服务器
应用层
计算机 B
互联网

## Slide 142: 同时运行多个服务器进程同时为多个客户进程提供服务
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 C
服务器1
服务器2
数据链路层
物理层
运输层
网络层
客户 1
应用层
计算机 A
数据链路层
物理层
运输层
网络层
客户 2
应用层
计算机 B
互联网