## Slide 1: 虚拟局域网
Section 3.4.3
第三章 数据链路层
Chapter 3 Data Link Layer
传统以太网的局限性
虚拟局域网的特点
虚拟局域网的配置
常用的配置命令

## Slide 2: 引言
资源的竞争
通信的私密性
Switch 0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
Switch 1

## Slide 3: 传统局域网的局限性
步骤
  搭建拓扑并分配IP地址
  各主机互相通信情况（发送简单PDU或者ping）
  发送广播报情况
广播风暴

## Slide 4: 概述
原理
  虚拟局域网VLAN - virtual LAN
  不是一种新的局域网，而是一个服务/应用
  通过配置，将一个物理的局域网在逻辑上划分为若干个虚拟的LAN
  VLAN内的主机间可以直接通信，而VLAN 间不能直接互通
Vlan简介

## Slide 5: 作用
限制/隔离广播域
  广播域被限制在一个VLAN内，节省带宽，提高网络的处理能力
增强局域网的安全性
  不同VLAN内的报文在传输时是相互隔离的不同的VLAN用户不能和其它VLAN用户直接通信
提高网络的健壮性
  故障被限制在一个VLAN内，本VLAN内的故障不会影响其他VLAN的正常工作
灵活构建虚拟工作组
  划分不同的用户到不同的工作组，网络构建和维护更方便灵活、更容易

## Slide 6: 使用
使用
  VLAN由id和name来标识；默认情况下，所有端口都属于VLAN 1
  一个交换机可以划分多个VLAN；每个VLAN不受网络物理位置的限制
  通常利用交换机的端口划分VLAN；一个端口只能属于一个VLAN；所以一般称port VLAN；
  一个VLAN可以包含多个端口

## Slide 7: 使用
端口模式：
  access模式：默认模式。一般用于链接用户计算机；access端口只能属于一个VLAN
  trunk模式：用于交换机之间或交换机和路由器之间的链接；trunk端口可以属于多个VLAN
  hybrid混合模式【华为专有模式】
说明
  二层交换机无法实现不同VLAN之间的通信
  跨VLAN通信，需要三层设备

## Slide 8: 改进的局域网-VLAN

## Slide 9: VLAN常用命令
查看所有vlan
  xit#show vlan
默认vlan

## Slide 10: VLAN常用命令
查看指定id的vlan
  xit#show vlan id 10
查看指定name的vlan
  xit#show vlan name xit

## Slide 11: VLAN常用命令
创建vlan
  xit(config)#vlan 20
  xit(config-vlan)#name gl

## Slide 12: VLAN常用命令
添加端口
  xit(config)#inter fa0/1
  xit(config-if)#swit acc vlan 10

## Slide 13: 单个交换机的vlan划分
步骤
  创建拓扑并分配IP
  创建vlan10、vlan20、vlan30
  为vlan添加相应的端口
  测试通信情况：vlan内部、vlan之间

## Slide 14: 单个交换机的vlan划分
参考命令
配置结果

## Slide 15: 单个交换机的vlan划分
通信结果
  192.168.1.1  192.168.1.3：失败
  192.168.1.1  192.168.1.5：失败
结论
  不同vlan的用户不能通信

## Slide 16: 单个交换机的vlan划分
广播域测试
  模拟通信模式下，某个PC发送广播，查看各PC的通信情况
结论
  Vlan可以隔离广播域

## Slide 17: 1Q协议
IEEE 802.1Q
  简称dot one Q，加入4个字节的VLAN标记对以太网帧格式扩展，比普通以太网帧多4个字节
  2个字节的标签协议标识TPID：固定为0x8100
  2个字节的标签控制信息TCI，又包括：vlan优先级、格式、ID号
注意
  IEEE 802.1Q帧只在交换机内部识别并处理，用户主机并不能识别
插入VLAN标记的802.1Q帧（最大1522字节） |  |  |  |  | 
DES | SRC | VLAN标记 | 类型 | 载荷 | FCS
6 | 6 | 4 | 2 | 40-1500字节 | 4
TPID - Tag Protocol Identifier | TCI - Tag Control Information |  | 
16bit | 3bit | 1bit | 12bit
0x8100 | Priority | CFI | VID

## Slide 18: 1Q协议
处理过程
  接收：每收到一个以太网帧，就打上标签：插入4个字节的VLAN标记，变成IEEE 802.1Q帧
  转发：根据vlan号转发到相应的端口，去掉标签后转发出去
Switch
5
7
8
6
1
3
4
2
IEEE 802.3
IEEE 802.1Q
IEEE 802.3
Switch
5
7
8
6
1
3
4
2

## Slide 19: 处理过程
Vlan ID是多少？

## Slide 20: 跨交换机的vlan划分
指定端口模式为trunk
  xit(config-if)#swit mode trunk
查看指定端口的模式
  xit#show inter fa0/1 swit
允许通过的vlan
  xit#swi tru allowed vlan all
  xit#swi tru allo vlan 10,20
  xit#swi tru allo vlan 10-20
  xit#swi tru pruning vlan 10,20
  xit#swi tru pruning vlan 10-20

## Slide 21: 跨交换机的vlan划分
拓扑如下

## Slide 22: 跨交换机的vlan划分
步骤
  搭建拓扑
  配置各主机IP
  创建vlan10，20，30
  划分端口到相应的vlan
  设置交换机互联端口为trunk模式
  测试各vlan的通信情况
  查看交换机vlan的配置情况
  查看交换机trunk端口的详细信息

## Slide 23
Vlan的特点
Vlan的使用
  单交换机
  跨交换机

## Slide 24
完善学校组织结构图的vlan划分
  自己指定vlan号和对应的端口
  测试不同vlan之间的通信
  测试广播域的通信
归纳总结交换机vlan划分使用到的命令

## Slide 25
第四章 网络层