## Slide 1
谢希仁 谢钧 邢长友 编著
计算机网络（第 9 版）
概 述
第 1 章

## Slide 2
1.1 计算机网络在信息时代中的作用
1.2 互联网概述
1.3 互联网的组成
1.4 计算机网络在我国的发展
1.5 计算机网络的类别
1.6 计算机网络的性能
1.7 计算机网络体系结构

## Slide 3
1.1 计算机网络在信息时代中的作用
21世纪的一些重要特征就是数字化、网络化、信息化和智能化。
网络现在已经成为信息社会的命脉和发展知识经济的重要基础。

## Slide 4
有线电视网络
电信网络
计算机网络
提供电话、电报及传真等服务。
向用户传送各种电视节目。
使用户能在计算机之间传送数据文件。
发展最快的并起到核心作用的是计算机网络。
万物联网
人人用网
大众熟悉的三大类网络

## Slide 5
万物联网
人人用网
“三网融合”：融入现代计算机网络技术

## Slide 6
万物联网
人人用网
Internet：全球最大、最重要的计算机网络
如何称呼 Internet？
因特网：推荐，但却长期未得到推广。
互联网：目前流行最广，事实上的标准译名。
互联网 ≠互连网。
  互连网：局部范围互连起来的计算机网络。
思考：它们说的是哪个网？
上网，联网，网民，网吧，网银，网购，网管，知网。

## Slide 7
万物联网
人人用网
互联网是什么？
应用和服务
游戏，视频，社交，电子邮件，购物，网店，
工作原理
互连结构，交换技术，
TCP/IP 体系结构与协议，…
网银，无现金支付，数字钱包，数字货币，…

## Slide 8
万物联网
人人用网
互联网的 2 个重要基本特点
连通性 (connectivity)
使上网用户之间可以非常便捷、非常经济地交换各种信息
资源共享 (Sharing)
实现信息共享、软件共享、硬件共享。
由于网络的存在，这些资源好像就在用户身边一样地方便使用。
好像这些用户终端都彼此直接连通一样。
是 Internet 提供许多服务的基础。

## Slide 9
万物联网
人人用网
互联网在生活中地位
已经融入人们的生活、工作、学习和交往。

已经成为社会最为重要的基础设施之一。


## Slide 10
万物联网
人人用网
互联网+：新的经济形态
指“互联网+各个传统行业”。
把互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域。
互联网
工业
农业
教育
医疗
政务
商业
交通
金融

## Slide 11
万物联网
人人用网
互联网的负面影响
传播病毒
窃取：数据，钱财等
欺诈
散布谣言
不良信息
网瘾
……
需要加强对互联网的管理。

## Slide 12
1.2.1 网络的网络1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段
1.2.3 互联网的标准化工作
1.2
互联网概述

## Slide 13
1.2.1 网络的网络
计算机网络：
  由若干节点(node)和连接这些节点的链路(link)组成。
  节点可以是计算机、集线器、交换机或路由器等。
图1-1 (a) 简单的网络
节点
链路
图例
计算机
集线器
网络

## Slide 14
1.2.1 网络的网络
互连网 (internetwork 或 internet)：
  多个网络通过一些路由器相互连接起来，构成了一个覆盖范围更大的计算机网络。
  “网络的网络”(network of networks)。
图1-1 (b) 由网络构成的互连网
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络
图例
计算机
集线器
路由器
网络

## Slide 15
节点
链路
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络
用“云”表示网络：主机在“云”里

## Slide 16
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络
主机
用“云”表示网络：主机在“云”外

## Slide 17
网络：把许多计算机连接在一起。
互连网：把许多网络通过一些路由器连接在一起。与网络相连的计算机常称为主机。
互连网 (internet) ≠ 互联网 (Internet)
网络与互连网

## Slide 18
1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段
1969 – 1990
从单个网络 ARPANET 向互联网发展。
1985 – 1993
建成了三级结构的互联网 。
1993 – 现在
全球范围的多层次 ISP 结构的互联网。

## Slide 19
ARPANET：最初只是一个单个的分组交换网，不是一个互连网。
1983 年，TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议，使得所有使用 TCP/IP 协议的计算机都能利用互连网相互通信。
人们把 1983 年作为互联网的诞生时间。
1990 年，ARPANET 正式宣布关闭。
第一阶段：1969 – 1990
SRI
UCSB
UCLA
UTAH
1969 年的 ARPANET

## Slide 20
国家科学基金网 NSFNET。
三级结构：主干网、地区网和校园网（或企业网）。
覆盖了全美国主要的大学和研究所，并且成为互联网中的主要组成部分。
第二阶段：1985 – 1993
主干网
地区网
地区网
地区网
校园网
校园网
校园网
校园网
校园网

## Slide 21
出现了互联网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)：
  提供接入到互联网的服务。
  需要收取一定的费用。
多层次 ISP 结构：
  主干 ISP、地区 ISP 和本地 ISP。
  覆盖面积大小和所拥有的 IP 地址数目的不同
第三阶段：1993 – 现在

## Slide 22
通信举例：主机A → 本地 ISP → 地区 ISP → 主干 ISP → 地区 ISP → 本地 ISP → 主机B

大公司
公司
本地 ISP
A
B
本地 ISP
主干 ISP
本地 ISP
本地 ISP
主干 ISP
主干 ISP

本地 ISP
本地 ISP

本地 ISP


内容分发网
CDN
IXP
校园网
校园网
地区 ISP
地区 ISP
地区 ISP
地区 ISP
IXP
第三阶段：1993 – 现在

## Slide 23
互联网交换点 IXP (Internet eXchange Point)：允许两个网络直接相连并快速交换分组。
  常采用工作在数据链路层的网络交换机。
  世界上较大的 IXP 的峰值吞吐量都在 Tbit/s 量级。
内容分发网CDN (Content Distribution Network)是向所有用户提供视频文件的公司所拥有的网络。不向用户提供互联网的转接服务，而是提供视频内容的服务。
第三阶段：1993 – 现在

## Slide 24
1970年代：初期实验阶段，以ARPANET为代表。
1980年代：标准化阶段，TCP/IP协议成为标准。
1990年代：商业化和全球化阶段，互联网开始进入普通家庭。
2000年代：宽带和移动互联网阶段，智能手机和移动设备的普及。
2010年代：社交媒体和云计算阶段，社交媒体平台兴起，云计算使得企业能够更高效地管理和存储数据。
2020年代：大数据、人工智能和蜂窝移动通信阶段，AI技术广泛应用，5G技术推动更快的连接和新的应用场景。
互联网的发展

## Slide 25
互联网研究部 IRTF
互联网工程部 IETF
…
RG
WG
…
…
RG
…
领域
领域
WG
WG
WG
互联网体系结构
研究委员会 IAB
互联网研究指导小组
IRSG
互联网工程指导小组
IESG
互联网协会 ISOC
1.2.3 互联网的标准化工作
互联网的标准化工作对互联网的发展起到了非常重要的作用。
组织架构

## Slide 26
RFC：Request For Comments （请求评论）。
所有的 RFC 文档都可从互联网上免费下载。
任何人都可以用电子邮件随时发表对某个文档的意见或建议。
但并非所有的 RFC 文档都是互联网标准。只有很少部分的 RFC 文档最后才能变成互联网标准。
RFC 文档按发表时间的先后编上序号（即 RFCxxxx，xxxx 是阿拉伯数字）。
标准发表：以 RFC 的形式

## Slide 27
RFCxxxx
互联网草案
(Internet Draft)
建议标准
(Proposed Standard)
互联网标准
(Internet Standard)
(记为 STDxx)
草案标准
(Draft Standard)
标准轨道
非标准轨道
历史
(Historic)
信息
(Informational)
实验
(Experimental)
标准化过程

## Slide 28
1.3
互联网的
组成
1.3.1 互联网的边缘部分
1.3.2 互联网的核心部分

## Slide 29
1.3 互联网的组成
从互联网的工作方式上看，可以划分为两大块：
边缘部分： 由所有连接在互联网上的主机组成，由用户直接使用，用来进行通信（传送数据、音频或视频）和资源共享。
核心部分：由大量网络和连接这些网络的路由器组成，为边缘部分提供服务（提供连通性和交换）。

## Slide 30
1.3 互联网的组成
互联网的核心部分
互联网的边缘部分
主机
路由器
网络

## Slide 31
1.3.1 互联网的边缘部分
处在互联网边缘部分的就是连接在互联网上的所有的主机。
这些主机在功能上可能有很大差别：
  小的主机：普通个人电脑、智能手机、网络摄像头等。
  大的主机：非常昂贵的大型计算机或服务器。
主机的拥有者：可以是个人、单位、或某个 ISP。

## Slide 32
1.3.1 互联网的边缘部分
互联网的核心部分
互联网的边缘部分
主机
主机
智能手机
IP摄像头
大型或超级计算机
服务器

## Slide 33
实际上是指：
主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信。
“计算机之间通信”的含义

## Slide 34
Client / Server 方式
Peer to Peer 方式
客户/服务器方式
对等方式
简称为 C/S 方式
简称为 P2P 方式
网络边缘主机之间的两种通信方式

## Slide 35
客户/服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方。
1. 客户-服务器方式（C/S 方式）
运行
客户程序
网络边缘
网络核心
运行
服务器程序
A
B
① 请求服务
客户
服务器
客户 A 向服务器 B 发出请求服务，
服务器 B 向客户 A 提供服务。
② 得到服务
客户与服务器的通信关系建立后，通信可以是双向的，客户和服务器都可发送和接收数据。

## Slide 36
客户程序
  被用户调用后运行，需主动向远地服务器发起通信（请求服务）。必须知道服务器程序的地址。
  不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。
服务器程序
  专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个客户请求。
  一直不断地运行着，被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。不需要知道客户程序的地址。
  一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。
客户程序和服务器程序主要特点

## Slide 37
两台主机在通信时不区分服务请求方和服务提供方。
只要都运行了 P2P 软件，就可以进行平等的、对等连接通信。
2. 对等连接方式（P2P 方式）
对等连接方式从本质上看仍然是使用客户服务器方式，只是对等连接中的每一个主机既是客户又是服务器。
网络边缘
网络核心
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序
D
C
E
F
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序

## Slide 38
1.3.2 互联网的核心部分
是互联网中最复杂的部分。
向网络边缘中的主机提供连通性，使任何一台主机都能够向其他主机通信。
互联网的边缘部分
路由器
网络
互联网的核心部分
网络
在网络核心部分起特殊作用的是路由器 (router)。
路由器是实现分组交换 (packet switching) 的关键构件，其任务是转发收到的分组。
分组转发是网络核心部分最重要的功能。

## Slide 39
1.3.2 互联网的核心部分
典型交换技术包括：
  电路交换
  分组交换
  报文交换 等。
互联网的核心部分采用分组交换技术。

## Slide 40
电线对的数量与电话机数量的平方（N2）成正比。
1. 电路交换的主要特点
5 部电话机两两直接相连，需 10 对电线。
N 部电话机两两直接相连，需 N(N –1)/2 对电线。

## Slide 41
当电话机的数量增多时，使用电话交换机将这些电话连接起来。
使用交换机
交换机
每一部电话都直接连接到交换机上，而交换机使用交换的方法，让电话用户彼此之间可以很方便地通信。
这种交换方式就是电路交换 (circuit switching)。

## Slide 42
“交换 (switching)”的含义
转接：把一条电话线转接到另一条电话线，使它们连通起来。
从通信资源的分配角度来看，就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源。

## Slide 43
分为三个阶段：
建立连接：建立一条专用的物理通路（占用通信资源）。
通话：主叫和被叫双方互相通电话（一直占用通信资源）。
释放连接：释放刚才使用的专用的物理通路（归还通信资源）。
电路交换特点
这种必须经过“建立连接（占用通信资源）、通话（一直占用通信资源）、释放连接（归还通信资源）”三个步骤的交换方式称为电路交换。

## Slide 44
A
B
电信网
交换机
交换机
交换机
交换机
中继线
用户线
用户线
C
D
E
F
计算机数据具有突发性，这导致在传送数据时，通信线路的利用率很低，真正用来传送数据的时间往往不到 10%，甚至不到 1%，已被用户占用的通信线路资源在绝大部分时间里都是空闲的。
电路交换特点：通话的两个用户始终占用端到端的通信资源

## Slide 45
采用存储转发技术。
2. 分组交换的主要特点
报文
110100011010101011010101110001001101001011
在发送端，先把较长的报文划分成更小的等长数据段。

## Slide 46
数 据
数 据
数 据
首部
首部
首部
分组 1
分组 2
分组 3
报文
注意：左边是“前面”
分组又称为“包”，而分组的首部也可称为“包头”。
数据段前面添加首部就构成了分组 (packet)

## Slide 47
互联网采用分组交换技术。分组是在互联网中传送的数据单元。
发送端依次把各分组发送到接收端。
分组交换以“分组”作为数据传输单元
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3

## Slide 48
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3
报文
110100011010101011010101110001001101001011
假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃。
接收端收到分组后剥去首部，还原成原来的报文

## Slide 49
根据首部中包含的目的地址、源地址等重要控制信息进行转发。
每一个分组在互联网中独立选择传输路径。
位于网络核心部分的路由器负责转发分组，即进行分组交换。
路由器要创建和动态维护转发表。
分组在互联网中的转发
暂存收到的分组。
检查分组首部。
查找转发表。
按照首部中的目的地址，找到合适的接口转发出去。
路由器处理分组的过程

## Slide 50
(a) 核心部分的路由器把网络互连起来
网络核心部分
H1
H5
H2
H4
H3
H6
路由器
网络
主机

## Slide 51
(b) 核心部分中的网络可用一条链路表示
H1
H5
H2
H4
H3
H6
发送的分组
路由器
A
E
D
B
C
主机
网络核心部分

## Slide 52
注意分组路径的变化！
H1 向 H5 发送分组
H2 向 H6 发送分组
A
B
D
E
C
路由器
H2
H4
H6
H5
H3
H1
互联网
主机
每个分组独立选择传输路径

## Slide 53
H1
A
B
D
E
C
H5
H6
H2
H3
路由器
最后到达目的主机 H5
互联网
H1 向 H5 发送分组
H4
在路由器 A 暂存
查找转发表
找到转发的端口
转发
在路由器 C 暂存
查找转发表
找到转发的端口
转发
在路由器 E 暂存
查找转发表
找到转发的端口
转发
主机
分组的存储转发过程

## Slide 54
分组交换的优点
优点 | 所采用的手段
高效 | 在分组传输的过程中动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用。
灵活 | 为每一个分组独立地选择最合适的转发路由。
迅速 | 以分组作为传送单位，可以不先建立连接就能向其他主机发送分组。
可靠 | 保证可靠性的网络协议；分布式多路由的分组交换网，使网络有很好的生存性。

## Slide 55
排队延迟：分组在各路由器存储转发时需要排队。
不保证带宽：动态分配。在某些情况下，会造成网络的拥塞。
增加开销：各分组必须携带控制信息；路由器要暂存分组，维护转发表等。
分组交换带来的问题

## Slide 56
在 20 世纪 40 年代，电报通信就采用了基于存储转发原理的报文交换 (message switching)。
但报文交换的时延较长，从几分钟到几小时不等。
现在报文交换已不使用。
报文交换
将整个报文进行存储转发

## Slide 57
P2
P4
P3
P4
P3
报
文
报
文
报
文
A B C D
A B C D
A B C D
报文交换
电路交换
分组交换
t
数据传送
报文
P1
连接释放
数据
传送
特点
比特流直达终点
报文
报文
报文
分组
分组
分组
存储转发
P2
P1
P1
P3
P2
P4
存储转发
存储转发
存储转发
连接建立
电路交换、报文交换和分组交换的主要区别

## Slide 58
若要连续传送大量的数据，且其传送时间远大于连接建立时间，则电路交换的传输速率较快。
报文交换和分组交换不需要预先分配传输带宽，在传送突发数据时可提高整个网络的信道利用率。
由于一个分组的长度往往远小于整个报文的长度，因此分组交换比报文交换的时延小，同时也具有更好的灵活性。
三种交换方式的比较

## Slide 59
1.4 计算机网络在我国的发展
1980 年，铁道部开始进行计算机联网实验。
1989 年 11 月，我国第一个公用分组交换网 CNPAC 建成运行。
1994 年 4 月 20 日，我国用 64 kbit/s 专线正式连入互联网，我国被国际上正式承认为接入互联网的国家。
1994 年 5 月，中国科学院高能物理研究所设立了我国的第一个万维网服务器。
1994 年 9 月，中国公用计算机互联网 CHINANET 正式启动。随之中国联通互联网UNINET、中国移动互联网CMNET、中国教育和科研计算机网CERNET、中国科学技术网CSTNET等纷纷建立。

## Slide 60
1.4 计算机网络在我国的发展
2004 年 2 月，我国的第一个下一代互联网 CNGI 的主干网 CERNET2 试验网正式开通，并提供服务。
  试验网以 2.5~10 Gbit/s 的速率连接北京、上海和广州三个 CERNET 核心节点，并与国际下一代互联网相连接。
中国互联网络信息中心 CNNIC (ChiNa Network Information Center) 每年两次公布我国互联网的发展情况。
到2022年底，我国的国际出口带宽已超过38 Tbit/s （1 Tbit/s = 103 Gbit/s）。

## Slide 61
1996 年，张朝阳创立了中国第一家以风险投资资金建立的互联网公司—爱特信公司。两年后，爱特信公司推出“搜狐”产品，并更名为搜狐公司(Sohu)。搜狐网站(Sohu.com) 是中国首家大型分类查询搜索引擎。
1997 年，丁磊创立了网易公司(NetEase)，推出了中国第一家中文全文搜索引擎，开发的超大容量免费邮箱（如163和126等）。
1998 年，王志东创立新浪网站(Sina.com ) 。
新浪的微博是全球使用最多的微博之一。
对我国互联网事业发展影响较大的人物和事件

## Slide 62
1998 年，马化腾、张志东创立了腾讯公司 (Tencent) 。
1999 年，腾讯就推出了用在 PC 上的即时通信软件 OICQ，后改名为 QQ。
2011 年，腾讯推出了专门供智能手机使用的即时通信软件“微信”。
2000 年，李彦宏和徐勇创建了百度网站 (Baidu.com)，现在已成为全球最大的中文搜索引擎。
1999 年，马云创建了阿里巴巴网站 (Alibaba.com)。
2003 年，马云创立了个人网上贸易市场平台—淘宝网 (Taobao.com)。
2004 年，阿里巴巴集团创立了第三方支付平台—支付宝(Alipay.com)。
对我国互联网事业发展影响较大的人物和事件

## Slide 63
2012年，张一鸣创立了字节跳动，并于2016年推出了 抖音（国际版名为TikTok）。
2013年，王兴创立了美团，涵盖外卖、酒店预订、旅游、电影票等多个领域。美团的成功标志着互联网在生活服务领域的广泛应用。
2014年，黄峥创立了拼多多，通过创新的社交电商模式，迅速崛起成为中国主要的电商平台之一。
2015年，程维和闫绍华创立了滴滴出行，成为中国最大的移动出行平台。
对我国互联网事业发展影响较大的人物和事件

## Slide 64
1.5
计算机网络的类别
1.5.1 计算机网络的定义
1.5.2 几种不同类别的计算机网络

## Slide 65
1.5.1 计算机网络的定义
计算机网络的精确定义并未统一。
较好的定义：
计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的，而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的（例如，传送数据或视频信号）。这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据，并能支持广泛的和日益增长的应用。

## Slide 66
“可编程的硬件”表明：这种硬件一定包含有中央处理器 CPU。
计算机网络所连接的硬件包括：
  一般的计算机；
  智能手机、电视 等。
计算机网络可以：
  传送数据；
  支持多种应用（包括今后可能出现的各种应用）。
如何理解？

## Slide 67
1.5.2 几种不同类别的计算机网络
计算机网络有多种类别。
可以按以下方法分类：
  按照网络的作用范围进行分类；
  按照网络的使用者进行分类。

## Slide 68
类别 | 作用范围或距离
广域网 WAN (Wide Area Network) | 通常为几十到几千公里。有时也称为远程网(long haul network)。是互联网的核心部分。
城域网 MAN (Metropolitan Area Network) | 作用范围一般是一个城市，作用距离约为 5~50 公里。
局域网 LAN (Local Area Network) | 局限在较小的范围（如 1 公里左右）。通常采用高速通信线路。
个人区域网 PAN (Personal Area Network) | 范围很小，大约在 10 米左右。有时也称为无线个人区域网 WPAN (Wireless PAN)。
1. 按照网络的作用范围进行分类
若中央处理机之间的距离非常近（如仅 1 米甚至更小些），则一般就称之为多处理机系统，而不称它为计算机网络。

## Slide 69
类别 | 作用范围或距离
公用网 (public network) | 按规定交纳费用的人都可以使用的网络。也可称为公众网。
专用网 (private network) | 为特殊业务工作的需要而建造的网络。不向本单位以外的人提供服务。
私用网 (private network) | 也叫私有网，是普通家庭使用的局域网或家庭网，不向本家庭以外的人提供服务。
2. 按照网络的使用者进行分类

## Slide 70
接入网 AN (Access Network)
  又称为本地接入网或居民接入网。
  用于将用户接入互联网。
  实际上就是本地 ISP 所拥有的网络，它既不是互联网的核心部分，也不是互联网的边缘部分。
  是从某个用户端系统到本地 ISP 的第一个路由器（也称为边缘路由器）之间的一种网络。
  从覆盖的范围看，很多接入网还是属于局域网。
3. 用来把用户接入到互联网的网络
本地ISP
接入网

## Slide 71
1.6
计算机网络的性能
1.6.1 计算机网络的性能指标
1.6.2 计算机网络的非性能特征

## Slide 72
1.6.1 计算机网络的性能指标
重要性能指标
速率
吞吐率
时延
利用率
时延带宽积
往返
时间
带宽
性能指标：
从不同的方面来度量计算机网络的性能。

## Slide 73
最重要的一个性能指标。
指的是数据的传送速率，也称为数据率 (data rate) 或比特率 (bit rate)。
单位：bit/s，或 kbit/s、Mbit/s、 Gbit/s 等。
例如 4  1010 bit/s 的数据率就记为 40 Gbit/s。
速率往往是指额定速率或标称速率，非实际运行速率。
1. 速率
千 = K = 210 = 1024，兆 = M = 220 = 1024 K，吉 = G = 230 = 1024 M
1 字节 (Byte) = 8 比特 (bit）

## Slide 74
频域
某个信号具有的频带宽度。
单位是赫（或千赫、兆赫、吉赫等）。
时域
网络中某通道传送数据的能力，表示在单位时间内网络中的某信道所能通过的“最高数据率”。
单位就是数据率的单位 bit/s。
某信道允许通过的信号频带范围称为该信道的带宽（或通频带）。
2. 带宽 (bandwidth)
两者本质相同。
一条通信链路的“带宽”越宽，其所能传输的“最高数据率”也越高。

## Slide 75
单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的实际数据量。
受网络的带宽或网络的额定速率的限制。
  额定速率是绝对上限值。
  可能会远小于额定速率，甚至下降到零！
有时可用每秒传送的字节数或帧数来表示。
3. 吞吐量 (throughput)

## Slide 76
指数据（一个报文或分组，甚至比特）从网络（或链路）的一端传送到另一端所需的时间。
有时也称为延迟或迟延。
组成：
  （1）发送时延
  （2）传播时延
  （3）处理时延
  （4）排队时延
4. 时延 (delay 或 latency)

## Slide 77
也称为传输时延。
是主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。
（1）发送时延
发送时延 =
数据帧长度（bit）
发送速率（bit/s）

## Slide 78
是电磁波在信道中传播一定的距离需要花费的时间。
电磁波传播速率：
  自由空间的传播速率是光速 = 3.0 ⅹ 105 km/s
  在铜线电缆中的传播速率约 = 2.3 ⅹ 105 km/s
  在光纤中的传播速率约 = 2.0 ⅹ 105 km/s
（2）传播时延
传播时延 =
信道长度（米）
信号在信道上的传播速率（米/秒）

## Slide 79
  注意：发送时延与传播时延有本质上的不同。
  发送时延发生在机器内部的发送器中，与传输信道的长度（或信号传送的距离）没有任何关系。
  传播时延则发生在机器外部的传输信道媒体上，而与信号的发送速率无关。信号传送的距离越远，传播时延就越大。
（2）传播时延

## Slide 80
（3）处理时延
  主机或路由器在收到分组时，为处理分组（例如分析首部、提取数据、差错检验或查找路由）所花费的时间。
（4）排队时延
  分组在路由器输入输出队列中排队等待处理和转发所经历的时延。
  排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。当网络的通信量很大时会发生队列溢出，使分组丢失，这相当于排队时延为无穷大。
（3）处理时延 和（4）排队时延

## Slide 81
一般说来，小时延的网络要优于大时延的网络。
在某些情况下，一个低速率、小时延的网络很可能要优于一个高速率但大时延的网络。
4. 时延 (delay 或 latency)
总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延
必须指出，在总时延中，究竟是哪一种时延占主导地位，必须具体分析。

## Slide 82
假设从路由器 A 向路由器 B 发送数据
四种时延产生的地方不一样
四种时延产生的地方
路由器A
路由器B
传输信道
…
队列
分组
传输信道上产生传播时延
路由器产生
处理时延
在发送器产生发送时延
在队列中产生排队时延

## Slide 83
对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率，而不是比特在链路上的传播速率。
提高数据的发送速率只是减小了数据的发送时延。
容易产生的错误概念
以下说法是错误的：
“在高速链路（或高带宽链路）上，比特会传送得更快些”。

## Slide 84
节点 A 要将一个数据块通过 1000 km 的光纤链路发送给节点 B。假设忽略处理时延和排队时延。请分别计算下列情况时的总时延，并验证“数据的发送速率越高，其传送的总时延就越小”的说法是否正确。
  （1）数据块大小为 100 MB，信道带宽为 1 Mbit/s
  （2）数据块大小为 100 MB，信道带宽为 100 Mbit/s
  （3）数据块大小为 1 B，信道带宽为 1 Mbit/s
  （4）数据块大小为 1 B，信道带宽为 1 Gbit/s
分析举例
光纤链路 1000 km
节点 B
节点 A

## Slide 85
分析举例
解：
  传播时延 = 1000 km / 2.0 ⅹ 105 km/s = 5 ms。
（1）发送时延 = 100  220  8  106 = 838.9 s，
总时延 = 838.9 + 0.005 ≈ 838.9 s。
（2）发送时延 = 100  220  8  108 = 8.389 s
总时延 = 8.389 + 0.005 = 8.394 s。缩小到（1）的近 1/100。
（3）发送时延 = 1  8  106 = 8  10–6 s = 8 s,
总时延 = 0.008 + 5 = 5.008 ms。
（4）发送时延 = 1  8  109 = 8  10–9 s = 0.008 s
总时延 = 0.000008 + 5 = 5.000008 ms。与（3）相比没有明显减小。
不能笼统地认为：“数据的发送速率越高，其传送的总时延就越小”。

## Slide 86
（传播）时延（管道长度）
链 路
带宽
（管道截面积）
时延带宽积 = 传播时延  带宽
链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。
管道中的比特数表示从发送端发出但尚未到达接收端的比特数。
只有在代表链路的管道都充满比特时，链路才得到了充分利用。
链路像一条空心管道
5. 时延带宽积

## Slide 87
表示从发送方发送数据，到收到来自接收方的确认总共经历的时间。
6. 往返时间 RTT (Round-Trip Time)
往返时间 RTT = 节点 A 的发送时延 tTA
+ 节点 A 到 B 的传播时延 tP
+ 节点 B 处理和排队时延 tPQB
+ 节点 B 的发送时延 tTB
+ 节点 B 到 A 的传播时延 tP
节点 A
节点 B
数据
确认
tTA
tP
tP
tPQB
往返
时间
RTT
tTB

## Slide 88
节点 A 要将一个 100 MB 数据以 100 Mbit/s 的速率发送给节点 B，B 正确收完该数据后，就立即向 A 发送确认。假定 A 只有在收到 B 的确认信息后，才能继续向 B 发送数据，且确认信息很短。如果单向传播时间为 1s，计算 A 向 B 发送数据的有效数据率。
分析举例
100 Mbit/s
节点 B
节点 A
传播时间为 1s

## Slide 89
解：
分析举例
发送时延 =
数据长度
发送速率
=
100×220×8
100×106
≈ 8.39 s
有效数据率 =
数据长度
RTT
=
100×220×8
8.39 + 2
≈ 80.7 Mbit/s
100 Mbit/s
节点 B
节点 A
传播时间为 1s

## Slide 90
在互联网中，往返时间还包括各中间节点的处理时延、排队时延以及转发数据时的发送时延。
RTT也称为往返时延(Round-Trip Time delay)。
6. 往返时间 RTT (Round-Trip Time)
节点 B
节点 A

## Slide 91
信道利用率
某信道有百分之几的时间是被利用的（即有数据通过）。
网络利用率
全网络的信道利用率的加权平均值。
完全空闲的信道的利用率是零。
问题：信道利用率越高越好吗？
7. 利用率

## Slide 92
根据排队论，当某信道的利用率增大时，时延会迅速增加。
时延与网络利用率的关系
其中：
D0：网络空闲时的时延。
D：网络在当前的时延。
U：网络当前的利用率，数值在 0 到 1 之间。
D =
D0
1 - U
时延 D
利用率 U
1
0
D0
时延急剧增大
当信道的利用率增大时，
该信道引起的时延迅速增加。

## Slide 93
1.6.2 计算机网络的非性能特征
费用
可靠性
质量
可扩展性和可升级性
管理和维护
标准化
这些非性能特征与性能指标有很大的关系。
…

## Slide 94
1.7.1 计算机网络体系结构的形成
1.7.2 协议与划分层次
1.7.3 具有五层协议的体系结构
1.7.4 TCP/IP 的体系结构
1.7
计算机网络体系结构

## Slide 95
1.7.1 计算机网络体系结构的形成
(1) 必须有一条传送数据的通路。
(2) 发起方必须激活通路。
(3) 要告诉网络如何识别接收方。
(4) 发起方要清楚对方是否已开机，且与网络连接正常。
(5) 发起方要清楚对方是否准备好接收和存储文件。
(6) 若文件格式不兼容，要完成格式的转换。
(7) 要处理各种差错和意外事故，保证收到正确的文件。
计算机网络是一个非常复杂的系统。
两台计算机要互相传送文件需解决很多问题
计算机 A
计算机 B

## Slide 96
最初的 ARPANET 设计时提出了分层的设计方法。
分层：将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题。
1974 年，IBM 按照分层的方法制定并提出了系统网络体系结构 SNA (System Network Architecture) 。
此后，其他一些公司也相继推出了具有不同名称的体系结构。
提出了不同体系结构
但由于网络体系结构的不同，不同公司的设备很难互相连通。

## Slide 97
ISO (国际标准化组织) 提出的 OSI/RM (Open Systems Interconnection Reference Model) 是使各种计算机在世界范围内互连成网的标准框架。
OSI/RM 是个抽象的概念。
1983年，形成了著名的 ISO 7498 国际标准，即七层协议的体系结构。
国际标准：开放系统互连参考模型 OSI/RM
OSI 试图达到一种理想境界：全球计算机网络都遵循这个统一标准，因而全球的计算机将能够很方便地进行互连和交换数据。

## Slide 98
基于 TCP/IP 的互联网已抢先在全球相当大的范围成功地运行了。
OSI 的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力；
OSI 的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低；
OSI 标准的制定周期太长，使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场；
OSI 的层次划分也不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。
但 ISO/OSI 失败了

## Slide 99
法律上的 (de jure) 国际标准 OSI
但并没有得到市场的认可。
事实上的 (de facto) 国际标准 TCP/IP
获得了最广泛的应用。
存在两种国际标准

## Slide 100
1.7.2 协议与划分层次
网络协议 (network protocol)，简称为协议，是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。
三个组成要素：
  语法：数据与控制信息的结构或格式 。
  语义：需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。
  同步：事件实现顺序的详细说明。
TCP connection req.
TCP connection reply.
get plan.pdf
< plan.pdf >
网络协议是计算机网络的不可缺少的组成部分。

## Slide 101
协议的两种形式
文字描述：便于人来阅读和理解。
程序代码：让计算机能够理解。
不论什么形式，都必须能够对网络上信息交换过程做出精确的解释。

## Slide 102
ARPANET 的研制经验表明：对于非常复杂的计算机网络协议，其结构应该是层次式的。
层次式协议结构

## Slide 103
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
文件及传送命令好像
是按照水平方向的虚线直接传送的
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块
1，将文件传送模块作为最高的一层
划分层次的概念举例：两台主机通过网络传送文件

## Slide 104
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
2，再设计一个通信服务模块层
好像可直接把文件
可靠地传送到对方
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块
通信服务模块
通信服务模块
文件及传送命令好像
是按照水平方向的虚线直接传送的
划分层次的概念举例：两台主机通过网络传送文件

## Slide 105
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
3，再设计一个网络接入模块层
好像可直接把文件
可靠地传送到对方
通信服务模块
通信服务模块
网络接入模块
网络接入模块
网络
接口
网络
接口
文件及传送命令好像
是按照水平方向的虚线直接传送的
通信网络
网络接入模块负责做与网络接口细节有关的工作，并向上层提供接入和通信服务。
划分层次的概念举例：两台主机通过网络传送文件

## Slide 106
各层之间是独立的。
灵活性好。
结构上可分割开。
易于实现和维护
能促进标准化工作。
有些功能会重复出现，因而产生了额外开销。
分层的优点与缺点
注意：每一层的功能应非常明确。
层数太少，就会使每一层的协议太复杂。
层数太多，又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。

## Slide 107
差错控制：使相应层次对等方的通信更加可靠。
流量控制：发送端的发送速率必须使接收端来得及接收，不要太快。
分段和重装：发送端将要发送的数据块划分为更小的单位，在接收端将其还原。
复用和分用：发送端几个高层会话复用一条低层的连接，在接收端再进行分用。
连接建立和释放：交换数据前先建立一条逻辑连接，数据传送结束后释放连接。
各层完成的主要功能

## Slide 108
网络的体系结构 (Network Architecture) 是计算机网络的各层及其协议的集合，就是这个计算机网络及其构件所应完成的功能的精确定义（不涉及实现）。
实现 (implementation) 是遵循这种体系结构的前提下，用何种硬件或软件完成这些功能的问题。
计算机网络的体系结构
体系结构是抽象的，而实现则是具体的，是真正在运行的计算机硬件和软件。

## Slide 109
1.7.3 具有五层协议的体系结构
应用层
传输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的七层协议体系结构
TCP/IP 的四层协议体系结构
(a)
(b)
(c)
五层协议的体系结构
4 应用层
1 网络接口层
2 互联网层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
3 传输层 (TCP 或 UDP)
（这一层并没有具体内容）
传输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1

## Slide 110
传输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
任务：通过应用进程间的交互来完成特定网络应用。
协议：定义的是应用进程间通信和交互的规则。
把应用层交互的数据单元称为报文(message)。
例如：DNS，HTTP，SMTP
各层的主要功能

## Slide 111
传输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
任务：负责向两台主机中进程之间的通信提供通用的数据传输服务。
具有复用和分用的功能。
主要使用两种协议：
  传输控制协议 TCP
  用户数据报协议 UDP 。
各层的主要功能

## Slide 112
传输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
TCP (Transmission Control Protocol)：
  提供面向连接的、可靠的数据传输服务。
  数据传输的单位是报文段 (segment)。
UDP (User Datagram Protocol)：
  提供无连接的尽最大努力 (best-effort) 的数据传输服务（不保证数据传输的可靠性）。
  数据传输的单位是用户数据报。
各层的主要功能

## Slide 113
传输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
为分组交换网上的不同主机提供通信服务。
两个具体任务：
  路由选择：通过一定的算法，在互联网中的每一个路由器上，生成一个用来转发分组的转发表。
  转发：每一个路由器在接收到一个分组时，要依据转发表中指明的路径把分组转发到下一个路由器。
各层的主要功能

## Slide 114
传输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
互联网使用的网络层协议是无连接的互联网协议 IP (Internet Protocol) 和许多种路由选择协议，因此互联网的网络层也叫做 IP 层。
IP 协议分组也叫做 IP 数据报，或简称为数据报。
各层的主要功能

## Slide 115
传输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
常简称为链路层。
任务：实现两个相邻节点之间的可靠通信。
在两个相邻节点间的链路上传送帧（frame）。
如发现有差错，就简单地丢弃出错帧。
如果需要改正出现的差错，就要采用可靠传输协议来纠正出现的差错。这种方法会使数据链路层协议复杂。
各层的主要功能

## Slide 116
传输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
任务：实现比特（0 或 1）的传输。
确定连接电缆的插头应当有多少根引脚，以及各引脚应如何连接。
注意：传递信息所利用的一些物理媒体，如双绞线、同轴电缆、光缆、无线信道等，并不在物理层协议之内，而是在物理层协议的下面。
各层的主要功能

## Slide 117
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
数 据
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 118
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
数 据
应用层首部
H5
数 据
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 119
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
传输层首部
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 120
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
H4
H5
数 据
H3
网络层首部
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 121
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
H4
H5
数 据
H3
H3
H4
H5
数 据
H2
链路层
首部
T2
链路层
尾部
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 122
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
H4
H5
数 据
H3
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 123
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 124
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 125
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 126
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H4
H5
数 据
H3
数据在各层之间的传递过程

## Slide 127
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H4
H5
数 据
H3
H4
H5
数 据
H3
数据在各层之间的传递过程

## Slide 128
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H4
H5
数 据
H3
H4
H5
数 据
H3
H2
新首部
T2
新尾部
H3
H4
H5
数 据
数据在各层之间的传递过程

## Slide 129
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H4
H5
数 据
H3
H4
H5
数 据
H3
H2
新首部
T2
新尾部
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
数据在各层之间的传递过程

## Slide 130
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 131
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
10101 比特流 110111
数据在各层之间的传递过程

## Slide 132
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
数据在各层之间的传递过程

## Slide 133
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
数据在各层之间的传递过程

## Slide 134
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
H5
数 据
H4
数据在各层之间的传递过程

## Slide 135
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
H5
数 据
H4
H5
数 据
数据在各层之间的传递过程

## Slide 136
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
H5
数 据
H4
数 据
H5
数 据
数据在各层之间的传递过程

## Slide 137
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
H4
H5
数 据
H3
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
H5
数 据
H4
H5
数 据
数 据
数据在各层之间的传递过程

## Slide 138
对等层次之间传送的数据单位统称为该层的协议数据单元 PDU (Protocol Data Unit)。
任何两个同样的层次把 PDU （即数据单元加上控制信息）通过水平虚线直接传递给对方。这就是所谓的“对等层”之间的通信。
各层协议实际上就是在各个对等层之间传递数据时的各项规定。
每层协议所完成的最终结果，就是向上层提供了某种特定的服务。
协议是水平方向的，而服务是垂直方向的。
对等层与协议数据单元
要实现本层协议，则需要使用下层所提供的服务，但本层看不见下层的协议。或者说，下层协议对上层是透明的。

## Slide 139
明日正午进攻，同意？
同意
你确认“同意”？
我确认“同意”
你真的确认“同意”？
我真的确认“同意”
你真的确认“同意”？
我真的确认“同意”
你真的确认“同意”？
我真的确认“同意”
这样的协议无法实现！
没有一种协议能够使蓝军 100% 获胜。
协议很复杂，要应付所有异常情况

## Slide 140
1.7.4 TCP/IP 的体系结构
应用层
传输层
互联网层
链路层
(网络接口层)
主机A
网络 2
网络 1
应用层
传输层
互联网层
链路层
(网络接口层)
互联网层
链路层
(网络接口层)
4
3
2
1
TCP/IP 是四层体系结构
路由器在转发分组时最高只用到互联网层，没有使用传输层和应用层。
主机 A
主机 B
路由器
网络 1
网络 2

## Slide 141
现在互联网使用的 TCP/IP 体系结构已经发生了演变，即某些应用程序可以直接使用 IP 层，或甚至直接使用最下面的链路层。
TCP/IP 体系结构的另一种表示方法
TCP UDP
IP
应用层
链路层（网络接口层）

## Slide 142
IP over Everything：IP 协议可以在多种类型的网络上运行
Everything over IP ：所有的通信服务和应用都运行在IP协议之上
HTTP
SMTP
DNS
RTP
TCP
UDP
网络层
数据链路层
传输层
应用层
…
…
…
网络 1
网络 2
网络 3
IP
设计理念：网络核心部分越简单越好。
沙漏计时器形状的 TCP/IP 协议族

## Slide 143
数据链路层
物理层
传输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
传输层
网络层
应用层
① 客户发起连接建立请求
② 服务器接受连接建立请求
互联网
客户
服务器
所有这些通信实际上都需要使用下面各层所提供的服务。
计算机 A
计算机 B
互联网中客户-服务器工作方式

## Slide 144
数据链路层
物理层
传输层
网络层
应用层
计算机 C
服务器
1
服务器
2
数据链路层
物理层
传输层
网络层
应用层
计算机 A
客户 1
数据链路层
物理层
传输层
网络层
应用层
计算机 B
客户 2
互联网
同时运行多个服务器进程同时为多个客户进程提供服务