## Slide 1
网 络 层
第 4 章
谢希仁 谢钧 邢长友 编著
计算机网络（第 9 版）

## Slide 2
计算机网络体系结构
应用层
传输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的七层协议体系结构
TCP/IP 的四层协议体系结构
(a)
(b)
(c)
五层协议的体系结构
4 应用层
1 网络接口层
2 互联网层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
3 传输层 (TCP 或 UDP)
（这一层并没有具体内容）
传输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1

## Slide 3
4.1 互联网协议IP
4.2 IP 层转发分组的过程
4.3 互联网控制报文协议 ICMP
4.4 动态主机配置协议 DHCP
4.5 IPv6
4.6 互联网的路由协议
4.7 路由器的构成
4.8 IP 多播
4.9 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT
4.10 改进“尽最大努力交付”的服务
4.11 多协议标签交换 MPLS

## Slide 4
4.1.1 网络层提供的两种服务
4.1.2 网络层中的重要协议
4.1.3 虚拟互连网络
4.1.4 IP 地址
4.1.5 IP 地址与 MAC 地址
4.1.6 地址解析协议 ARP
4.1.7 IP 数据报的格式
4.1
网络层的几个重要概念

## Slide 5
4.1.1 网络层提供的两种服务
争论：
网络层应该向传输层提供怎样的服务？
在计算机通信中，可靠交付应当由谁来负责？
面向连接还是无连接？
是网络还是端系统？

## Slide 6
一种观点：让网络负责可靠交付
计算机网络模仿电信网络，使用面向连接的通信方式。
通信之前先建立虚电路 VC (Virtual Circuit) (即连接)，以保证双方通信所需的一切网络资源。
如果再使用可靠传输的网络协议，可使所发送的分组无差错按序到达终点，不丢失、不重复。

## Slide 7
虚电路服务
H1
H2
虚电路
H1 发送给 H2 的所有分组都沿着同一条虚电路传送
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
虚电路只是一条逻辑上的连接，分组都沿着这条逻辑连接按照存储转发方式传送，并不是真正建立了一条物理连接。

## Slide 8
另一种观点：网络提供数据报服务
互联网采用的设计思路：
网络层要设计得尽量简单，向其上层只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。
网络在发送分组时不需要先建立连接。
每一个分组（即 IP 数据报）独立发送，与其前后的分组无关（不进行编号）。
网络层不提供服务质量的承诺。即所传送的分组可能出错、丢失、重复和失序（不按序到达终点），也不保证分组传送的时限。
由主机中的传输层负责可靠的通信。

## Slide 9
数据报服务
H1 发送给 H2 的分组可能沿着不同路径传送
H1
H2
IP 数据报
丢失
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 10
虚电路服务与数据报服务的对比
对比的方面 | 虚电路服务 | 数据报服务
 | 可靠通信应当由网络来保证 | 可靠通信应当由用户主机来保证
 | 必须有 | 不需要
 | 仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号 | 每个分组都有终点的完整地址
 | 属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发 | 每个分组独立选择路由进行转发
 | 所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作 | 出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
 | 总是按发送顺序到达终点 | 到达终点时不一定按发送顺序
 | 可以由网络负责，也可以由用户主机负责 | 由用户主机负责
思路
连接的建立
当节点出故障时
终点地址
分组的转发
端到端的差错处理和流量控制
分组的顺序

## Slide 11
最重要的协议就是互联网协议 IP (Internet Protocol)。
与IPv4 配套的 3 个协议：
地址解析协议 ARP (Address Resolution Protocol)
互联网控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)
互联网组管理协议 IGMP (Internet Group Management Protocol)
4.1.2 网络层中的重要协议
网络接口层
传输层
应用层
网络层
各种应用层协议
(HTTP, FTP, SMTP 等)
物理硬件
TCP, UDP
ICMP
IP
ARP
与各种网络接口
IGMP

## Slide 12
4.1.3 虚拟互连网络
如何将异构的网络互相连接起来？
寻址方案
最大分组长度
网络接入机制
超时控制
差错恢复方法
状态报告方法
路由技术
用户接入控制
面向连接/无连接服务
管理与
控制方式
……
实现网络互连、互通时需要解决许多问题，如以下“不同”：

## Slide 13
使用中间设备进行互连
物理层
数据链路层
网络层
传输层及以上
转发器 (repeater)
交换机 (switch)
路由器 (router)
网关 (gateway)
协议栈层次
中间设备
将网络互相连接起来需要使用一些中间设备。

## Slide 14
使用转发器或交换机不称为网络互连
交换机
集线器
集线器
集线器
转发器或交换机仅把一个网络扩大了，仍然是一个网络

## Slide 15
网络互连使用路由器
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络
路由器

## Slide 16
IP 网的概念
(a) 互连网络的示意图
(b) 虚拟互连网络
互联网（Internet）就是一个覆盖全球的 IP 网
路由器
网络
网络
网络
网络
网络
虚拟互连网络
（ IP 网）
就好像在一个单个网络上通信一样

## Slide 17
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机
H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
间接交付
间接交付
间接交付
直接交付
H1 发送 IP 数据报给 H2
互联网可以由多种异构网络互连组成。
间接交付
间接交付
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1

## Slide 18
分组传输路径
直接交付
源主机
H1
路由器
R1
路由器
R3
路由器
R4
路由器
R5
目的主机
H2
路由器
R2
跳
跳
跳
跳
跳
跳
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
间接交付
“下一跳(next hop)”表示“下一跳的终点”

## Slide 19
4.1.4 IP 地址
在 TCP/IP 体系中，IP 地址是一个最基本的概念。
没有IP地址，就无法和网上的其他设备进行通信。
本部分重点：
IP 地址及其表示方法
分类的 IP 地址
无分类编址 CIDR
IP 地址的特点

## Slide 20
1. IP 地址及其表示方法
10000000000010110000001100011111
IP 地址：32 位二进制代码
10000000 00001011 00000011 00011111
分为每 8 位为一组
采用点分十进制记法
128.11.3.31
128 11 3 31
将每 8 位的二进制数
转换为十进制数
由互联网名字和数字分配机构 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)为互联网上的每台主机（或路由器）的每个接口分配一个在全世界唯一的 IP 地址。

## Slide 21
点分十进制记法举例
IP 地址的32 位二进制表示
IP 地址的
点分十进制记法
10000001 00110100 00000110 00000000
129.52.6.0
11000000 00000101 00110000 00000011
192.5.48.3
00001010 00000010 00000000 00100101
10.2.0.37
10000000 00001010 00000010 00000011
128.10.2.3
10000000 10000000 11111111 00000000
128.128.255.0

## Slide 22
IP 地址采用 2 级结构
2 级结构的 IP 地址：
32 位
网络号
( net-id)
主机号
(host-id)
(32-n) 位
网络号，标志主机（或路由器）所连接到的网络，在整个互联网范围内必须是唯一的。
主机号，用来标志主机（或路由器），在所连接的网络中必须是唯一的。
n 位
网络号的位数 n 是多少？

## Slide 23
2. 分类的 IP 地址
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
host-id
8 位
D 类地址
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
0
1 1 0
1 1 1 0
1 1 1 1
1 0
A 类
50%
C 类
12.5%
B 类
25%
D 类
E 类
单播地址

## Slide 24
一般不使用的特殊的 IP 地址
网络号 | 主机号 | 源地址 使用 | 目的地址 使用 | 代表的意思
0 | 0 | 可以 | 不可 | 在本网络上的本主机（见4.5节DHCP协议）
0 | X | 可以 | 不可 | 在本网络上主机号为 X 的主机
全 1 | 全 1 | 不可 | 可以 | 只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
Y | 全 1 | 不可 | 可以 | 对网络号为 Y 的网络上的所有主机进行广播
127 | 非全 0 或全 1 的任何数 | 可以 | 可以 | 仅用于本机软件环回测试，不发送到网络

## Slide 25
分类的 IP 地址的优点和缺点
管理简单；
使用方便；
转发分组迅速。
设计上不合理：
A类、B类网络地址空间太大，而C类网络地址空间又太小，导致地址资源浪费很大

## Slide 26
3. 无分类编址 CIDR
CIDR (Classless Inter-Domain Routing) ：无分类域间路由。
消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址的概念，可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间，但无法解决 IP 地址枯竭的问题。
要点：
(1) 网络前缀
(2) 地址块
(3) 地址掩码

## Slide 27
(1) 网络前缀
2 个字段：网络前缀和主机号。2 级结构
32 位
网络前缀
(network-prefix)
主机号
(host-id)
n 位
(32-n) 位
最大的区别：
前缀的位数 n 不固定，可以在 0 ~ 32 之间选取任意值。
CIDR 记法：斜线记法 (slash notation)
a.b.c.d / n：二进制 IP 地址的前 n 位是网络前缀。
例如：128.14.35.7/20：前 20 位是网络前缀。

## Slide 28
(2) 地址块
128.14.32.0/20 组成的地址块（共 212 个地址）
10000000 00001110 00100000 00000000
10000000 00001110 00100000 00000001
10000000 00001110 00100000 00000010
10000000 00001110 00100000 00000011
10000000 00001110 00100000 00000100
10000000 00001110 00100000 00000101
10000000 00001110 00101111 11111011
10000000 00001110 00101111 11111100
10000000 00001110 00101111 11111101
10000000 00001110 00101111 11111110
10000000 00001110 00101111 11111111


所有地址的 20 位前缀
都是一样的
最小地址
128.14.32.0
最大地址
128.14.47.255
可指派的地址数是212 – 2 个
二进制代码表示：10000000 00001110 0010*
CIDR 把网络前缀都相同的所有连续的 IP 地址组成一个 CIDR 地址块。
一个 CIDR 地址块包含的 IP 地址数目，取决于网络前缀的位数。

## Slide 29
(2) 地址块
注意：
128.14.35.7 | 是 IP 地址，但未指明网络前缀长度，不知道其网络地址。
128.14.35.7/20 | 是 IP 地址，同时指明了网络前缀为 20 位。 其网络地址是 128.14.32.0/20 。
128.14.32.0/20 | 表示一个地址块或一个网络的地址。有时地址块中十进制数字最后的0可省略，即简写为128.14.32/20。
128.14.32.0 | 不能指明一个网络地址，因为无法知道网络前缀是多少。

## Slide 30
(3) 地址掩码 (address mask)
又称为子网掩码 (subnet mask)。
位数：32 位。
由一连串 1 和接着的一连串 0 组成，而 1 的个数就是网络前缀的长度。
目的：让机器从 IP 地址迅速算出网络地址。
在CIDR记法中，斜线后面的数字就是地址掩码中1的个数。
/20 地址块的地址掩码：11111111 11111111 11110000 00000000
对应的点分十进制记法为：255.255.240.0

## Slide 31
默认地址掩码
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
网络号
网络号
主机号
网络号
A
类
地
址
默认地址掩码
255.0.0.0
B
类
地
址
默认地址掩码
255.255.0.0
C
类
地
址
默认地址掩码
255.255.255.0
主机号
主机号

## Slide 32
网络地址 = (二进制的 IP 地址) AND (地址掩码)
网络前缀
主机号
IP 地址
地址掩码
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
逐位进行 AND 运算
网络地址
网络前缀
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

## Slide 33
网络地址 = (二进制的 IP 地址) AND (地址掩码)
(a) 点分十进制 IP 地址
128 . 14 .
35 . 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
(c) 地址掩码是 255.255.224.0
0 0 0 0 0 0 0 0
(d) IP 地址与地址掩码按位 AND
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
(e) 网络地址（点分十进制）
128 . 14 .
32 . 0
(b) 二进制 IP 地址
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
【例】已知 IP 地址是 128.14.35.7/20。求网络地址。

## Slide 34
常用的 CIDR 地址块
网络前缀长度 | 点分十进制 | 包含的地址数 | 相当于包含分类的网络数
/13 | 255.248.0.0 | 512 K | 8 个 B 类或 2048 个 C 类
/14 | 255.252.0.0 | 256 K | 4 个 B 类或 1024 个 C 类
/15 | 255.254.0.0 | 128 K | 2 个 B 类或 512 个 C 类
/16 | 255.255.0.0 | 64 K | 1 个 B 类或 256 个 C 类
/17 | 255.255.128.0 | 32 K | 128 个 C 类
/18 | 255.255.192.0 | 16 K | 64 个 C 类
/19 | 255.255.224.0 | 8 K | 32 个 C 类
/20 | 255.255.240.0 | 4 K | 16 个 C 类
/21 | 255.255.248.0 | 2 K | 8 个 C 类
/22 | 255.255.252.0 | 1 K | 4 个 C 类
/23 | 255.255.254.0 | 512 | 2 个 C 类
/24 | 255.255.255.0 | 256 | 1 个 C 类
/25 | 255.255.255.128 | 128 | 1/2 个 C 类
/26 | 255.255.255.192 | 64 | 1/4 个 C 类
/27 | 255.255.255.224 | 32 | 1/8 个 C 类

## Slide 35
(4) 不能接入互联网的地址
有四个特殊地址块，其中的地址都不能够接入到互联网：
前 缀 | 最小地址 | 最大地址 | 名 称
10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16 | 10.0.0.0 172.16.0.0 192.168.0.0 | 10.255.255.255 172.31.255.255 192.168.255.255 | 私用地址(private–use)
169.254.0.0/16 | 169.254.0.0 | 169.254.255.255 | 链路本地地址(link local)
私用地址(private–use)
链路本地地址(link local)

## Slide 36
(5) 路由聚合
一个大的CIDR地址块中往往包含很多小地址块，所以在路由器的转发表中就可以利用一个较大的CIDR地址块来代替许多较小的地址块。
这种方法称为路由聚合(route aggregation)，它使得转发表中只用一个项目就可以表示原来传统分类地址的很多个（例如上千个）路由项目，因而大大压缩了转发表所占的空间，减少了查找转发表所需的时间。

## Slide 37
路由聚合 (route aggregation)
192.24.0
192.24.1
192.24.2
192.24.3
192.24.4
192.24.5
192.24.6
192.24.7
192.24.8
192.24.9
192.24.10
192.24.11
192.24.12
192.24.13
192.24.14
192.24.15
192.24.0.0 / 20
16 个 C 类地址，
地址掩码=255.255.255.0，
路由表中需要 16 个路由项目。
聚合前
聚合后
聚合为 1 个 地址，
地址掩码=255.255.240.0，
路由表中只需 1 个路由项目。

## Slide 38
CIDR 地址块划分举例
互联网
206.0.68.0/22
206.0.64.0/18
ISP
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
单位 地址块 二进制表示的地址块 相当于 C 类网络数
ISP 206.0.64.0/18 11001110.00000000.01* 64
大学 206.0.68.0/22 11001110.00000000.010001* 4
一系 206.0.68.0/23 11001110.00000000.0100010* 2
二系 206.0.70.0/24 11001110.00000000.01000110.* 1
三系 206.0.71.0/25 11001110.00000000.01000111.0* 1/2
四系 206.0.71.128/25 11001110.00000000.01000111.1* 1/2
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23
路由聚合
网络前缀越短，地址块所包含的地址数越多。

## Slide 39
CIDR 地址块划分举例
互联网
206.0.68.0/22
206.0.64.0/18
ISP
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
单位 地址块 二进制表示的地址块 相当于 C 类网络数
ISP 206.0.64.0/18 11001110.00000000.01* 64
大学 206.0.68.0/22 11001110.00000000.010001* 4
一系 206.0.68.0/23 11001110.00000000.0100010* 2
二系 206.0.70.0/24 11001110.00000000.01000110.* 1
三系 206.0.71.0/25 11001110.00000000.01000111.0* 1/2
四系 206.0.71.128/25 11001110.00000000.01000111.1* 1/2
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23
路由聚合
路由聚合
网络前缀越短，地址块所包含的地址数越多。
单位 地址块 二进制表示 地址数
ISP 206.0.64.0/18 11001110.00000000.01* 16384
大学 206.0.68.0/22 11001110.00000000.010001* 1024
一系 206.0.68.0/23 11001110.00000000.0100010* 512
二系 206.0.70.0/24 11001110.00000000.01000110.* 256
三系 206.0.71.0/25 11001110.00000000.01000111.0* 128
四系 206.0.71.128/25 11001110.00000000.01000111.1* 128
这个 ISP 共有 64 个 C 类网络。如果不采用 CIDR 技术，则在与该 ISP 的路由器交换路由信息的每一个路由器的转发表中，需要有 64 行。采用路由聚合后，转发表中只需要用 1 行来指出到 206.0.64.0/18 地址块的下一跳。
在 ISP 内的路由器的转发表中，也仅需用 206.0.68.0/22 这 1 个项目，就能把外部发送到这个大学各系的所有分组，都转发到大学的路由器。

## Slide 40
4. IP 地址的特点
(1) 每个 IP 地址都由网络前缀和主机号两部分组成。
(2) IP 地址是标志一台主机（或路由器）连接到网络的接口。
(3) 转发器或交换机连接起来的若干个局域网仍为一个网络
(4) 在 IP 地址中，所有分配到网络前缀的网络都是平等的。
IP 地址是一种分等级的地址结构。
方便了 IP 地址的分配和管理。
实现路由聚合，减小了转发表所占的存储空间，以及查找转发表的时间。

## Slide 41
4. IP 地址的特点
(1) 每个 IP 地址都由网络前缀和主机号两部分组成。
(2) IP 地址是标志一台主机（或路由器）连接到网络的接口。
(3) 转发器或交换机连接起来的若干个局域网仍为一个网络
(4) 在 IP 地址中，所有分配到网络前缀的网络都是平等的。
当一台主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址，其网络前缀必须是不同的。这种主机称为多归属主机 (multihomed host)。
一个路由器至少应当连接到两个网络，因此一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址。

## Slide 42
4. IP 地址的特点
(1) 每个 IP 地址都由网络前缀和主机号两部分组成。
(2) IP 地址是标志一台主机（或路由器）连接到网络的接口。
(3) 转发器或交换机连接起来的若干个局域网仍为一个网络
(4) 在 IP 地址中，所有分配到网络前缀的网络都是平等的。
按照互联网的观点，一个网络（或子网）是指具有相同网络前缀的主机的集合。
转发器或交换机连接起来的若干个局域网都具有同样的网络前缀，它们仍为一个网络。
具有不同网络前缀的局域网必须使用路由器进行互连。

## Slide 43
4. IP 地址的特点
(1) 每个 IP 地址都由网络前缀和主机号两部分组成。
(2) IP 地址是标志一台主机（或路由器）和一条链路的接口。
(3) 转发器或交换机连接起来的若干个局域网仍为一个网络
(4) 在 IP 地址中，所有分配到网络前缀的网络都是平等的。
互联网同等对待每一个 IP 地址，连接在互联网上的所有网络在传输数据时，享有平等的权利和机会

## Slide 44
同一个局域网上的
主机或路由器的
IP 地址中的网络前缀
必须一样。
一个互连网络的例子
以太网交换机
1.1.1.0/29
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
R1
1.1.1.13
1.1.1.10
1.1.1.9
1.1.1.12
1.1.1.11
1.1.1.8/29
1.1.1.24
1.1.1.26
1.1.1.27
1.1.1.25
1.1.1.29
1.1.1.28
1.1.1.17
1.1.1.19
1.1.1.18
R3
R2
1.1.1.16/29
LAN3
N1
N2
1.1.1.28/31
1.1.1.26/31
1.1.1.24/31
N3
LAN2
LAN1
网络地址
IP地址
路由器

## Slide 45
一个互连网络的例子
1.1.1.0/29
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
R1
1.1.1.13
1.1.1.10
1.1.1.9
1.1.1.12
1.1.1.11
1.1.1.8/29
1.1.1.24
1.1.1.26
1.1.1.27
1.1.1.25
1.1.1.29
1.1.1.28
1.1.1.17
1.1.1.19
1.1.1.18
R3
R2
1.1.1.16/29
LAN3
N1
N2
1.1.1.28/31
1.1.1.26/31
1.1.1.24/31
N3
LAN2
LAN1
网络地址
IP地址
路由器的每一个接口都有一个不同网络前缀的 IP 地址。
以太网交换机
路由器

## Slide 46
一个互连网络的例子
1.1.1.0/29
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
R1
1.1.1.13
1.1.1.10
1.1.1.9
1.1.1.12
1.1.1.11
1.1.1.8/29
1.1.1.24
1.1.1.26
1.1.1.27
1.1.1.25
1.1.1.29
1.1.1.28
1.1.1.17
1.1.1.19
1.1.1.18
R3
R2
1.1.1.16/29
LAN3
N1
N2
1.1.1.28/31
1.1.1.26/31
1.1.1.24/31
N3
LAN2
LAN1
网络地址
IP地址
两个路由器直接相连的接口处，可以分配也可以不分配IP地址。
如分配了 IP 地址，则这一段连线就构成了一种只包含一段线路的特殊“网络” 。这种网络仅需两个 IP 地址，可以使用 /31 地址块。主机号可以是 0 或 1。
以太网交换机
路由器

## Slide 47
一个互连网络的例子
1.1.1.0/29
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
R1
1.1.1.13
1.1.1.10
1.1.1.9
1.1.1.12
1.1.1.11
1.1.1.8/29
1.1.1.24
1.1.1.26
1.1.1.27
1.1.1.25
1.1.1.29
1.1.1.28
1.1.1.17
1.1.1.19
1.1.1.18
R3
R2
1.1.1.16/29
LAN3
N1
N2
1.1.1.28/31
1.1.1.26/31
1.1.1.24/31
N3
LAN2
LAN1
网络地址
IP地址
为了节省IP地址资源，对于点到点连接链路构成的这种特殊“网络”，现在也可不分配IP地址。这种特殊网络就叫做无编号网络（unnumbered network）或匿名网络（anonymous network）。
以太网交换机
路由器

## Slide 48
4.1.5 IP 地址与 MAC 地址
IP 地址
  虚拟地址、软件地址、逻辑地址。
  网络层和以上各层使用。
  放在 IP 数据报的首部。
MAC 地址
  固化在网卡上的 ROM 中。
  硬件地址、物理地址。
  数据链路层使用。
  放在 MAC 帧的首部。
MAC 地址
IP 地址

## Slide 49
IP 地址与 MAC 地址的区别
TCP 报文
IP 数据报
MAC 帧
应用层数据
首部
首部
尾部
首部
数据链路层
使用硬件地址
MAC 地址
网络层及以上
使用 IP 地址
IP 地址
IP 地址放在 IP 数据报的首部，
MAC 地址则放在 MAC 帧的首部。

## Slide 50
通信的路径：
H1→经过 R1 转发→再经过 R2 转发→H2
查找路由表
查找路由表
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
MAC 地址
路由器 R2
局域网
局域网
局域网
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
MAC2
IP1
IP2
IP 地址

## Slide 51
从协议栈的层次上看 IP 地址和 MAC 地址
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
局域网
局域网
局域网
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
MAC2
IP1
IP2
IP1
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
MAC2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的虚拟互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
MAC 帧
MAC 帧
IP1 IP2
IP1 IP2
IP1 IP2
MAC1 MAC3
MAC4 MAC5
MAC6 MAC2
IP 数据报

## Slide 52
在 IP 层抽象的互联网上只能看到 IP 数据报。
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
局域网
局域网
局域网
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
MAC2
IP1
IP2
IP1
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
MAC2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的虚拟互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
MAC 帧
MAC 帧
IP1 IP2
IP1 IP2
IP1 IP2
MAC1 MAC3
MAC4 MAC5
MAC6 MAC2
IP 数据报
路由器只根据目的站的 IP 地址进行转发。
注意：数据报中 IP 地址是否有变化？

## Slide 53
在局域网的链路层，只能看见 MAC 帧。
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
局域网
局域网
局域网
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
MAC2
IP1
IP2
IP1
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
MAC2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的虚拟互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
MAC 帧
MAC 帧
IP1 IP2
IP1 IP2
IP1 IP2
MAC1 MAC3
MAC4 MAC5
MAC6 MAC2
IP 数据报
注意：帧中 MAC 地址是否有变化？对 IP 层有何影响？

## Slide 54
不同层次、不同区间使用的源地址和目的地址
尽管互连在一起的网络的 MAC 地址体系各不相同，但 IP 层抽象的互联网却屏蔽了下层这些很复杂的细节。
只要我们在网络层上讨论问题，就能够使用统一的、抽象的 IP 地址研究主机和主机或路由器之间的通信。
问题：
主机或路由器怎样知道应当在 MAC 帧的首部填入什么样的 MAC 地址？

## Slide 55
4.1.6 地址解析协议 ARP
实现 IP 通信时使用了两个地址：
IP 地址（网络层地址）
MAC 地址（数据链路层地址）
220.168.10.10
00-15-C5-C6-CC-07
220.168.10.20
00-15-C5-C8-C4-95
220.168.10.16
00-15-C5-C6-C8-11
IP 地址
MAC 地址
LAN

## Slide 56
地址解析协议 ARP 的作用
问题：已经知道了一个机器（主机或路由器）的 IP 地址，如何找出其相应的 MAC 地址？
网络层
ARP
IP
IGMP
ICMP
ARP
ARP (Address Resolution Protocol ) 作用：
从 IP 地址解析出 MAC 地址。
ARP 请求或回答分组
发送
ARP 分组封装在以太网帧中
数据
FCS
以太网首部
IP 地址
MAC 地址

## Slide 57
要点 1：ARP 高速缓存 (ARP cache)
ARP 高速缓存 (ARP cache)：
  存放 IP 地址到 MAC 地址的映射表。
IP 地址 | MAC 地址
10.4.9.2 | 0030.7131.abfc
10.4.9.1 | 0000.0c07.ac24
10.4.9.99 | 0007.ebea.44d0
映射表

## Slide 58
要点 2：ARP 工作
当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时：
在其 ARP 高速缓存
查找主机 B 的 IP 地址
找到？
取出 MAC 地址
将该 MAC 地址写入 MAC 帧的目的地址
发送该 MAC 帧
是
自动运行 ARP，找出主机 B 的 MAC 地址，
更新 ARP 高速缓存
否

## Slide 59
209.0.0.6
ARP 响应
A
Y
X
B
Z
主机 B 向 A 单播发送
ARP 响应分组
主机 A 本局域网上广播发送
ARP 请求分组
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
00-00-C0-15-AD-18
08-00-2B-00-EE-0A
我是209.0.0.5，MAC地址是00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的MAC地址。
我是 209.0.0.6，
MAC地址是 08-00-2B-00-EE-0A。
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
00-00-C0-15-AD-18
209.0.0.6
209.0.0.5
更新 ARP 高速缓存

## Slide 60
209.0.0.6
ARP 响应
A
Y
X
B
Z
主机 B 向 A 单播发送
ARP 响应分组
主机 A 本局域网上广播发送
ARP 请求分组
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
00-00-C0-15-AD-18
08-00-2B-00-EE-0A
我是209.0.0.5，MAC地址是00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的MAC地址。
我是 209.0.0.6，
MAC地址是 08-00-2B-00-EE-0A。
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
00-00-C0-15-AD-18
209.0.0.6
209.0.0.5
更新 ARP 高速缓存

## Slide 61
ARP 高速缓存的作用
为进一步减少 ARP 通信量，主机 A 在发送其 ARP 请求分组时，就将自己的 IP 地址到 MAC 地址的映射写入 ARP 请求分组。
当主机 B 收到 A 的 ARP 请求分组时，就将主机 A 的 IP 地址及其对应的 MAC 地址映射写入主机 B 自己的 ARP 高速缓存中。
以后主机B向A发送数据报时，就不必再发送 ARP 请求。

## Slide 62
209.0.0.6
ARP 响应
A
Y
X
B
Z
主机 B 向 A 单播发送
ARP 响应分组
主机 A 本局域网上广播发送
ARP 请求分组
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
00-00-C0-15-AD-18
08-00-2B-00-EE-0A
我是209.0.0.5，MAC地址是00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的MAC地址。
我是 209.0.0.6，
MAC地址是 08-00-2B-00-EE-0A。
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
00-00-C0-15-AD-18
209.0.0.6
209.0.0.5
更新 ARP 高速缓存
更新 ARP 高速缓存

## Slide 63
ARP 高速缓存中的生存时间
ARP 高速缓存 (ARP cache)：
  存放 IP 地址到 MAC 地址的映射表。
  映射表动态更新（新增或超时删除）。
IP 地址 | MAC 地址 | 生存时间 (Age) | 类型 | 其他
10.4.9.2 | 0030.7131.abfc | 00:08:55 | Dynamic | 
10.4.9.1 | 0000.0c07.ac24 | 00:02:55 | Dynamic | 
10.4.9.99 | 0007.ebea.44d0 | 00:06:12 | Dynamic | 
超过生存时间的项目都从高速缓存中删除，以保证信息的新鲜性。
映射表
生存时间 (Age)

## Slide 64
ARP 的解决是同一个局域网内的地址映射问题
网 1
网 3
网 2
R2
R1
H2
H1
主机H1要和在同一局域网中的H2通信时，主机H1可以用ARP找到在同一局域网上主机H2的MAC地址。
H3

## Slide 65
使用 ARP 的四种典型情况
网 1
网 3
网 2
R2
R1
H2
H1
若主机H1要和不在同一局域网上的主机H3通信，那么H1并不需要知道H3的MAC地址。
H1先把数据报发送给路由器R1，再由路由器R1去完成数据报的转发。为此，主机H1需要用ARP找到路由器R1的MAC地址。
H3

## Slide 66
使用 ARP 的四种典型情况
网 1
网 3
网 2
R2
R1
H2
H1
R1也必须用ARP找到路由器R2的MAC地址，再将数据报转发给R2。
最后R2使用ARP找到主机H3的MAC地址，把数据报交付同一个局域网上的主机H3。
H3

## Slide 67
为什么我们不直接使用MAC地址进行通信 ？
全世界存在着多种网络，它们可能使用不同的MAC地址。
异构网络互相通信就必须进行非常复杂的MAC地址转换工作。
对分布在全世界的以太网MAC地址进行寻址是极其困难的。
IP编址把这个复杂问题解决了：连接到互联网的主机只需各自拥有一个IP地址，它们之间就能够通信，即使必须多次调用ARP来解析出所需的MAC地址，但这些过程都是由计算机软件自动进行的，对用户来说是看不见的。

## Slide 68
4.1.7 IP 数据报的格式
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
发送在前
IP 数据报由首部和数据两部分组成
首
部

## Slide 69
4.1.7 IP 数据报的格式
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
发送在前
首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。
首
部

## Slide 70
4.1.7 IP 数据报的格式
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
可选字段，其长度是可变的
首
部
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
发送在前

## Slide 71
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
版本——占 4 位，指 IP 协议的版本。
目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)。

## Slide 72
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
首部长度——占 4 位，可表示的最大数值
是 15 个单位(一个单位为 4 字节)，
因此 IP 的首部长度的最大值是 60 字节。

## Slide 73
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
区分服务——占 8 位，用来获得更好的服务。
只有在使用区分服务（DiffServ）时，这个字段才起作用。
在一般的情况下都不使用这个字段

## Slide 74
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
总长度——占 16 位，指首部和数据之和的长度，
单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。
总长度必须不超过最大传送单元 MTU。

## Slide 75
IP 数据报的分片
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
IP数据报
MTU变小
IP数据报
IP数据报
IP数据报
IP数据报
IP数据报
数据报长度超过输出链路的MTU时需要进行分片处理。
目的主机要把分片的数据报重新组装成为原来的数据报。
到达目的主机之前的所有路由器，都不允许组装数据报片。

## Slide 76
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
标识、标志和片偏移 3 个字段用于分片操作。

## Slide 77
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
标识 (identification) ——占 16 位，
它是一个计数器，用来产生 IP 数据报的标识。

## Slide 78
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
标志(flag) ——占 3 位，目前只有前两位有意义。
标志字段的最低位是 MF (More Fragment)。
MF=1 表示后面还有分片，MF=0 表示最后一个分片。
标志字段中间的一位是 DF (Don't Fragment) 。
只有当 DF=0 时才允许分片。

## Slide 79
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
片偏移——占 13 位，指出：较长的分组在分片后
某片在原分组中的相对位置。
片偏移以 8 个字节为偏移单位。

## Slide 80
【例】 IP 数据报分片 (假定使用固定首部)
总长度 = 1500
偏移 = 0/8 = 0
MF = 1
1479
数据报片 1
首部 1
字节 0
总长度 = 1500
偏移 = 1480/8 = 185
MF = 1
1480
2959
首部 2
数据报片 2
总长度 = 860
偏移 = 2960/8 = 370
MF = 0
2960
3799
首部 3
数据报片 3
偏移 = 0/8
= 0
3799
需分片的
数据报
首部
数据部分共 3800 字节
1480
2960
字节 0
MTU = 1500
1480字节
1480字节
840字节

## Slide 81
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
生存时间——占 8 位，记为 TTL (Time To Live)，
指示数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。

## Slide 82
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
协议——占 8 位，指出此数据报携带的数据使用何种协议，
以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给那个处理过程

## Slide 83
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
传输层
网络层
首部
TCP
UDP
ICMP
IGMP
OSPF
数 据 部 分
IP 数据报
协议字段指出应将数据
部分交给哪一个协议去处理
IP 协议支持多种协议，IP 数据报可以封装多种协议 PDU。

## Slide 84
协议名 | ICMP | IGMP | IP | TCP | UDP | IPv6 | ESP | AH | ICMPv6 | OSPF
协议字段值 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | 41 | 50 | 51 | 58 | 89
常用的一些协议和相应的协议字段值

## Slide 85
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
首部校验和——占 16 位，只校验数据报的首部，
不校验数据部分。这里不采用 CRC 校验码而采用简单的计算方法。

## Slide 86
发送端
接收端
16 位
字 1
16 位
字 2
置为全 0
校验和
16 位
字 n
16 位
反码算术
运算求和
…
…
取反码
数
据
报
首
部
IP 数据报
16 位
校验和
16 位
字 1
16 位
字 2
16 位
校验和
16 位
字 n
16 位
反码算术
运算求和
16 位
结果
…
…
数据部分
若结果为全1, 则保留；
否则，丢弃该数据报
数据部分
不参与校验和的计算
数据报每经过一个路由器，路由器都要重新计算一下首部校验和

## Slide 87
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 校 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
源地址和目的地址都各占 32 位。

## Slide 88
2. IP 数据报首部的可变部分
IP 首部的可变部分就是一个选项字段，用来支持排错、测量以及安全等措施，内容很丰富。
长度可变：从 1 个字节到 40 个字节不等，取决于所选择的项目。
增加了 IP 数据报的功能，但这同时也使得 IP 数据报的首部长度成为可变的，增加了每一个路由器处理数据报的开销。
实际上这些选项很少被使用。

## Slide 89
4.2.1 基于终点的转发
4.2.2 最长前缀匹配
4.2.3 查找转发表的简单归纳
4.2.4 使用二叉线索查找转发表
4.2
IP 层转发分组的过程

## Slide 90
4.2.1 基于终点的转发
分组在互联网中是逐跳转发的。
基于终点的转发：基于分组首部中的目的地址传送和转发。
源主机
H1
路由器
R1
路由器
R3
路由器
R4
路由器
R5
目的主机
H2
路由器
R2
跳
跳
跳
跳
跳
跳
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
查找转发表
查找转发表
查找转发表
查找转发表
查找转发表

## Slide 91
前缀匹配 | 下一跳
128.1.3.64/26 128.1.2.128/26 128.1.2.192/26 | R2，接口 1 直接，接口 1 直接，接口 0
128.1.2.193
0
128.1.2.194
源主机 H1
子网前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.129
R1
1
R2
子网前缀
128.1.2.128/26
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.130
H3
128.1.3.65
子网前缀
128.1.3.64/26
128.1.3.66
N1
N2
N3
R1 的部分转发表
主机 H1 发送出的、目的地址是 128.1.2.132 的分组是如何转发的？

## Slide 92
N1 的网络地址为 128.1.2.192
N1 的网络掩码为 /26 = 255.255.255.192
128. 1 . 2 .132
255.255.255.192
128. 1 . 2 .128
目的地址与网络掩码
逐比特 AND
 H1 的网络地址
128.1.2.132 不在本地网络上。
源主机 H1 必须把分组发送给路由器 R1。
H1 首先检查 128.1.2.132 是否连接在本网络上。
如果是，则直接交付；否则，就送交路由器 R1。

## Slide 93
前缀匹配 | 下一跳
128.1.3.64/26 128.1.2.128/26 128.1.2.192/26 | R2，接口 1 直接，接口 1 直接，接口 0
128.1.2.132 AND 255.255.255.192 = 128.1.2.128 不匹配!
128.1.2.193
0
128.1.2.194
源主机 H1
子网前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.129
R1
1
R2
子网前缀
128.1.2.128/26
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.130
H3
128.1.3.65
子网前缀
128.1.3.64/26
128.1.3.66
N1
N2
N3
R1 的部分转发表

## Slide 94
前缀匹配 | 下一跳
128.1.3.64/26 128.1.2.128/26 128.1.2.192/26 | R2，接口 1 直接，接口 1 直接，接口 0
128.1.2.132 AND 255.255.255.192 = 128.1.2.128 匹配!
128.1.2.193
0
128.1.2.194
源主机 H1
子网前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.129
R1
1
R2
子网前缀
128.1.2.128/26
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.130
H3
128.1.3.65
子网前缀
128.1.3.64/26
128.1.3.66
N1
N2
N3
R1 的部分转发表
进行分组的直接交付（通过路由器 R1 的接口 1）。

## Slide 95
使用 CIDR 时，在查找转发表时可能会得到不止一个匹配结果。
最长前缀匹配 (longest-prefix matching) 原则：选择前缀最长的一个作为匹配的前缀。
网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体。
使用最长前缀匹配可以尽可能利用路由聚合减少路由表的项目
4.2.2 最长前缀匹配

## Slide 96
1
前缀匹配 | 下一跳
128.1.24.0/24 128.1.24.0/22  | 直接，接口 1 直接，接口 0 
路由器 R 的部分转发表
R
0
部门 A1
128.1.24.0/24
部门 A2
128.1.25.0/24
128.1.26.0/24
128.1.27.0/24
128.1.24.0/22（含 4 个 /24 前缀）
128.1.24.0/24
128.1.24.0/24
128.1.25.0/24
128.1.26.0/24
128.1.27.0/24
公司 A 的网络前缀
128.1.24.0/22
聚合
部门 A1
部门 A2
不含地址 128.1.24.1
含地址 128.1.24.1
公司 A
…
目的地址 =128.1.24.1
【例4-2】
仅选择最长前缀匹配

## Slide 97
转发表中的 2 种特殊的路由
主机路由 (host route)
  又叫做特定主机路由。
  是对特定目的主机的 IP 地址专门指明的一个路由。
  网络前缀就是 a.b.c.d/32。
  只有目的地址是特定主机的IP地址a.b.c.d的分组才能匹配该前缀。
默认路由 (default route)
  对于任何目的地址，没有其他可匹配的路由项目时匹配默认路由。
  用特殊前缀 0.0.0.0/0 表示，会与任何 IP 地址匹配，但由于匹配长度为0。

## Slide 98
默认路由举例
R1
互联网
主机路由表
N2
R2
N1
只要目的网络不是 N1 和 N2，就一律选择默认路由，把 IP 数据报先间接交付默认路由器 R1，让 R1 再转发给下一个路由器。
路由器 R1 充当到达互联网的默认路由器
网络前缀 下一跳
N1 直接
N2 R2
0.0.0.0/0 R1

## Slide 99
4.2.3 查找转发表的简单归纳
提取目的地址 IP 地址 D
与本行前缀匹配？
转发表还有下一行？
根据下一跳转发分组
丢弃分组
检查转发表的第一行
是
否
否
是
子网掩码与 D 按位 AND 运算
检查转发表的下一行
假定转发表按照前缀的长短排序

## Slide 100
4.2.4 使用二叉线索查找转发表
当转发表的项目数很大时，怎样设法减小转发表的查找时间就成为一个非常重要的问题。
一种简单的查找算法就是先将转发表中的表项按前缀长度，从大到小排序，从最长的前缀开始查找。
这种简单算法的明显缺点就是查找的次数太多。最坏的情况是转发表中没有这个路由，需要遍历完转发表中全部的表项。

## Slide 101
4.2.4 使用二叉线索查找转发表
二叉线索 (binary trie)：一种特殊结构的树，可以快速在转发表中找到匹配的叶节点。
从二叉线索的根节点自顶向下的深度最多有 32 层，每一层对应于 IP 地址中的一位。
IP地址中从左到右的比特值决定了从根节点逐层向下层延伸的路径，而二叉线索中的各个路径就代表转发表中存放的各个地址。
为简化二叉线索的结构，可以用唯一前缀 (unique prefix) 来构造二叉线索。

## Slide 102
规则：先检查 IP 地址左边的第一位，如为 0，则第一层的节点就在根节点的左下方；如为 1，则在右下方。然后再检查地址的第二位，构造出第二层的节点。依此类推，直到唯一前缀的最后一位。每个叶节点代表一个唯一前缀。
为检查网络前缀是否匹配，必须使二叉线索中的每一个叶节点包含所对应的网络前缀和子网掩码。
32 位的 IP 地址 唯一前缀
01000110 00000000 00000000 00000000 0100
01010110 00000000 00000000 00000000 0101
01100001 00000000 00000000 00000000 011
10110000 00000010 00000000 00000000 10110
10111011 00001010 00000000 00000000 10111
用 5 个唯一前缀构成的二叉线索
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0

## Slide 103
规则：先检查 IP 地址左边的第一位，如为 0，则第一层的节点就在根节点的左下方；如为 1，则在右下方。然后再检查地址的第二位，构造出第二层的节点。依此类推，直到唯一前缀的最后一位。每个叶节点代表一个唯一前缀。
为检查网络前缀是否匹配，必须使二叉线索中的每一个叶节点包含所对应的网络前缀和子网掩码。
32 位的 IP 地址 唯一前缀
01000110 00000000 00000000 00000000 0100
01010110 00000000 00000000 00000000 0101
01100001 00000000 00000000 00000000 011
10110000 00000010 00000000 00000000 10110
10111011 00001010 00000000 00000000 10111
用 5 个唯一前缀构成的二叉线索
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0

## Slide 104
查到第三个字符 0 时，在二叉线索中找不到匹配的。说明这个地址不在这个二叉线索中。
32 位的 IP 地址
10011011 01111010 00000000 00000000
在二叉线索中查找 IP 地址
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0

## Slide 105
找到了一个叶节点（包含对应的网络前缀和子网掩码）。
将目的 IP 地址和该叶节点的子网掩码进行按位 AND 运算，看结果是否与叶节点的网络前缀相匹配。
若匹配，就按下一跳的接口转发该分组。否则，就丢弃该分组。
32 位的 IP 地址
01010110 01111010 00000000 00000000
在二叉线索中查找 IP 地址
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0

## Slide 106
4.3.1 ICMP 报文的种类
4.3.2 ICMP 的应用举例
4.3
互联网控制
报文协议 ICMP

## Slide 107
ICMP (Internet Control Message Protocol) 允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。
ICMP 是互联网的标准协议。
但 ICMP 不是高层协议，而是 网络层的协议。
4.3 互联网控制报文协议 ICMP
网络接口层
传输层
应用层
网络层
各种应用层协议
(HTTP, FTP, SMTP 等)
物理硬件
TCP, UDP
ICMP
IP
ARP
与各种网络接口
IGMP

## Slide 108
首 部
ICMP 报文
0
数 据 部 分
8
16
31
IP 数据报
ICMP 的数据部分（长度取决于类型）
校验和
类型
代码
前 32 位
是统一格式
ICMP 报文的格式
（这 4 个字节取决于 ICMP 报文的类型）

## Slide 109
4.3.1 ICMP 报文的种类
2 种：差错报告报文，询问报文。
ICMP 报文种类 | 类型的值 | ICMP报文的类型
差错报告报文 | 3 | 终点不可达
 | 11 | 时间超过
 | 12 | 参数问题
 | 5 | 重定向 (Redirect)
询问报文 | 8 或 0 | 回送 (Echo) 请求或回答
 | 13 或 14 | 时间戳 (Timestamp) 请求或回答
几种常用的 ICMP 报文类型

## Slide 110
(1) 终点不可达（类型 3）
路由器不能转发或主机不能交付数据报时，就向源点发送终点不可达报文。
代码字段进一步指明：主机不可达、端口不可达、协议不可达、以及需要分片但不分片标志DF = 1等等。
ICMP 的差错报告

## Slide 111
(2) 时间超过（类型 11）
TTL超时。当路由器收到生存时间为零的数据报时，除丢弃该数据报外，还要向源点发送时间超过报文。
分片重装超时。当终点在预先规定的时间内不能收到一个数据报的全部数据报片时，就把已收到的数据报片都丢弃，并向源点发送时间超过报文。
ICMP 的差错报告

## Slide 112
(3) 参数问题（类型 12）
当路由器或目的主机收到的数据报的首部中有的字段的值不正确时，就丢弃该数据报，并向源点发送参数问题报文。
ICMP 的差错报告

## Slide 113
(4) 重定向（类型 5）
当某路由器 R1 发现源主机发到目的主机的数据报应当有更好的路由，即应通过另一个路由器R2来转发。这时，路由器R1就发送重定向报文将此信息告诉源主机。
然而 ICMP 重定向报文可能被恶意利用，因此现在许多系统默认禁止使用 ICMP 重定向报文。
ICMP 的差错报告

## Slide 114
ICMP 差错报告报文的数据字段的内容
首部
IP 数据报
ICMP 的
前 8 字节
装入 ICMP 报文的 IP 数据报
IP 数据报首部
ICMP 差错报告报文
8
字节
收到的 IP 数据报
IP 数据报首部
8
字节
ICMP 差错报告报文
IP 数据报的数据字段

## Slide 115
对 ICMP 差错报告报文不再发送 ICMP 差错报告报文。
对第一个分片的数据报片的所有后续数据报片都不发送 ICMP 差错报告报文。
对具有多播地址的数据报都不发送 ICMP 差错报告报文。
对具有特殊地址（如127.0.0.0 或 0.0.0.0）的数据报不发送 ICMP 差错报告报文。
不应发送 ICMP 差错报告报文的几种情况

## Slide 116
ICMP 询问报文
(1) 回送请求与回送回答
  由主机或路由器向一个特定的目的主机发出的询问（回送请求）。
  收到此报文的主机必须给源主机或路由器发送 ICMP 回送回答报文。
  这种询问报文用来测试目的站是否可达，以及了解其有关状态。
(2) 时间戳请求与时间戳回答
  时间戳请求报文发出后，就能够收到对方响应的时间戳回答报文。
  利用在报文中记录的时间戳（如报文的发送时间和接收时间），发送方很容易计算出当前网络的往返时延。
  可用于时间同步和时间测量。

## Slide 117
4.3.2 ICMP 的应用举例
PING (Packet InterNet Groper)
用来测试两个主机之间的连通性。
使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文。
是应用层直接使用网络层 ICMP 的例子，没有通过传输层的 TCP 或 UDP。

## Slide 118
PING 的应用举例
用 PING 测试邮件服务器 mail.sina.com.cn 的连通性

## Slide 119
4.3.2 ICMP 的应用举例
Traceroute
这是UNIX操作系统中命令。用来跟踪一个分组从源点到终点的路径。
在 Windows 操作系统中这个命令是 tracert（工作原理与traceroute稍有不同）。
它利用 IP 数据报中的 TTL 字段、ICMP 时间超过差错报告报文和ICMP 终点不可达差错报告报文实现对从源点到终点的路径的跟踪。

## Slide 120
4.3.2 ICMP 的应用举例
Traceroute 的基本原理
R2
R1
H1
H3
TTL = 1
无法交付的 UDP 报文
ICMP时间超过

## Slide 121
4.3.2 ICMP 的应用举例
Traceroute 的基本原理
R2
R1
H1
H3
TTL = 2
ICMP时间超过

## Slide 122
4.3.2 ICMP 的应用举例
Traceroute 的基本原理
R2
R1
H1
H3
TTL = 3
ICMP终点不可达

## Slide 123
用 tracert 命令获得到新浪网的邮件服务器 mail.sina.com.cn 的路由信息
4.3.2 ICMP 的应用举例
PING和traceroute可能被攻击者恶意使用！

## Slide 124
连接到互联网的计算机都需要正确配置：
IP 地址
子网掩码
默认路由器的 IP 地址
域名服务器的 IP 地址（域名系统我们将在6.1节学习）
4.4 动态主机配置协议 DHCP
动态主机配置协议 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 提供了即插即用连网 (plug-and-play networking) 的机制，允许连网的主机自动获取 IP 地址等信息，而不用手工配置。

## Slide 125
DHCP 使用客户服务器方式
需要在网络中部署至少一台DHCP服务器。
网络管理员要在DHCP服务器上预先配置好用于给用户分配临时IP地址的IP地址池，以及子网掩码、默认路由器地址、域名服务器地址等信息。
DHCP使用客户服务器方式工作。
客户计算机连接到网络后自动请求DHCP服务器分配IP地址并提供相关信息。

## Slide 126
DHCP 工作过程
广播发送DHCP发现报文来发现在本网络上的DHCP服务器。
DHCP发现报文 IP 数据报的目的IP地址是全1，源IP地址为全0。
DHCPOFFER
DHCPREQUEST
DHCPACK
广播发送发现报文
DHCPDISCOVER




DHCP
服务器
DHCP
客户
提供报文
广播发送请求报文
确认报文
A

## Slide 127
DHCP 工作过程
只有DHCP服务器才对DHCP发现报文进行回答。
DHCP服务器从地址池中取一个地址分配给A，并发送DHCP提供报文。
DHCPREQUEST
DHCPACK
广播发送发现报文
DHCPDISCOVER

DHCPOFFER



DHCP
服务器
DHCP
客户
提供报文
广播发送请求报文
确认报文
A

## Slide 128
DHCP 工作过程
在提供报文中 DHCP 服务器还必须给出 IP 地址的租用期。
网络管理员可以根据网络需求自行设置 DHCP 租用期。
DHCPREQUEST
DHCPACK
广播发送发现报文
DHCPDISCOVER

DHCPOFFER



DHCP
服务器
DHCP
客户
提供报文
广播发送请求报文
确认报文
A

## Slide 129
DHCP 工作过程
本网络上可能有不止一个DHCP服务器。客户必须选择其中的一个并发送广播发送DHCP请求报文以确认所分配的IP地址以及其他配置信息。
DHCPACK
广播发送发现报文
DHCPDISCOVER

DHCPOFFER


DHCP
服务器
DHCP
客户
提供报文
DHCPREQUEST

广播发送请求报文
确认报文
A

## Slide 130
DHCP 工作过程
广播发送DHCP请求报文还用于通知其他DHCP服务器，主机A只选择了一个DHCP服务器提供的IP地址，其他的服务器可以释放它们所提供的IP地址。
DHCPACK
广播发送发现报文
DHCPDISCOVER

DHCPOFFER


DHCP
服务器
DHCP
客户
提供报文
DHCPREQUEST

广播发送请求报文
确认报文
A

## Slide 131
DHCP 工作过程
提供IP地址的DHCP服务器发送DHCP确认报文，以确认分配，并完成IP地址的租约。从这时起，主机A就可以使用这个IP地址了。
DHCPREQUEST
广播发送发现报文
DHCPDISCOVER

DHCPOFFER


DHCP
服务器
DHCP
客户
提供报文
广播发送请求报文
DHCPACK

确认报文
A

## Slide 132
DHCP 工作过程
当租用期过了一半，客户需要发送请求报文 DHCPREQUEST，要求更新租用期。
DHCP服务器若同意，则发回确认报文DHCPACK。DHCP客户将得到了新的租用期，并重新设置计时器。
反之，若服务器不同意，则发回否认报文DHCPNACK。这时DHCP客户必须停止使用原来的IP地址。若想继续接入到互联网，就必须重新申请IP地址。

## Slide 133
DHCP 工作过程
若 DHCP 服务器不响应客户端的更新租用期请求，则 DHCP 客户在租用期过了87.5%时要重新发送请求报文 DHCPREQUEST。
若过了租用期还得不到 DHCP 服务器的响应，则停止使用原来的IP地址。
DHCP客户可以随时提前终止服务器所提供的租用期，这时只需向DHCP服务器发送释放报文DHCPRELEASE。

## Slide 134
DHCP 中继代理
主机
DHCP
服务器
其他
网络
DHCP
中继代理
DHCPDISCOVER
广播
DHCPDISCOVER
单播
DHCP 中继代理收到主机广播发送的发现报文后，就以单播方式向 DHCP 服务器转发此报文，并等待其回答。
收到 DHCP 服务器回答的提供报文后，DHCP 中继代理再将其发回给主机。
仅限于本地网络

## Slide 135
DHCP 的应用

## Slide 136
4.5
IPv6
4.5.1 IPv6 的地址
4.5.2 IPv6 的基本首部
4.5.3 IPv6 的扩展首部
4.5.4 ICMPv6
4.5.5 IPv6 地址的配置
4.5.6 从 IPv4 向 IPv6 过渡

## Slide 137
IP 是互联网的核心协议。
IPv4 地址耗尽问题：
  到 2011 年 2 月，IANA IPv4 的 32 位地址已经耗尽。
  各地区互联网地址分配机构也相继宣布地址耗尽。
  我国在 2014 – 2015 年也逐步停止了向新用户和应用分配 IPv4 地址。
根本解决措施：采用具有更大地址空间的新版本的 IP，即 IPv6。
4.5 IPv6

## Slide 138
4.5.1 IPv6 的地址
IPv6拥有更大的地址空间，其地址位数从IPv4的32位增大到4倍，即增大到128位，有2128个地址，地址数增大了296倍。
IPv6约有3.4 × 1038个地址。
地球表面约为5.1 × 108 km2 = 5.1 × 1014 m2，平均每平方米的地球表面可以分配到超过1023个IPv6地址。
在可预见的将来，IPv6地址是不会用完的。

## Slide 139
使用冒号十六进制记法(colon hexadecimal notation, 简写为 colon hex)：16 位的值用十六进制值表示，各值之间用冒号分隔。
例如：
最早定义大小写字母均可使用，但后来RFC 5952规定，十六进制数字中的英文字母都必须使用小写。
1. IPv6地址的记法
68e6:8c64:ffff:ffff:0000:1180:960a:ffff

## Slide 140
可以把任何一个十六进制组中最前面的1个0或2 ~ 3个连续的0省略。
零压缩方法
ff05:0:0:0:0:0:0:b3 可记为：ff05::b3
00b0 可记为：b0
0000 可记为：0
对于冒号隔开的连续2个或2个以上的0，可压缩为一对冒号。
任何地址对一连串连续0的零压缩只能使用一次。
ff05:0:0:0:ae:0:0:b3 可记为：ff05::ae:0:0:b3

## Slide 141
结合使用点分十进制记法的后缀在 IPv4 向 IPv6 的转换阶段特别有用。
CIDR 的斜线表示法仍然可用，但取消了子网掩码。
点分十进制记法的后缀
64:ff9b::128.10.2.1
其冒号十六进制记法为：64:ff9b::800a:0201
12ab:0000:0000:cd30:0000:0000:0000:0000/60
但不允许：
12ab:0:0:cd3/60（不能把cd30中最后的0省略）
或 12ab::cd30/60（这表示12ab:0:0:0:0:0:0:cd30/60）
或 12ab::cd3/60（这表示12ab:0:0:0:0:0:0:0cd3/60）
或 12ab:0:0:cd30::/60 （零压缩）

## Slide 142
2. IPv6地址的三种基本类型
一个IPv6数据报的目的地址可以是单播、多播和任播地址：
单播 (unicast)：传统的点对点通信。
多播 (multicast)：一点对多点的通信。IPv6取消了广播地址，而是把广播看作多播的一个特例。IPv6多播地址的前缀是ff00::/8，占IPv6地址总数的1/256。
任播 (anycast)：IPv6 增加的一种类型。任播的终点是一组计算机，但数据报在交付时只交付其中的一个。通常是按照路由算法得出的距离最近的一个。

## Slide 143
IPv6 将实现 IPv6 的主机和路由器均称为节点。
一个节点可能有多个与链路相连的接口。
IPv6 地址是分配给节点上接口的。
一个具有多个接口的节点可以有多个单播地址。
其中的任何一个地址都可以当作到达该节点的目的地址。
单播地址

## Slide 144
使用得最多的一类单播地址，占IPv6地址总数的1/8。GUA的地址前缀是2000::/3。
全球单播地址的划分方法非常灵活，最常用的是三字段结构。
全球单播地址 GUA (Global Unicast Address)
接口标识符 (64位)
子网标识符 (16位)
全球路由前缀 (48位)
节 点 地 址 (128 bit)
接口标识符 (64位)
网络前缀 (64位)

## Slide 145
这类地址相当于IPv4的私用地址，这类地址不能接入到互联网。
ULA的前缀为fc00::/7，占IPv6地址总数的1/128。
唯一本地单播地址 ULA (Unique Local unicast Address)

## Slide 146
这类地址相当于IPv4的169.254.0.0/16（自动生成IP地址）。
LLA的前缀为fe80::/10，占IPv6地址总数的1/1024。
这类地址也不能接入到互联网，而仅在单一链路上（而不是在本地网络中）使用。
链路本地单播地址LLA (Link Local unicast Address)

## Slide 147
在IPv6地址中嵌入了32位IPv4地址，用于从IPv4向IPv6过渡。
现在新一代嵌入IPv4的IPv6地址建议使用特定网络前缀NSP (Network-Specific Prefix)
嵌入IPv4的IPv6地址 (IPv4-embeded IPv6 address)
32 位 IPv4 地址
32 位 IPv4 地址
32 位 IPv4 地址
32 位 IPv4 地址
32 位 IPv4 地址
32 位 IPv4 地址
32 位后缀
32 位前缀
40 位前缀
48 位前缀
56 位前缀
64 位前缀
96 位前缀
64 位后缀
56 位后缀
48 位后缀
40 位后缀
位 0 32 40 48 56 64 96 127

## Slide 148
未指明地址 这是128位全0地址，可缩写为两个冒号“::”。不能用作目的地址，只能作为源地址使用，表明源主机还没有配置一个标准的IP地址。未指明地址仅此一个，其前缀是::/128。
环回地址 IPv6的环回地址是0:0:0:0:0:0:0:1，可缩写为::1。它的作用和IPv4的环回地址127.0.0.1一样，仅用于本机软件环回测试，不发送到网络。环回地址仅此一个。
未指明地址 & 环回地址

## Slide 149
IPv6 地址分类
地址类型 | 二进制前缀 | IPv6记法
全球单播地址 | 001 | 2000::/3
唯一本地单播地址 | 1111110 | fc00::/7
链路本地单播地址 | 1111111010 | fe80::/10
嵌入IPv4的IPv6地址 | /32, /40, /48, /56, /64, /96等多种格式的前缀 | 
未指明地址 | 00…0（128位） | ::/128
环回地址 | 00…1（128位） | ::1/128
多播地址 | 11111111 | ff00::/8

## Slide 150
IPv6 仍支持无连接的传送。
将协议数据单元 PDU 称为分组 (packet) 。
IPv6在首部上的最大的变化就是使用固定长度的基本首部。
4.5.2 IPv6 的基本首部
基本首部
扩展
首部 1
扩展
首部 N
…
数 据 部 分
选项
IPv6 数据报
40 字节
不超过 65535 字节
发送在前
有 效 载 荷

## Slide 151
IPv4使用可选字段的首部长度是可变的，增加了路由器的负担。
IPv6将可选功能放在可选的扩展首部中，所有的路由器只处理基本首部部分，不处理扩展首部（除了逐跳选项扩展首部外）。
4.5.2 IPv6 的基本首部
基本首部
扩展
首部 1
扩展
首部 N
…
数 据 部 分
选项
IPv6 数据报
40 字节
不超过 65535 字节
发送在前
有 效 载 荷

## Slide 152
由基本首部和有效载荷两大部分组成。有效载荷也称为净负荷。
有效载荷包括零个或多个扩展首部，其后面是数据部分。
仅在没有扩展首部时，数据部分才是全部的有效载荷。
4.5.2 IPv6 的基本首部
基本首部
扩展
首部 1
扩展
首部 N
…
数 据 部 分
选项
IPv6 数据报
40 字节
不超过 65535 字节
发送在前
有 效 载 荷

## Slide 153
IPv6 的
有效载荷
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址 （128 位）
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
数 据 部 分
IPv6 的
基本首部
（40 B）
源 地 址 （128 位）
下 一 个 首 部
首 部 长 度
下 一 个 首 部
首 部 长 度
扩展首部 1
扩展首部 2
.
.
.
下一个首部，占8位，相当于IPv4的协议字段或可选字段。

## Slide 154
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
版本(version)—— 4 位。它指明了协议的版本，对 IPv6 该字段总是 6。

## Slide 155
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
通信量类(traffic class)—— 8 位。这是为了区分不同的 IPv6 数据报的类别或优先级。

## Slide 156
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
流标号(flow label)—— 20 位。 “流”是互联网络上从特定源点到特定终点的一系列数据报， “流”所经过的路径上的路由器都保证指明的服务质量。所有属于同一个流的数据报都具有同样的流标号。

## Slide 157
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
有效载荷长度(payload length)—— 16 位。它指明 IPv6 数据报除基本首部以外的字节数（所有扩展首部都算在有效载荷之内），其最大值是 64 KB。

## Slide 158
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
跳数限制(hop limit)—— 8 位。源站在数据报发出时即设定跳数限制。路由器在转发数据报时将跳数限制字段中的值减 1。当跳数限制的值为零时，就要将此数据报丢弃。

## Slide 159
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
源地址—— 128 位。是数据报的发送站的 IP 地址。
目的地址—— 128 位。是数据报的接收站的 IP 地址。

## Slide 160
基本首部：固定的 40 字节。
首部字段数：只有 8 个。
IPv6 数据报的基本首部
IPv6 对首部的主要更改
取消了首部长度字段；
取消了服务类型字段，改用通信量类字段；
取消了总长度字段，改用有效载荷长度字段；
取消了检验和字段；
把 TTL 字段改称为跳数限制字段；
取消了协议字段，改用下一个首部字段；
取消了选项字段，而用扩展首部来实现选项功能；
取消了与分片有关的字段。

## Slide 161
4.5.3 IPv6的扩展首部
已定义了6种IPv6扩展首部，当使用多个扩展首部时，一般应按下面的先后顺序出现。
逐跳选项：每一台路由器必须处理；
目的站选项：仅供目的节点（路由首部中第一个中间节点）处理；
路由：用来指明数据报必须经过哪些中间节点；
分片：源主机进行分片时写入用于目的站重装分片的控制信息；
鉴别：提供数据报的完整性和真实性验证；
封装安全有效载荷：提供数据报的加密和数据完整性保护；
目的站选项：仅供最终到达的目的站处理。

## Slide 162
IPv6网络中所有链路MTU都不能小于1280字节，只要IPv6网络发送的数据报不超过1280字节，就不需要分片。
路径可能有更大的MTU值，每台主机在首次发送数据报时，必须执行路径MTU发现机制。
当要发送的IP数据报长度超过要通过的路径MTU时，就必须在源主机进行分片。
分片扩展首部包括：下一个首部、分片的标识符、分片偏移，以及指示是否还有更多的分片的标志位。
1. 分片扩展首部

## Slide 163
IPv6扩展首部中的路由首部是用来指明数据报必须经过哪些中间节点。
IPv6分段路由SRv6（Segment Routing over IPv6）把网络中的路径分为多个分段（Segment），每个分段由一个 IPv6 地址表示。
源主机在数据报的 IPv6 扩展路由首部中写入整个路径。这些路径由一系列的分段组成，每个分段是一个 128 位的 IPv6 地址。
2. 路由首部

## Slide 164
假定IPv6网络中，主机A向主机B发送数据报，并希望在经过节点X和Y时，进行某些特定的数据处理或服务。
源主机A需要初始化一个分段表，用来定义数据报经过的SRv6路径，包括经过节点的IP地址，以及在这些节点上要执行的某些特定功能。
SRv6（Segment Routing over IPv6）
A
X
B
Y
[SID_X, SID_Y, SID_B]

## Slide 165
数据报最初的目的地址是节点X的IP地址。当节点X收到SRv6数据报时，就执行与SID_X关联的功能。
把目的地址更改为下一个节点Y的IP地址，而分段表也更新为 [SID_Y, SID_B] 。
SRv6（Segment Routing over IPv6）
A
X
B
Y
[SID_X, SID_Y, SID_B]
[SID_Y, SID_B]
[SID_B]

## Slide 166
SRv6技术使数据报的路径的选择和修改，都由源主机控制，无需每个中间节点参与路径规划。
网络运营者可以根据业务需求，自定义数据报的路由路径和处理方式。
这样就可以在数据报流经不同节点时，灵活地组合和执行各种网络功能，比如防火墙、负载均衡、服务质量调整等。
SRv6（Segment Routing over IPv6）

## Slide 167
4.5.4 ICMPv6
IPv6 也需要使用 ICMP 来反馈一些差错信息。新的版本称为 ICMPv6。
版本 4 中的网络层
ICMP
IPv4
ARP
IGMP
版本 6 中的网络层
ICMPv6
IPv6
新旧版本中的网络层的比较
ICMPv6 包含了 ARP 和 IGMP 协议的功能中。

## Slide 168
ICMPv6 报文的分类
ICMPv6 报文
差错报文
MLD相关报文
NDP相关报文
信息报文
用于地址自动配置
用于多播
NDP (Neighbor Discovery Protocol)：邻居发现协议
MLD (Multicast Listener Delivery)：多播接收方发现协议
ICMPv6利用报文来报告差错，获取信息，探测邻站或管理多播通信。
ICMPv6报文都具有相同的格式（前32位是类型、代码和校验和）。
功能对应于ICMPv4

## Slide 169
对应 ICMPv4 的 ICMPv6 报文
终点不可达：有更多的细分类型，由路由器将此报文发送给源主机。当因网络拥塞丢弃数据报时，则不发送此报文。
分组太长：当路由器发现数据报太长不能转发时，发送该报文。
时间超过：与IPv4的基本上相同。
参数问题：与IPv4的基本上相同，但提供了更多的错误类型和代码。
信息报文：IPv4的差不多，但增加了一些特有的消息类型。

## Slide 170
4.5.5 IPv6地址的配置
IPv6的地址配置分为：
  人工配置
  自动配置
  动态配置

## Slide 171
1. 邻居发现协议NDP (Neighbor Discovery Protocol)
NDP在IPv6地址的自动配置中起着非常重要的作用，其主要功能包括：
主机识别给定链路上的所有路由器。
主机找到去某个终点的下一跳路由器。
一个节点识别给定链路上的其他节点（即邻居）。
一个节点连续监视其邻居，能够知道此邻居在何时变为不可达。
主机找出其网络前缀。

## Slide 172
1. 邻居发现协议NDP (Neighbor Discovery Protocol)
NDP在IPv6地址的自动配置中起着非常重要的作用，其主要功能包括：
主机生成在本链路上使用的IPv6地址。
一个节点确定所生成的地址是否与其他地址重复。
一个节点使用多播解析出IPv6地址所对应的MAC地址（ARP是使用广播）。
一个节点找出在本链路上可用的DNS服务器（第6章介绍DNS）。
路由器通知一个节点有更好的下一跳路由器。

## Slide 173
1. 邻居发现协议NDP (Neighbor Discovery Protocol)
NDP共有5种类型的ICMPv6报文：
路由器寻找RS (Router Solicitation)报文：由主机发送用来询问网络上是否有可用的路由器来获取IPv6配置信息。
路由器通告RA (Router Advertisement)报文：由路由器周期性发送，或在接收到路由器寻找报文后发送，用来通告路由器的可用性以及配置参数，并提供有关IP地址前缀的信息、可用MTU、默认网关等，用于无状态自动配置。

## Slide 174
1. 邻居发现协议NDP (Neighbor Discovery Protocol)
NDP共有5种类型的ICMPv6报文：
邻居寻找NS (Neighbor Solicitation)报文：检查邻居的可达性，确保设备处于活动状态。用于将IPv6地址解析为MAC地址，类似于IPv4的ARP请求报文。这里的“邻居”是指在同一链路上的主机或路由器。
邻居通告NA (Neighbor Advertisement)报文：响应邻居寻找报文，提供目的设备的MAC地址。通告链路上的其他节点本身发生了IP地址或MAC地址的改变。
重定向(redirect)报文：路由器使用该报文来通知主机有更好的路由，通常用于优化路径选择。

## Slide 175
2. 无状态地址自动配置SLAAC
SLAAC (Stateless Address AutoConfiguration) 用于自动配置主机的 IPv6 地址。
SLAAC通常生成两种类型的地址：
  链路本地地址
  全球单播地址

## Slide 176
2. 无状态地址自动配置SLAAC
用SLAAC生成链路本地单播地址的步骤：
  生成接口标识符IID，48位MAC地址转换为EUI-64格式。

## Slide 177
48位MAC地址转换为EUI-64格式
00:1A:2B:3C:4D:5E
48位MAC地址
00000000 00011010 00101011
00111100 01001101 01011110
fffe
11111111 11111110
021a:2bff:fe3c:4d5e
64位接口标识符
1

## Slide 178
2. 无状态地址自动配置SLAAC
用SLAAC生成链路本地单播地址的步骤：
  生成接口标识符IID，48位MAC地址转换为EUI-64格式。
  前缀部分。链路本地(Link local)的前缀是fe80::/64。
  拼接成链路本地单播地址：fe80::021a:2bff:fe3c:4d5e/64。
  唯一性验证。执行重复地址检测DAD (Duplicate Address Detection)，发送邻居寻找报文NS。
  监听响应。若在一段预定时间内，没有收到邻居通知报文NA表示存在相同地址，则认为该IPv6地址在本网络中唯一。

## Slide 179
2. 无状态地址自动配置SLAAC
SLAAC中的“无状态”(Stateless)是指在主机自行配置IP地址的过程中，网络不需要一个中央服务器来分配和管理IP地址。
SLAAC生成链路本地单播地址的好处是：
在主机首次连接到网络时，在不依赖网络上的其他任何设备（如服务器或路由器）的情况下，就自动获得了链路本地地址，使主机能够在本地链路上进行通信。这对于发送和接收路由器通知和路由器寻找报文是方便和非常重要的。

## Slide 180
2. 无状态地址自动配置SLAAC
利用链路本地地址生成全球单播地址：
  接收路由器通告报文RA，获取所在网络的网络前缀。
  构建IPv6地址，将得到的网络前缀与 64 位接口标识符IID 拼接生成全球单播地址。
  主机也可以主动发送路由器寻找报文RS，收到RS报文的路由器就向发送RS报文的主机发送路由器通告报文RA。

## Slide 181
3. IPv6的动态主机配置协议DHCPv6
IPv6的动态主机配置协议DHCPv6有两种：
  有状态的DHCPv6
  无状态的DHCPv6

## Slide 182
（1）有状态的DHCPv6
有状态的 DHCPv6 采用客户-服务器方式工作。最基本的4种报文：
寻找(Solicit)报文 客户端在本网络上发送寻找报文，其目的地址是发送给本网络上的所有DHCPv6的中继代理和服务器的多播地址。
通告(Advertise)报文 所有收到寻找报文的DHCPv6服务器都向客户端发送通告报文，告诉可提供哪些配置信息。
请求(Request)报文 客户端发送请求报文给选择好的DHCPv6服务器，请求配置地址和其他配置。
回答(Reply)报文 DHCPv6服务器向客户端发送回答报文，用来确认配置（分配的IPv6地址、DNS服务器地址，以及租用期等）。

## Slide 183
（2）IPv6 前缀委托的动态主机配置协议
IPv6 前缀委托的动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 Prefix Delegation)简称为DHCPv6-PD，是有状态的DHCPv6中的一个扩展功能，它可以使ISP向客户自动分配IPv6网络前缀，然后客户端设备再使用这个前缀为其本地网络中的设备分配 IPv6 地址。
例如企业分支路由器从ISP的DHCPv6服务器获取得到一个/56前缀2001:db8:1234:7800::/56。
路由器把该前缀的一个子网分配给其某个局域网的接口，例如2001:db8:1234:7801::/64。

## Slide 184
（3）无状态的DHCPv6
无状态的DHCPv6（Stateless DHCPv6）仍然采用客户-服务器的方式工作，但其主要目的是提供补充配置信息（例如域名解析服务器的地址），而不是分配IP地址。
无状态的DHCPv6通常与IPv6的无状态地址自动配置（SLAAC）结合使用，由SLAAC负责IPv6地址和前缀配置，而DHCPv6提供其他配置信息，如DNS服务器地址以及域名等配置信息。
无状态DHCPv6的功能目前已经逐步被上述 RA 扩展所取代。

## Slide 185
4.5.6 从IPv4向IPv6过渡
由于整个互联网的规模太大，从IPv4过渡到IPv6是一个复杂的过程，涉及很多方面，只能采用逐步演进的办法。
IPv4向IPv6过渡的基本方法包括：
  部署双协议栈网络
  建立协议隧道
  在IPv4和IPv6之间进行协议转换

## Slide 186
1. 双协议栈
传输层
IPv4
IPv6
链路层和以下
应用层
到 IPv4 系统
到 IPv6 系统
IPv4/IPv6 双协议栈主机（或路由器）
双协议栈的主机在和IPv6主机通信时采用IPv6地址，而和IPv4主机通信时则采用IPv4地址。

## Slide 187
1. 双协议栈
传输层
IPv4
IPv6
链路层和以下
应用层
到 IPv4 系统
到 IPv6 系统
IPv4/IPv6 双协议栈主机（或路由器）
双协议栈的优点是兼容性好，过渡平滑。但缺点是需要安装两套协议，存储器和CPU的消耗都增加，同时管理更加复杂.

## Slide 188
2. 隧道技术
A
B
C
D
E
F
源地址：B
目的地址：E
源地址：B
目的地址：E
…
IPv6 数据报
IPv4 数据报
IPv4 数据报
IPv4 网络
隧道
IPv6
数据报
双协议栈
IPv4/IPv6
双协议栈
IPv4/IPv6
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
有效载荷
IPv6 数据报
隧道
隧道
IPv6 数据报
IPv4 数据报
IPv6 数据报
IPv6 网络
IPv6 网络
IPv6
数据报
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
有效载荷
隧道技术的优点是实现较简单，适合快速部署，但并无法使IPv4网络与IPv6网络互通。

## Slide 189
3. 协议转换技术
要实现IPv6主机与IPv4主机的互相通信就必须使用协议转换(Protocol Translation)技术（又称为协议翻译技术）。
在IPv4网络和IPv6网络之间部署一台协议转换器，在IPv4数据报与IPv6数据报之间的转换，包括首部转换和地址转换。
IPv4网络
B
IPv4主机
IPv6网络
A
IPv6主机
IPv6分组
IPv4分组
IPv6分组
IPv4分组
协议转换器
IPv6/IPv4双协议栈
在IPv4和IPv6之间进行分组首部转换和地址转换

## Slide 190
（1）IPv4/IPv6首部转换
建议标准RFC 7915定义了IPv6首部与IPv4首部之间的转换规则。
主要包括如何转换IPv4首部与IPv6首部中存在的对应字段，忽略或生成IPv4首部与IPv6首部中的特有字段。
当IPv4数据报转换为IPv6数据报后往往会导致数据报长度大于数据链路层的最大传输单元，IPv4/IPv6转换器还必须对于分片进行特殊处理。
IPv4数据报首部中的选项，IPv6首部中部分字段（例如流标号），在转换过程中会被忽略，在数据报转换过程中不可避免会丢失有些信息。

## Slide 191
（2）IPv4/IPv6地址转换
IPv6和IPv4间的地址转换可分为静态转换、动态转换、前缀转换等几种方式。一个协议转换器可能会配置多种转换方式。
静态转换 在协议转换器通过手工配置IPv6地址与IPv4地址的一一对应关系来实现IPv6地址与IPv4地址的转换。
动态转换 协议转换器动态地创建IPv6地址与IPv4地址的临时对应关系，是一种有状态转换方式。
前缀转换 又称为地址映射，通过某种前缀转换规则，把IPv4地址嵌入到IPv6地址中，建立IPv4地址与IPv6地址间的映射关系。

## Slide 192
IPv4 网络
IPv6 网络
协议转换器
（NAT64 路由器）
2001:db8::1
192.0.2.1
源地址：2001:db8::1
目的地址：64:ff9b::c000:201

创建地址转换记录
IPv6 数据报
NAT转换表
203.0.113.1  2001:db8::1
192.0.2.1  64:ff9b::c000:201
IPv4 数据报
IPv4 数据报
IPv6 数据报


查询地址转换记录

源地址：64:ff9b::c000:201
目的地址：2001:db8::1
源地址：203.0.113.1
目的地址：192.0.2.1
源地址： 192.0.2.1
目的地址： 203.0.113.1
有状态NAT64的工作过程

## Slide 193
加快 IPv4 向 IPv6 演进升级
互联网体系结构委员会IAB在2016年就宣布未来互联网标准可以不考虑和IPv4兼容。
在2021年7月，我国网信办、工业和信息化部等部门联合发布了《关于加快推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用工作的通知》（网信办发〔2021〕8号），推动我国网络全面向IPv6演进升级。
通知要求在2025年前，重要行业和领域系统逐步实现IPv6单栈全覆盖，而IPv4体系则逐步进入维护期。

## Slide 194
4.6
互联网的路由协议
4.6.1 有关路由协议的几个基本概念
4.6.2 路由信息协议 RIP
4.6.3 开放最短路径优先协议 OSPF
4.6.4 边界网关协议 BGP

## Slide 195
4.6.1 有关路由协议的几个基本概念
计算简单
最佳
正确完整
自适应
公平
1. 理想的路由算法
稳定

## Slide 196
关于“最佳路由”
  不存在一种绝对的最佳路由算法。
  所谓“最佳”只能是相对于某一种特定要求下得出的较为合理的选择而已。
路由选择非常复杂
  需要所有节点共同协调工作的。
  环境不断变化，而这种变化有时无法事先知道。
  当网络发生拥塞时，很难获得所需的路由信息。

## Slide 197
路由算法分类（能否自适应调整）
静态路由策略
  非自适应路由选择；
  简单，开销较小；
  不能及时适应网络状态的变化。
动态路由策略
  自适应路由选择；
  实现较为复杂，开销较大能；
  较好地适应网络状态的变化。
互联网采用的路由协议主要是自适应的（即动态的）、分布式路由协议。

## Slide 198
互联网的路由
规模问题：规模太大，路由信息占用带宽太多；
管理问题：不愿意外界了解自己单位网络的布局细节；
把整个互联网划分为许多较小的自治系统 AS (Autonomous System)，采用分层次的路由协议：
  内部网关协议IGP (Interior Gateway Protocol) 自治系统AS内部使用（例如RIP和OSPF）；
  外部网关协议EGP (External Gateway Protocol) ) 自治系统AS之间使用（目前是BGP-4）。
2. 分层次的路由协议

## Slide 199
自治系统 AS (Autonomous System)
R1
R4
自治系统
R3
自治系统
自治系统
R2
自治系统
R1
自治系统 AS ：
是在单一技术管理下的许多网络、IP地址以及路由器的集合，而这些路由器使用一种自治系统内部的路由协议和共同的度量。每一个 AS 对其他 AS 表现出的是一个单一的和一致的路由策略。

## Slide 200
2 大类路由协议
内部网关协议 IGP
Interior Gateway Protocol
外部网关协议 EGP
External Gateway Protocol
在不同自治系统之间进行路由时使用的协议
在一个自治系统内部使用的路由协议
常用：RIP，OSPF
使用最多：BGP-4

## Slide 201
4.6.2 路由信息协议 RIP
互联网路由协议
内部网关协议
外部网关协议
距离向量
(Distance Vector)
链路状态
(Link State)
路径向量
(path vector)
RIP
OSPF
BGP-4

## Slide 202
路由信息协议 RIP (Routing Information Protocol) 是一种分布式的、基于距离向量的路由协议。
互联网的标准协议。
最大优点：简单。
要求网络中的每个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录（距离向量）。
1. 协议 RIP 的工作原理

## Slide 203
RIP“距离”的定义
路由器到直接连接的网络的距离 = 1。
路由器到非直接连接的网络的距离 = 所经过的路由器数 + 1。
RIP 协议中的“距离”也称为“跳数”(hop count)，每经过一个路由器，跳数就加 1。
以太网交换机
路由器
网络
网络
网络
网络
网络
A
B
C
D
跳数 = 1
跳数 = 1
E
路由 A-B-E 的距离 = 2，路由 A-C-D-E 的距离 = 3。

## Slide 204
RIP“距离”的定义
好路由 = “距离短”的路由。最佳路由 = “距离最短”的路由。
一条路径最多只能包含 15 个网络。
“距离”的最大值为 16 时即相当于不可达。
RIP 不能在两个网络之间同时使用多条路由，只选择距离最短”的路由。
以太网交换机
路由器
网络
网络
网络
网络
网络
A
B
C
D
跳数 = 1
跳数 = 1
E
路由 A-B-E 的距离 = 2，路由 A-C-D-E 的距离 = 3。
最佳路由为 A-B-E。

## Slide 205
RIP 协议的三个特点
仅和相邻路由器交换信息。
交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表，包含到本自治系统中所有网络的（最短）距离，以及到每个网络应经过的下一跳路由器。
按固定时间间隔交换路由信息，例如，每隔 30 秒。当网络拓扑发生变化时，路由器也及时向相邻路由器通告拓扑变化后的路由信息。
目的网络 | 距离（最短） | 下一跳地址

## Slide 206
路由表的建立
路由器在刚刚开始工作时，路由表是空的。
然后，得到直接连接的网络的距离（此距离定义为 1）。
之后，每一个路由器也只和数目非常有限的相邻路由器交换并更新路由信息。
经过若干次更新后，所有的路由器最终都会知道到达本自治系统中任何一个网络的最短距离和下一跳路由器的地址。
路由器根据相邻路由器的距离向量来更新自己距离向量，即找出到每个目的网络的最短距离，算法称为距离向量算法。

## Slide 207
目的网络 距离 下一跳
R的路由表
2. RIP 的路由算法
网N
d
X
R
我到网N的距离为d
路由器Y通过X到网N的距离为d+1
N d+1 X
假设路由器R收到相邻的路由器X发来报文“N, d, Y”，表示从路由器X到网络N的距离是d，下一跳是路由器Y。
情况1：

## Slide 208
2. RIP 的路由算法
网N
d
X
R
我到网N的距离为d
路由器Y通过X到网N的距离为d+1
假设路由器R收到相邻的路由器X发来报文“N, d, Y”，表示从路由器X到网络N的距离是d，下一跳是路由器Y。
目的网络 距离 下一跳
R的路由表
N b X
情况2：
d+1
(采用最新信息)

## Slide 209
Z
2. RIP 的路由算法
网N
d
X
R
我到网N的距离为d
路由器Y通过X到网N的距离为d+1
假设路由器R收到相邻的路由器X发来报文“N, d, Y”，表示从路由器X到网络N的距离是d，下一跳是路由器Y。
目的网络 距离 下一跳
R的路由表
N b Z
情况3：
d+1 X
(若d+1<b)

## Slide 210
目的网络 距离 下一跳
R的路由表
2. RIP 的路由算法
网N
d
X
R
N d+1 X
若3分钟还没有收到某条路由的更新报文，则把此路由的距离设置为16（距离为16表示不可达）。
情况4：
16 -
(表示不可达)
3分钟没收到关于N的更新报文

## Slide 211
算法基础：Bellman-Ford 算法（或 Ford-Fulkerson 算法）。
算法要点：
设 X 是结点 A 到 B 的最短路径上的一个结点。
若把路径 A→B 拆成两段路径 A→X 和 X→B，则每一段路径 A→X 和 X→B 也都分别是结点 A 到 X 和结点 X 到 B 的最短路径。
2. RIP 的路由算法
最短路径
Z
最短路径
最短路径
A
B
X

## Slide 212
【例】已知路由器 R6 有表 (a) 所示的路由表。现在收到相邻路由器 R4 发来的路由更新信息，如表 (b) 所示。试更新路由器 R6 的路由表。
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net2 | 3 | R4
Net3 | 4 | R5
… | … | …
表(a) 路由器 R6 的路由表
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 3 | R1
Net2 | 4 | R2
Net3 | 1 | 直接交付
表(b) R4 发来的路由更新信息
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
表(c) 修改后的表(b)
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
… | … | …
表 (d) 路由器 R6 更新后的路由表
计算更新


距离+1，修改下一跳地址
更小

## Slide 213
4 字节
RIP 报文
IP 数据报
IP
首部
UDP
首部
路由部分
4 字节
路由标记
网络地址
地址族标识符
距离 (1-16)
子网掩码
下一跳路由器地址
UDP 用户数据报
首部
必为 0
版本
命令
路由信息
（20 字节/路由）
可重复出现
最多 25 个
RIP2 支持无分类域间路由 CIDR，提供简单的鉴别，支持多播。
RIP2 的报文用使用 UDP 传送（使用 UDP 端口 520）。
RIP2 报文

## Slide 214
3. 坏消息传播得慢
RIP 协议缺点：好消息传播得快，坏消息传播得慢。
问题：坏消息传播得慢（慢收敛）。
当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息（坏消息）传送到所有的路由器。

## Slide 215
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
网1,1, 
网1,2,R1
R1 说：“我到网 1 的距离是 1，是直接交付。”
R2 说：“我到网 1 的距离是 2，是经过 R1。”

## Slide 216
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1 出了故障
正
常
情
况
网1,1,
网1,16,
网1,2,R1
网1,2,R1
但 R2 在收到 R1 的更新报文之前，就已经把原来旧的路由信息发送给R1了，这时 R2 并不知道 R1 出了故障。
R1 说：“我到网 1 的距离是 16 （表示无法到达）。”

## Slide 217
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1 出了故障
正
常
情
况
网1,1,
网1,16,
网1,2,R1
网1,2,R1
网1,3,R2
R1 收到 R2 的更新报文后，误认为可经过 R2 到达网 1，于是更新自己的路由表，说：“我到网 1 的距离是 3，下一跳经过 R2”。然后将此更新信息发送给 R2。

## Slide 218
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1 出了故障
正
常
情
况
网1,1,
网1,16,
网1,2,R1
网1,2,R1
网1,3,R2
R2 以后又更新自己的路由表为“网1,4,R1”并发送路由信息，表明“我到网 1 距离是 4，下一跳经过 R1”。
网1,4,R1

## Slide 219
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1 出了故障
正
常
情
况
网1,1,
网1,16,
网1,2,R1
网1,2,R1
网1,3,R2
网1,4,R1
R1 和 R2 才知道网1不可达。
网1,5,R2
网1,16,R2
网1,16,R1
…
…
RIP的缺点：好消息传播得快，而坏消息传播得慢

## Slide 220
RIP 协议的优缺点
优点：
实现简单，开销较小。
缺点：
网络规模有限。最大距离为 15（16 表示不可达）。
交换的路由信息为完整路由表，开销较大。
坏消息传播得慢，收敛时间过长。

## Slide 221
4.6.3 开放最短路径优先协议 OSPF
互联网路由协议
内部网关协议
外部网关协议
距离向量
(Distance Vector)
链路状态
(Link State)
路径向量
(path vector)
RIP
OSPF
BGP-4

## Slide 222
开放最短路径优先 OSPF (Open Shortest Path First)
  “开放”表明协议是公开的
  “最短路径优先”是指使用了Dijkstra最短路径优先算法SPF
是一种链路状态(link-state)路由选择协议
  每台路由器设法知道与其相邻路由器的链路状态信息
  将此信息扩散到整个自治系统的所有路由器
  每台路由器据此构建出全网拓扑图，利用SPF算法计算从自身到所有目的地的最优路由路径和最优路由表
1. 协议OSPF的基本特点

## Slide 223
链路状态通告LSA (Link State Advertisement)
“链路状态”是指与路由器直接相连的网络或链路的信息。
“通告”表明这种链路状态是要通告其他路由器的。
不同类型的LSA来描述不同类型的链路信息，例如：
  路由器接口信息（如IP地址）
  邻居信息（如直接相连的路由器标识符）
  链路信息（如链路类型和代价(cost)）
  ...
代价又称为度量(metrics)， 1 ~ 65535，可用来表示距离或带宽等，由网络管理人员设定。

## Slide 224
链路状态数据库(link-state database)
所有路由器都需要维护一个链路状态数据库（全网拓扑结构图）。
OSPF通过泛洪(flooding)机制来传播LSA，这确保了网络中的所有路由器都能及时获得最新的链路状态信息。
各路由器收集到本自治系统内的全部LSA后，就可以构造出本AS的链路状态数据库。
每台路由器用最短通路优先算法SPF，各自得出以本路由器为根的树状最短路径路由表。
OSPF允许同时采用多条代价相同的传输路径。

## Slide 225
问候 (Hello) 分组。
数据库描述 (Database Description) 分组。
链路状态请求 (Link State Request) 分组。
链路状态更新 (Link State Update) 分组。
链路状态确认 (Link State Acknowledgment)分组。
2. OSPF的5种分组类型
IP 数据报
IP 数据报首部
OSPF 分组
OSPF 分组首部
类型 1 至类型 5 的 OSPF 分组
其 IP 数据报首部的协议字段值为 89

## Slide 226
问候 (Hello) 分组。
用来发现和维持邻站的可达性。
使用多播地址224.0.0.5（本网络所有路由器）发送问候分组。
每两个相邻路由器每隔10秒钟要交换一次问候分组，若有40秒钟没有收到某个相邻路由器发来的问候分组，则认为该相邻路由器不可达，应立即修改链路状态数据库，并重新计算路由表。
2. OSPF的5种分组类型

## Slide 227
数据库描述 (Database Description) 分组。
路由器刚接入网络时，为快速与相邻路由器的数据库保持一致，利用该分组在相邻路由器之间交换自己的链路状态数据库中所有LSA项目的摘要信息。
摘要信息指出有哪些路由器的LSA已经写入了链路状态数据库，据此知道本数据库缺少了哪些LSA。
2. OSPF的5种分组类型

## Slide 228
链路状态请求 (Link State Request) 分组。
在相邻路由器交换了链路状态数据库的摘要信息后，就要发送链路状态请求分组，以便得到本路由器所缺少的LSA。
2. OSPF的5种分组类型

## Slide 229
链路状态更新 (Link State Update) 分组。
使用这个分组来传播链路状态通告LSA，一个链路状态更新分组可以承载多个LSA。
当路由器检测到链路状态发生变化时，用洪泛机制发送链路状态更新分组。即使网络拓扑没有变化，也会每30分钟洪泛一次LSA。
若某个LSA达到最大年龄（通常是1小时）而没有被刷新，则将被认为是过期的。过期的LSA会从链路状态数据库中被删除。
收到链路状态请求，用链路状态更新分组进行应答。
2. OSPF的5种分组类型

## Slide 230
链路状态确认 (Link State Acknowledgment) 分组。
路由器收到链路状态更新分组后，应向对方发送链路更新确认分组。若发送方没有收到确认，就进行重传。
实现链路状态更新分组的可靠洪泛。
2. OSPF的5种分组类型

## Slide 231
更新分组
t
ACK分组
R
R
R
R
t1
t2
t3
t4
OSPF 使 用
可靠洪泛机制
发送更新分组
隐式确认

## Slide 232
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
区域 0.0.0.2
R8
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
网 4
网 5
划分区域后，用洪泛机制交换链路状态更新分组的范围就缩小了。
3. OSPF的层次结构

## Slide 233
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
区域 0.0.0.2
R8
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
网 4
网 5
区域内部的路由器只需知道本区域的完整网络拓扑。
3. OSPF的层次结构

## Slide 234
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
区域 0.0.0.2
R8
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
网 4
网 5
主干区域 (backbone area) 标识符= 0.0.0.0，作用=用来连通其他下层区域。
3. OSPF的层次结构
区域边界路由器

## Slide 235
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
区域 0.0.0.2
R8
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
网 4
网 5
在主干区域内的路由器称为主干路由器。
3. OSPF的层次结构
主干 路由器

## Slide 236
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
区域 0.0.0.2
R8
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
网 4
网 5
自治系统边界路由器（如图中的R6）专门和本AS外的其他AS交换路由信息。
3. OSPF的层次结构
自治系统边界路由器

## Slide 237
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
区域 0.0.0.2
R8
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
网 4
网 5
采用分层的结构使每个区域内部交换路由信息的通信量大大减小，
3. OSPF的层次结构

## Slide 238
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
区域 0.0.0.2
R8
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
网 4
网 5
因而使OSPF协议能够用于规模很大的自治系统中。
3. OSPF的层次结构

## Slide 239
OSPF是一种分布式链路状态路由协议。
链路代价（度量）可以由网络管理人员设定。
使用可靠洪泛机制向自治系统内所有路由器通告链路状态信息。
OSPF没有“坏消息传播得慢”的问题。
采用分层路由结构可使OSPF协议能够用于规模很大的自治系统中。
OSPF 的要点

## Slide 240
4.6.4 边界网关协议 BGP
互联网路由协议
内部网关协议
外部网关协议
距离向量
(Distance Vector)
链路状态
(Link State)
路径向量
(path vector)
RIP
OSPF
BGP-4

## Slide 241
边界网关协议（Border Gateway Protocol，BGP）是不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议。
只能是力求选择出一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非要计算出一条最佳路由。
互联网的规模太大，使得自治系统AS之间路由非常困难。
自治系统AS之间的路由必须考虑有关策略。
采用了路径向量 (path vector) 路由协议。路由通告中要指出路径经过的节点序列。
1. 协议 BGP 的主要特点

## Slide 242
2. BGP路由
AS1
AS2
边界路由器
eBGP
R2
R1
X, AS1, R1
BGP 路由
R5
R3
R4
前缀
BGP 路由
X
一个AS至少要有一台边界路由器和相邻AS的边界路由器直接相连，这样AS之间才能利用协议BGP交换可达性路由信息。
当两台边界路由器进行通信时，必须先建立TCP连接。

## Slide 243
2. BGP路由
AS1
AS2
边界路由器
eBGP
R2
R1
R5
R3
R4
前缀
BGP 路由
X
边界路由器R2应当把获得的BGP路由，通过iBGP连接再转发给其所在的AS内部的所有其他路由器。
在AS内部，每两台路由器之间都要建立iBGP连接。
BGP 路由
iBGP
iBGP
X, AS1, R1

## Slide 244
2. BGP路由
AS
AS
实线是路由器之间的物理连接
虚线是 路由器之间的 iBGP 连接
iBGP
iBGP
协议BGP规定，在一个AS内部所有的iBGP必须是全连通的。即使两台路由器之间没有物理连接，但它们之间仍然有iBGP连接。

## Slide 245
2. BGP路由
AS
AS
实线是路由器之间的物理连接
虚线是 路由器之间的 iBGP 连接
iBGP
iBGP
eBGP和iBGP并不是两个不同的协议而是代表两种不同的连接的简称。eBGP是在不同AS的两个对等端之间的BGP连接，而iBGP是同一AS的两个对等端之间的BGP连接。

## Slide 246
2. BGP路由
eBGP和iBGP并不是两个不同的协议而是代表两种不同的连接的简称。eBGP是在不同AS的两个对等端之间的BGP连接，而iBGP是同一AS的两个对等端之间的BGP连接。
eBGP 连接
AS1
AS3
AS2
iBGP 连接
eBGP 连接
iBGP 连接
iBGP 连接

## Slide 247
eBGP 和 iBGP
在eBGP和iBGP连接上传送的BGP报文，都遵循同样的协议BGP，使用同样的报文格式和具有同样的属性类型。
但它们在通告BGP路由时采用的规则不同：
  从eBGP对等端收到的BGP路由，要通过iBGP告诉本AS内的对等端。
  从iBGP对等端收到的BGP路由，可通过eBGP告诉在不同AS的对等端。
  从iBGP对等端收到BGP路由，不能转告给同一个AS内不同iBGP的对等端（否则就可能产生兜圈子的BGP路由）。

## Slide 248
eBGP 和 iBGP
R3 从 eBGP 连接的对等端 R4 得到的BGP路由可以通告给 iBGP 连接的对等端 R1 或 R2。
R3 从 iBGP 连接的对等端 R1 和 R2 得到的BGP路由可以通告给 eBGP 连接的对等端 R4。
但 R3 从 iBGP 连接的对等端 R1 得到的BGP路由不允许再通告给另一个 iBGP 连接的对等端 R2。
AS1
AS2
R3
R4
R2
R1
eBGP 连接
iBGP 连接

## Slide 249
IGP、iBGP 和 eBGP 的关系
每一个AS都必须运行本AS选择的内部网关协议IGP，例如OSPF或RIP。
而协议BGP是在iBGP连接和eBGP连接之上运行的。
IGP
iBGP连接
IGP
iBGP连接
IGP
iBGP连接
IGP
iBGP连接
eBGP连接
eBGP连接
eBGP连接
AS1
AS2
AS3
AS4
BGP协议

## Slide 250
BGP 路由信息
BGP 路由 = [ 前缀, BGP属性 ] = [ 前缀, AS-PATH, NEXT-HOP ]
前缀：指明BGP路由终点（用 CIDR 记法表示）。
BGP 属性：最重要的两个属性是
  自治系统路径 AS-PATH：BGP路由经过的所有自治系统的自治系统号ASN的序列；
  下一跳 NEXT-HOP：下一跳路由器的IP地址，是BGP路由的起点。

## Slide 251
BGP路由的起点、经过的AS和终点
AS1
AS2
边界路由器
eBGP
R2
R1
R5
R3
R4
前缀
BGP 路由
X
BGP路由“X, AS1, R1”的意思是：#BGP路由的起点是R1，经过路径AS1，可到达前缀X。
iBGP
iBGP
BGP 路由的起点
(NEXT-HOP)
BGP 路由的终点
（前缀）
前缀匹配 下一跳
X
收到“X, AS1, R1”
X, AS1, R1
？

## Slide 252
BGP路由的起点、经过的AS和终点
AS1
AS2
边界路由器
eBGP
R2
R1
R5
R3
R4
前缀
BGP 路由
X
R4要把BGP路由的起点改为R1的对等端R2（在AS2中），把BGP路由转换为“R2→R1→X”。
iBGP
iBGP
BGP 路由的起点
(NEXT-HOP)
BGP 路由的终点
（前缀）
前缀匹配 下一跳
X
收到“X, AS1, R1”
X, AS1, R1
？

## Slide 253
BGP路由的起点、经过的AS和终点
AS1
AS2
边界路由器
eBGP
R2
R1
R5
R3
R4
前缀
BGP 路由
X
R4要利用内部网关协议，找到从R4到R2的最佳路由中的下一跳。
iBGP
iBGP
BGP 路由的起点
(NEXT-HOP)
BGP 路由的终点
（前缀）
前缀匹配 下一跳
X
收到“X, AS1, R1”
X, AS1, R1
？
R3

## Slide 254
3. 三种不同的自治系统 AS
末梢 AS：不会把来自其他 AS 的分组再转发到另一个 AS。必须向所连接的 AS 付费。
多归属 AS (multihomed AS)：同时连接到两个或两个以上的 AS。增加连接的可靠性。
例如：末梢AS5不能把（AS5→AS2→AS4）这样的BGP路由信息通知给AS3。
AS1
AS6
AS5
AS4
对等 AS (Peering AS)
穿越 AS (transit AS)
末梢 AS
末梢 AS (stub AS)
末梢 AS
多归属 AS
（免费）
￥
￥
￥
￥
￥
￥
AS3
AS2

## Slide 255
3. 三种不同的自治系统 AS
穿越 AS：为其他 AS 有偿转发分组。
对等 AS：经过事先协商的两个 AS，彼此之间的发送或接收分组都不收费。
AS1
AS6
AS5
AS4
对等 AS (Peering AS)
穿越 AS (transit AS)
末梢 AS
末梢 AS (stub AS)
末梢 AS
多归属 AS
（免费）
￥
￥
￥
￥
￥
￥
AS3
AS2

## Slide 256
3. 三种不同的自治系统 AS
BGP路由必须避免兜圈子的出现。
在属性AS-PATH中不允许出现两个相同的AS。因此AS3应删除[AS3 AS2 AS1 AS3 AS6]这样的BGP路由。
AS1
AS6
AS5
AS4
对等 AS (Peering AS)
穿越 AS (transit AS)
末梢 AS
末梢 AS (stub AS)
末梢 AS
多归属 AS
AS3
AS2
[AS3 AS6]
[AS1 AS3 AS6]
[AS2 AS1 AS3 AS6]

## Slide 257
3. 三种不同的自治系统 AS
AS可能会获得多条BGP路由。
例如，AS2获得两条BGP路由可到达AS6：[AS2 AS1 AS3 AS6]和[AS2 AS3 AS6]。
AS1
AS6
AS5
AS4
对等 AS (Peering AS)
穿越 AS (transit AS)
末梢 AS
末梢 AS (stub AS)
末梢 AS
多归属 AS
AS3
AS2
[AS3 AS6]
[AS1 AS3 AS6]
[AS3 AS6]

## Slide 258
4. BGP 的路由选择
1
选择本地偏好 (local preference) 值最高的路由
2
选择具有 AS 跳数最少的路由
3
4
使用热土豆路由算法（使分组尽快从本 AS 转发出去）
路由器 BGP ID 数值最小的路由。具有多个接口的路由器有多个 IP 地址，BGP ID 就使用该路由器的 IP 地址中数值最大的一个。

## Slide 259
优先选择偏好值高的 BGP 路由
AS1
AS4
AS2
iBGP
R1
R2
高速链路
低速链路
LOCAL-PREF = 300
LOCAL-PREF = 200
BGP路由有一个本地偏好选项，记为LOCAL-PREF，可由网络管理员根据政治上或经济上的策略来设置为不同的数值。
本地偏好值最高的BGP路由应优先选用。
AS3

## Slide 260
4. BGP 的路由选择
1
选择本地偏好 (local preference) 值最高的路由
2
选择具有 AS 跳数最少的路由
3
4
使用热土豆路由算法（使分组尽快从本 AS 转发出去）
路由器 BGP ID 数值最小的路由。具有多个接口的路由器有多个 IP 地址，BGP ID 就使用该路由器的 IP 地址中数值最大的一个。

## Slide 261
选择最小代价路径（AS 跳数最少的路径）
AS1 选择通过[AS4 AS5]到达 X 的 BGP 路由。
但事实上，分组在 AS4 中反而要经过更多次数的转发。
说明协议 BGP 无法选择出真正的最佳路由。
AS1
AS5
AS2
R1d
R1c
R1b
R1a
IP2a
AS4
IP4a
X
前缀
AS3
[ X, AS4 AS5 , LOCAL-PREF = 100 , IP4a ]
[ X, AS2 AS3 AS5 , LOCAL-PREF = 100, IP2a ]

## Slide 262
4. BGP 的路由选择
1
选择本地偏好 (local preference) 值最高的路由
2
选择具有 AS 跳数最少的路由
3
4
使用热土豆路由算法（使分组尽快从本 AS 转发出去）
路由器 BGP ID 数值最小的路由。具有多个接口的路由器有多个 IP 地址，BGP ID 就使用该路由器的 IP 地址中数值最大的一个。

## Slide 263
热土豆路由算法（使分组尽快从本 AS 转发出去）
热土豆路由选择算法：使分组尽快离开本 AS。
要使用内部网关协议（如协议OSPF或RIP）找出一条离开本AS的最小代价路径。
AS1
AS5
AS2
R1d
R1c
R1b
R1a
IP2a
AS4
IP4a
X
前缀
[ X, AS4 AS5 , LOCAL-PREF = 100 , IP4a ]
[ X, AS2 AS5 , LOCAL-PREF = 100, IP2a ]

## Slide 264
热土豆路由算法（使分组尽快从本 AS 转发出去）
R1a 选择 R1c 作为离开 AS1 的最佳选择，其 BGP 转发表中对应的项目应当是：（匹配前缀 X，下一跳路由器 R1c）。
R1b 选择 R1d 作为离开 AS1 的最佳选择，其 BGP 转发表中对应的项目应当是：（匹配前缀 X，下一跳路由器 R1d）。
AS1
AS5
AS2
R1d
R1c
R1b
R1a
IP2a
AS4
IP4a
X
前缀
[ X, AS4 AS5 , LOCAL-PREF = 100 , IP4a ]
[ X, AS2 AS5 , LOCAL-PREF = 100, IP2a ]

## Slide 265
4. BGP 的路由选择
1
选择本地偏好 (local preference) 值最高的路由
2
选择具有 AS 跳数最少的路由
3
4
使用热土豆路由算法（使分组尽快从本 AS 转发出去）
路由器 BGP ID 数值最小的路由。具有多个接口的路由器有多个 IP 地址，BGP ID 就使用该路由器的 IP 地址中数值最大的一个。

## Slide 266
OPEN (打开)
UPDATE (更新)
KEEPALIVE (保活)
NOTIFICATION (通知)
OPEN (打开)
5. BGP-4 的四种报文
  用来与BGP连接对等端建立关联。
  用来通知某一路由的信息，以及列出要撤销的路由。
UPDATE (更新)
  用来周期性地证实与对等端的连通性。
KEEPALIVE (保活)
  用来发送检测到的差错。
NOTIFICATION (通知)

## Slide 267
BGP 报文封装在 TCP 报文中传送
BGP 报文主体部分
TCP 首部
BGP 报文
BGP 报文首部
IP 首部
TCP 报文
BGP 报文是作为 TCP 报文的数据部分来传送的。
四种类型的 BGP 报文具有同样的首部。
协议 BGP 的位置是在最高的应用层，但 BGP 是网络层的控制协议，可以认为 BGP 就是个网络层协议。

## Slide 268
4.7
路由器的构成
4.7.1 路由器的结构
4.7.2 交换结构

## Slide 269
4.7.1 路由器的结构
路由器转发主机之间传送的分组时，分组所经过的路由器都工作在协议栈的下三层。
但是当路由器之间使用RIP或BGP路由协议交换路由信息时，这两个协议都是工作在应用层。这时整个5层协议栈的功能都会使用到，而不只使用协议栈的下三层。
路由器转发分组时仅使用下三层
R1
R2
R3
H1
H2
链路层
应用层
传输层
网络层
物理层
链路层
应用层
传输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层

## Slide 270
课件制作人：谢希仁
路由选择、管理
控制平面（软件）
路由处理机
路由协议
路由表
3
输入端口
3
交换结构
输入端口
输出端口
分组转发
数据平面（硬件）
输出端口
…
…
1
1
1
3
3
1
2
2
2
2
路由部分
分组转发部分
4.7.1 路由器的结构
转发表

## Slide 271
“转发”和“路由”的区别
转发
  根据转发表将用户的 IP 数据报从合适的端口转发出去。
  仅涉及到一个路由器。
  转发表是从路由表得出的。
  转发表的结构应当使查找过程最优化。
  转发表则可用特殊的硬件来实现
路由
  涉及到很多路由器。
  按照路由算法，根据网络拓扑的变化情况，动态地改变所选择的路由，并由此构造出整个的路由表。
  路由表则需要对网络拓扑变化的计算最优化。
  路由表总是用软件实现的。
在讨论路由选择的原理时，可以不去区分转发表和路由表的区别，而都使用路由表这一名词

## Slide 272
路由选择、管理
控制平面（软件）
路由处理机
路由协议
路由表
输入端口
3
交换结构
输入端口
输出端口
分组转发
数据平面（硬件）
输出端口
…
…
1
1
3
3
1
2
2
1
3
2
2
路由部分
分组转发部分
4.7.1 路由器的结构
转发表
分组
复制到每一个输入端口的转发表常称为转发表的“影子副本” 。

## Slide 273
输入端口对线路上收到的分组的处理
物理层处理
数据链路层
处理
网络层处理
分组排队
交
换
结
构
输入端口的处理
从
线
路
接
收
分
组
查表和转发
从输入端口接收比特
剥去帧的
首部和尾部
若收到的分组是交换路由信息的分组，送交路由处理机。
若收到的是数据分组，按目的地址查找转发表，根据得出的结果，经交换结构到达合适的输出端口。若某分组正在查找转发表，该分组排队等待。

## Slide 274
输出端口将交换结构传送来的分组发送到线路
物理层处理
数据链路层
处理
网络层处理
分组排队
输出端口的处理
向
线
路
发
送
分
组
缓存管理
交
换
结
构
发送到输出线路上。
给分组加上链路层的首部和尾部。
当交换结构传送的分组的速率超过输出链路的发送速率时，来不及发送的分组就必须缓存在队列中。

## Slide 275
输入端口和输出端口都可能会出现排队
分组在路由器的输入端口和输出端口都可能会在队列中排队等候处理。
若分组处理的速率赶不上分组进入队列的速率，则队列的存储空间最终必定减少到零，导致后面再进入队列的分组只能被丢弃。
输入端口的处理
输出端口的处理

## Slide 276
网络拥塞导致的分组丢失就是发生在路由器中的输入或输出队列产生溢出的时候。
设备或线路出故障也可能使分组丢失。
输入端口和输出端口都可能会出现排队
输入端口的处理
输出端口的处理

## Slide 277
常用交换方法有三种：通过存储器、通过总线、通过纵横交换结构。
4.7.2 交换结构
I1
I3
I2
O1
O2
存
储
器
I1
I3
I2
O1
O2
I1
I3
I2
O1
O2
O3
(a) 通过存储器
(c) 通过纵横交换结构
(b) 通过总线
总线
互连网络
O3
O3

## Slide 278
(1) 当路由器的某个输入端口收到一个分组时，就用中断方式通知路由处理机。然后分组就从输入端口复制到存储器中。
(2) 路由器处理机从分组首部提取目的地址，查找路由表，再将分组复制到合适的输出端口的缓存中。
(3) 若存储器的带宽（读或写）为每秒 M 个分组，那么路由器的交换速率（即分组从输入端口传送到输出端口的速率）一定小于 M/2。
通过存储器
I1
I3
I2
O1
O2
存
储
器
(a) 通过存储器
O3
与早期的路由器的区别就是，查找目的地址和把分组放入存储器的缓冲区中的都是在输入端口中进行的。

## Slide 279
(1) 数据报从输入端口通过共享的总线直接传送到合适的输出端口，而不需要路由处理机的干预。
(2) 当分组到达输入端口时若发现总线忙，则被阻塞而不能通过交换结构，并在输入端口排队等待。
(3)因为每一个要转发的分组都要通过这一条总线，因此路由器的转发带宽就受总线速率的限制。
通过总线
I1
I3
I2
O1
O2
(b) 通过总线
总线
O3
现今市场上大多数高性能路由器和交换机一般不再采用传统的总线架构进行数据交换。

## Slide 280
(1) 它有 2N 条总线，控制交叉节点可以使 N 个输入端口和 N 个输出端口相连接。
(2) 当输入端口收到一个分组时，就将它发送到水平总线上。
(3) 若通向输出端口的垂直总线空闲，则将垂直总线与水平总线接通，把该分组转发到这个输出端口。
(4) 若输出端口已被占用，分组在输入端口排队等待。
可以同时连通多对输入输出端口，可获得更好的交换性能。
通过纵横交换结构 (crossbar switch fabric)
I3
I2
O1
O2
O3
(c) 通过纵横交换结构
互连网络
常被称为互连网络 (interconnection network)。
多数高性能路由器和交换机都采用纵横交换结构。
I1

## Slide 281
4.8
IP 多播
4.8.1 IP 多播的基本概念
4.8.2 在局域网上进行硬件多播
4.8.3 组管理协议和多播路由协议

## Slide 282
4.8.1 IP 多播的基本概念
多播 (multicast) 即一对多的通信。以前曾译为组播。
有许多应用需要由一个源点发送到多个终点，例如，实时信息的交付（如新闻、股市行情等）、软件更新、交互式会议等。
与单播相比，在一对多的通信中，多播可大大节约网络资源。

## Slide 283
多播可大大节约网络资源
共有 90 个主机接收视频节目
R1
R3
R4
R2
视频服务器 M
…
…
…
30 个
30 个
30 个
30 个
30 个
30 个
90 个
采用单播方式，
向 90 台主机传送
同样的视频节目
需要发送 90 个单播

## Slide 284
多播可大大节约网络资源
多播组成员共有 90 个
R1
R3
R4
R2
视频服务器 M
1个
1个
1 个
1个
1个
1个
1 个
采用多播方式，
只需发送一次到多播组。
路由器复制分组。
局域网具有硬件多播功能，不需要复制分组。
当多播组的主机数很大时（如成千上万个），采用多播方式就可明显地减轻网络中各种资源的消耗。
多播
多播
多播
…
…
…

## Slide 285
在互联网上进行多播就叫做 IP 多播。
互联网范围的多播要靠路由器来实现。
能够运行多播协议的路由器称为多播路由器 (multicast router)。
在IPv4网络种用一个D类地址标志一个多播组。
多播数据报和一般的IP数据报的区别，就是它使用D类IP地址作为目的地址。
对多播数据报不产生ICMP差错报文。
IP 多播
多播地址只能用于目的地址，不能用于源地址。

## Slide 286
IPv4的多播地址的范围是：224.0.0.0 至 239.255.255.255（其中224.0.0.0是保留地址）。
整个的多播地址又可划分为3大类，即：
  224.0.0.1至224.0.0.255是限于在一个网络内的多播地址。
  224.0.1.0至238.255.255.255是可用于互联网上的多播地址。
  239.0.0.0至239.255.255.255是限于一个单位内部使用的多播地址。
IP 多播地址中的特殊地址

## Slide 287
IPv6多播地址的第1字节是全1，即0xff，用第2字节对IPv6多播地址进一步分类。例如：0x?0表示保留地址。0x?e表示可在互联网范围使用的多播地址。0x?2表示局限在本网络中使用的多播地址。
几个重要的在本网络中使用的多播地址：
ff02::1是对本网络范围内所有节点（主机和路由器）的多播地址。
ff02::2是对本网络范围内所有路由器的多播地址。
ff02::2:1:ffxx:xxxx是对本网络范围内的被寻找节点的多播地址。
ff02::1:2是对本网络范围内的所有DHCP服务器和中继代理的多播地址。
IP 多播地址中的特殊地址

## Slide 288
IP 多播可以分为两种
多播组成员共有 90 个
R1
R3
R4
R2
视频服务器 M
1个
1个
1 个
1个
1个
1个
1 个
多播
多播
多播
…
…
…
只在本局域网上进行硬件多播
在互联网的范围进行多播

## Slide 289
4.8.2 在局域网上进行硬件多播
IANA 拥有的以太网地址块的高 24 位为 00-00-5E，其范围是
从 00-00-5E-00-00-00
到 00-00-5E-FF-FF-FF
以太网MAC地址字段中高位字节的最低有效位为1时为多播地址。
IANA 只拿出 01-00-5E-00-00-00 到 01-00-5E-7F-FF-FF （223 个地址）作为以太网多播地址。或者说，在 48 位的多播地址中，前 25 位都固定不变，只有后 23 位可用作多播。

## Slide 290
IPv4 D 类 IP 地址与以太网多播地址的映射关系
0
0
8
16
24
31
D 类 IP 地址
这 5 位不使用
48 位以太网地址
0 1 0 0 5 E
表示多播
最低 23 位来自 D 类 IP 地址
1110
00000001
00000000
01011110
收到多播 IP 数据报的主机，还要在 IP 层对 IP 地址进行过滤，把不是本主机要接收的数据报丢弃。

## Slide 291
IPv6多播地址映射到以太网多播地址的方法
RFC 2464规定，在使用IPv6网络时，以太网多播MAC地址的前两个字节是33-33，而其后面的4字节就使用IPv6多播地址的最后4字节。
例如，IPv6的多播地址是ffff::123:4567:ab:cdef，映射为以太网多播地址是33-33-00-AB-CD-EF。
也是多对一映射关系。

## Slide 292
4.8.3 组管理协议和多播路由协议
互联网组管理协议 IGMP (Internet Group Management Protocol)
  使多播路由器知道本局域网的多播组成员信息（有无组成员）。
多播路由协议
  使多播路由器协同工作，把多播数据报用最小代价传送给多播组的所有组成员。
1. IP 多播需要两种协议

## Slide 293
IGMP 使多播路由器知道多播组成员信息
未参加
多播组
参加多播组
226.15.37.123
128.56.24.34
135.27.74.52
130.12.14.56
130.12.14.43
多播组
226.15.37.123
IGMP
IGMP
IGMP
IGMP
R1
R4
R3
R2
参加多播组
226.15.37.123
参加多播组
226.15.37.123
未参加
多播组
未参加
多播组
未参加
多播组
参加多播组
226.15.37.123
IGMP 协议是让连接在本地局域网上的多播路由器知道本局域网上是否有主机参加或退出了某个多播组。IGMP 不知道 IP 多播组包含的成员数，也不知道这些成员都分布在哪些网络上。

## Slide 294
多播路由协议比单播路由协议更为复杂
多播组 M1
(A, B, C)
A
B
C
D
E
G
F
N1
N3
R
N2
多播组 M2
(D, E, F)
路由器 R 不应当向网络 N3 转发多播组 M1 的分组，因为网络 N3 上没有多播组 M1 的成员。

## Slide 295
多播路由协议比单播路由协议更为复杂
多播组 M1
(A, B, C)
A
B
C
D
E
G
F
N1
N3
R
N2
多播组 M2
(D, E, F)
如果主机G现在加入了多播组M1，那么从这时起，路由器R就必须也向网络N3转发多播组M1的分组。

## Slide 296
多播路由协议比单播路由协议更为复杂
多播转发必须动态地适应多播组成员的变化（这时网络拓扑并未发生变化），因为每一台主机可以随时加入或离开一个多播组。
单播路由选择通常在网络拓扑发生变化时才需要更新路由。
多播数据报可以由没有加入多播组的主机发出，也可以通过没有组成员的接入网络。

## Slide 297
互联网组管理协议IGMP是IPv4的多播组管理协议。
IGMP使用IPv4数据报传递其报文，是IPv4不可分割的组成部分。
2. 互联网组管理协议 IGMP

## Slide 298
第一阶段：加入多播组
（加入 224.1.1.10）
Report
当某个主机加入多播组时，该主机向多播组的多播地址发送 IGMP 报文，声明自己要成为该组的成员。
IGMP
H1
H2
多播路由器
H3
H3

## Slide 299
第二阶段：探询组成员变化情况
本地多播路由器周期性地探询本地局域网上的主机，以便知道这些主机是否还继续是组的成员。
只要对某个组有一个主机响应，那么多播路由器就认为这个组是活跃的。
Query
（有主机在多播组吗？）
（加入 224.1.1.10）
Report
IGMP
H1
H2
多播路由器
H3
H3

## Slide 300
第二阶段：探询组成员变化情况
但一个组在经过几次的探询后仍然没有一个主机响应，则不再将该组的成员关系转发给其他的多播路由器。
多播路由器并不需要保留多播组成员关系的准确记录，而只需要知道网络上是否至少还有一台主机是本多播组成员即可。
Query
（有主机在多播组吗？）
IGMP
H1
H2
多播路由器
H3

## Slide 301
互联网组管理协议IGMP是IPv4的多播组管理协议。
IGMP使用IPv4数据报传递其报文，是IPv4不可分割的组成部分。
IPv6的多播不使用协议IGMP，因此不存在所谓的“IGMPv6”。
IPv6的多播组管理功能由多播接收方发现协议MLD (Multicast Listener Discovery)实现。
MLD是IPv6不可分割的一部分，其基本功能和原理与IGMP类似。MLD使用ICMPv6的报文格式，因此又属于协议ICMPv6。
2. 互联网组管理协议 IGMP

## Slide 302
3. 多播路由协议
实际上就是要找出以源主机为根节点的多播转发树。
不同的多播组对应于不同的多播转发树。
同一个多播组，对不同的源点也会有不同的多播转发树。
源点 S1
源点 S2
R3
R4
R6
R7
R8
R1
R5
R2

## Slide 303
转发多播数据报时使用三种方法：
(1) 洪泛与剪除
(2) 隧道技术 (tunneling)
(3) 基于核心的发现技术
3. 多播路由协议

## Slide 304
(1) 洪泛与剪除
适合于较小的多播组，所有组成员接入的局域网也是相邻接的。
开始时，路由器转发多播数据报使用洪泛的方法（这就是广播）。
为避免兜圈子，采用反向路径广播 RPB (Reverse Path Broadcasting) 的策略。
RPB的要点是：每一个路由器在收到一个多播数据报时，先检查数据报是否来自到源点的反向最短路径。若是，就向所有其他方向转发刚才收到的多播数据报（但进入的方向除外），否则就丢弃而不转发。

## Slide 305
源点
R3
R4
R6
R7
R8
R1
R5
R2
转发多播数据报
收到后即丢弃
反向路径广播 RPB 和剪除

## Slide 306
剪除没有
组成员的树枝
源点
R3
R4
R6
R7
R8
R1
R5
R2
转发多播数据报
收到后即丢弃
反向路径广播 RPB 和剪除

## Slide 307
(2) 隧道技术 (tunneling)
多播数据报
单播 IP 数据报
首部
数 据
首部
数 据
网 N1 和网 N2 中的多播数据报
隧道中通行的单播 IP 数据报
不支持多播
的网络
隧 道
R2
R1
隧道技术在多播中的应用
网 N1
（支持多播）
网 N2
（支持多播）
隧道技术适用于多播组的位置在地理上很分散的情况。

## Slide 308
(3) 基于核心的发现技术
对于多播组的大小在较大范围内变化时都适合。
对每一个多播组 G 指定一个核心 (core) 路由器，并给出它的 IP 单播地址。
核心路由器按照前面讲过的方法创建出对应于多播组 G 的转发树（核心路由器为根节点）。

## Slide 309
(3) 基于核心的发现技术
如果有一个路由器 R1 向核心路由器发送数据报，那么它在途中经过的每一个路由器都要检查其内容。
当数据报到达参加了多播组 G 的路由器 R2 时，R2 就处理这个数据报。
  如果 R1 发出的是一个多播数据报，其目的地址是 G 的组地址，R2 就向 G 的成员转发这个多播数据报。
  如果 R1 发出的数据报是一个请求加入多播组 G 的数据报，R2 就把这个信息加到它的路由中，并用隧道技术向 R1 转发每一个多播数据报的副本。

## Slide 310
一些建议使用的多播路由协议
距离向量多播路由协议 DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol)。
基于核心的转发树 CBT (Core Based Tree)
开放最短通路优先的多播扩展 MOSPF (Multicast Extensions to OSPF)
协议无关多播-稀疏方式 PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode) 。
协议无关多播-密集方式 PIM-DM (Protocol Independent Multicast-Dense Mode)

## Slide 311
4.8.4 IP多播仍需解决的问题
多播路由选择协议相对于单播来说，配置更复杂，也不易扩展。
多播涉及跨越多个自治系统AS。如何有效地控制多播源和防止多播滥用，一直是个难题。
从商业角度看，部署IP多播需要在网络基础设施及运营维护上进行较大投入，但运营IP多播受到利益分配的影响很大。
目前内容分发网络CDN等成熟的技术，提供了更容易部署和商业化的解决方案，用户更倾向于使用视频点播服务VoD，而一对多的场景需求则相对减少，这也限制了IP多播的发展。

## Slide 312
4.9
虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT
4.9.1 虚拟专用网 VPN
4.9.2 网络地址转换 NAT

## Slide 313
4.9.1 虚拟专用网 VPN
许多机构需要使用的专用网。这是因为一个机构内的主机之间需要经常互相交换本机构的内部信息，但这些内部信息不宜对外公开。
可以有两种方法实现专用网
(1) 租用电信公司的通信线路，或本机构出资建造专用网。但这种方法的缺点是价格太高，一般难于承受。
(2) 利用现有的公用互联网作为本机构各专用网之间的通信载体，但要采用一些必要的措施，用这样的方法就构成了虚拟专用网VPN (Virtual Private Network)。

## Slide 314
在专用网内部需使用私用地址
IPv4 的三个私用地址块：
：
(1) 10.0.0.0/8
(2) 172.16.0.0/12
(3) 192.168.0.0/16
从 10.0.0.0 到 10.255.255.255
从 172.16.0.0 到 172.31.255.255
从 192.168.0.0 到 192.168.255.255

## Slide 315
在专用网内部需使用私用地址
IPv6的私用地址就是唯一本地单播地址(unique-local unicast address)，或简称为唯一本地地址ULA (Unique Local Address)
  fc00::/7（其中fd00::/8保留，暂未用）
私用地址又称为本地地址，以区别于能够在互联网范围使用的公用地址或全球地址。
使用私用地址的IP数据报，只能在专用网（或私用网）内部使用。在互联网上的所有路由器都不转发使用私用地址的IP数据报。

## Slide 316
Y
10.2.0.3
X
10.1.0.1
用隧道技术实现虚拟专用网
部门 A
网络
互联网
部门 B
网络
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
使用隧道技术
本地地址
本地地址
全球地址
网络地址 = 10.1.0.0
（本地地址）
网络地址 = 10.2.0.0
（本地地址）
隧道技术

## Slide 317
Y
10.2.0.3
X
10.1.0.1
部门 A
网络
互联网
部门 B
网络
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
使用隧道技术
加密的从 X 到 Y 的内部数据报
外部数据报的数据部分
源地址：125.1.2.3
目的地址：194.4.5.6
数据报首部
用隧道技术实现虚拟专用网
部门 A
网络
部门 B
网络
X
Y
R1
R2
125.1.2.3
194.4.5.6
10.1.0.1
10.2.0.3
虚拟专用网 VPN

## Slide 318
4.9.2 网络地址转换 NAT
为了让更多的IPv4主机能够接入到互联网，目前IPv4网络广泛使用网络地址转换NAT (Network Address Translation)技术。
实际普遍使用的其实是网络地址端口转换NAPT (Network Address Port Translation)，但大家仍简称其为NAT。
这种方法是用在专用网连接到互联网的地方，安装一个NAT路由器。这个NAT路由器有一个有效的全球地址。所有在专用网使用本地地址（即私用地址）的主机，在和外界通信时，只需在NAT路由器上将其本地地址转换为全球地址即可。

## Slide 319
IPv4 NAT路由器的工作原理
NAT
路由器
专用网 192.168.0.0/16
互联网
192.168.0.3
213.18.2.4
S = 213.18.2.4
D = 192.168.0.3
S = 213.18.2.4
D = 172.30.0.5
A
192.168.0.4




NAT 转换表
专用地址， 端口 全球地址，端口
192.168.0.3，1234 172.30.0.5, 5678
B
80
5678
80
1234
• • •
本地地址
192.168.0.1
全球地址
172.30.0.5
• • •
S = 192.168.0.3
D = 213.18.2.4
S = 172.30.0.5
D = 213.18.2.4
1234
80
5678
80
假定专用网内的主机 A 要通过万维网下载互联网上的主机 B 的文件。

## Slide 320
IPv4 NAT路由器的工作原理
NAT
路由器
专用网 192.168.0.0/16
互联网
192.168.0.3
213.18.2.4
S = 213.18.2.4
D = 192.168.0.3
S = 213.18.2.4
D = 172.30.0.5
A
192.168.0.4




NAT 转换表
专用地址， 端口 全球地址，端口
192.168.0.3，1234 172.30.0.5, 5678
B
80
5678
80
1234
• • •
本地地址
192.168.0.1
全球地址
172.30.0.5
• • •
S = 192.168.0.3
D = 213.18.2.4
S = 172.30.0.5
D = 213.18.2.4
1234
80
5678
80
假定专用网内的主机 A 要通过万维网下载互联网上的主机 B 的文件。

## Slide 321
IPv4 NAT路由器的工作原理
NAT
路由器
专用网 192.168.0.0/16
互联网
192.168.0.3
213.18.2.4
S = 213.18.2.4
D = 172.30.0.5
A
S = 213.18.2.4
D = 192.168.0.3
192.168.0.4




NAT 转换表
专用地址， 端口 全球地址，端口
192.168.0.3，1234 172.30.0.5, 5678
B
80
5678
80
1234
• • •
本地地址
192.168.0.1
全球地址
172.30.0.5
• • •
S = 192.168.0.3
D = 213.18.2.4
S = 172.30.0.5
D = 213.18.2.4
1234
80
5678
80
假定专用网内的主机 A 要通过万维网下载互联网上的主机 B 的文件。
主机B不知道A的地址

## Slide 322
普通路由器在转发IP数据报时，对于源地址和目的地址都是不改变的。
但NAT路由器在转发IP数据报时，一定要更换其IP地址。
普通路由器在转发分组时是工作在网络层的。
但NAPT路由器还要查看和转换传输层的端口号，这种操作已跨越到了传输层。
NAT（包括NAPT）已成为互联网的一个重要构件，在家庭广泛使用的无线路由器中，NAT已成为了标准的配置。
NAT 路由器与普通路由器不同

## Slide 323
4.10
改进“尽最大努力交付”的服务
4.10.1 使互联网提供服务质量
4.10.2 调度和管制机制
4.10.3 综合服务与资源预留协议
4.10.4 区分服务 DiffServ

## Slide 324
使互联网更好地传送多媒体信息的另一种方法，是改变互联网平等对待所有分组的思想，使得对时延有较严格要求的实时音频/视频分组，能够从网络得到更好的服务质量QoS。
4.10 改进“尽最大努力交付”的服务

## Slide 325
4.10.1 使互联网提供服务质量
服务质量 QoS (Quality of Service)
服务质量可用若干基本性能指标来描述，包括：可用性、差错率、响应时间、吞吐量、分组丢失率、连接建立时间、故障检测和改正时间等。
服务提供者可向其用户保证某一种等级的服务质量。
服务性能的总效果，此效果决定了一个用户对服务的满意程度。
简单理解：有服务质量的服务就是能够满足用户的应用需求的服务。

## Slide 326
QoS 机制分析
需要增加一个机制，给不同性质的分组打上不同的标记。
使路由器能识别实时数据分组，并使这些分组以高优先级进入输出队列，而仅在队列有多余空间时才准许低优先级的数据分组进入。
一个 1 Mbit/s 的实时音频数据和一个文件数据
1.5 Mbit/s 链路
H1
H2
H3
H4
R2
R1
H1
H2
1.5 Mbit/s 链路
输出队列
1 Mbit/s 的实时音频数据
文件数据

## Slide 327
需要增加一种分类 (classification) 机制，即路由器根据某些准则对输入分组进行分类，然后对不同类别的通信量给予不同的优先级。
一个 1 Mbit/s 的实时音频数据和一个高优先级文件数据
1.5 Mbit/s 链路
H1
H2
H3
H4
R2
R1
H1
H2
1.5 Mbit/s 链路
输出队列
1 Mbit/s 的实时音频数据
高优先级文件数据
QoS 机制分析

## Slide 328
路由器应能对数据流进行通信量的管制 (policing)，使该数据流不影响其他正常数据流在网络中通过。
应在路由器中再增加一种调度 (scheduling) 机制，更加合理地分配和利用网络资源。
一个数据率异常的实时音频数据和一个文件数据
1.5 Mbit/s 链路
H1
H2
H3
H4
R2
R1
H1
H2
1.5 Mbit/s 链路
输出队列
1.5 Mbit/s 异常速率的实时音频数据
文件数据
QoS 机制分析

## Slide 329
需要另一种增加呼叫接纳 (call admission) 机制。一个数据流要预先声明它所需的服务质量，然后或者被准许进入网络（能得到所需的服务质量），或者被拒绝进入网络（不能满足所需的服务质量）。
都发送数据率为 1 Mbit/s 的实时数据
1.5 Mbit/s 链路
H1
H2
H3
H4
R2
R1
H1
H2
1.5 Mbit/s 链路
输出队列
1 Mbit/s 的实时音频数据
1 Mbit/s 的实时音频数据
QoS 机制分析

## Slide 330
QoS 机制分析
为使互联网能够提供一定的服务质量，应当设法增加一些机制，包括：分组的类别、管制、调度以及呼叫接纳。

## Slide 331
4.10.2 调度和管制机制
调度和管制机制是使互联网能够提供服务质量的重要措施。

## Slide 332
调度：指排队的规则。
默认排队规则：先进先出 FIFO (First In First Out)。
  先到达的分组先获得服务。
  当队列已满时，后到达的分组就被丢弃。
FIFO 的最大缺点：
  不能区分时间敏感分组和一般数据分组。
  不公平。排在长分组后面的短分组要等待很长的时间。
1. 调度机制

## Slide 333
分组按优先级排队
高优先级队列
低优先级队列
分组到达
路由器
分组离开
路由器
分类器
（服务员）
路由器
调度
在先进先出的基础上增加按优先级排队，就能使优先级高的分组优先得到服务。只有高优先级队列为空时，才服务低优先级队列。

## Slide 334
优先级排队：高优先级分组优先接受服务
缺点：不公平。在高优先级队列中总是有分组时，低优先级队列中的分组就长期得不到服务。
t
1
2
3
5
到达
离开
接受
服务
4
1
3
2
5
4
1
3
2
5
4
t
高
高
高
低
低

## Slide 335
公平排队 FQ (Fair Queuing)
缺点：不是真公平。长分组得到的服务时间长，短分组就比较吃亏，并且公平排队并没有区分分组的优先级。
分组离开
路由器
分组到达
路由器
分类器
1
2
3
路由器
调度
轮流服务队列，使每个队列一次只能发送一个分组。

## Slide 336
加权公平排队 WFQ (Weighted Fair Queuing)
增加了队列权重，使高优先级队列中的分组有更多的机会得到服务。
分组离开
路由器
分组到达
路由器
分类器
1
2
3
路由器
调度
轮流服务队列。按权重分配服务时间。
w1
w2
w3

## Slide 337
加权公平排队 WFQ (Weighted Fair Queuing)
给队列 i 指派一个权重 wi 。
队列 i 得到的平均服务时间 = wi /(wj)
    其中， wj 是对所有的非空队列的权重求和。
队列 i 将得到的有保证的带宽 Ri 应为
(4-1)

## Slide 338
WFQ 与 FIFO 的比较
(a) 分组流 1 的分组连续输入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
FIFO
t
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
WFQ
t
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
11
分组流 1
分组流 2
分组流 11
…
t
t
t
权重 = 0.5
权重 = 0.05
权重 = 0.05

## Slide 339
WFQ 与 FIFO 的比较
(b) 分组流 1 的分组断续输入
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
11
分组流 1
分组流 2
分组流 11
…
t
t
t
权重 = 0.5
权重 = 0.05
权重 = 0.05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
FIFO
t
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
WFQ
t
不管是哪一种情况，分组流 1 都能够得到更多时间的服务。

## Slide 340
根据以下三个方面进行管制：
平均速率：指在一定的时间间隔内通过的分组数。
峰值速率：限制数据流在非常短的时间间隔内的流量。
突发长度：限制在非常短的时间间隔内连续注入到网络中的分组数。
2. 管制机制

## Slide 341
漏桶管制器 (leaky bucket policer) （简称为漏桶）
分组到达
漏桶中最多
装入 b 个权标
拿走
权标
准许分组进入网络
等待权标
在任何时间间隔 t 内准许进入网络的分组数 = r t + b
注入漏桶的速率为每秒 r 个权标
权标
互联网
注意：“准许进入网络”不等于说“已经进入了网络”。
控制权标进入漏桶的速率 r，就可对分组进入网络的速率进行管制。

## Slide 342
3. 漏桶机制与加权公平排队相结合
分组离开
路由器
分组到达
路由器
调度
分类器
w1
wn
队列 1
…
b1
r1
bn
rn
…
队列 n
把漏桶机制与加权公平排队结合起来，可以控制队列中的最大时延。
路由器

## Slide 343
假定：有 n 个分组流输入到一个路由器，复用后从一条链路输出。每一个分组流使用漏桶机制进行管制，漏桶参数为 bi 和 ri ，i = 1, 2, …, n。
设：漏桶 i 已装满了 bi 个权标。因此 bi 个分组可马上从路由器输出。
分组流 i 得到的带宽是由公式 (8-1) 给出。这 bi 个分组中的最后一个分组所经受的时延最大，它等于传输这 bi 个分组所需的时间 dmax，即 bi 除以公式 (4-1) 给出的传输速率：
3. 漏桶机制与加权公平排队相结合
(4-2)

## Slide 344
4.10.3 综合服务与资源预留协议
综合服务 IntServ (Integrated Services)旨在提供端到端的网络服务质量QoS保障。
IntServ通过引入精细的流量管理机制，使网络能够在容量限制内提供严格的服务质量保证。
IntServ的核心思想是在网络中为每一个数据流Flow进行资源预留。每个数据流需要在发送数据之前通过资源预留协议RSVP在网络路径上预留足够的资源，以确保达到所需的服务质量。

## Slide 345
资源预留协议 RSVP (ReSource reserVation Protocol)是实现IntServ的一种协议，用于在网络中为数据流进行资源预留。
RSVP是一个信令协议，能够动态地在网络节点之间传递资源预留请求和确认信息。
当应用程序需要特定的带宽和时延保障时，RSVP在数据传输路径上的每台路由器或交换机中传递并处理这些请求，以确保网络资源的有效分配。
资源预留协议 RSVP

## Slide 346
RSVP协议的工作过程大致包括以下步骤：
  首先，发送节点发起一个路径消息，将所需的QoS参数沿着传输路径发送到接收节点；
  接着，接收节点通过发送预留信息，反向沿路径返回传输路径，并在每个中间节点进行资源预留和状态存储；
  最后，整个传输路径上的资源得到确认和预留后，数据流可以按需进行传输。
通过这种双向通信方式，RSVP确保了每个数据流所需的网络资源均得到了有效处理。
资源预留协议 RSVP

## Slide 347
需要在每台路由器上维护每个流的状态信息，在大型网络中，需要处理的状态信息数量呈指数级增长，导致路由器的内存和处理能力不堪重负。
RSVP协议需要在网络中为每个流进行资源预留，这导致了额外的信令开销和资源消耗。对于大型网络，这种开销可能会显著影响网络性能。
IntServ和RSVP要求网络路径上的所有设备都支持这些协议，这违反了互联网的端到端原则。这种要求使得在异构网络环境中实现端到端的QoS保证变得相当困难。
IntServ 和 RSVP 面临的挑战

## Slide 348
对于许多网络运营商来说，实施IntServ和RSVP的成本与其带来的经济效益不成正比。
IntServ和RSVP在现代大型互联网环境中并未获得广泛使用。
IntServ 和 RSVP 未获得广泛使用

## Slide 349
4.10.4 区分服务 DiffServ
由于综合服务 IntServ 和资源预留协议 RSVP 都较复杂，很难在大规模的网络中实现，因此 IETF 提出了新的策略，即区分服务 DiffServ 。
区分服务 DiffServ (Differentiated Services) 有时也简写为 DS。因此，具有区分服务功能的结点就称为 DS 结点。
1. 区分服务的基本概念

## Slide 350
区分服务 DiffServ 的要点
力图不改变网络的基础结构，但在路由器中增加区分服务的功能。
  区分服务字段 DS：服务类型字段 (IPv4) ，通信量类字段 (IPv6)。
  利用 DS 字段的不同数值可表示不同等级的服务质量。
  路由器根据 DS 字段的值来处理分组的转发。
  DS 字段前 6 bit，为区分服务码点 DSCP (Differentiated Services CodePoint)。后2位叫做显式拥塞通知ECN (Explicit Congestion Notification)，用于拥塞控制（下一章介绍）。
DSCP
比特 0 5 6 7
ECN
ECT
CE

## Slide 351
区分服务 DiffServ 的要点
力图不改变网络的基础结构，但在路由器中增加区分服务的功能。
  区分服务遵循“边缘标记，核心转发”的原则。当分组进入网络边缘设备时，边缘路由器或交换机根据分组的来源、目的地、协议类型以及其他相关信息为其写入适当的DSCP标记。
  一旦DSCP标记完成，分组被传送至网络核心设备。核心网络设备简单地根据DSCP值对分组进行分类，从而决定其处理优先级和排队机制。
DSCP
比特 0 5 6 7
ECN
ECT
CE

## Slide 352
每跳行为 PHB (Per-Hop Behavior)：转发分组时体现服务水平。
行为：指在路由器在转发分组时如何处理分组。
每跳：强调行为只涉及到本路由器转发的这一跳的行为，与下一个路由器如何处理无关。
与 IntServ / RSVP 考虑的服务质量是“端到端”的很不一样。
2. 每跳行为 PHB

## Slide 353
DiffServ 定义的两种 PHB
加速转发 PHB
EF PHB (Expedited Forwarding PHB)。
确保转发 PHB
AF PHB (Assured Forwarding PHB)。
将通信量划分为四个等级，给每一种等级提供最低数量的带宽和缓冲区。
离开路由器的通信量的数据率必须等于或大于某一数值。
用来构造通过 DS 域的低丢失率、低时延、低时延抖动、确保带宽的端到端服务（即不排队或很少排队）。
这种服务对端点来说像点对点连接或虚拟租用线，又称为 Premium（优质）服务。
对于其中的每一个等级再划分出三个“丢弃优先级” 。当发生网络拥塞时，对于每一个等级的 AF，路由器首先丢弃“丢弃优先级”较高的分组。

## Slide 354
区分服务 DiffServ
可以看出：区分服务 DiffServ 比较灵活，因为它并没有定义特定的服务或服务类别。
当新的服务类别出现而旧的服务类别不再使用时，DiffServ 仍然可以工作。
目前在现代互联网中，区分服务DiffServ已得到了广泛的应用，尤其是在企业网络、服务提供商网络和大型骨干网络中。它被用于优化网络性能，确保关键应用获得所需的服务质量。

## Slide 355
4.11
多协议标签交换 MPLS
4.11.1 MPLS 的工作原理
4.11.2 MPLS 首部的格式
4.11.3 MPLS 的应用场合

## Slide 356
4.11 多协议标签交换 MPLS
MPLS (MultiProtocol Label Switching) 是面向连接的，所有的分组都是沿着已建立的路径来传输。
每个分组携带一个具有整数值的标签 (label)。标签交换路由器用标签值检索标签交换表，实现分组的快速转发。
MPLS处在网络层和数据链路层之间，常称为第2.5层协议。
IP 分组
MPLS 首部
IP 分组
MAC 帧首部
MPLS 分组
MAC 帧
IP 分组
第 3 层 IP 分组
第 2 层 MAC 帧
第 2.5 层 MPLS 分组
MAC 帧尾部
MPLS 首部

## Slide 357
MPLS 的特点
MPLS 并没有取代 IP，而是作为一种 IP 增强技术。
主要特点：
可以在多种上层传输协议环境中使用；
虽然是一种面向连接的技术，但它能够在无连接的环境中工作；
支持流量工程，平衡网络负载；
有效地支持虚拟专用网 VPN。

## Slide 358
IP 47.1.1.1
Dest | Out
47.1 | 1
47.2 | 2
47.3 | 3
Dest | Out
47.1 | 1
47.2 | 2
47.3 | 3
Dest | Out
47.1 | 1
47.2 | 2
47.3 | 3
47.3
2
3
1
2
1
2
3
3
47.1
47.2
1
IP 47.1.1.1
IP 47.1.1.1
IP 47.1.1.1
当网络很大时，查找路由表要花费很多时间。
在出现突发通信时，缓存会溢出，引起分组丢失、传输时延增大和服务质量下降。
传统 IP 分组的转发
4.11.1 MPLS 的工作原理

## Slide 359
MPLS的工作方式是在每一个IP分组前面压入标签(push label) （由于在数据链路层首部和IP首部之间插入了MPLS首部，因此MPLS的标准中就采用压入标签的术语）。
然后路由器根据标签值来转发分组（硬件转发），并进行标签交换(label swapping)。这就大大地加快了分组的转发。
请注意， MPLS标准在这里中使用的名词是swapping而不是switching，意思是标签置换或互换。
MPLS 基本工作方式

## Slide 360
MPLS 的一个重要核心概念就是转发等价类FEC (Forwarding Equivalence Class)。
所谓“转发等价类”是指在MPLS网络中，那些被分配了相同标签并沿着相同路径，并按同样方式转发的分组的集合。
“同样方式”就是从同样接口转发到同样的下一跳地址，并且具有同样服务类别和同样丢弃优先级等。
转发等价类 FEC

## Slide 361
划分FEC的方法很灵活，由网络管理员来控制。FEC的例子如下：
  (1) 目的 IP 地址与某一个特定 IP 地址的前缀匹配的 IP 分组；
  (2) 所有源地址与目的地址都相同的 IP 分组；
  (3)具有某种服务质量需求的 IP 数据报；
  (4) 所有从某个特定客户发出的IP分组。
入口节点把属于同样FEC的IP分组都分配同样的标签。
FEC把转发决策提前到网络的边界完成，核心路由器只需执行快速的标签交换，因而显著提高了转发效率。
转发等价类 FEC

## Slide 362
MPLS 域与便签交换路由器 LSR
普通 IP 分组
打上标签
去除标签
普通路由器
标签交换路由器 LSR
打上标签的分组
MPLS 域
LDP
LDP
LDP
MPLS
入口节点
MPLS
出口节点
A
B
C
D
3
1
2
X
在MPLS网络中，LSR通常既支持传统的IP逐跳转发（基于IP路由转发表），也支持基于MPLS标签的转发（基于标签转发表）。

## Slide 363
在MPLS网络中，LSR需要维护两个位于不同平面的重要数据库，即标签信息库LIB (Label Information Base)和标签转发信息库LFIB (Label Forwarding Information Base)。
标签信息库LIB是标签交换路由器LSR基于路由协议提供的网络拓扑信息，以及通过标签分发协议LDP (Label Distribution Protocol)交换的标签映射信息创建的。
标签信息库 LIB 和标签转发信息库 LFIB

## Slide 364
LIB存储了全部网络前缀到标签的映射，用于标签分发和标签管理，由控制平面维护。
LSR从LIB中筛选出最佳路径的标签映射信息构建标签转发信息库LFIB，这也就是数据平面（或转发平面）中的标签转发表。
LFIB 比LIB小得多，只包括最终选定的标签映射（就是入标签到出接口、出接口的映射），是实际数据转发的核心。
标签信息库 LIB 和标签转发信息库 LFIB

## Slide 365
MPLS标签的压入、交换和弹出
70 0
0

使用 LDP
R1 压入标签
R1
1
81
R4
R3
R2
发往 128.70/16
的分组
128.70/16
165.60/16
128.70/16 的标签是 80
165.60/16 的标签是 70
80 0
入
标签
出
接口
出
标签
81 0
入
标签
出
接口
出
标签
40 1
80
70
0
入
标签
出
接口
出
标签
0
81
40
0



128.70/16 的标签是 81
165.60/16 的标签是 40
0


使用 LDP
80
发往 128.70/16
的分组
R3 弹出标签
1
上游
下游
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
MPLS 域
R2 标签交换
入
标签
出
接口
出
标签

MPLS 域包含了 R1、R2、R3 和 R4。
标签转发表 LFIB

## Slide 366
70 0
0

使用 LDP
R1 压入标签
R1
1
81
R4
R3
R2
发往 128.70/16
的分组
128.70/16
165.60/16
128.70/16 的标签是 80
165.60/16 的标签是 70
80 0
入
标签
出
接口
出
标签
81 0
入
标签
出
接口
出
标签
40 1
80
70
0
入
标签
出
接口
出
标签
0
81
40
0



128.70/16 的标签是 81
165.60/16 的标签是 40
0


使用 LDP
80
发往 128.70/16
的分组
R3 弹出标签
1
上游
下游
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
MPLS 域
R2 标签交换
入
标签
出
接口
出
标签

MPLS 域包含了 R1、R2、R3 和 R4。
标签转发表 LFIB
(1) 假定已经利用路由选择协议OSPF找到了从上游R1到下游网络前缀128.70/16的最短路径：上游 R1→R2→R3→128.70/16 下游

## Slide 367
70 0
0

使用 LDP
R1 压入标签
R1
1
81
R4
R3
R2
发往 128.70/16
的分组
128.70/16
165.60/16
128.70/16 的标签是 80
165.60/16 的标签是 70
80 0
入
标签
出
接口
出
标签
81 0
入
标签
出
接口
出
标签
40 1
80
70
0
入
标签
出
接口
出
标签
0
81
40
0



128.70/16 的标签是 81
165.60/16 的标签是 40
0


使用 LDP
80
发往 128.70/16
的分组
R3 弹出标签
1
上游
下游
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
MPLS 域
R2 标签交换
入
标签
出
接口
出
标签

MPLS 域包含了 R1、R2、R3 和 R4。
标签转发表 LFIB
(2) LSR根据标签分发协议LDP (Label Distribution Protocol)，与相邻LSR交换标签信息，找出标签交换路径LSP (Label Switched Path)。

## Slide 368
70 0
0

使用 LDP
R1 压入标签
R1
1
81
R4
R3
R2
发往 128.70/16
的分组
128.70/16
165.60/16
128.70/16 的标签是 80
165.60/16 的标签是 70
80 0
入
标签
出
接口
出
标签
81 0
入
标签
出
接口
出
标签
40 1
80
70
0
入
标签
出
接口
出
标签
0
81
40
0



128.70/16 的标签是 81
165.60/16 的标签是 40
0


使用 LDP
80
发往 128.70/16
的分组
R3 弹出标签
1
上游
下游
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
MPLS 域
R2 标签交换
入
标签
出
接口
出
标签

MPLS 域包含了 R1、R2、R3 和 R4。
标签转发表 LFIB
在图中可以有两个不同的转发等价类FEC，例如：FEC-1：所有经R1发往前缀128.70/16的IP分组。FEC-2：所有经R1发往前缀165.60/16的IP分组。

## Slide 369
70 0
0

使用 LDP
R1 压入标签
R1
1
81
R4
R3
R2
发往 128.70/16
的分组
128.70/16
165.60/16
128.70/16 的标签是 80
165.60/16 的标签是 70
80 0
入
标签
出
接口
出
标签
81 0
入
标签
出
接口
出
标签
40 1
80
70
0
入
标签
出
接口
出
标签
0
81
40
0



128.70/16 的标签是 81
165.60/16 的标签是 40
0


使用 LDP
80
发往 128.70/16
的分组
R3 弹出标签
1
上游
下游
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
MPLS 域
R2 标签交换
入
标签
出
接口
出
标签

MPLS 域包含了 R1、R2、R3 和 R4。
标签转发表 LFIB
标签的分配是从下游开始的。假定在下游离目的网络最近的R3为前缀128.70/16分配本地标签值为80，然后将此标签值告诉其上游R2 。

## Slide 370
70 0
0

使用 LDP
R1 压入标签
R1
1
81
R4
R3
R2
发往 128.70/16
的分组
128.70/16
165.60/16
128.70/16 的标签是 80
165.60/16 的标签是 70
80 0
入
标签
出
接口
出
标签
81 0
入
标签
出
接口
出
标签
40 1
80
70
0
入
标签
出
接口
出
标签
0
81
40
0



128.70/16 的标签是 81
165.60/16 的标签是 40
0


使用 LDP
80
发往 128.70/16
的分组
R3 弹出标签
1
上游
下游
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
MPLS 域
R2 标签交换
入
标签
出
接口
出
标签

MPLS 域包含了 R1、R2、R3 和 R4。
标签转发表 LFIB
(3) 用同样方式，R2把前缀128.70/16和前缀165.60/16的标签值分别设置为81和40，然后告诉其上游的边界LSR R1。这两个标签值也仅在R2它的上游R1之间有意义。

## Slide 371
70 0
0

使用 LDP
R1 压入标签
R1
1
81
R4
R3
R2
发往 128.70/16
的分组
128.70/16
165.60/16
128.70/16 的标签是 80
165.60/16 的标签是 70
80 0
入
标签
出
接口
出
标签
81 0
入
标签
出
接口
出
标签
40 1
80
70
0
入
标签
出
接口
出
标签
0
81
40
0



128.70/16 的标签是 81
165.60/16 的标签是 40
0


使用 LDP
80
发往 128.70/16
的分组
R3 弹出标签
1
上游
下游
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
MPLS 域
R2 标签交换
入
标签
出
接口
出
标签

MPLS 域包含了 R1、R2、R3 和 R4。
标签转发表 LFIB
(4) 假定边界LSR R1收到一个IP分组，要发往的目的IP地址是128.70.1.2。边界LSR要为每个FEC维护一表项（未画在此图中），即应压入什么标签以及从哪个接口转发出去。

## Slide 372
70 0
0

使用 LDP
R1 压入标签
R1
1
81
R4
R3
R2
发往 128.70/16
的分组
128.70/16
165.60/16
128.70/16 的标签是 80
165.60/16 的标签是 70
80 0
入
标签
出
接口
出
标签
81 0
入
标签
出
接口
出
标签
40 1
80
70
0
入
标签
出
接口
出
标签
0
81
40
0



128.70/16 的标签是 81
165.60/16 的标签是 40
0


使用 LDP
80
发往 128.70/16
的分组
R3 弹出标签
1
上游
下游
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
MPLS 域
R2 标签交换
入
标签
出
接口
出
标签

MPLS 域包含了 R1、R2、R3 和 R4。
标签转发表 LFIB
当发往128.70/16的分组进入MPLS域时，入口的R1从该表项查出这是属于FEC-1的分组（仅查这一次），因此压入标签81，并按标签转发表从接口0转发给R2。

## Slide 373
70 0
0

使用 LDP
R1 压入标签
R1
1
81
R4
R3
R2
发往 128.70/16
的分组
128.70/16
165.60/16
128.70/16 的标签是 80
165.60/16 的标签是 70
80 0
入
标签
出
接口
出
标签
81 0
入
标签
出
接口
出
标签
40 1
80
70
0
入
标签
出
接口
出
标签
0
81
40
0



128.70/16 的标签是 81
165.60/16 的标签是 40
0


使用 LDP
80
发往 128.70/16
的分组
R3 弹出标签
1
上游
下游
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
MPLS 域
R2 标签交换
入
标签
出
接口
出
标签

MPLS 域包含了 R1、R2、R3 和 R4。
标签转发表 LFIB
R2收到入标签81后，置换为出标签80（但不检查网络前缀）。然后从接口0转发给R3。R3查找标签转发表后，把入标签80弹出。于是MPLS分组又变回为IP分组。

## Slide 374
70 0
0

使用 LDP
R1 压入标签
R1
1
81
R4
R3
R2
发往 128.70/16
的分组
128.70/16
165.60/16
128.70/16 的标签是 80
165.60/16 的标签是 70
80 0
入
标签
出
接口
出
标签
81 0
入
标签
出
接口
出
标签
40 1
80
70
0
入
标签
出
接口
出
标签
0
81
40
0



128.70/16 的标签是 81
165.60/16 的标签是 40
0


使用 LDP
80
发往 128.70/16
的分组
R3 弹出标签
1
上游
下游
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
标签转发表 LFIB
MPLS 域
R2 标签交换
入
标签
出
接口
出
标签

MPLS 域包含了 R1、R2、R3 和 R4。
标签转发表 LFIB
(5) 从以上所述可知，所有的分组在进入MPLS域的第一个LSR时，在FEC中找到相匹配的项目，就压入标签。然后在经过所有的核心LSR时，根据标签交换表进行标签交换，就能很快地转发出去，这就大大加快了分组的转发。

## Slide 375
4.11.2 MPLS 首部的格式
栈顶
帧首部
标 签 值
生存时间 TTL
流量类
S
位 20 3 1 8
IP 分组
以太网帧
发送在前
MPLS 首部
IP 首部
IP 数 据 部 分
帧尾部
当具有MPLS首部的IP分组封装成以太网帧时，以太网的类型字段就设置为0x8847（单播情况），或0x8848（多播情况）。

## Slide 376
(1) 标签值。占 20 位。可以同时容纳高达 220 个流（即 1048576 个流）。
4.11.2 MPLS 首部的格式
栈顶
帧首部
标 签 值
生存时间 TTL
流量类
S
位 20 3 1 8
IP 分组
以太网帧
发送在前
MPLS 首部
IP 首部
IP 数 据 部 分
帧尾部

## Slide 377
(2) 流量类TC (Traffic Class)。占 3 位。TC = 5 ~ 7，用于实时流量；TC = 2 ~ 4，用于关键业务数据；TC = 0 ~ 1，用于普通数据流量。
4.11.2 MPLS 首部的格式
栈顶
帧首部
标 签 值
生存时间 TTL
流量类
S
位 20 3 1 8
IP 分组
以太网帧
发送在前
MPLS 首部
IP 首部
IP 数 据 部 分
帧尾部

## Slide 378
(3) 栈S。占 1 位。在使用多个标签构成“标签栈”时使用。S = 0表示后面还有更多标签。S = 1表示这是标签栈中的最后一个标签（到了栈底）。
4.11.2 MPLS 首部的格式
栈顶
帧首部
标 签 值
生存时间 TTL
流量类
S
位 20 3 1 8
IP 分组
以太网帧
发送在前
MPLS 首部
IP 首部
IP 数 据 部 分
帧尾部

## Slide 379
(4) 生存时间 TTL。占 8 位，用来防止 MPLS 分组在 MPLS 域中兜圈子。
4.11.2 MPLS 首部的格式
栈顶
帧首部
标 签 值
生存时间 TTL
流量类
S
位 20 3 1 8
IP 分组
以太网帧
发送在前
MPLS 首部
IP 首部
IP 数 据 部 分
帧尾部

## Slide 380
4.11.3 MPLS 的应用场合
早期，标签交换确实在分组转发的速率方面比起传统的IP转发网络具有明显的优势。但随着现代路由器和交换机性能的提高，使得IP路由的查找速度几乎和标签交换一样快。所以MPLS标签转发在速率上的优势不再明显。
然而人们发现MPLS在其他一些方面具有一些独特的优点，使得MPLS在这些方面具有很大的优势。MPLS目前的主要优势体现在流量工程、故障恢复、VPN隔离等网络管理和服务功能上，而非简单的转发速率。

## Slide 381
4.11.3 MPLS 的应用场合
由于MPLS的这些特点，全球的互联网服务提供商都广泛使用MPLS来构建高速骨干网络，提供优质的网络服务。
大型企业则利用MPLS技术连接各地的分支机构，构建安全、高效的广域网和虚拟专用网络VPN。
在数据中心之间，MPLS可用于实现高带宽、低延迟的连接，支持云计算和大数据应用。

## Slide 382
流量工程TE
MPLS流量工程TE (Traffic Engineering)是利用MPLS技术对网络中的数据流进行路径规划和资源分配，以优化流量分布、避开网络拥塞、提升链路利用率和保障网络服务质量QoS的整体机制和技术。
流量工程的一个典型例子就是负载均衡。

## Slide 383
FEC 用于负载平衡
C
B
A
H1
E
D
H2
H3
H4
(a) 传统路由协议使最短路径 A→B→C 过载
C
B
A
H1
H2
H3
H4
D
E
(b) 设置两种 FEC，利用 FEC 使通信量较为均衡
流量工程 FEC 的一个子集就是负载均衡。自定义的 FEC 可以更好地管理网络的资源。

## Slide 384
实现快速故障切换
MPLS还可以实现快速故障切换，即快速重路由FRR (Fast ReRoute)。
在链路或节点发生故障之前，网络设备就已经为关键路径预先计算并建立好备份路径，保证主干链路故障时的通信快速恢复（不需要重新计算整个路径）。
MPLS可以对重要的主路径建立备份路径。当主路径不可用时，流量自动切换到备用路径。这种方式适用于点到点业务，对整个路径提供冗余保护。

## Slide 385
虚拟专用网VPN
MPLS能够为用户非常方便地构建虚拟专用网VPN。
MPLS VPN通过标签来区分不同的VPN。不同VPN之间的数据在MPLS网络中是相互隔离的。即使数据在物理链路上共享，在逻辑上也是完全分开的。
MPLS VPN可根据流量的类型和优先级进行带宽分配，能够灵活地调整不同VPN用户之间的带宽资源，实现带宽的动态分配。
传统VPN很难做到如此精细的带宽管理，通常带宽是固定的或者按照简单的策略分配，可能会出现带宽浪费或者某些业务带宽不足的情况。