## Slide 1
传 输 层
第 5 章
谢希仁 谢钧 邢长友 编著
计算机网络（第 9 版）

## Slide 2
计算机网络体系结构
应用层
传输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的七层协议体系结构
TCP/IP 的四层协议体系结构
(a)
(b)
(c)
五层协议的体系结构
4 应用层
1 网络接口层
2 互联网层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
3 传输层 (TCP 或 UDP)
（这一层并没有具体内容）
传输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1

## Slide 3
5.1 传输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP 概述
5.4 可靠传输的工作原理
5.5 TCP 报文段的首部格式
5.6 TCP 的传输连接管理
5.7 TCP 可靠传输的实现
5.8 TCP 的流量控制
5.9 TCP 的拥塞控制
5.10 新型传输层协议

## Slide 4
5.1.1 进程之间的通信
5.1.2 传输层的两个主要协议
5.1.3 传输层的端口
5.1
传输层协议概述

## Slide 5
5.1.1 进程之间的通信
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层
用户功能中的最低层
面向通信部分的最高层
网络核心中的路由器实现和使用
边缘部分中的主机
实现和使用

## Slide 6
传输层的作用
5
4
3
2
1
传输层提供应用进程间的逻辑通信
主机 A
主机 B
应用进程
应用进程
路由器 1
路由器 2
AP1
AP2
AP3
AP4
IP 层
AP1
AP2
AP4
AP3
网络层为主机之间的通信提供服务
传输层为应用层进程之间的通信提供服务
主机 A 的协议栈
主机 B 的协议栈
LAN2
WAN
LAN1
5
4
3
2
1
复用
分用

## Slide 7
传输层的作用
5
4
3
2
1
传输层提供应用进程间的逻辑通信
主机 A
主机 B
应用进程
应用进程
路由器 1
路由器 2
AP1
AP2
AP3
AP4
IP 层
AP1
AP2
AP4
AP3
主机 A 的协议栈
主机 B 的协议栈
LAN2
WAN
LAN1
5
4
3
2
1
复用
分用
传输层有一个很重要的功能—复用(multiplexing)和分用(demultiplexing)
网络层为主机之间的通信提供服务
传输层为应用层进程之间的通信提供服务

## Slide 8
传输层的作用
5
4
3
2
1
传输层提供应用进程间的逻辑通信
主机 A
主机 B
应用进程
应用进程
路由器 1
路由器 2
AP1
AP2
AP3
AP4
IP 层
AP1
AP2
AP4
AP3
网络层为主机之间的通信提供服务
传输层为应用层进程之间的通信提供服务
主机 A 的协议栈
主机 B 的协议栈
LAN2
WAN
LAN1
5
4
3
2
1
复用
分用
传输层向高层用户屏蔽了下面网络核心的细节（如网络拓扑、所采用的路由选择协议等）

## Slide 9
不同传输层协议提供不同类型的逻辑通信信道
应
用
层
运
输
层
全双工可靠信道
使用面向连接的协议，如 TCP。
接收进程
发送进程
数据
数据
？
接收进程
数据
使用无连接的协议，如 UDP。
不可靠信道
发送进程
数据

## Slide 10
5.1.2 传输层的两个主要协议
互联网的正式标准：
用户数据报协议 UDP (User Datagram Protocol)
传输控制协议 TCP (Transmission Control Protocol)
TCP
UDP
IP
应用层
与各种网络接口
传输层

## Slide 11
传输协议数据单元
两个对等传输实体在通信时传送的数据单位叫作传输协议数据单元 TPDU (Transport Protocol Data Unit)。
TCP 传送的数据单位协议是 TCP 报文段 (segment)。
UDP 传送的数据单位协议是 UDP 用户数据报。

## Slide 12
UDP 与 TCP 的区别
UDP
  传送数据之前不需要先建立连接。
  收到 UDP 报后，不需要给出任何确认。
  非常简单，在某些情况下是最有效的工作方式。
TCP
  提供面向连接的传输服务。
  不提供广播或多播服务。
  比较复杂：可靠传输、流量控制、拥塞控制。
  开销较多。

## Slide 13
使用 UDP 和 TCP 的典型应用和应用层协议
IP
TCP
UDP
传输层
网络层
DNS
DHCP
RIP
…
域名解析服务
动态主机配置
路由
选择
…
应用层
应用
SNMP
网络管理
专用协议
流式多媒体通信
HTTP
SMTP
FTP
…
万维网
WWW
电子
邮件
文件
传送
…
BGP
路由选择
专用协议
流式多媒体通信

## Slide 14
使用 UDP 和 TCP 的典型应用和应用层协议
应用 | 应用层协议 | 传输层协议
名字转换 | DNS（域名系统） | UDP
路由选择协议 | RIP（路由信息协议） | UDP
IP地址配置 | DHCP（动态主机配置协议） | UDP
网络管理 | SNMP（简单网络管理协议） | UDP
IP电话 | 专用协议 | UDP，TCP
流式多媒体通信 | 专用协议 | UDP，TCP
电子邮件 | SMTP（简单邮件传送协议） | TCP
路由选择协议 | BGP（边界网关协议） | TCP
万维网 | HTTP（超文本传送协议） | TCP (v1, v2), UDP (v3)
文件传送 | FTP（文件传送协议） | TCP

## Slide 15
5.1.3 传输层的端口
5
4
3
2
1
传输层提供应用进程间的逻辑通信
应用进程
应用进程
IP 层
AP1
AP2
AP4
AP3
主机 A 的协议栈
主机 B 的协议栈
5
4
3
2
1
复用
分用
复用：应用进程都可以通过传输层再传送到 IP 层（网络层）。
分用：传输层从 IP 层收到发送给应用进程的数据后，必须分别交付给指明的各应用进程。
需要给应用层的每个应用进程赋予一个非常明确的标志

## Slide 16
端口号 (protocol port number)
解决方法：在传输层使用协议端口号 (protocol port number)，或通常简称为端口 (port)。把端口设为通信的抽象终点。
数据
80
58800

端口
58800
80


主机B的AP2
主机A的AP1
传输层
传输层

数据
80
58800
目的端口号
源端口号



## Slide 17
软件端口与硬件端口
软件端口
  协议栈层间的抽象的协议端口。
  是应用层的各种协议进程与传输实体进行层间交互的地点。
  不同系统实现端口的方法可以不同。
硬件端口
  不同硬件设备进行交互的接口。

## Slide 18
TCP/IP 传输层端口的标志
端口用一个 16 位端口号进行标志，允许有 65,535 个不同的端口号。
端口号只具有本地意义，只是为了标志本计算机应用层中的各进程。
在互联网中，不同计算机的相同端口号没有联系。
70
80
90
P2
P1
P3
192.168.1.7:80
70
80
90
P2
P1
P3
192.168.10.2:80
端口
由此可见，两个计算机中的进程要互相通信，不仅必须知道对方的端口号，而且还要知道对方的 IP 地址。

## Slide 19
两大类、三种类型的端口
1
1023
1024
49,151
49,152
65,535
服务器端使用的端口号
客户端使用的端口号
周知端口号
（全球通用端口号）
（IANA 负责分配）
登记端口
（在 IANA 登记）
短暂端口
（通信结束后，被系统收回）

## Slide 20
常用的周知端口
UDP | TCP
IP | 
SMTP
FTP
Telnet
BGP
DNS
SNMP
53
161
25
23
HTTP
80
HTTPS
443
SNMP(trap)
21 20
162
179

## Slide 21
两大类、三种类型的端口
1
1023
1024
49,151
49,152
65,535
服务器端使用的端口号
客户端使用的端口号
周知端口号
（全球通用端口号）
（IANA 负责分配）
登记端口
（在 IANA 登记）
短暂端口
（临时使用，通信结束后，被系统收回）

## Slide 22
5.2.1 UDP 概述
5.2.2 UDP 的首部格式
5.2
用户数据报协议 UDP

## Slide 23
5.2.1 UDP 概述
UDP 只在 IP 的数据报服务之上增加了一些功能：
复用和分用
差错检测

## Slide 24
UDP 的主要特点
无连接。发送数据之前不需要建立连接。
使用尽最大努力交付。即不保证可靠交付。
面向报文。对应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付IP层。

## Slide 25
UDP 是面向报文的
IP 数据报的数据部分
IP 首部
IP 层
UDP 首部
UDP 用户数据报的数据部分
传输层
应用层报文
应用层
发送方 UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，按照样发送。
接收方 UDP 对 IP 层交上来的 UDP 用户数据报，去除首部后就原封不动地交付上层的应用进程，UDP一次交付一个完整的报文。

## Slide 26
UDP 是面向报文的
报文
UDP 数据
UDP首部
IP 数据
IP
首部
报文
UDP 数据
UDP
首部
IP 数据
IP
首部
应用程序必须选择合适大小的报文。
若报文太长，IP 层在传送时可能要进行分片，降低 IP 层的效率。
若报文太短，会使 IP 数据报的首部的相对长度太大，降低 IP 层的效率。

## Slide 27
UDP 的主要特点
无连接。发送数据之前不需要建立连接。
使用尽最大努力交付。即不保证可靠交付。
面向报文。UDP对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分。
没有拥塞控制。网络出现的拥塞不会使源主机的发送速率降低。很适合某些实时应用的要求。
支持一对一、一对多、多对一、多对多等交互通信。
首部开销小，只有 8 个字节。
UDP 通信的特点：简单方便，但不可靠。

## Slide 28
UDP 通信和端口号的关系
应用层
传输层
端口
a
b
c
（请注意：传输层之间的这条虚线不是一条连接，表示的是一条逻辑通道）
x
y
传输层
端口
应用进程
应用进程
H1
H2
a→x b→x c→y
复用
分用
不可靠的信道



P1
P2
P3


应用层
P4
P5
复用：将 UDP 用户数据报组装成不同的 IP 数据报，发送到互联网。
分用：根据 UDP 用户数据报首部中的目的端口号，将数据报分别传送到相应的端口，以便应用进程到端口读取数据。
多对一的通信
P1→P4 , P2→P4 , P3→P5

## Slide 29
UDP 通信和端口号的关系
应用层
传输层
端口
a
b
c
（请注意：传输层之间的这条虚线不是一条连接，表示的是一条逻辑通道）
x
y
传输层
端口
应用进程
应用进程
H1
H2
a→x b→x c→y
复用
分用
不可靠的信道



P1
P2
P3


应用层
P4
P5
复用：将 UDP 用户数据报组装成不同的 IP 数据报，发送到互联网。
分用：根据 UDP 用户数据报首部中的目的端口号，将数据报分别传送到相应的端口，以便应用进程到端口读取数据。
多对一的通信
P1→P4 , P2→P4 , P3→P5

## Slide 30
UDP 通信和端口号的关系
H2
复用：将 UDP 用户数据报组装成不同的 IP 数据报，发送到互联网。
分用：根据 UDP 用户数据报首部中的目的端口号，将数据报分别传送到相应的端口，以便应用进程到端口读取数据。
一对多的通信
应用层
传输层
端口
a
b
c
（请注意：传输层之间的这条虚线不是一条连接，表示的是一条逻辑通道）
x
y
传输层
端口
H1
复用
分用
不可靠的信道



P1
P2
P3


应用层
P4
P5
a→x a→y c→y
应用进程
应用进程
P1→P4 , P1→P5 , P3→P5

## Slide 31
5.2.2 UDP 的首部格式
(1) 源端口：源端口号。在需要对方回信时选用。不需要时可用全 0。
(2) 目的端口：目的端口号。终点交付报文时必须使用。
(3) 长度：首部加上数据部分的总长度，单位是字节。
(4) 校验和：检测 UDP 用户数据报在传输中是否有错。有错就丢弃。
源端口
目的端口
长 度
校验和
2
2
2
2
首部字段：8 个字节，4 个字段，每个字段为 2 个字节。
字节
数 据
首 部
IP 数据报
发送在前
2 个字段：首部，数据。
首 部
UDP 用户数据报
数 据
首 部
如果接收方UDP发现收到的报文中的目的端口号不正确（即不存在对应于该端口号的应用进程），就丢弃该报文，并由互联网控制报文协议ICMP发送“端口不可达”差错报文给发送方。

## Slide 32
伪首部仅仅是在计算校验和时，临时添加在UDP用户数据报前面，提供了更强的端到端完整性保护。
伪首部
源端口
目的端口
长 度
校验和
数 据
首 部
IP 数据报
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报

## Slide 33
计算 UDP 校验和的例子
10011001 00010011 → 153.19
00001000 01101000 → 8.104
10101011 00000011 → 171.3
00001110 00001011 → 14.11
00000000 00010001 → 0 和 17
00000000 00001111 → 15
00000100 00111111 → 1087
00000000 00001101 → 13
00000000 00001111 → 15
00000000 00000000 → 0（校验和）
01010100 01000101 → 数据
01010011 01010100 → 数据
01001001 01001110 → 数据
01000111 00000000 → 数据和 0（填充）
10010110 11101101 → 求和得出的结果
01101001 00010010 → 校验和
按二进制反码运算求和
将得出的结果求反码
153.19.8.104
171.3.14.11
12 字节
伪首部
8 字节
UDP 首部
7 字节
数据
填充
UDP 的校验和是把首部和数据部分一起都校验。
全 0 17 15
1087 13
15 全 0
数据 数据 数据 数据
数据 数据 数据 全 0
全 0

## Slide 34
计算 UDP 校验和的例子
153.19.8.104
171.3.14.11
12 字节
伪首部
8 字节
UDP 首部
7 字节
数据
填充
UDP 的校验和是把首部和数据部分一起都校验。
全 0 17 15
1087 13
15 校验和
数据 数据 数据 数据
数据 数据 数据 全 0
校验和
在接收方，把收到的UDP用户数据报连同伪首部一起，按二进制反码对这些16位字求和。
当无差错时其结果应为全1。否则就表明有差错出现，应丢弃这个UDP用户数据报。

## Slide 35
5.3.1 TCP 最主要的特点
5.3.2 TCP 的连接
5.3
传输控制协议 TCP 概述

## Slide 36
5.3.1 TCP 最主要的特点
TCP 是面向连接的传输层协议。
每一条 TCP 连接只能有两个端点 (endpoint)，每一条 TCP 连接只能是点对点的（一对一）。
TCP 提供可靠交付的服务。
TCP 提供全双工通信。
面向字节流
TCP 中的“流”(stream) 指的是流入或流出进程的字节序列。
面向字节流：虽然应用程序和 TCP 的交互是一次一个数据块，但 TCP 把应用程序交下来的数据看成仅仅是一连串无结构的字节流。

## Slide 37
TCP 面向流的概念
7
6
8
H


发送 TCP 报文段
发送方
接收方
把字节流按顺序写入发送缓冲区
从接收缓冲区
读取字节流
应用进程
应用进程
1
2
3
0
18
17
16
15
14
19
20
21
4
5
13
12
11
H
10
9
H
把字节流分割后加上首部构成 TCP 报文段
TCP发送缓冲区
TCP接收缓冲区
字节流
字节流
H
表示 TCP 报文段的首部
x
表示序号为 x 的数据字节
TCP 连接（像一条可靠的双向字节流管道）
剥去首部后将数据按序放入缓冲区
TCP要根据网络的具体情况来决定一个报文段应包含多少个字节，以及什么时候发送。

## Slide 38
TCP 不保证接收方应用程序所收到的数据块和发送方应用程序所发出的数据块具有对应大小的关系。
但接收方应用程序收到的字节流必须和发送方应用程序发出的字节流完全一样。
TCP 面向流的概念

## Slide 39
5.3.2 TCP 的连接
TCP 把连接作为最基本的抽象。



端口



服务器
客户
TCP
TCP
客户
每一条 TCP 连接有两个端点。
TCP连接
套接字
TCP 连接的端点：套接字 (socket) 或插口。

## Slide 40
套接字 (socket)
套接字 socket = (IP地址 : 端口号) (5-1)
例如：
套接字 socket = (192.169.1.20 : 2028)
TCP 连接 ::= {socket1, socket2} = {(IP1: port1)，(IP2: port2)} (5-2)
每一条 TCP 连接唯一地被通信两端的两个端点（即两个套接字）所确定：

## Slide 41
TCP 连接，IP 地址，套接字
TCP 连接就是由协议软件所提供的一种抽象。
TCP 连接的端点是抽象的套接字，即（IP 地址：端口号）。
同一个 IP 地址可以有多个不同的 TCP 连接。
同一个端口号也可以出现在多个不同的 TCP 连接中。

## Slide 42
Socket 有多种不同的意思
网络应用编程接口 API 称为 socket API, 简称为 socket。
socket API 中使用的一个函数名也叫作 socket。
调用 socket 函数的端点称为 socket。
调用 socket 函数时其返回值称为 socket 描述符，可简称为 socket。
在操作系统内核中连网协议的 Berkeley 实现，称为 socket 实现。

## Slide 43
5.4.1 停止等待协议
5.4.2 连续 ARQ 协议
5.4
可靠传输的工作原理

## Slide 44
IP 网络提供的是不可靠的传输

## Slide 45
理想传输条件的特点
传输信道不产生差错。
不管发送方以多快的速度发送数据，接收方总是来得及处理收到的数据。
在理想传输条件下，不需要采取任何措施就能够实现可靠传输。
但实际网络都不具备理想传输条件。必须使用可靠传输协议，在不可靠的传输信道上实现可靠传输。

## Slide 46
5.4.1 停止等待协议
全双工通信的双方既是发送方也是接收方。
为了讨论方便，假设仅考虑 A 发送数据，而 B 接收数据并发送确认。因此 A 叫做发送方，而 B 叫做接收方。
讨论可靠传输的原理时把传送的数据单元都称为分组
每发送完一个分组就停止发送，等待对方的确认。在收到确认后再发送下一个分组。

## Slide 47
1. 无差错情况
A 发送完分组 M1 后就暂停发送，等待 B 的确认 (ACK)。
B 收到 M1 向 A 发送 ACK。
A 在收到了对 M1 的确认后，就再发送下一个分组 M2。
M1
M2
ACK 1
ACK 2
停止发送，等待 ACK
收到 ACK，继续发送
确认 M1
确认 M2
时间
时间
停止发送，等待 ACK
A
B

## Slide 48
2. 出现差错
分组错误
A
B
M1
M1
ACK 1
丢弃
超时重传
tout
启动超时计时器，等待 ACK
确认 M1
若B接收M1时检测出了差错，就丢弃M1，其他什么也不做 。
只要超过一段时间A没有收到确认，就认为已发送的分组丢失了，因而重传前面发送过的分组。这就叫做超时重传。
要实现超时重传，就要在每发送完一个分组时设置一个超时计时器。

## Slide 49
2. 出现差错
分组错误
A
B
M1
M1
ACK 1
丢弃
超时重传
tout
A
B
M1
M1
分组丢失
ACK 1
超时重传
tout
启动超时计时器，等待 ACK
启动超时计时器，等待 ACK
确认 M1
确认 M1

## Slide 50
3. 确认丢失和确认迟到
A
B
M1
M1
确认丢失
ACK 1
超时重传
tout
ACK 1
A
B
M1
M1
确认迟到
ACK 1
超时重传
tout
M2
重复 ACK1，丢弃
等待 ACK2
ACK 1
重复，丢弃
确认 M1
3. 确认丢失和确认迟到
重复，丢弃
确认 M1
确认 M1
确认 M1
发送下一个

## Slide 51
3. 确认丢失和确认迟到
A
B
M1
M1
确认丢失
ACK 1
超时重传
tout
ACK 1
A
B
M1
M1
确认迟到
ACK 1
超时重传
tout
M2
重复 ACK1，丢弃
等待 ACK2
ACK 1
重复，丢弃
确认 M1
3. 确认丢失和确认迟到
重复，丢弃
确认 M1
确认 M1
确认 M1
发送下一个

## Slide 52
3. 确认丢失和确认迟到
A
B
M1
M1
确认丢失
ACK 1
超时重传
tout
ACK 1
A
B
M1
M1
确认迟到
ACK 1
超时重传
tout
M2
重复 ACK1，丢弃
等待 ACK2
ACK 1
重复，丢弃
确认 M1
3. 确认丢失和确认迟到
重复，丢弃
确认 M1
确认 M1
确认 M1
发送下一个

## Slide 53
应注意以下三点
发送方发送完一个分组后，必须暂时保留已发送的分组的副本，供超时重传时使用。只有在收到相应的确认后才能清除该分组副本。只有在收到对方的确认后才能删除暂时保留的副本。
第二，分组和确认分组都必须进行编号 。这样才能知道所收到的确认是对哪一个发送出的分组的确认。
第三，超时计时器设置的重传时间应当比分组传输的平均往返时间更长一些。

## Slide 54
4. 信道利用率
优点：简单。缺点：信道利用率太低。
TD
TP
A
TD + TP + TA
B
分组
确认
t
t
分组
确认
(5-3)
信道利用率
当往返时间 RTT 远大于分组发送时间 TD 时，信道的利用率会非常低。
=
TA

## Slide 55
停止等待协议要点
停止等待。发送方每次只发送一个分组。在收到确认后再发送下一个分组。
在发送完一个分组后，发送方必须暂存已发送的分组的副本，以备重传。
编号。对发送的每个分组和确认都进行编号。
超时重传。发送方为发送的每个分组设置一个超时计时器。若超时计时器超时位收到确认，发送方会自动超时重传分组。重传是自动产生的，因此停止等待协议又称为停止等待ARQ (Automatic Repeat reQuest)，ARQ的译名是即自动重传请求。
超时计时器的重传时间应当比数据在分组传输的平均往返时间更长一些，防止不必要的重传。
简单，但信道利用率太低。

## Slide 56
由于信道上一直有数据不间断地传送，
流水线传输可获得很高的信道利用率。
B
分组
t
t
A
ACK
流水线传输：在收到确认之前，发送方连续发出多个分组。
提高传输效率：流水线传输
连续 ARQ 协议采用流水线传输方式。

## Slide 57
5.4.2 连续 ARQ 协议
发送窗口：发送方维持一个发送窗口，发送窗口的数值就是发送方在未收到确认的情况下，可以发送的分组数的上限。
位于发送窗口内的分组都可被连续发送出去，而不需要等待对方的确认。
发送窗口滑动：发送方每收到一个确认，就把发送窗口向前滑动一个分组的位置。

## Slide 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(a) 发送方维持发送窗口（发送窗口大小是 5）
发送窗口
(b) 收到一个确认后，发送窗口向前滑动
窗口向前滑动
发送窗口
被确认
发送窗口
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
不能发送
可以发送

## Slide 59
累积确认
发送方
接收方
发送M0
发送M1
发送M2
发送M3
发送M4
发送M5
发送ACK5
连续ARQ默认使用累积确认机制：对分组Mn的确认，表明接收方已正确接收到分组Mn及以前的所有分组。
既保证可靠传输，又可减少网络中确认分组的数量，因而提高了网络利用率。
TCP使用累积确认机制。
为保证确认的及时性，收到分组后也不能推迟太长时间进行确认，不同协议有各自具体的规定。
ACK5 为累积确认，
表示 M5 及之前的
分组都已正确接收。

## Slide 60
对未按序到达分组的处理方式
发送方
接收方
发送M0
发送M1
发送M2
发送M3
发送ACK0
发送ACK1
丢弃失序分组，发送ACK1
发送M4
发送M5
发送M2
发送M3
超时重传
丢弃失序分组，发送ACK1
丢弃失序分组，发送ACK1
发送M4
发送M5
发送ACK2
(1) 接收方只收下按序到达的无比特差错的分组
对乱序到达的分组一律丢弃。
这种方式又称为Go-back-N，意思是回退N，表示发送方需要再重传已发送过的N个分组。
回退N的优点是实现比较简单，但缺点是效率较低，在网络误码率较高的情况下，可能会浪费大量的网络带宽。
发送窗口大小为 4

## Slide 61
对未按序到达分组的处理方式
发送方
接收方
发送M0
发送M1
发送M2
发送M3
发送ACK0
发送ACK1
暂存不交付，发送ACK1
发送M4
发送M5
发送M2
超时重传
暂存不交付，发送ACK1
暂存不交付，发送ACK1
交付M2~M5，发送ACK5
(2) 接收方对乱序到达的分组，不进行确认，先暂存在缓冲区中，等待缺失分组的到达。
当分组丢失时，有助减少重传分组的数量，节约了网络资源。TCP普遍采用该方法。
接收方并不告诉发送方，已经收到了哪些乱序的分组。
这些没有被确认的分组亦然有可能因为超时而被发送方重传。
发送窗口大小为 4
发送方不必再重传分组M3~M5

## Slide 62
对未按序到达分组的处理方式
(3) 接收方对乱序到达的分组，先暂存在缓冲区中，等待缺失分组的到达，但主动告诉发送方，已经收到了哪些乱序的分组
发送方就能够及时知道这些乱序分组已被确认，这些乱序分组就不再会被超时重传。
这种方式叫做选择性确认SACK (Selective ACK)，有效避免了不必要的重传，虽然实现虽较复杂，但在高误码率、长时延的环境下（比如卫星通信），能显著提升网络效率。
选择性确认SACK作为可选项现已在多数 TCP 协议中实现。

## Slide 63
TCP 虽然是面向字节流的，但 TCP 传送的数据单元却是报文段。
一个 TCP 报文段分为首部和数据两部分，而 TCP 的全部功能都体现在它首部中各字段的作用。
5.5 TCP 报文段的首部格式

## Slide 64
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 位
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
TCP 数据部分
TCP 首部
TCP 报文段
IP 数据报的 数据部分
IP 首部
发送在前
位 0 8 16 24 31
5.5 TCP 报文段的首部格式
IP 数据报
TCP首部的长度是 4 字节的整数倍。
TCP 首部的最小长度是 20 字节。

## Slide 65
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
源端口和目的端口：各占 16 位。IP地址和端口号构成了套接字。
TCP连接的两个端点就是两个套接字。
位 0 8 16 24 31

## Slide 66
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
序号：占 32 位。TCP 连接中传输的数据中的每一个字节都有一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 67
现有 5000 个字节的数据。
假设报文段的最大数据长度为 1000 个字节，初始序号为 1001。
报文段 1 序号 = 1001 （数据字节序号：1001 ~ 2000）
报文段 2 序号 = 2001 （数据字节序号：2001 ~ 3000）
报文段 3 序号 = 3001 （数据字节序号：3001 ~ 4000）
报文段 4 序号 = 4001 （数据字节序号：4001 ~ 5000）
报文段 5 序号 = 5001 （数据字节序号：5001 ~ 6000）
TCP 报文段序号字段的例子

## Slide 68
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
确认号：占 32 位，是期望收到对方下一个报文段的数据的第一个字节的序号。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部
记住：若确认号 = N，则表明：到序号 N – 1 为止的所有数据都已正确收到。

## Slide 69
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
数据偏移（即首部长度）：占 4 位，指出 TCP 报文段的数据起始处距离 TCP 报文段的起始处有多远。单位是 32 位字（以 4 字节为计算单位）。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 70
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
保留：占 6 位，保留为今后使用，但目前应置为 0。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 71
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
控制位：共有8个，控制位也叫做标志(Flag)，虽然每个控制位只占1位，但非常重要。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 72
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
同步 SYN (SYNchronization) ：控制位。
同步 SYN = 1 表示这是一个连接请求或连接接受报文。
当 SYN = 1，ACK = 0 时，表明这是一个连接请求报文段。
当 SYN = 1，ACK = 1 时，表明这是一个连接接受报文段。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 73
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
终止 FIN (FINish) ：控制位。用来释放一个连接。
FIN=1 表明数据已发送完毕，并请求释放传输连接。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 74
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
复位 RST (ReSeT) ：控制位。当 RST=1 时，表明 TCP 连接中出现严重差错（如主机崩溃或其他原因），必须释放连接，然后再重新建立传输连接。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 75
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
确认 ACK：控制位。只有当 ACK =1 时，确认号字段才有效。当 ACK =0 时，该报文段中的确认号无效。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 76
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
紧急 URG (URGent)：控制位。当 URG = 1 时，表明紧急指针字段有效，告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送 (相当于高优先级的数据)。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 77
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
紧急指针：占 2 字节。在 URG = 1时，指出本报文段中的紧急数据的字节数（紧急数据结束后就是普通数据），指出了紧急数据的末尾在报文段中的位置。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 78
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
推送 PSH (PuSH) ：控制位。接收 TCP 收到 PSH = 1 的报文段后，就尽快（即“推送”向前）交付接收应用进程，而不再等到整个缓冲区都填满后再交付。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 79
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
窗口：占 16 位。即发送方自己的接收窗口大小（以字节为单位），用于流量控制。窗口值是动态变化的。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 80
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
校验和：占 16 位。校验和字段校验的范围包括首部和数据这两部分。
在计算校验和时，要在 TCP 报文段的前面加上 12 字节的伪首部。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 81
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
选项：长度可变，最长可达 40 字节。—— 长度可变。TCP 最初只规定了一种选项，即最大报文段长度 MSS (Maximum Segment Size)，是 TCP 报文段中的数据字段的最大长度。注意：MSS并不是整个TCP报文段的最大长度。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 82
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
随着互联网的发展，又陆续增加了几个选项，如窗口扩大选项、时间戳选项等。以后又增加了有关选择性确认(SACK)选项。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 83
窗口扩大选项
用于扩大 TCP 的窗口大小。
TCP首部中窗口字段长度是16位，因此最大的窗口大小为216 – 1 = 65535 字节。虽然这对早期的网络是足够用的，但对于现代的长距离高速网络，要获得高吞吐率就需要扩大窗口的数值。
窗口扩大选项占3字节，其中有一个字节表示移位值S。当使用窗口扩大选项时，实际窗口大小=窗口字段×2S。
移位值S的最大值只允许是14。所以使用窗口扩大选项后，窗口最大值增大到65535×214 字节，已经超过 1 GB。
窗口扩大选项可以在双方初始建立TCP连接时确定。

## Slide 84
时间戳选项
占 10 字节。最主要的 2 个字段：
时间戳值字段（4字节）和时间戳回送回答字段（4字节）。
2 个主要功能：
计算往返时间 RTT。发送报文段时携带时间戳值字段，确认时把时间戳字段值复制到时间戳回送回答字段，发送方在收到确认后，将当前时间减回送的时间戳可更准确地计算出往返时间RTT来。
防止序号绕回。序号重复使用时，为了使接收方能够把新报文段和迟到很久的旧报文段区分开，可以在报文段中加上时间戳。

## Slide 85
5.6.1 TCP 的连接建立
5.6.2 TCP 的连接释放
5.6.3 TCP 的连接管理有限状态机
5.6
TCP 的传输连接管理

## Slide 86
5.6.1 TCP 的连接建立
TCP 连接建立过程中要解决三个问题：
要使每一方能够确知对方的存在。
要允许双方协商一些参数（如初始接收窗口大小，初始序号，最大报文段长度，以及是否使用某些选项等）。
能够对传输实体资源（如缓存大小、各数据结构等）进行分配。
TCP 连接的建立采用客户服务器方式。
主动发起连接建立的应用进程叫做客户 (client)。
被动等待连接建立的应用进程叫做服务器 (server)。

## Slide 87
5.6.1 TCP 的连接建立
TCP 建立连接的过程叫做握手。
采用三报文握手（曾采用“三次握手”这个广为流行但不太准确的译名）：在客户和服务器之间交换三个 TCP 报文段。

## Slide 88
TCP 的连接建立：采用三报文握手
CLOSED
CLOSED
A
B
客户
服务器

## Slide 89
TCP 的连接建立：采用三报文握手
CLOSED
CLOSED
被动打开
A
B
客户
服务器
B 的 TCP 服务器进程先创建传输控制块 TCB (Transmission Control Block) ，准备接受客户进程的连接请求（被动打开连接）。
TCB存储的内容有：TCP连接点的IP地址和传输层端口号，连接的状态，序号、确认号以及窗口大小，指向发送缓冲区和接收缓冲区的指针，等等。

## Slide 90
TCP 的连接建立：采用三报文握手
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
A 的 TCP 先创建TCB，然后向 B 主动发出连接请求报文段，其首部中的同步位 SYN = 1，并选择初始序号 seq = x，表明传送数据时的第一个数据字节的序号是 x。
注意：TCP规定，SYN 报文段（即SYN = 1的报文段）不能携带数据，但要占用一个序号。
LISTEN
监听

## Slide 91
TCP 的连接建立：采用三报文握手
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
B 的 TCP 收到连接请求报文段后，如同意，则发回确认。
B 在确认报文段中应使 SYN = 1，使 ACK = 1，其确认号 ack = x + 1，B 选择初始序号 seq = y。
这个报文段也不能携带数据，但同样要占用一个序号。
SYN-
SENT
LISTEN
同步已发送
监听

## Slide 92
TCP 的连接建立：采用三报文握手
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y+1
TCP 标准规定：ACK 报文段可以携带数据。
但如果不携带数据，则不占用序号，下一个数据报文段的序号仍是 seq = x + 1。
SYN-
RCVD
SYN-
SENT
LISTEN
A 收到此报文段后向 B 发送确认，其 ACK = 1，确认号 ack = y + 1，而序号 seq = x + 1。
同步收到
同步已发送
监听
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1

## Slide 93
TCP 的连接建立：采用三报文握手
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
数据传送
SYN-
SENT
ESTAB-
LISHED
SYN-
RCVD
LISTEN
已建立连接
同步收到
同步已发送
监听
ESTAB-
LISHED
已建立连接
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y+1
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1

## Slide 94
这主要是为了防止“已失效的连接请求报文段”突然又传送到了B，因而产生错误。
例如，A 之前发送的一个连接请求报文段在某些网络节点长时间排队滞留了，以致延误到连接释放以后的某个时间才到达B。
B收到后，就误认为是A又发出一次新的连接请求。于是就向A发出确认报文段。假定不采用三报文握手，那么只要B发出确认，新的连接就建立了。
采用三报文握手，B不收到A的确认就不会建立连接。
为什么要采用三报文握手？

## Slide 95
5.6.2 TCP 的连接释放
TCP连接建立后，通信的任何一方都可主动提出连接释放请求（作为主动关闭方）。
TCP 连接释放很多情况需要四报文握手。

## Slide 96
TCP 的连接释放
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A 先向其 TCP 发出连接释放报文段，并停止再发送数据，主动关闭 TCP 连接。
A 把连接释放报文段首部的 FIN = 1，其序号seq = u，等待 B 的确认。
TCP规定：FIN 报文段即使不携带数据，也要占用一个序号。

## Slide 97
TCP 的连接释放
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
B 发出确认，ACK=1，确认号 ack = u+1，这个报文段的序号 seq = v。
然后B就进入CLOSE-WAIT（关闭等待）状态。
从 A 到 B 这个方向的连接就释放了，TCP 连接处于半关闭 (half-close) 状态。B 若发送数据，A 仍要接收。
通知
应用
进程
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN-
WAIT-1
终止等待1
CLOSE-
WAIT
关闭等待

## Slide 98
TCP 的连接释放
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
若 B 已经没有要向 A 发送的数据，其应用进程就通知 TCP 释放连接。
FIN=1，ACK=1，确认号 ack = u+1。
通知
应用
进程
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
数据传送
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
被动关闭
FIN-
WAIT-1
CLOSE-
WAIT
FIN-
WAIT-2
终止等待1
关闭等待
终止等待2

## Slide 99
TCP 的连接释放
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A 收到连接释放报文段后，必须发出确认。
ACK=1，确认号 ack=w+1，自己的序号 seq = u + 1
通知
应用
进程
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
数据传送
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
被动关闭
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
FIN-
WAIT-1
CLOSE-
WAIT
FIN-
WAIT-2
LAST-
ACK
终止等待1
关闭等待
终止等待2
最后确认
CLOSED

## Slide 100
TCP 的连接释放
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
通知
应用
进程
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
数据传送
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
被动关闭
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
FIN-
WAIT-1
CLOSE-
WAIT
FIN-
WAIT-2
LAST-
ACK
终止等待1
关闭等待
终止等待2
最后确认
等待 2MSL
TIME-
WAIT

CLOSED
CLOSED
必须经过时间等待计时器设置的 2MSL (Maximum Segment Lifetime，最长报文段寿命) 时间后，A 才进入关闭状态。

## Slide 101
TCP 的连接释放
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
通知
应用
进程
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
数据传送
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
被动关闭
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
FIN-
WAIT-1
CLOSE-
WAIT
FIN-
WAIT-2
LAST-
ACK
终止等待1
关闭等待
终止等待2
最后确认
等待 2MSL
TIME-
WAIT

CLOSED
CLOSED
A，B进入关闭状态后撤销相应的传输控制块TCB，结束这次连接。

## Slide 102
第一，保证发送的最后一个 ACK 报文段能够到达 B。若这个ACK报文段丢失。B会超时重传这个FIN + ACK报文段，而A就能在2MSL时间内收到这个重传的FIN + ACK报文段。接着A重传一次确认，重新启动2MSL计时器。
第二，防止“已失效的连接请求报文段”出现在本连接中。A在发送完最后一个ACK报文段后，再经过2MSL时间，就可以使本连接持续的时间内所产生的所有报文段都从网络中消失。这样就可以使下一个新的连接中不会出现这种旧的连接请求报文段。
为什么A在TIME-WAIT状态必须等待2MSL的时间呢？

## Slide 103
用来主动检测连接对端的存活状态。
通常设置为 2 小时 （服务器每收到一次客户的数据，就重新设置保活计时器）。
若服务器过了 2 小时还没有收到客户的信息，它就每隔75秒钟发送一次发送探测报文段。
若发送了 10 个探测报文段还没有响应，就假定客户端出了故障，因而就关闭该连接。
保活计时器 (keepalive timer)

## Slide 104
CLOSED
ESTABLISHED
LISTEN
CLOSE_WAIT
FIN_WAIT_1
SYN_RCVD
FIN_WAIT_2
CLOSING
TIME_WAIT
SYN_SENT
LAST_ACK
主动打开
被动打开
被动关闭
主动关闭
起点
被动打开
主动打开
发送 SYN
同时打开
收到 SYN，发送 SYN， ACK
收到 ACK
数据传送
阶段
关闭
发送 FIN
关闭
发送 FIN
关闭
发送 FIN
收到 RST
收到 SYN
发送 SYN, ACK
关闭
或超时
收到 ACK
收到 SYN, ACK
发送 ACK
收到 ACK
收到 ACK
收到 FIN
发送 ACK
收到 FIN, ACK
发送 ACK
收到 FIN
发送 ACK
同时关闭
收到 FIN
发送 ACK
发送 SYN
等待 2MSL 时间后
关闭
5.6.3 TCP 的连接管理有限状态机
对服务器进程的正常变迁。
对客户进程的正常变迁。
异常变迁。

## Slide 105
5.7.1 TCP的滑动窗口机制
5.7.2 超时重传时间的选择
5.7.3 选择性确认 SACK
5.7
TCP 可靠传输的实现

## Slide 106
5.7.1 TCP的滑动窗口机制
TCP属于连续ARQ的一种具体实现，采用流水线传输和滑动窗口机制实现高效、可靠的字节流传输。
发送方的应用进程把待发送字节流写入TCP的发送缓冲区，接收方的应用进程从TCP的接收缓冲区中读取收到的字节流。
在我们讨论TCP的可靠传输问题时，假定数据传输是单向进行，即发送方发送数据，接收方发送确认。
TCP的滑动窗口以字节为单位，发送方和接收方分别维持一个发送窗口和一个接收窗口。

## Slide 107
TCP的发送缓冲区和发送窗口
发送窗口
序号增大
(a)
发送缓冲区
待发送
最后被确认
的字节
最后发送
的字节
最后写入
的字节
已发送
前
后
不能发送
已被确认
发送缓冲区是发送方TCP暂时存放数据的地方。包括已发送但还没有被确认的数据，以及未发送（待发送和暂时不能发送）的数据。
发送窗口是TCP连接中可以发送但尚未被确认的数据的最大字节数，其大小受接收方接收能力与网络拥塞程度的变化而动态变化。
发送窗口是发送缓冲区的一个子集。

## Slide 108
TCP的发送缓冲区和发送窗口
发送窗口
序号增大
(a)
发送缓冲区
待发送
最后被确认
的字节
最后发送
的字节
最后写入
的字节
已发送
前
后
不能发送
已被确认
发送缓冲区和发送窗口的后沿相重合
已被确认的数据不再保留在发送缓冲区中
最后写入的字节序号  最后被确认的字节序号  发送缓冲区的大小
最后发送的字节序号  最后被确认的字节序号  发送窗口的大小
只允许发送在发送窗口以内的数据。

## Slide 109
TCP的发送缓冲区和发送窗口
发送窗口
序号增大
(a)
发送缓冲区
待发送
最后被确认
的字节
最后发送
的字节
最后写入
的字节
已发送
前
后
不能发送
已被确认
发送窗口
序号增大
(b)
最后被确认
的字节
最后发送
的字节
最后写入
的字节
已发送
前
后
不能发送
已被确认
发送窗口
序号增大
(c)
发送缓冲区
待发送
最后被确认
的字节
最后发送
的字节
最后写入
的字节
已发送
前
后
不能发送
已被确认
发送缓冲区

## Slide 110
TCP的发送缓冲区和发送窗口
最后被确认
的字节
发送窗口
序号增大
发送缓冲区
待发送
最后被确认
的字节
最后发送
的字节
最后写入
的字节
已发送
前
后
不能发送
已被确认
如果发送应用程序写入过快、缓冲区数据来不及发送出去，系统会自动阻塞应用程序的写入调用，直至缓冲区有空间可用。

## Slide 111
TCP的接收缓冲区和接收窗口
接收窗口
序号增大
(a)
接收缓冲区
下一个读取
的字节
下一个期望
收到的字节
未按序
收到的
尚未读取的
后
前
已读取的
TCP 接收缓冲区用来暂时存放接收到的数据，包括按序到达但还尚未被应用程序读取的数据，以及未按序到达的数据。
应用程序应在合适时机按序读取在接收缓冲区中的数据。
未按序到达的数据，只要其序号在接收窗口之内，都要收下暂存，但不能被应用程序读取，也不影响接收窗口的大小与位置。
不能被应用程序读取

## Slide 112
TCP的接收缓冲区和接收窗口
接收窗口
序号增大
(a)
接收缓冲区
下一个读取
的字节
下一个期望
收到的字节
未按序
收到的
尚未读取的
后
前
已读取的
接收方对按序收到的这些数据都已发送过确认。
接收方最近发送确认的确认号为“下一个期望收到的字节”。
TCP默认采用的是累积确认，接收方不对未按序收到的数据进行确认（这里先不考虑采用选择性确认SACK的情况）。

## Slide 113
TCP的接收缓冲区和接收窗口
接收窗口
序号增大
(a)
接收缓冲区
下一个读取
的字节
下一个期望
收到的字节
未按序
收到的
尚未读取的
后
前
已读取的
应用程序读取数据整个接收缓冲区会向前移动，而接收到按序到达数据时，接收窗口后沿会向前移动，并且接收窗口前沿始终与接收缓冲区的前沿重合。
下一个期望收到的字节序号  下一个读取的字节序号 = 尚未读取的字节数  接收缓冲区的大小
接收缓冲区的大小  尚未读取的字节数 = 接收窗口的大小

## Slide 114
TCP的接收缓冲区和接收窗口
接收窗口
序号增大
(a)
接收缓冲区
下一个读取
的字节
下一个期望
收到的字节
未按序
收到的
尚未读取的
接收窗口
序号增大
(b)
接收缓冲区
接收窗口
序号增大
(c)
接收缓冲区
尚未读取的
下一个读取
的字节
下一个期望
收到的字节
下一个读取
的字节
下一个期望
收到的字节
尚未读取的
后
前
前
前
后
后
已读取的
已读取的
已读取的

## Slide 115
需要强调三点
第一，发送窗口是根据接收窗口设置的，但在同一时刻，发送窗口并不总是和接收窗口一样大（因为有一定的时间滞后）。
第二，TCP 标准没有规定对不按序到达的数据应如何处理。通常是先临时存放在接收窗口中，等到字节流中所缺少的字节收到后，再按序交付上层的应用进程。
第三，TCP 要求接收方必须有累积确认的功能，以减小传输开销。接收方可以在合适的时候发送确认，也可以在自己有数据要发送时把确认信息顺便捎带上。但接收方不应过分推迟发送确认，否则会导致发送方不必要的重传，捎带确认实际上并不经常发生。

## Slide 116
5.7.2 超时重传时间的选择
TCP 发送方在规定的时间内没有收到确认就要重传已发送的报文段。
但重传时间的选择是 TCP 最复杂的问题之一。
互联网环境复杂，IP 数据报所选择的路由变化很大，导致传输层的往返时间 (RTT) 的变化也很大。
时间
数据链路层
传输层
T1
T2
T3
往返时间的
概率分布

## Slide 117
测量报文段的往返时间 RTT
不能太短，否则会引起很多报文段的不必要的重传，使网络负荷增大。
不能过长，会使网络的空闲时间增大，降低了传输效率。
TCP 需要测量每个报文段的往返时间 RTT ：它记录一个报文段发出的时间，以及收到相应确认的时间。这两个时间之差就是该报文段的往返时间 RTT。

## Slide 118
加权平均往返时间 RTTS
加权平均往返时间 RTTS 又称为平滑的往返时间。
每当第一次测量到RTT样本时，RTTS值就取为所测量到的RTT样本值。但以后每测量到一个新的RTT样本，就按下式重新计算一次RTTS：
新的 RTTS  (1  )  (旧的 RTTS) +   (新的 RTT 样本) (5-4)
其中，
若 ，表示 RTT 值更新较慢。
若，表示 RTT 值更新较快。
RFC 6298 推荐的  值为 1/8，即 0.125。

## Slide 119
超时重传时间 RTO
RTO (Retransmission Time-Out) 应略大于加权平均往返时间 RTTS 。
RFC 6298 建议 RTO：
其中：RTTD 是 RTT 偏差的加权平均值。
RFC 6298 建议第一次测量RTT时，RTTD值取为测量到的RTT样本值的一半，之后计算公式如下：
其中： 是个小于 1 的系数，其推荐值是 1/4，即 0.25。
RTO = RTTS + 4  RTTD (5-5)
新的 RTTD = (1   )  (旧的 RTTD) +   RTTS  新的 RTT 样本 (5-6)

## Slide 120
往返时间 (RTT) 的测量相当复杂
超时重传报文段后，如何判定此确认报文段是对原来的报文段的确认，还是对重传报文段的确认？
往返时间 RTT
发送一个
报文段
重传
报文段
收到 ACK
时间
往返时间 RTT
是对哪一个报文段
的确认？
超时

## Slide 121
Karn 算法
在计算平均往返时间 RTT 时，只要报文段重传了，就不采用其往返时间样本。
同时，TCP报文段每重传一次，就把超时重传时间RTO加倍。
当不再发生报文段重传时，才根据上面给出的式(5-5)计算超时重传时间。

## Slide 122
5.7.3 选择性确认 SACK
问题：若收到的报文段无差错，只是未按序号，中间还缺少一些序号的数据，那么能否设法只传送缺少的数据而不重传已经正确到达接收方的数据？
解决：选择性确认 SACK (Selective ACK)
…
…
连续字节块
…
…
…
第1个不连续字节块
第2个不连续字节块
1 1000 1501 3000 3501 4500
假设起始序号 = 1。接收方收到了3个序号不连续的字节块，中间缺少序号 1001 ~ 1500 、3001 ~ 3500 、4501~5000 的字节。
若只采用累积确认，仅能对按序到达的数据确认，报文段的确认号 = 1001

## Slide 123
RFC 2018 对 SACK 的规定
如果要使用选择性确认，在建立 TCP 连接时，要在 TCP 首部的选项中加上允许 SACK 选项，且双方必须事先商定好。
如果使用选择性确认，原来首部中的确认号的用法仍然不变（累积确认）。只是在 TCP 首部中都增加了 SACK 选项，以便报告收到的不连续的字节块的边界。
类别 = 4
长度 =2
允许 SACK 选项
SACK 选项
类别 = 5
长度 =？
第 1 个字节块的左边界
第 1 个字节块的右边界
第 2 个字节块的左边界
第 2 个字节块的右边界
第 3 个字节块的左边界
第 3 个字节块的右边界
第 4 个字节块的左边界
第 4 个字节块的右边界
最多 4 个
字节块

## Slide 124
SACK
…
…
确认号 = 1001
…
…
…
L1 = 1501
R1 = 3001
L2 = 3501
R1 = 4501
1 1000 1501 3000 3501 4500
确认号 =1001
类别 = 5
长度 =18
1501（第 1 个字节块的左边界L1）
3001（第 1 个字节块的右边界R1）
3501（第 2 个字节块的左边界L2）
4501（第 2 个字节块的右边界R2）
左边界 = 第一个字节的序号，右边界 = 最后一个字节序号 + 1。
连续字节块
第1个不连续字节块
第2个不连续字节块

## Slide 125
5.8.1 利用滑动窗口实现流量控制
5.8.2 TCP 的传输效率
5.8
TCP 的流量控制

## Slide 126
5.8.1 利用滑动窗口实现流量控制
如果发送方把数据发送得过快，接收方就可能来不及接收，这就会造成数据的丢失。
流量控制 (flow control) ：接收方控制发送方的发送速率，让自己来得及接收。
利用滑动窗口机制可以很方便地在 TCP 连接上实现对发送方的流量控制。

## Slide 127
利用可变窗口进行流量控制举例
ACK = 1, ack = 201, rwnd = 300
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 0
ACK = 1, ack = 501, rwnd = 100
A
B
允许 A 发送序号 201 至 500 共 300 字节
seq = 101, DATA
A 发送了序号 101 至 200，还能发送 200 字节
seq = 301, DATA
A 发送了序号 301 至 400，还能再发送 100 字节新数据
seq = 1, DATA
A 发送了序号 1 至 100，还能发送 300 字节
seq = 401, DATA
A 发送了序号 401 至 500，不能再发送新数据了
seq = 201, DATA
A 超时重传旧的数据，但不能发送新的数据
允许 A 发送序号 501 至 600 共 100 字节
seq = 501, DATA
A 发送了序号 501 至 600，不能再发送了
不允许 A 再发送（到序号 600 为止的数据都收到了）
seq = 201, DATA
丢失！
A 向 B 发送数据，每个报文段携带100 字节数据。
在连接建立时，B 告诉 A：“我的接收窗口 rwnd = 400（字节）”。

## Slide 128
可能发生死锁
ACK = 1, ack = 201, rwnd = 300
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 0
ACK = 1, ack = 501, rwnd = 100
A
B
允许 A 发送序号 201 至 500 共 300 字节
seq = 101, DATA
A 发送了序号 101 至 200，还能发送 200 字节
seq = 301, DATA
A 发送了序号 301 至 400，还能再发送 100 字节新数据
seq = 1, DATA
A 发送了序号 1 至 100，还能发送 300 字节
seq = 401, DATA
A 发送了序号 401 至 500，不能再发送新数据了
seq = 201, DATA
A 超时重传旧的数据，但不能发送新的数据
允许 A 发送序号 501 至 600 共 100 字节
seq = 501, DATA
A 发送了序号 501 至 600，不能再发送了
不允许 A 再发送（到序号 600 为止的数据都收到了）
seq = 201, DATA
丢失！
A 向 B 发送数据，MSS = 100 字节。
在连接建立时，B 告诉 A：“我的接收窗口 rwnd = 400（字节）”。
允许 A 发送序号 601 至 1000 共 400 字节
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 400
丢失！
等待 A 发送
等待非 0 窗口

## Slide 129
持续计时器
持续计时器 (persistence timer)：只要 TCP 连接的一方收到对方的零窗口通知，就启动该持续计时器。
  若持续计时器设置的时间到期，就发送一个零窗口探测报文段（仅携带 1 字节的数据），对方在确认这个探测报文段时给出当前窗口值。
  若窗口仍然是零，收到这个报文段的一方就重新设置持续计时器。
  若窗口不是零，则死锁的僵局就可以打破了。

## Slide 130
5.7.2 TCP 的传输效率
控制TCP发送报文段的时机：三种机制
TCP 维持一个变量，它等于最大报文段长度 MSS。只要缓存中存放的数据达到 MSS 字节时，就组装成一个 TCP 报文段发送出去。
由发送方的应用进程指明要求发送报文段，即 TCP 支持的推送 (push) 操作。
发送方的一个计时器期限到了，这时就把当前已有的缓存数据装入报文段（但长度不能超过 MSS）发送出去。
如何控制 TCP 发送报文段的时机仍然是一个较为复杂的问题。

## Slide 131
糊涂窗口综合征SWS (Silly Window Syndrome)
假设接收方应用进程消耗数据太慢，每次只读取一个字节。
seq = 601, DATA
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 0
A
B
允许 A 发送序号 601 至 601 共 1 字节
不允许 A 再发送（到序号 600 为止的数据都收到了）
应用进程读取 1 字节。接收缓存大小 = 1 字节
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 1
A 发送了序号 601 至 601 字节，不能再发送了
应用进程读取 1 字节。接收缓存大小 = 1 字节
seq = 602, DATA
允许 A 发送序号 602 至 602 共 1 字节
ACK = 1, ack = 602, rwnd = 1
A 发送了序号 602 至 602 字节，不能再发送了

## Slide 132
糊涂窗口综合征SWS (Silly Window Syndrome)
每次仅发送一个字节或很少几个字节的数据时，有效数据传输效率变得很低。
1 字节
数据
1 字节
20 字节
1 字节
20 字节
20 字节
TCP 报文段首部
IP 数据报首部
TCP 报文段
IP 数据报
此时，有效数据传输效率 = 1/41 = 2.44%

## Slide 133
糊涂窗口综合征SWS (Silly Window Syndrome)
可以让接收方等待一段时间，使接收缓冲区已有足够空间容纳一个最长的报文段，或者等到接收缓冲区已有一半空闲的空间。只要出现这两种情况之一，接收方就发出确认报文，并向发送方通知当前的窗口大小。
发送方也不要发送太小的报文段，而是把数据积累成足够大的报文段，或达到发送方缓冲区的空间一半大小时才发送报文段。

## Slide 134
5.9.1 拥塞控制的一般原理
5.9.2 经典的拥塞控制算法
5.9.3 其他TCP拥塞控制机制
5.9
TCP 的拥塞控制

## Slide 135
5.9.1 拥塞控制的一般原理
在某段时间，若对网络中某资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分，网络的性能就要明显变坏，整个网络的吞吐量将随输入负荷的增大而下降。这种现象称为拥塞 (congestion)。
最坏结果：系统崩溃。
负载
负载
吞量率
延迟
系统
崩溃
分组丢失增多

## Slide 136
拥塞控制与流量控制的区别
拥塞控制
  防止过多的数据注入到网络中，避免网络中的路由器或链路过载。
  是一个全局性的过程，涉及到所有的主机、路由器，以及与降低网络传输性能有关的所有因素。
流量控制
  抑制发送端发送数据的速率，以使接收端来得及接收。
  点对点通信量的控制，是个端到端的问题。

## Slide 137
无拥塞控制
拥塞
轻度
拥塞
拥塞控制所起的作用
提供的负载
吞吐量
理想的拥塞控制
实际的拥塞控制
0
死锁（吞吐量 = 0）

## Slide 138
无拥塞控制
拥塞
轻度
拥塞
拥塞控制所起的作用
提供的负载
吞吐量
理想的拥塞控制
实际的拥塞控制
0
死锁（吞吐量 = 0）

## Slide 139
无拥塞控制
拥塞
轻度
拥塞
拥塞控制所起的作用
提供的负载
吞吐量
理想的拥塞控制
实际的拥塞控制
0
死锁（吞吐量 = 0）

## Slide 140
开环控制和闭环控制
开环控制
  在设计网络时，事先考虑周全，力求工作时不发生拥塞。
  思路：力争避免发生拥塞。
  但一旦整个系统运行起来，就不再中途进行改正了。
闭环控制
  基于反馈环路的概念。
  根据网络当前运行状态采取相应控制措施。
  思路：在发生拥塞后，采取措施进行控制，消除拥塞。

## Slide 141
闭环控制措施
1，监测
2，传送
3，调整
监测网络系统，检测拥塞在何时、何处发生。
将拥塞发生的信息传送到可采取行动的地方。
调整网络系统的运行以解决出现的问题。

## Slide 142
闭环控制措施
1，监测
2，传送
3，调整
监测网络系统，检测拥塞在何时、何处发生。
将拥塞发生的信息传送到可采取行动的地方。
调整网络系统的运行以解决出现的问题。
主要指标有：
由于缺少缓存空间而被丢弃的分组的百分数；
平均队列长度；
超时重传的分组数；
平均分组时延；
分组时延的标准差，等等。
这些指标的上升都标志着拥塞的增长。

## Slide 143
闭环控制措施
1，监测
2，传送
3，调整
监测网络系统，检测拥塞在何时、何处发生。
将拥塞发生的信息传送到可采取行动的地方。
调整网络系统的运行以解决出现的问题。
将拥塞发生的信息传送到产生分组的源站。
在路由器转发的分组中保留一个比特或字段，用该比特或字段的值表示网络没有拥塞或产生了拥塞。
周期性地发出探测分组等。

## Slide 144
闭环控制措施
1，监测
2，传送
3，调整
监测网络系统，检测拥塞在何时、何处发生。
将拥塞发生的信息传送到可采取行动的地方。
调整网络系统的运行以解决出现的问题。
过于频繁，会使系统产生不稳定的振荡。
过于迟缓，不具有任何实用价值。
选择正确的时间常数是相当困难的。

## Slide 145
5.9.2 经典的拥塞控制算法
TCP 采用基于窗口的拥塞控制方法，属于闭环控制方法。
TCP 发送方维持一个拥塞窗口 cwnd (Congestion Window)。
拥塞窗口的大小取决于网络的拥塞程度，并且是动态变化的。
发送窗口大小不仅取决于接收方窗口，还取决于网络的拥塞状况。
只讨论拥塞控制时，可认为发送方的发送窗口总是等于拥塞窗口。
真正的发送窗口值 = Min (接收方通知的窗口值，拥塞窗口值)

## Slide 146
发送方如何知道网络发生了拥塞呢？
当网络发生拥塞时，路由器就常常会把等待处理排队时间过长的分组丢弃。
现在通信线路的传输质量一般都很好，因传输出现差错而丢弃分组的概率是很小的（远小于1 %）。
因此，判断网络发生拥塞的一种简单方法，就是根据网络是否出现了超时重传。
当然，也可以设法让发生拥塞的路由器直接告诉源主机，网络已发生了拥塞。

## Slide 147
控制拥塞窗口变化的原则
只要网络没有出现拥塞，拥塞窗口就可以再增大一些，以便把更多的分组发送出去，提高网络的利用率。
但只要网络出现拥塞或有可能出现拥塞，就必须把拥塞窗口减小一些，以减少注入到网络中的分组数，缓解网络出现的拥塞。

## Slide 148
发送方如何知道网络发生了拥塞呢？
当网络发生拥塞时，路由器就常常会把等待处理排队时间过长的分组丢弃。
现在通信线路的传输质量一般都很好，因传输出现差错而丢弃分组的概率是很小的（远小于1 %）。
因此，判断网络发生拥塞的一种简单方法，就是根据网络是否出现了超时重传。
当然，也可以设法让发生拥塞的路由器直接告诉源主机，网络已发生了拥塞。

## Slide 149
TCP 拥塞控制算法
TCP Reno 四种拥塞控制算法（ RFC 5681） ：
慢启动 (slow-start)
拥塞避免 (congestion avoidance)
快重传 (fast retransmit)
快恢复 (fast recovery)

## Slide 150
TCP连接建立后，发送方就执行慢启动算法，并设置初始拥塞窗口cwnd = 1 MSS (Maximum Segment Size) 。
每收到一个对新的报文段的确认，就把拥塞窗口 cwnd 增加 1 MSS。这相当于每经过一个往返时延RTT后，拥塞窗口就加倍。
1. 慢启动 (Slow start)

## Slide 151
发送方每收到一个对新报文段的确认
（重传的不算在内）就使 cwnd 加 1。
cwnd = 1 MSS
接收方
确认 M1
发送 M1
发送 M2 ~ M3
确认 M2 ~ M3
发送 M4 ~ M7
发送 M8 ~ M15
确认 M4 ~ M7
发送方
RTT
RTT
RTT
t
t
cwnd = 2 MSS
cwnd = 4 MSS
cwnd = 8 MSS
1. 慢启动 (Slow start)

## Slide 152
慢启动的“慢”并非指cwnd的增长速率慢，而是一开始发送速率慢，以试探网络拥塞情况，但速率增长确并不慢。
cwnd = 1 MSS
接收方
确认 M1
发送 M1
发送 M2 ~ M3
确认 M2 ~ M3
发送 M4 ~ M7
发送 M8 ~ M15
确认 M4 ~ M7
发送方
RTT
RTT
RTT
t
t
cwnd = 2 MSS
cwnd = 4 MSS
cwnd = 8 MSS
1. 慢启动 (Slow start)

## Slide 153
慢启动门限 ssthresh
防止拥塞窗口 cwnd 增长过大引起网络拥塞，设置一个慢启动门限ssthresh：
当 cwnd < ssthresh 时，使用慢启动算法。
当 cwnd ≥ ssthresh 时，停止使用慢启动算法，改用拥塞避免算法。

## Slide 154
慢启动和拥塞避免算法的实现举例
拥塞窗口以 MSS 为单位
慢启动门限的初始值设置为 16 MSS，即 ssthresh = 16。
超时（网络发生拥塞，执行慢启动算法）
ssthresh = 24/2 = 12
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
往返时延 RTT
拥塞窗口 cwnd
ssthresh
的初始值


24
拥塞避免
慢启动
慢启动
拥塞避免算法：每经过一个往返时间 RTT，发送方的拥塞窗口 cwnd 就增加 1 MSS。

## Slide 155
慢启动和拥塞避免算法的实现举例
拥塞窗口以 MSS 为单位
慢启动门限的初始值设置为 16 MSS，即 ssthresh = 16。
超时（网络发生拥塞，执行慢启动算法）
ssthresh = 24/2 = 12
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
往返时延 RTT
拥塞窗口 cwnd
24
ssthresh
的初始值


24
拥塞避免
慢启动
慢启动
拥塞避免算法：每经过一个往返时间 RTT，发送方的拥塞窗口 cwnd 就增加 1 MSS。

## Slide 156
慢启动和拥塞避免算法的实现举例
拥塞窗口以 MSS 为单位
慢启动门限的初始值设置为 16 MSS，即 ssthresh = 16。
超时（网络发生拥塞，执行慢启动算法）
ssthresh = 24/2 = 12
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
16
20
往返时延 RTT
拥塞窗口 cwnd
3-ACK（执行快恢复算法）
24
ssthresh
的初始值
12


24
拥塞避免
拥塞避免


ssthresh = 16/2 = 8
慢启动
慢启动
拥塞避免算法：每经过一个往返时间 RTT，发送方的拥塞窗口 cwnd 就增加 1 MSS。
cwnd = 16/2 +3 = 11

## Slide 157
快重传举例
发送方
接收方
发送 M1
确认 M1
确认 M2
发送 M4
重复确认 M2
重复确认 M2
重复确认 M2
发送 M7
收到三个连续的
对 M3 的重复确认，立即重传 M3
发送 M2
发送 M3
丢失
发送 M5
发送 M6
立即重传 M3
TCP的接收方在收到失序报文段时需要发出对已收到的报文段进行重复确认。

## Slide 158
快恢复 FR (Fast Recovery)算法
当发送方收到连续三个重复的确认时，立即重传丢失分组，但不执行慢启动算法，而是执行快恢复算法算法：
ssthresh（慢启动门限）= cwnd（当前拥塞窗口）/ 2 ；
cwnd（新拥塞窗口）= ssthresh（慢启动门限）+ 3 MSS；
每收到一个重复确认，拥塞窗口cwnd就增加 1 MSS;
但如果收到了新的确认，就要把拥塞窗口cwnd设置为慢启动门限值ssthresh，然后执行拥塞避免算法。

## Slide 159
慢启动和拥塞避免算法的实现举例
拥塞窗口以 MSS 为单位
慢启动门限的初始值设置为 16 MSS，即 ssthresh = 16。
超时（网络发生拥塞，执行慢启动算法）
ssthresh = 24/2 = 12
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
16
20
往返时延 RTT
拥塞窗口 cwnd
3-ACK（执行快恢复算法）
24
ssthresh
的初始值
12


24
拥塞避免
拥塞避免


ssthresh = 16/2 = 8
慢启动
慢启动
快恢复：ssthresh=cwnd/2，cwnd=ssthresh+3，每收到一个重复确认，cwnd增加1。收到新的确认后，cwnd=ssthresh，并执行拥塞避免算法。
cwnd = 16/2 +3 = 11

## Slide 160
TCP 拥塞控制有限状态机
慢启动
拥塞窗口 cwnd = 1 MSS
每收到 1 个新的 ACK
cwnd 增加 1 MSS
收到 3 个
重复的 ACK
超时
TCP 连接建立
cwnd ≥ ssthresh
拥塞避免
超时
每经过 1 个 RTT
cwnd 至多增加 1 MSS
ssthresh = cwnd / 2
ssthresh = cwnd / 2
cwnd = ssthresh + 3
收到重复的 ACK
cwnd 增加 1 MSS
收到 3 个
重复的 ACK
快恢复
超时
cwnd = ssthresh
收到新的 ACK
快重传
快重传
重传
重传
重传

## Slide 161
5.9.3 其他 TCP 拥塞控制机制
TCP Reno拥塞控制算法在高带宽、高时延的网络环境中表现不佳。由于响应速度不能满足实际需求，网络吞吐量得不到充分利用。
CUBIC（Cubic Binary Increase Congestion Control，立方二元递增拥塞控制）是由谷歌公司开发的一种新的拥塞控制的算法，这种算法通过更好地利用网络带宽和更快地适应网络拥塞，特别是针对高带宽时延积BDP环境下的性能优化，来提高网络性能。
Linux从版本2.6.29开始，Windows从版本10开始，都把CUBIC作为默认的TCP拥塞控制算法。
1. TCP CUBIC

## Slide 162
1. TCP CUBIC
CUBIC的拥塞窗口是使用时间t 作为横坐标，而不是像TCP Reno那样，采用RTT或“每收到一个确认”。
三次曲线的起点是上次发生拥塞的时刻，Wmax是上次发生拥塞时拥塞窗口值（对应于三次曲线的拐点）。
cwnd
从上次发生拥塞
算起的时间 t
Wmax
0
CUBIC拥塞窗口cwnd随时间的变化曲线
上次发生拥塞时拥塞窗口值

## Slide 163
1. TCP CUBIC
一开始是快速上升。三次曲线的开始上升阶段上升很快。拥塞窗口cwnd迅速上升就能迅速接近网络可支持的最大带宽。这样能尽早发现网络的最大可用容量，从而提高传输效率。
cwnd
从上次发生拥塞
算起的时间 t
Wmax
0
CUBIC拥塞窗口cwnd随时间的变化曲线
上次发生拥塞时拥塞窗口值

## Slide 164
1. TCP CUBIC
其次是平坦期。当cwnd接近或达到历史拥塞窗口的峰值时，cwnd的增长变得缓慢。这是为了准确评估当前网络的稳定性，避免因过快增长导致拥塞，有助于维持网络稳定性。
cwnd
从上次发生拥塞
算起的时间 t
Wmax
0
CUBIC拥塞窗口cwnd随时间的变化曲线
上次发生拥塞时拥塞窗口值

## Slide 165
1. TCP CUBIC
后面是再次快速上升。在平坦期后，cwnd再次加速增长，目的是为了更好地利用网络资源。在没有检测到拥塞迹象时，快速增长的策略可以提升网络的整体传输效率。这也是试探有无可能会达到新的Wmax。
cwnd
从上次发生拥塞
算起的时间 t
Wmax
0
CUBIC拥塞窗口cwnd随时间的变化曲线
上次发生拥塞时拥塞窗口值

## Slide 166
1. TCP CUBIC
当检测到报文段丢失时（收到3个冗余ACK），TCP CUBIC会把cwnd降低为当前窗口大小的0.7，而不是减半。这种温和的回落使网络吞吐量更加稳定，这在高速网络中可表现出更好的性能，实现更高的吞吐量。
cwnd
从上次发生拥塞
算起的时间 t
Wmax
0
CUBIC拥塞窗口cwnd随时间的变化曲线
上次发生拥塞时拥塞窗口值

## Slide 167
2. TCP BBR
由于网络带宽的高速增长和光纤媒体的普遍使用，出现了许多高带宽时延积（BDP）线路。要充分利用传输线路，就必须尽可能让发送的比特填满线路管道。
但原有的各种TCP拥塞控制算法，一旦出现分组丢失，就降低拥塞窗口，而这种高BDP线路的往返时延RTT又相当大，因此即使经过了多个往返时延，发送窗口也很不容易调整到较高的合理数值，这就限制了发送端向网络发送数据的能力，因而无法充分使用高带宽网络的资源。

## Slide 168
2. TCP BBR
根据已有的拥塞控制算法，分组丢失必然导致拥塞窗口的下调。因此许多网络设备往往使用大型缓冲区，这是为了在突发流量时可提供较大的缓冲空间，避免产生分组丢失。然而实际上这却产生了严重的负面影响，这就是所谓的缓冲区膨胀(bufferfloat)。
过大的缓冲区导致分组长时间排队，显著增加了网络时延，降低了整体网络吞吐量。这使得传统拥塞控制算法在缓冲区膨胀环境下效率低下，带宽利用率不足。缓冲区膨胀的普遍存在，暴露了传统拥塞控制算法的缺陷，并促进了 BBR 这种新型拥塞控制算法的诞生。

## Slide 169
2. TCP BBR
BBR (Bottleneck Bandwidth and Round-trip time)是一种由谷歌公司开发的基于瓶颈带宽和往返时间的TCP拥塞控制算法。
BBR 不依赖丢分组丢失和时延增大作为主要的拥塞信号，而是主动探测网络路径的瓶颈带宽和最小往返时间 (RTT)，通过这些测量值调整出最佳的发送速率。
BBR使用最近一个RTT周期内的最大传输速率作为瓶颈带宽的估计值。BBR 虽然不能直接解决缓冲区膨胀问题，但它的设计使其在缓冲区膨胀普遍存在的网络环境中，能够实现更高的带宽利用率和更低的时延。

## Slide 170
BBR的4种状态
(1) 启动 启动后发送速率就快速增加（乘法增加），目的是探测出瓶颈带宽。
(2) 排空 当检测到管道已被填满，就进入过渡的排空状态。通过逐步降低发送速率，队列中排队的数据分组逐渐减少，确保探测出较准确的最小往返时延。
(3) 探测带宽 周期性地探测瓶颈带宽，在不增加网络排队的情况下获得最大的吞吐量。发送端线性增减发送速率，以探测最大可用带宽，确保在流量负载变化时能保持最佳数据率。
(4) 探测往返时延 通常每隔一段时间（默认约为10秒）就进行一次排空，以便探测路径的最小往返时延。一旦完成最小往返时延的测量，就迅速恢复到探测带宽状态。

## Slide 171
TCP BBR 的应用
目前，TCP BBR已经在多个平台上实现，包括Linux内核、谷歌云以及各种内容分发网络服务，其广泛应用尤其表现在数据中心、高带宽或高时延（如卫星通信、海底光缆）以及互联网视频流媒体等领域。
实践表明，BBR在高带宽或高时延网络环境中，较传统TCP拥塞控制算法具有明显的性能优势。

## Slide 172
3. 显式拥塞通知ECN
显式拥塞通知ECN (Explicit Congestion Notification)就是通过网络层IP首部起到辅助TCP拥塞控制的作用。
ECN的设计目标是减少因拥塞导致的分组丢失，同时在不增加迟延的前提下，使发送方可以感知到网络发生了拥塞。
ECN允许网络设备在检测到可能的拥塞时，使用IP首部中的特定控制位来通知接收方，从而避免实际的分组丢失。

## Slide 173
3. 显式拥塞通知ECN
显式拥塞通知ECN包含两个码点，即支持ECN的传输ECT (ECN-Capable Transport)和已经历拥塞CE (Congestion Experienced)。
显式拥塞通知ECN是个选项，而不是强制执行的。当通信的任何一方不支持ECN功能时，就应把这两个码点ECT 和CE都置为0。
E
C
T
DSCP
位 0 5 6 7
C
E
ECN 字段
(a)
(b)
DS 字段
显式拥塞通知
ECN 字段
Non-ECT
ECT(1)
ECT(0)
CE
意义
名称
0 0 不支持 ECN
0 1 支持 ECN
1 0 支持 ECN
1 1 已经历拥塞

## Slide 174
3. 显式拥塞通知ECN
如果发送方在IP首部中设置ECT = 1，就表示发送方支持ECN。当路由器检测到网络拥塞时，不是简单地丢弃该IP数据报，而是把该数据报的CE置为1。
接收方一旦得知数据报被标记为CE = 1。接收方TCP知道后，就会在发送确认时通知TCP的发送方。
E
C
T
DSCP
位 0 5 6 7
C
E
ECN 字段
(a)
(b)
DS 字段
显式拥塞通知
ECN 字段
Non-ECT
ECT(1)
ECT(0)
CE
意义
名称
0 0 不支持 ECN
0 1 支持 ECN
1 0 支持 ECN
1 1 已经历拥塞

## Slide 175
3. 显式拥塞通知ECN
ECN的使用是在TCP连接建立阶段就要确定的。
需要使用TCP首部的控制位显式拥塞通知回显ECE (Explicit Congestion Notification Echo)和拥塞窗口已减小CWR (Congestion Window Reduced)。
E
C
T
DSCP
位 0 5 6 7
C
E
ECN 字段
(a)
(b)
DS 字段
显式拥塞通知
ECN 字段
Non-ECT
ECT(1)
ECT(0)
CE
意义
名称
0 0 不支持 ECN
0 1 支持 ECN
1 0 支持 ECN
1 1 已经历拥塞

## Slide 176
3. 显式拥塞通知ECN
如果TCP客户A打算使用ECN，那么在TCP连接建立时，A就要在第一个SYN报文段中将ECE和CWR都置1。
TCP服务器B如同意使用ECN，就应在其确认报文段中将ECE置1而CWR置0；否则就应将ECE和CWR都置0。
E
C
T
DSCP
位 0 5 6 7
C
E
ECN 字段
(a)
(b)
DS 字段
显式拥塞通知
ECN 字段
Non-ECT
ECT(1)
ECT(0)
CE
意义
名称
0 0 不支持 ECN
0 1 支持 ECN
1 0 支持 ECN
1 1 已经历拥塞

## Slide 177
3. 显式拥塞通知ECN
若双方都同意使用ECN，那么在A和B双方发送数据时，控制位ECE和CWR则应根据网络的拥塞情况动态置位。
通常在TCP开始发送数据时网络并没有发生拥塞，这时双方发送的报文段中的控制位ECE和CWR都应置为0。
E
C
T
DSCP
位 0 5 6 7
C
E
ECN 字段
(a)
(b)
DS 字段
显式拥塞通知
ECN 字段
Non-ECT
ECT(1)
ECT(0)
CE
意义
名称
0 0 不支持 ECN
0 1 支持 ECN
1 0 支持 ECN
1 1 已经历拥塞

## Slide 178
3. 显式拥塞通知ECN
现假定A向B发送的IP数据报在到达某路由器处发生了网络拥塞。这时，该路由器就把IP数据报首部的ECN字段置为已发生拥塞CE。
当B收到ECN字段为CE的IP数据报后，就让其TCP知道网络发生了拥塞。于是，当接收端B的TCP向A发送确认时，就把TCP首部中的控制位ECE置1（CWR仍为0），用来告诉A现在网络发生了拥塞。
E
C
T
DSCP
位 0 5 6 7
C
E
ECN 字段
(a)
(b)
DS 字段
显式拥塞通知
ECN 字段
Non-ECT
ECT(1)
ECT(0)
CE
意义
名称
0 0 不支持 ECN
0 1 支持 ECN
1 0 支持 ECN
1 1 已经历拥塞

## Slide 179
3. 显式拥塞通知ECN
这样，发送端A就能够及时地对拥塞做出反应，而不需要等到超时重传。具体的反应策略可以是调整拥塞窗口大小或者是启用其他拥塞控制机制，并在下一次发送给B的TCP报文段中把控制位CWR置1，这就是告诉接收方，“我已经作出了响应”。
E
C
T
DSCP
位 0 5 6 7
C
E
ECN 字段
(a)
(b)
DS 字段
显式拥塞通知
ECN 字段
Non-ECT
ECT(1)
ECT(0)
CE
意义
名称
0 0 不支持 ECN
0 1 支持 ECN
1 0 支持 ECN
1 1 已经历拥塞

## Slide 180
3. 显式拥塞通知ECN
B收到CWR置1的报文段后，就把ECE恢复到0，以后双方的通信中，这两个控制位都设置为0。但B在收到A发送的CWR置1的报文段之前所发送的所有确认报文段，都必须把控制位ECE置为1。
总之，接收端TCP发送ECE置1的报文段是告诉发送端，网络出现了拥塞。发送端TCP发送CWR置1的报文段是告诉接收端，已经采取了拥塞控制措施。
E
C
T
DSCP
位 0 5 6 7
C
E
ECN 字段
(a)
(b)
DS 字段
显式拥塞通知
ECN 字段
Non-ECT
ECT(1)
ECT(0)
CE
意义
名称
0 0 不支持 ECN
0 1 支持 ECN
1 0 支持 ECN
1 1 已经历拥塞

## Slide 181
3. 显式拥塞通知ECN
ECN的引入不仅提升了网络的效率，还有效减少了不必要的数据重传，从而提升了网络整体传输的性能。有了ECN，网络可以更好地保持低延迟，同时仍然能够避免发生严重的拥塞。
ECN推广使用的前提是，所有网络设备都必须支持ECN。如果网络中存在不支持ECN的设备，则可能会导致信息被错误解释或丢失。
此外，对于安全敏感的应用，如何处理ECN标记的数据报，仍然是一个需要研究的问题，特别是在可能被恶意操控的环境中。

## Slide 182
3. 显式拥塞通知ECN
在使用ECN时，判断网络拥塞的依据，既不是出现分组丢失，也不是连续收到多个重复的确认，而是观察路由器中分组的排队情况。
ECN与下面要讨论的主动队列管理AQM密切相关。ECN通常与AQM结合使用。
AQM负责检测潜在的拥塞情况，而ECN则提供了一种不丢弃分组的拥塞通知方式。

## Slide 183
4. 主动队列管理AQM
路由器的分组丢弃策略对 TCP 拥塞控制影响很大。
路由器的队列通常都按照“先进先出”的规则处理到来的分组。

## Slide 184
“先进先出”FIFO 处理规则
先进先出FIFO (First In First Out) 处理规则：
尾部丢弃策略 (tail-drop policy)：当队列已满时，以后到达的所有分组（如果能够继续排队，这些分组都将排在队列的尾部）将都被丢弃。
路由器的尾部丢弃往往会导致一连串分组的丢失，这就使发送方出现超时重传，使 TCP 进入拥塞控制的慢启动状态，结果使 TCP 连接的发送方突然把数据的发送速率降低到很小的数值。

## Slide 185
先进先出（FIFO）处理规则与尾部丢弃策略
在最简单的情况下，路由器队列通常采用
先进先出 (FIFO) 处理规则与尾部丢弃策略 (tail-drop policy)。
当队列已满时，以后到达的所有分组将都被丢弃。
最大队列长度

## Slide 186
分组丢弃使发送方出现超时重传，使 TCP 连接进入慢启动状态。
队列长度
时间
队列满
队列满时，TCP 重传定时器超时，重新开始慢启动，减少数据率。
分组离开队列，之后执行慢启动增大数据传输率。
队列又满时，TCP 重传定时器超时，重新再次开始慢启动，减少数据率。
先进先出（FIFO）处理规则与尾部丢弃策略

## Slide 187
严重问题：全局同步
若路由器进行了尾部丢弃，
所有到达的分组都被丢弃，不论它们属于哪个 TCP 连接。
最大队列长度

## Slide 188
分组丢弃使发送方出现超时重传，使多个 TCP 连接同时进入慢启动状态，
发生全局同步 (global syncronization)。
队列长度
时间
队列满
队列满时，TCP 重传定时器超时，重新开始慢启动，减少数据率。
分组离开队列，之后执行慢启动增大数据传输率。
队列又满时，TCP 重传定时器超时，重新再次开始慢启动，减少数据率。
严重问题：全局同步

## Slide 189
主动队列管理 AQM
主动队列管理 AQM (Active Queue Management)可避免发生全局同步现象。
主动：不要等到路由器的队列长度已经达到最大值时才不得不丢弃后面到达的分组，而是在队列长度达到某个值得警惕的数值时（即当网络拥塞有了某些拥塞征兆时），就主动丢弃到达的分组。
AQM 可以有不同实现方法，其中曾流行多年的就是随机早期检测 RED (Random Early Detection) ，又称为随机早期丢弃RED (Random Early Drop, 或Random Early Discard)。

## Slide 190
随机早期检测 RED
路由器队列维持两个参数：
  队列长度下限值 THmin
  队列长度上限值 THmax 。
RED 对每一个到达的分组都先计算平均队列长度 LAV 。
若平均队列长度小于下限值 THmin，则将新到达的分组放入队列进行排队。
若平均队列长度上限值 THmax ，则将新到达的分组丢弃。
若平均队列长度介于上下门限之间，则按照某一概率 p 将新到达的分组丢弃。

## Slide 191
随机早期检测 RED
RED 路由器到达队列维持两个参数：Thmin， Thmax，分成为三个区域：
从队首
发送
下限值 Thmin
上限值 Thmax
分组
到达
平均队列长度 Lav
排队
丢弃
以概率 p 丢弃
RED 对每一个到达的分组都先计算平均队列长度 LAV 。

## Slide 192
更加先进的AQM算法
实践证明，RED的使用效果并不太理想。因此现在已不再推荐使用RED。不过RED作为AQM理论的重要里程碑，为后续拥塞控制算法提供了基础思路。
现在新一代网络设备普遍采用以下更加先进的AQM算法：
  受控时延CoDel (Controlled Delay)
  流队列受控时延FQ-CoDel (Flow Queue Controlled Delay)
  增强型比例积分控制器PIE (Proportional Integral controller Enhanced)
最后我们要指出，主动队列管理AQM实际上是一个跨层的机制。从实现位置来看，它主要工作在网络层，因为它是在网络设备（如路由器）的队列中实现的。但从功能作用来看，它与传输层有密切关联，因为它需要配合TCP拥塞控制机制来发挥作用。

## Slide 193
在传输层中的两个著名协议TCP和UDP，实际上并不能满足所有应用的需求。于是在传输层就出现了一些新型协议：
  流控制传输协议SCTP (Stream Control Transmission Protocol)是面向连接的。在电信行业有特定应用，主要用于信令传输。
  数据中心传输控制协议DCTCP (Data Center TCP)是基于 TCP 的扩展，专为数据中心内的高效拥塞控制而设计。
  数据报拥塞控制协议DCCP (Datagram Congestion Control Protocol)提供无连接传输加上拥塞控制。
5.10 新型传输层协议

## Slide 194
快速用户数据报互联网连接 QUIC
QUIC (Quick UDP Internet Connections) 是由谷歌公司设计的一个新型的基于UDP的低时延网络传输层协议。
QUIC的思路是要设计成为一个安全通用的传输层协议。QUIC选择在UDP上实现可靠传输，而不是直接运行在IP之上的协议。
由于UDP非常简单，QUIC可以完全自主设计所有传输机制，不需要修改操作系统内核，这样就降低了部署难度。
UDP并不是可靠传输，但QUIC在UDP之上实现了自己的可靠传输机制。QUIC把数据封装成分组，每一个QUIC分组都有一个递增的序号。这样就可以单独处理每个分组的丢失和重传，提高了传输效率，尤其是在网络状况不佳的情况。

## Slide 195
快速用户数据报互联网连接 QUIC
QUIC避免了队头HOL (Head Of Line)阻塞。
TCP的可靠性机制要求所发送的字节流按顺序到达和处理。如果一个报文段丢失，后续的报文段即使到达也无法被处理，这就是队头阻塞。
QUIC内置了多路复用功能，可把不同类型的数据分配到独立的流中，每个数据流都有自己的唯一序号和流量控制。当某个数据流发生分组丢失时，只会影响该数据流本身，不需要等待所有后续数据包的到达，其他数据流可以继续正常传输。
解决了队头阻塞问题：多个独立的数据流并发传输，一个数据流的阻塞不会影响其他数据流的传输。每个数据流内部都采用独立的分组序号和重传机制，使得分组的丢失和重传仅影响该数据流内的相关数据。

## Slide 196
快速用户数据报互联网连接 QUIC
QUIC默认使用CUBIC作为其拥塞控制算法。
QUIC集成了传输层安全协议TLS（TLS将在第7章网络安全中介绍），而不是像TCP那样依赖外部协议加密。这就使得每个QUIC连接天生具有高级别的安全性。
TCP使用三报文握手来建立连接。整个连接建立过程至少需要一个往返时间RTT。如再使用TLS加密，则连接建立还要增加1 RTT。
QUIC是基于UDP的协议，设计上融合了TLS，加密是内置的。QUIC能够在0-RTT（假设之前已经握手过）或者1-RTT内建立连接，这意味着在用户体验上更快更流畅。

## Slide 197
快速用户数据报互联网连接 QUIC
QUIC使用自己的连接ID来标志连接，这允许QUIC在客户端IP地址或端口改变时保持连接活跃。例如，在网络切换中不会中断连接。这对于移动设备用户尤为重要，提供了更稳定的连接体验。
QUIC可以更容易地在各种网络环境中运作，这是因为UDP的用户数据报往往被网络设备和防火墙视为无状态数据，更容易被允许通过。
目前主流浏览器（Chrome、Firefox、Safari、Edge等）都已经支持 QUIC。
QUIC的使用在稳步增长，但还没有成为主导协议。它的使用主要集中在大型科技公司和内容分发网络CDN提供的服务中。