## Slide 1
谢希仁 谢钧 邢长友 编著
计算机网络（第 9 版）
应 用 层
第 6 章

## Slide 2
计算机网络体系结构
应用层
传输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的七层协议体系结构
TCP/IP 的四层协议体系结构
(a)
(b)
(c)
五层协议的体系结构
4 应用层
1 网络接口层
2 网际层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
3 传输层 (TCP 或 UDP)
（这一层并没有具体内容）
传输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1

## Slide 3
6.1 域名系统 DNS
6.2 万维网 WWW
6.3 电子邮件
6.4 多媒体内容在互联网上的传输
6.5 简单网络管理协议 SNMP
6.6 应用进程跨越网络的通信
6.7 P2P 应用

## Slide 4
应用层协议
精确定义不同主机中的多个应用进程之间的通信规则。
包括：
  应用进程交换的报文类型，如请求报文和响应报文。
  各种报文类型的语法，如报文中的各个字段及其详细描述。
  字段的语义，即包含在字段中的信息的含义。
  进程何时、如何发送报文，以及对报文进行响应的规则。

## Slide 5
应用层协议
万维网
SMTP，POP3
HTTP
电子邮件
文件传输
FTP
不同于网络应用
客户 (client)
服务提供方
服务器 (server)
服务请求方
应用进程
应用进程
许多都基于客户-服务器方式

## Slide 6
6.1.1 域名系统概述
6.1.2 互联网的域名结构
6.1.3 域名服务器
6.1
域名系统 DNS

## Slide 7
域名系统概述
域名系统 DNS (Domain Name System) ：
  互联网使用的命名系统。
  用来把人们使用的主机名字（域名）转换为 IP 地址。
  为互联网的各种网络应用提供了核心服务。
查询 www.myschool.edu 的 IP 地址
211.44.55.66
DNS
IP 地址为 211.44.55.66
浏览器
互联网
200.11.22.33
www.myschool.edu

## Slide 8
域名系统概述
如何维护互联网中的海量域名呢？
域名采用层次树状结构的命名方法：www.myschool.edu。
根
…
myschool
www
…
com
edu
gov
…
…
DNS 是一个联机分布式数据库系统，采用客户服务器方式。
域名到 IP 地址的解析是由若干个域名服务器程序共同完成。
域名服务器程序在专设的节点上运行，运行该程序的机器称为域名服务器。
全世界使用1台域名服务器？
性能瓶颈问题
单点故障问题

## Slide 9
域名解析过程要点
客户
服务器
域名
服务器程序
域名服务器
应用进程
解析程序
域名
服务器程序
域名服务器
域名
服务器程序
域名服务器
域名
服务器程序
本地
域名服务器
www.myschool.edu
resolver
DNS 使用 UDP 通信

## Slide 10
互联网的域名结构
命名方法：层次树状结构方法。
任何一个连接在互联网上的主机或路由器，都有一个唯一的层次结构的名字，即域名 (domain name)。
域 (domain)：
  名字空间中一个可被管理的划分。
  可以划分为子域，而子域还可继续划分为子域的子域，这样就形成了顶级域、二级域、三级域，等等。

## Slide 11
互联网的域名结构
域名结构：层次结构。由标签 (label) 序列组成，各标签之间用点（.）隔开，各标签分别代表不同级别的域名。
mail.cctv.com
三级域名 . 二级域名 . 顶级域名
（级别最低）
（级别最高）
每一个标签不超过 63 个字符
不区分大小写字母
完整域名总共不超过 255 个字符
注意：域名只是个逻辑概念，并不代表计算机所在的物理地点。

## Slide 12
顶级域名 TLD (Top Level Domain)
国家顶级域名 ccTLD
采用 ISO 3166的规定
总数已达 316 个
通用顶级域名 gTLD
com，net，org，edu，gov 等
总数已达 20 个
基础结构域名(infrastructure domain)
只有一个：arpa
用于反向域名解析，又称为反向域名
新通用顶级域名
（New gTLD）
任何公司、机构都有权向ICANN 申请新的顶级域名
真正的企业网络商标
在国家顶级域名下注册的二级域名均由该国家自行确定。
我国把二级域名划分为“类别域名”和“行政区域名”两大类。

## Slide 13
互联网的域名空间结构
根（根没有名字）
四级域名
mail
…
www
…
bj
edu
com
…
cctv
ibm
huawei
二级域名
pku
tsinghua
…
三级域名
mail
www
…
com
net
org
edu
gov
aero
cn
uk
…
顶级域名
…
…
域名树的树叶就是计算机的名字，它不能再继续往下划分子域了。

## Slide 14
互联网的域名空间结构
每一个完整的域名，例如 www.tsinghua.edu.cn. 即（主机名或四级域名.三级域名.二级域名.顶级域名.），称为完全限定域名 FQDN (Fully Qualified Domain Name)。它指明了一个完整的互联网域名，明确规定了从顶级域名到主机名的一整串路径。
注意：
  在 DNS 的标准中，在顶级域名后面还有一个点(.)，这个点表示根域名。但大多数现代操作系统都会忽略 FQDN 末尾的点，方便用户和系统的处理。

## Slide 15
小结
DNS 是互联网使用的命名系统，负责域名到 IP 地址的解析。
  分布式的域名系统
  客户服务器的工作机制
注意：
  层次树状结构
  顶级域名、二级域名、三级域名、四级域名……
  不同域名标签之间通过.隔开

## Slide 16
域名服务器
域名系统的实现依赖于分布在各地的域名服务器（DNS 服务器）。
一个域名服务器所服务的范围叫做区 (zone)。
各单位根据具体情况来划分自己负责的区。在一个区中的所有节点必须是能够连通的。
每一个区设置相应的权威域名服务器，用来保存该区中的所有主机的域名到 IP 地址的映射。
DNS 服务器的管辖范围不是以“域”为单位，而是以“区”为单位。

## Slide 17
(b) 区 < 域
域 abc.com
区
abc.com
区
y.abc.com
abc
x
u
v
w
t
y
com
edu
org
根
区的不同划分方法举例
域 abc.com
区
abc.com
abc
x
u
v
w
t
y
(a) 区 = 域
com
edu
org
根

## Slide 18
树状结构的 DNS 域名服务器
根域名服务器
org 域名服务器
com 域名服务器
edu 域名服务器
…
abc 公司有两个
权威域名服务器
权威域名服务器
根域名服务器
顶级域名服务器
abc.com
域名服务器
y.abc.com
域名服务器
每个域名服务器都只对域名体系中的一部分进行解析。

## Slide 19
域名服务器类型
根据所起的作用，域名服务器可以分为四种类型：
根域名服务器
顶级域名服务器
权威域名服务器
本地域名服务器（不属于DNS层次结构，但十分关键）

## Slide 20
1. 根域名服务器
最高层次，最为重要。
根域名服务器有一个域名根区文件(Root Zone File)，是互联网域名系统的最顶层目录。它存储了互联网中所有顶级域名服务器的IP地址、顶级域的域名服务器记录，以及其他一些重要信息。
当需要解析域名www.abc.com对应的IP地址时，DNS系统会先查询根区文件，找到.com域的权威域名服务器，然后再逐步查找abc.com的信息。
  类似于使用图书馆的总索引找书：先查大类，再找具体位置。

## Slide 21
目前共有13组根域名服务器系统
根域名服务器的域名共有13 个，或者说共有13组根域名服务器系统。每一组根域名服务器系统都有许多使用同一个域名的镜像根域名服务器，分布在全球的不同地点。
域名 | IP 地址 | 运营商
a.root-servers.net | 198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30 | Verisign, Inc.
b.root-servers.net | 199.9.14.201, 2001:500:200::b | University of Southern California, Information Sciences Institute
c.root-servers.net | 192.33.4.12, 2001:500:2::c | Cogent Communications
d.root-servers.net | 199.7.91.13, 2001:500:2d::d | University of Maryland
e.root-servers.net | 192.203.230.10, 2001:500:a8::e | NASA (Ames Research Center)
f.root-servers.net | 192.5.5.241, 2001:500:2f::f | Internet Systems Consortium, Inc.
g.root-servers.net | 192.112.36.4, 2001:500:12::d0d | US Department of Defense (NIC)
h.root-servers.net | 198.97.190.53, 2001:500:1::53 | US Army (Research Lab)
i.root-servers.net | 192.36.148.17, 2001:7fe::53 | Netnod
j.root-servers.net | 192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30 | Verisign, Inc.
k.root-servers.net | 193.0.14.129, 2001:7fd::1 | RIPE NCC
l.root-servers.net | 199.7.83.42, 2001:500:9f::42 | ICANN
m.root-servers.net | 202.12.27.33, 2001:dc3::35 | WIDE Project

## Slide 22
截至 2025年5月，全球共有 1952 个根域名服务器在运行，分布在60多个国家和地区。
根域名服务器共有 13 套装置
根域名服务器采用任播 (anycast) 技术，当DNS 客户向某个根域名服务器发出查询报文时，路由器能找到离这个 DNS 客户最近的一个根域名服务器。

## Slide 23
根域名服务器共有 13 套装置
注意：
根域名服务器并不直接把域名转换成 IP 地址（根域名服务器也没有存放这种信息），而是告诉本地域名服务器下一步应当找哪一个顶级域名服务器进行查询。

## Slide 24
2. 顶级域名服务器
顶级域名服务器（即 TLD 服务器）负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名。
当收到 DNS 查询请求时，就给出相应的回答（可能是最后的结果，也可能是下一步应当找的域名服务器的 IP 地址）。
顶级域名服务器同样设有许多镜像顶级域名服务器。

## Slide 25
3. 权威域名服务器
权威域名服务器等级比顶级域名服务器更低一级，保存有所负责区中全部主机的域名到 IP 地址的映射，其功能是提供所负责的特定域名区域最终的DNS记录查询和管理服务。

## Slide 26
4. 本地域名服务器
本地域名服务器是用户进行域名解析的“第一站”，非常重要。
通常由ISP提供，也可以在局域网内自行设置。
  家用路由器通常也充当家庭网络的本地域名服务器。
当一个主机发出 DNS 查询请求时，该查询请求报文就首先发送给该主机的本地域名服务器。
本地域名服务器有一个高速缓存，里面存放有主机最近进行的DNS查询结果。
  缓存中有查询结果，直接返回。
  否则，全权代表该主机向根域名服务器查询。

## Slide 27
提高域名服务器的可靠性
DNS 域名服务器都把数据复制到几个域名服务器来保存，其中的一个是主域名服务器，其他的是辅助域名服务器。
当主域名服务器出故障时，辅助域名服务器可以保证 DNS 的查询工作不会中断。
主域名服务器定期把数据复制到辅助域名服务器中，而更改数据只能在主域名服务器中进行，保证了数据的一致性。

## Slide 28
域名的解析过程
递归查询
通常，主机向本地域名服务器查询时使用。
主机只需发送一次请求，然后就能得到本地域名服务器的查询结果，主机不关心也不参与后续查询的过程。
迭代查询
本地域名服务器向根域名服务器等查询时使用。
要么给出所要查询的 IP 地址，要么告诉下一个要查询的域名服务器的 IP 地址。
本地域名服务器继续后续查询。

## Slide 29
DNS 查询过程
顶级域名服务器
dns.com
权威域名服务器dns.abc.com
本地域名服务器
dns.xyz.com
根域名服务器







y.abc.com 的 IP 地址
m.xyz.com
递归查询

查询
y.abc.com 的 IP 地址
查询请求，域名
查询响应，IP 地址
迭代查询
迭代查询
迭代查询

## Slide 30
递归查询（比较少用）
顶级域名服务器
dns.com
权威域名服务dns.abc.com
本地域名服务器
dns.xyz.com
根域名服务器







y.abc.com 的 IP 地址
m.xyz.com
递归查询

查询
y.abc.com 的 IP 地址
查询请求，域名
查询响应，IP 地址
递归查询
递归查询
递归查询

## Slide 31
高速缓存
高速缓存，也称为高速缓存域名服务器，在本地域名服务器中广泛使用，存放最近查询过的域名以及从何处获得域名映射信息的记录。
高速缓存的作用：
  提高查询效率。
  减轻根域名服务器的负荷。
  减少互联网上的DNS查询报文数量。
域名服务器应为每项内容设置计时器，并处理超过合理时间的项。
当权威域名服务器回答一个查询请求时，指明绑定有效存在的时间值。
  需要综合考虑时间值设置的合理性。增加此时间值可减少网络开销，而减少此时间值可提高域名解析的准确性。

## Slide 32
DNS 资源记录
DNS 资源记录 RR (Resource Record)是域名系统中的基本信息存储单元，简称 DNS 记录。
格式：域名 NAME，类型 TYPE，类别 CLASS，生存时间 TTL，记录数据长度 RDLENGTH，资源数据 RDATA（其格式随TYPE变化）等。
  域名 NAME：标识记录所属的域名。
  类型 TYPE：指明记录的数据格式和功能。
  资源数据 RDATA：存储具体的解析结果，数据格式和含义取决于 TYPE 值。

## Slide 33
DNS资源记录
典型 DNS 记录类型及其用途
  A 记录（TYPE = 1）：最基础的记录类型，此时RDATA = IPv4地址，用于将域名映射为IPv4地址。
  AAAA 记录（TYPE = 28）：最基础的记录类型，此时RDATA = IPv6地址，用于将域名映射为IPv6地址。
  NS 记录（TYPE = 2）：此时RDATA = 权威域名服务器的域名，用于指明由哪个权威域名服务器管理域名NAME中给出的域。
  MX记录（TYPE=15）：此时RDATA = 与域名NAME相关联的邮件服务器，用于查找域名对应的邮件服务器。

## Slide 34
6.2
万维网 WWW
6.2.1 万维网概述
6.2.2 统一资源定位符 URL
6.2.3 超文本传送协议 HTTP
6.2.4 万维网的演进
6.2.5 万维网的应用

## Slide 35
万维网概述
万维网 WWW (World Wide Web)，简称为Web，并非某种特殊的计算机网络，而是运行在互联网上的一种网络应用。
万维网中以文档的形式记录了大量的信息，而这些文档又被存储在不同的站点中，因此可以将万维网看作是一个大规模的、联机式的信息储藏所，用于提供信息服务。
万维网通过链接的方法将这些文档互连在一起，支持用户在不同站点之间跳转访问，主动按需获取信息。

## Slide 36





万维网
站点 A
万维网
站点 C
万维网站点 E
万维网站点 D
万维网站点 B
链接到
链接到
链接到
链接到
链接到
链接到






万维网概述
万维网 WWW (World Wide Web) 是一个大规模的、联机式的信息储藏所，并非某种特殊的计算机网络。
访问方法：链接。
提供分布式服务。
超媒体(hypermedia)

## Slide 37
万维网 WWW
万维网由欧洲粒子物理实验室的蒂姆·伯纳斯·李在1989年3月提出。
1993年2月，第一个图形界面的浏览器问世。
万维网使计算机的操作发生了革命性变化，网站数迅速按指数规律增长，使得互联网变为普通百姓也能利用的信息资源。因而万维网是互联网发展中的一个重要的里程碑。
蒂姆·伯纳斯·李 爵士
图灵奖获得者
将他的发明无偿奉献给了全世界

## Slide 38
分布式超媒体 (hypermedia) 系统
是超文本 (hypertext) 系统的扩充。
超文本
  由多个信息源链接而成，且这些信息源可能分布在世界各地。
  万维网的基础。
超媒体与超文本的区别：文档内容不同。
  超文本文档仅包含文本信息。
  超媒体文档还包含其他信息，如图形、图像、声音、动画，甚至活动视频图像等。
  分布式系统
  信息分布在整个互联网上。每台主机上的文档都独立进行管理。

## Slide 39
万维网的工作方式
以客户服务器方式工作。
  客户程序：浏览器。
  服务器程序：在万维网文档所驻留的主机上运行。这个计算机也称为万维网服务器。
客户程序向服务器程序发出请求，服务器程序向客户程序送回客户所要的万维网文档。
在一个客户程序主窗口上显示出的万维网文档称为页面 (page)。
请求
响应
请求
响应
万维网
服务器
运行Chrome浏览器的主机
运行Safari
浏览器的手机

## Slide 40



万维网
站点 A
万维网
站点 C
万维网站点 E
万维网站点 D
万维网站点 B
链接到
链接到
链接到
链接到
链接到
链接到








万维网概述
访问方法：链接。
提供分布式服务。
客户/服务器方式






浏览器

## Slide 41
万维网必须解决的问题（1/2）
(1) 怎样标志分布在整个互联网上的万维网文档？
  使用统一资源定位符 URL (Uniform Resource Locator) 。
  使每一个文档在整个互联网的范围内具有唯一的标识符 URL。
(2) 用什么协议来实现万维网上的各种链接？
  使用超文本传送协议 HTTP (HyperText Transfer Protocol)。
  HTTP 是一个应用层协议，使用 TCP 连接进行可靠的传送。

## Slide 42
万维网必须解决的问题（2/2）
(3) 怎样使不同作者创作的不同风格的万维网文档都能在互联网上的各种主机上显示出来，同时使用户清楚地知道在什么地方存在着链接？
  使用超文本标记语言 HTML (HyperText Markup Language) 。
(4) 怎样使用户能够很方便地找到所需的信息？
  使用各种的搜索工具（即搜索引擎）。

## Slide 43
统一资源定位符 URL
用于表示从互联网上获取资源的位置和访问这些资源的方法。
实际上就是互联网上的资源的地址。
互联网上的所有资源都有一个唯一确定的URL。
资源：指在互联网上可以被访问的任何对象，包括文件目录、文件、图像、声音等，以及与互联网相连的任何形式的数据。
URL 相当于一个文件名在网络范围的扩展，标识了与互联网相连的机器上的任何可访问对象。由于访问不同对象所使用的协议不同，所以URL还指出了访问某个对象时所使用的方法。

## Slide 44
1. URL 的格式
URL通常由四个部分组成
协议、主机名、端口、路径
协议和主机名部分不区分大小写，路径部分有时区分大小写。
<协议>://<主机名>:<端口>/<路径>
http —— 超文本传送协议 HTTP
ftp —— 文件传送协议 FTP

## Slide 45
1. URL 的格式
URL通常由四个部分组成
协议、主机名、端口、路径
协议和主机名部分不区分大小写，路径部分有时区分大小写。
<协议>://<主机名>:<端口>/<路径>
规定的格式

## Slide 46
1. URL 的格式
URL通常由四个部分组成
协议、主机名、端口、路径
协议和主机名部分不区分大小写，路径部分有时区分大小写。
<协议>://<主机名>:<端口>/<路径>
存放资源的主机在互联网中的域名，也可以采用点分十进制的 IP 地址。

## Slide 47
1. URL 的格式
URL通常由四个部分组成
协议、主机名、端口、路径
协议和主机名部分不区分大小写，路径部分有时区分大小写。
<协议>://<主机名>:<端口>/<路径>
端口号。省略时使用默认端口号。

## Slide 48
1. URL 的格式
URL通常由四个部分组成
协议、主机名、端口、路径
协议和主机名部分不区分大小写，路径部分有时区分大小写。
<协议>://<主机名>:<端口>/<路径>
资源所在目录位置。有时区分大小写。省略时使用所定义的默认路径。后面可能还有一些选项。

## Slide 49
2. 使用 HTTP 的 URL
http://<主机名>:<端口>/<路径>
使用 HTTP 协议。
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/newthu/newthu_cnt/faculties/index.html
主机域名
路径名
规定的格式。
主机域名或 IP 地址。
HTTP 的默认端口号是 80，可省略。
省略时指到互联网上的某个主页 (home page)。更复杂一些的路径是指向层次结构的从属页面。

## Slide 50
超文本传送协议 HTTP
URL标识了互联网上的万维网资源，但浏览器如何从Web服务器处获取这些资源？
  超文本传送协议 HTTP
  浏览器向 Web 服务器请求万维网文档所使用的应用层协议。
  定义了浏览器与万维网服务器通信的格式和规则。
HTTP 运行在 TCP 之上，是万维网上可靠交换数据（包括文本、声音、图像等各种多媒体文件）的重要基础。
HTTP 不仅传送完成超文本跳转所必需的信息，而且也传送任何可从互联网上得到的信息，如文本、超文本、声音和图像等。

## Slide 51
1. 万维网的工作过程

互联网
服务器
www.tsinghua.edu.cn
链接到 URL 的超链
HTTP 使用此 TCP 连接
浏览器
程序
服务器程序
监听TCP 端口80
HTTP
客户
清华大学
院系设置
建立 TCP 连接
HTTP 请求报文
浏览器
发出请求
释放 TCP 连接
服务器
返回响应

HTTP 响应报文

## Slide 52
1. HTTP 的操作过程

互联网
服务器
www.tsinghua.edu.cn
链接到 URL 的超链
HTTP 使用此 TCP 连接
浏览器
程序
服务器程序
监听TCP 端口80
HTTP
客户
清华大学
院系设置
建立 TCP 连接
HTTP 请求报文
浏览器
发出请求
释放 TCP 连接
服务器
返回响应

HTTP 响应报文
HTTP/2以前的版本规定：在 HTTP 客户与 HTTP 服务器之间的每次交互，都由一个 ASCII 码串构成的请求和一个类似的响应组成。HTTP 报文使用TCP连接进行可靠传输。

## Slide 53
HTTP 使用了面向连接的 TCP 作为传输层协议，保证了数据的可靠传输。
HTTP 本身是无连接的。
HTTP 是无状态的 (stateless)，简化了服务器的设计，使服务器更容易支持大量并发的 HTTP 请求。
HTTP 的主要特点

## Slide 54
RTT
RTT
万维网服务器
万维网客户
发起 TCP 连接
HTTP 请求报文
整个文档收到
时间
时间
HTTP 响应报文
文档的传输时间
请求一个万维网文档所需的时间
所需的时间 >=
RTT（三报文握手建立 TCP 连接）
+ RTT（请求和接收文档）
+ 文档的传输时间
= 2 RTT +文档的传输时间

## Slide 55
非持续连接
  客户（浏览器）每发送一个请求，Web服务器在发送响应后就关闭这条连接。
HTTP/1.0 协议使用非持续连接。
非持续连接 & 持续连接

## Slide 56
每请求一个文档就要有两倍 RTT 的开销。
这种非持续连接请求一个包括多个对象的网页时要多次建立连接，效率太低，并且服务器的负担很重。
协议 HTTP/1.0 的主要缺点
假设一个主页page.html 上有 10 个链接的图片：page1.jpg, page2.jpg, page3.jpg,
…
传输 page.html 的时间
发起 TCP 连接
GET page.html
收到文档
RTT
RTT
GET page1.jpg
传输 page1.jpg
的时间
RTT
RTT
收到文档
发起 TCP 连接
万维网服务器
万维网客户
所需的时间 >=
22 RTT
+ 11 个文档的传输时间

## Slide 57
持续连接（persistent connection）：服务器在发送响应后仍然在一段时间内保持这条连接（不释放），使同一个客户（浏览器）和该服务器可以继续在这条连接上传送后续的 HTTP 请求报文和响应报文。
只要文档都在同一个服务器上，就可以继续使用该 TCP 连接。
两种工作方式：
  非流水线方式 (without pipelining)
  流水线方式 (with pipelining)。
协议 HTTP/1.1 使用持续连接

## Slide 58
客户在收到前一个响应之后才能发出下一个请求。
类似于停等协议
缺点：TCP 连接空闲状态。
持续连接：非流水线方式
万维网服务器
万维网客户
page.html
发起 TCP 连接
释放 TCP 连接
所需的时间 >=
2 RTT
+ page.html 传输时间
+ 10 RTT
+ 10 个文档的传输时间
+ 空闲时间
page1.jpg
空闲
page2.jpg
空闲

## Slide 59
...
客户在收到响应报文之前就能够接着发送新的请求报文。
连续的多个请求报文到达服务器后，服务器就可连续发回响应报文。
下载效率提高。
持续连接：流水线方式
万维网服务器
万维网客户
发起 TCP 连接
释放 TCP 连接
所需的时间 >=
2 RTT
+ page.html 传输时间
+ 1 RTT
+ 10 个文档的传输时间
page.html
page1.jpg
page2.jpg
传输文档
的时间
RTT
RTT
RTT
...
page10.jpg

## Slide 60
尽管HTTP/1.1支持在同一条TCP连接上以流水线方式传输多个HTTP对象，但请求和响应依然是顺序进行的。
若page1.jpg非常大，则page2.jpg和后续的文档需要等待很长时间才能够传输成功。
  队头阻塞问题 (Head-of-Line blocking)
协议 HTTP/1.1面临问题
...
万维网服务器
万维网客户
发起 TCP 连接
释放 TCP 连接
page.html
page1.jpg
page2.jpg
传输文档
的时间
RTT
RTT
RTT
...
page10.jpg

## Slide 61
优化了报文格式，把报文划分为较小的二进制编码的帧，既降低传输的数据量，又为后续处理带来了灵活性。
引入多路复用的概念
  在同一个 TCP 连接内，并行发送多个请求和接收多个响应。
  给每个帧标记流 ID，客户和服务器可以区分哪些帧属于哪个请求，不同流的帧可以交错传输。
  右图中尽管page1.jpg页面很大，但不影响page2.jpg等其他文档的传输时间。消除了应用层的队头阻塞，显著提升了页面加载速度。
协议 HTTP/2
...
万维网服务器
万维网客户
发起 TCP 连接
释放 TCP 连接
page.html
传输文档
的时间
RTT
RTT
RTT

## Slide 62
协议的方法/状态码/语义等都没有改变。
采用HPACK算法对帧首部进行动态压缩，减小了传输数据量，提升了整体通信效率。
引入了服务器推送(Server Push)的概念，服务器可以预测客户端下一步需求，并主动推送相关资源。
出于安全性考虑，经常与TLS一起使用。
向后兼容。
协议 HTTP/2的其他特性

## Slide 63
协议 HTTP/3 与 HTTP/2 对比
TCP
可靠传输，拥塞控制
IP
TLS（加密）
HTTP/2
HTTP/3
UDP
TLS 1.3（加密）
QUIC
帧，报文，流
帧，分组，流
可靠传输，拥塞控制
用户数据报
帧，报文，流
报文段
IP 数据报
IP 数据报
HTTP/3不再使用TCP，而是把二进制的帧复用在QUIC连接上传输。

## Slide 64
2. 代理服务器
代理服务器 (proxy server) 又称为万维网高速缓存 (Web cache)，它代表浏览器发出 HTTP 请求。
使用高速缓存可减少访问互联网服务器的时延。

## Slide 65
不使用代理服务器的情况
校园网
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
浏览器
R1
R2
这条链路通信量很大，导致时延增加。
所有万维网通信量
都经过这条链路

## Slide 66
校园网
浏览器
使用代理服务器的情况
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
R1
R2
(1) 浏览器访问互联网的服务器时，先与校园网的代理服务器建立 TCP 连接，并向代理服务器发出 HTTP 请求报文。
校园网的
代理服务器

## Slide 67
校园网
浏览器
源点服务器
使用代理服务器的情况
2 Mbit/s
互联网
R1
R2
(2) 若代理服务器已经存放了所请求的对象，则将此对象放入 HTTP 响应报文中返回给浏览器。
校园网的
代理服务器

## Slide 68
校园网
浏览器
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
R1
R2
使用代理服务器的情况
(3) 若未存放，代理服务器就代表浏览器与互联网上的源点服务器建立 TCP 连接，并发送 HTTP 请求报文。
校园网的
代理服务器

## Slide 69
校园网
浏览器
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
R1
R2
使用代理服务器的情况
(4) 源点服务器将所请求的对象放在 HTTP 响应报文中返回给校园网的代理服务器。
校园网的
代理服务器

## Slide 70
校园网
浏览器
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
R1
R2
使用代理服务器的情况
(5)代理服务器收到对象后，先复制到本地存储器中（留待以后用），然后将该对象放在 HTTP 响应报文中，通过已建立的 TCP 连接，返回给请求该对象的浏览器。
校园网的
代理服务器

## Slide 71
3. HTTP 的报文结构
两类报文：
请求报文：从客户向服务器的请求。
响应报文：从服务器到客户的回答。
由于 HTTP 是面向文本的 (text-oriented)，因此报文中的每一个字段都是一些 ASCII 码串，故而各个字段的长度都是不确定的。
三个组成部分：
起始行：用于区分是请求报文还是响应报文。
首部：说明浏览器、服务器或报文主体的一些信息。可以有多行，也可以不使用。
报文主体：请求报文中一般不用，响应报文中是否包含取决于HTTP响应的语义。

## Slide 72
HTTP 的报文结构（请求报文）
方 法
URL
版 本
首部字段名
首部
:
值
首部字段名
值
:
…
报文主体
（通常不用）
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
请求行
CRLF
CRLF
在请求报文中，起始行就是请求行。

## Slide 73
方 法
URL
版 本
首部字段名
:
值
首部字段名
值
:
…
报文主体
（通常不用）
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
CRLF
CRLF
方法：对所请求的对象进行的操作，实际上就是一些命令。
请求报文的类型是由它所采用的方法决定的。
HTTP 的报文结构（请求报文）
请求行
首部

## Slide 74
HTTP 请求报文常用的方法
方法（操作） | 描述 | 报文主体
OPTION | 请求一些选项的信息 | 不包含
GET | 请求读取由URL所标志的信息 | 不包含
HEAD | 请求读取由URL所标志的信息的首部 | 不包含
POST | 向服务器提交数据（例如，文件或表单） | 提交的文件或表单
PUT | 在指明的URL下更新或替换一个文件 | 要更新或替换的文件
DELETE | 删除指明的URL所标志的资源 | 通常不包含
TRACE | 用来进行环回测试的请求报文 | 不包含
CONNECT | 用于代理服务器 | 不包含

## Slide 75
方 法
URL
版 本
首部字段名
:
值
首部字段名
值
:
…
报文主体
（通常不用）
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
CRLF
CRLF
URL：所请求的资源的 URL。
HTTP 的报文结构（请求报文）
请求行
首部

## Slide 76
方 法
URL
版 本
首部字段名
:
值
首部字段名
值
:
…
报文主体
（通常不用）
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
CRLF
CRLF
版本：HTTP 的版本。
HTTP 的报文结构（请求报文）
请求行
首部

## Slide 77
HTTP 请求报文举例
GET /dir/index.htm HTTP/1.1
Host: www.xyz.edu.cn
Connection: keep-alive
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept-Language: cn
CRLF
使用了相对 URL
请求行
首部
首部开始。给出服务器的域名
告诉服务器发送完请求的文档后要保持连接
表明客户端使用的是火狐浏览器 Firefox
表示客户端的语言偏好是中文
请求报文的首部结束后还有一个空行
没有报文主体

## Slide 78
HTTP 的报文结构（响应报文）
版 本
状态码
短 语
首部字段名
首部
:
值
首部字段名
值
:
…
报文主体
（有些响应报文不用）
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
状态行
CRLF
CRLF
在响应报文中，开始行是状态行。
版本：HTTP 的版本。状态码：服务器操作完成的状态。短语：解释状态码。

## Slide 79
1xx 表示通知信息，如请求收到了或正在进行处理。
2xx 表示成功，如接受或知道了。
3xx 表示重定向，表示要完成请求还必须采取进一步的行动。
4xx 表示客户的差错，如请求中有错误的语法或不能完成。
5xx 表示服务器的差错，如服务器失效无法完成请求。
状态码：都是三位数字，分为5大类45种
响应报文中常见到的三种状态行：
HTTP/1.1 202 Accepted 接受
HTTP/1.1 400 Bad Request 错误的请求
Http/1.1 404 Not Found 找不到

## Slide 80
4. 在服务器上存放用户的信息
HTTP是无状态的，万维网使用 Cookie 跟踪在 HTTP 服务器和客户之间传递的状态信息。
http 响应
http 响应
cookie file
http 请求
cookie: ad42
处理
访问
taobao 1234
http 请求
JD 服务器为用户创建唯一识别码ad42
创建一
条记录
http 响应
set-cookie: ad42
taobao 1234
JD ad42
http 请求
cookie: ad42
处理
访问
几天后
taobao 1234
JD ad42
后台
数据库
JD 服务器
用户 A

## Slide 81
6.2.4 万维网的演进
第一代万维网
  静态万维网（ Web 1.0 ）：1990年代到2000年代早期。
  内容更新较慢，所以称为静态，并且内容是只读的。
  在一个客户程序主窗口上显示出的万维网文档称为页面 (page)。
  页面制作的标准语言：超文本标记语言 HTML (HyperText Markup Language)。
  HTML并不是应用层的协议，它只是万维网浏览器使用的一种语言。
  HTML5 是现代网页和浏览器的主流标准，支持视频的播放。

## Slide 82
1. 超文本标记语言 HTML
HTML 定义了许多用于排版的命令（即标签）。
HTML 把各种标签嵌入到万维网的页面中，构成了所谓的 HTML 文档。
HTML 文档是一种可以用任何文本编辑器创建的 ASCII 码文件。
HTML 文档的后缀：.html 或 .htm。

## Slide 83
HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
文档
文档首部
文档主体

## Slide 84
HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
文档
文档首部
文档主体
HTML 文档开始
HTML 文档结束

## Slide 85
HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
文档
文档首部
文档主体
首部开始
首部结束

## Slide 86
HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
文档
文档首部
文档主体
文档的标题

## Slide 87
HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
文档
文档首部
文档主体
主体开始
主体结束

## Slide 88
HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
文档
文档首部
文档主体
主体的 1 级题头

## Slide 89
HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
文档
文档首部
文档主体
主体的第一个段落

## Slide 90
HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
文档
文档首部
文档主体
主体的第二个段落

## Slide 91
<img>：图像标签。
  允许在万维网页面中插入图像。
  一个页面本身带有的图像称为内含图像 (inline image)。
  HTML 标准没有规定该图像的格式。
  大多数浏览器都支持 GIF 和 JPEG 文件。
HTML 文档中标签的用法

## Slide 92
<a>：链接标签。
  每个链接都有一个起点和终点。
  起点：说明在万维网页面中的什么地方可引出一个链接。可以是一个字或几个字，或是一幅图，或是一段文字。例如：
  <a href=“http://www.tsinghua.edu.cn”>清华大学主页</a>
  终点：
    可以是其他网站上的页面。这种链接方式叫做远程链接。这时必须指明链接到的网站的 URL。
    可以指向本计算机中的某一个文件或本文件中的某处，这种链接方式叫做本地链接。这时必须指明链接的路径。
HTML 文档中标签的用法

## Slide 93
层叠样式表 CSS (Cascading Style Sheets) 是一种专门设计网页样式的标记语言或规则语言，用于为 HTML 文档定义外观和布局。
CSS 与 HTML 的区别：HTML 负责网页的结构和内容，而 CSS 则负责页面的布局和美化视觉效果（包括动画）。
例如：在浏览器上显示的字体、颜色、边距、高度、宽度、背景图像等。
CSS
总体上，第一代静态万维网的特点是单向传播，互动性差，类似电子版的报纸。

## Slide 94
2. 第二代万维网
第一代万维网最大优点是简单，但许多情况下，用户希望获取正在变化的信息。
  股市行情、天气预报或航班售票情况等。
第二代万维网能够满足这一需求，简称 Web 2.0

## Slide 95
第二代万维网的特点
③ HTTP 响应报文
数据库
① HTTP 请求报文
万维网服务器
万维网客户端
（浏览器端）


程序

程序
网页

程序


⑦ HTTP 响应报文
⑤ HTTP 请求报文

## Slide 96
第二代万维网的特点
浏览器发送的 HTTP 请求报文到达万维网服务器。
服务器可能需要调用后台程序生成响应数据。
服务器将结果封装在 HTTP 响应报文中返回给浏览器。
  这种返回给浏览器的文档常称为动态文档(dynamic document)。
第二代万维网的特点

## Slide 97
第二代万维网的特点
为实现动态交互效果，万维网服务器返回给浏览器的HTML文档中，通常会嵌入客户端脚本（如JavaScipt代码）。
用户结合实时表单或交互菜单等填写信息。
浏览器生成HTTP请求报文并发送给服务器。
服务器处理后生成响应数据。
服务器发送HTTP响应报文返回给浏览器。
第二代万维网的特点

## Slide 98
2. 动态万维网文档
静态文档：该文档创作完毕后就存放在万维网服务器中，在被用户浏览的过程中，内容不会改变。
动态文档：文档的内容是在浏览器访问万维网服务器时才由应用程序动态创建。
动态文档和静态文档之间的主要差别体现在服务器端：文档内容的生成方法不同。从浏览器的角度看，这两种文档并没有区别。
第二代万维网的特点

## Slide 99
(1) 从静态内容变成动态内容，可根据用户的交互而经常更新内容。
(2) 从“浏览和阅读”的只读模式，发展到用户参与的“读写网络”，用户既是内容消费者也是内容的创造者。
(3) 高交互性：网站通过表单、游戏和多媒体等交互元素提供丰富的用户体验。
(4) 鼓励用户创建和共享内容，从而催生了博客、社交媒体和维基百科。
第二代万维网的特点
第二代万维网是在第一代万维网的基础上的扩展，而并非要完全替代前者。

## Slide 100
Web 3.0强调去中心化，通过区块链等技术赋予用户更多控制权，以创建一个更开放、透明、安全且由用户主导的互联网生态系统。
目前对Web 3.0的定义和实现方式仍存在不同观点。
受技术、用户接受度、行政监管等多方面因素的限制，Web 3.0的全面普及还需要时间。
Web 3.0

## Slide 101
6.2.5 万维网的应用
(1) 信息检索与查询：如百度、搜狗、360搜索等。
(2) 电子商务：如阿里巴巴（淘宝、天猫）、京东、美团等。
(3) 社交媒体：如微信(WeChat)、博客(blog)、微博(microblog)、抖音(TikTok)等。
(4) 娱乐媒体：如爱奇艺、优酷、B站（哔哩哔哩）、西瓜视频、QQ音乐等。
(5) 教育与学习：如知乎、学习通、中国大学MOOC（慕课）、高考网等。

## Slide 102
6.2.5 万维网的应用
(6) 政务与服务：如各级政府网站、国家政务服务平台等。
(7) 金融与银行：如各银行网站、证券交易平台（如东方财富）、支付宝等。
(8) 旅游与出行：如携程、同程旅游、12306（火车票预订网站）等。
(9) 健康与医疗：如各医院的预约挂号网、平安好医生等。

## Slide 103
6.2.5 万维网的应用
一种网络应用往往具有多重属性，可能同时属于多个类别。
  抖音既是短视频社交媒体，也是娱乐媒体。还融入了Web 3.0的部分特征。
  微信既是社交媒体，但也具有和支付宝类似的功能属性。
微信本质上也是万维网的一种特定应用。
  依赖万维网的核心技术（如 HTTP、HTML、浏览器）来运行。
  用户通过互联网和万维网的有关协议来访问微信的内容。
  所有微信公众号文章都有唯一的URL，朋友圈分享的链接本质上也是使用URL。
  微信中URL相对隐蔽的原因主要出于用户体验和商业策略的考虑，而非技术因素。

## Slide 104
6.3
电子邮件
6.3.1 电子邮件概述
6.3.2 简单邮件传送协议 SMTP
6.3.3 电子邮件的信息格式
6.3.4 邮件读取协议 POP3 和 IMAP
6.3.5 基于万维网的电子邮件
6.3.6 通用互联网邮件扩充 MIME

## Slide 105
电子邮件概述
电子邮件 (E-mail)：指使用电子设备交换的邮件及其方法。
  把邮件发送到收件人使用的邮件服务器，放在对应的收件人邮箱中，收件人可在自己方便时再进行读取。
优点：使用方便，传递迅速，费用低廉，可以传送多种类型的信息（包括：文字信息，声音和图像等）。
重要标准：
  简单邮件传送协议：SMTP
  互联网文本报文格式
  通用互联网邮件扩充 MIME
  邮件读取协议：POP3 和 IMAP
电子邮件概述

## Slide 106
电子邮件系统的组成：三个主要构件
发送
邮件
TCP
连接
SMTP
客户
SMTP
服务器
SMTP
客户
发件人
读取
邮件
TCP
连接
POP3
客户
SMTP
服务器
POP3
服务器
收件人
发送邮件
TCP
连接
用户代理，邮件服务器，以及邮件发送和读取协议。
SMTP
发送方
邮件服务器
发件人
用户代理
POP3
接收方
邮件服务器
收件人
用户代理
SMTP
电子邮件概述

## Slide 107
用户代理 UA (User Agent)
SMTP
POP3
发送
邮件
发送邮件 SMTP
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件人
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
收件人
用户代理
TCP
连接
发件人
收件人
用户与电子邮件系统的接口。又被称为电子邮件客户端软件。
基本功能：撰写、显示、处理、通信。
电子邮件概述

## Slide 108
邮件服务器 (Mail Server)
SMTP
POP3
发送
邮件
发送邮件 SMTP
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件人
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
收件人
用户代理
TCP
连接
发件人
收件人
又被称为邮件传输代理。
功能：发送和接收邮件，同时还要向发信人报告邮件传送的情况。
按照客户服务器方式工作。
电子邮件概述

## Slide 109
邮件发送和读取协议
SMTP
发送
邮件
发送邮件 SMTP
POP3
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件人
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
收件人
用户代理
TCP
连接
发件人
收件人
邮件发送和读取使用不同的协议。
简单邮件传送协议 SMTP：用于在用户代理向邮件服务器或邮件服务器之间发送邮件。
邮局协议 POP3：用于用户代理从邮件服务器读取邮件。
电子邮件概述

## Slide 110
应当注意
SMTP
发送
邮件
发送邮件 SMTP
POP3
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件人
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
收件人
用户代理
TCP
连接
发件人
收件人
邮件服务器必须能够同时充当客户和服务器。
SMTP 和 POP3（或 IMAP）都使用 TCP 连接可靠地传送邮件。
电子邮件概述

## Slide 111
发送和接收电子邮件的重要步骤
邮件缓冲区
接收方
邮件服务器
用户代理
SMTP
SMTP
POP3
发送方
邮件服务器
发送方
用户代理
用户邮箱
接收方
(发送邮件)
（发送邮件）
(读取邮件)
互联网
SMTP
POP3
发送
邮件
发送邮件 SMTP
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件人
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
收件人
用户代理
TCP 连接
发件人
收件人
电子邮件概述

## Slide 112
发送和接收电子邮件的重要步骤
发送方
邮件缓冲区
接收方
邮件服务器
用户代理
SMTP
SMTP
POP3
发送方
邮件服务器
用户代理
用户邮箱
接收方
(发送邮件)
（发送邮件）
(读取邮件)
互联网
SMTP
POP3
发送
邮件
发送邮件 SMTP
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件人
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
收件人
用户代理
TCP 连接
发件人
收件人
电子邮件概述

## Slide 113
发送和接收电子邮件的重要步骤
发送方
邮件缓冲区
接收方
邮件服务器
用户代理
SMTP
SMTP
POP3
发送方
邮件服务器
用户代理
用户邮箱
接收方
(发送邮件)
（发送邮件）
(读取邮件)
互联网
SMTP
POP3
发送
邮件
发送邮件 SMTP
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件人
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
收件人
用户代理
TCP 连接
发件人
收件人
电子邮件概述

## Slide 114
发送和接收电子邮件的重要步骤
发送方
邮件缓冲区
接收方
邮件服务器
用户代理
SMTP
SMTP
POP3
发送方
邮件服务器
用户代理
用户邮箱
接收方
(发送邮件)
（发送邮件）
(读取邮件)
互联网
SMTP
POP3
发送
邮件
发送邮件 SMTP
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件人
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
收件人
用户代理
TCP 连接
发件人
收件人
注意：邮件不会在互联网中的某个中间邮件服务器落地。
电子邮件概述

## Slide 115
发送和接收电子邮件的重要步骤
发送方
邮件缓冲区
接收方
邮件服务器
用户代理
SMTP
SMTP
POP3
发送方
邮件服务器
用户代理
用户邮箱
接收方
(发送邮件)
（发送邮件）
(读取邮件)
互联网
SMTP
POP3
发送
邮件
发送邮件 SMTP
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件人
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
收件人
用户代理
TCP 连接
发件人
收件人
电子邮件概述

## Slide 116
两种不同的通信方式
发送方
邮件缓冲区
接收方
邮件服务器
用户代理
SMTP
SMTP
POP3
发送方
邮件服务器
用户代理
用户邮箱
接收方
(发送邮件)
（发送邮件）
(读取邮件)
互联网
SMTP
POP3
发送
邮件
发送邮件 SMTP
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件人
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
收件人
用户代理
TCP 连接
发件人
收件人
“推”
(push)
“拉”
(pull)
电子邮件概述

## Slide 117
电子邮件的组成
电子邮件由信封 (envelope) 和内容 (content) 两部分组成。
电子邮件的传输程序根据邮件信封上的信息来传送邮件。
用户在从自己的邮箱中读取邮件时才能见到邮件的内容。
电子邮件概述

## Slide 118
电子邮件地址的格式
在邮件的信封上，最重要的就是收件人的地址。
TCP/IP 体系的电子邮件系统规定电子邮件地址的格式如下：
例如： xiexiren@tsinghua.org.cn
邮件服务器的域名，
在全世界必须是唯一的
用户名在该邮件服务器
的范围内是唯一的。
用户名@邮件服务器的域名
电子邮件概述

## Slide 119
电子邮件的信息格式
首部 (header)
主体 (body)
空行
MAIL FROM: one@abc.edu
RCPT TO: two@xyz.com
信封
内容
电子邮件的内容部分包括了首部和主体两部分内容。
RFC 5322 只规定了邮件内容中的首部 (header) 格式。
  用户写好首部后，邮件系统会自动将信封所需的信息提取出来并写在信封上。
邮件的主体 (body) 部分则由用户自由撰写。
电子邮件的信息格式

## Slide 120
邮件内容的首部
首部 (header)
主体 (body)
空行
MAIL FROM: one@abc.edu
RCPT TO: two@xyz.com
信封
内容
From: one@abc.edu
To: two@xyz.com
Date: 2026-03-20
Subject: Greetings
Cc: Manager@zoo.com
纯文本信息 （ASCII编码）。
无特定结构和含义。
电子邮件的信息格式

## Slide 121
简单邮件传送协议 SMTP
SMTP
客户
SMTP
服务器
SMTP
客户
用户
发件人
读取
邮件
TCP
连接
POP3
客户
SMTP
服务器
POP3
服务器
发送
邮件
TCP
连接
SMTP
发送方
邮件服务器
发件人
用户代理
POP3
接收方
邮件服务器
接收方
用户代理
用户
收件人
发送邮件 SMTP
TCP
连接
SMTP 规定了在两个相互通信的 SMTP 进程之间交换信息的方法。
SMTP 使用客户服务器方式。
SMTP 基于 TCP 实现客户与服务器的通信。
简单邮件传送协议 SMTP

## Slide 122
简单邮件传送协议 SMTP
SMTP 是一个基于文本（即 ASCII 码） 的协议。
SMTP 客户与服务器之间采用命令-响应方式进行交互。
SMTP
客户
SMTP
服务器
命令
响应
简单邮件传送协议 SMTP

## Slide 123
SMTP 通信的三个阶段
连接建立：连接是在发送主机的 SMTP 客户和接收主机的 SMTP 服务器之间建立的。SMTP 不使用中间的邮件服务器。
邮件传送：发送方邮件服务器利用SMTP协议将邮件传送至接收方的邮件服务器。
连接释放：邮件发送完毕后，SMTP 释放 TCP 连接。
简单邮件传送协议 SMTP

## Slide 124
连接建立
SMTP 服务器
TCP 端口 25
SMTP 客户
建立 TCP 连接
SMTP 通信的三个阶段
SMTP 客户首先使用熟知端口 25 与接收方的 SMTP 服务器建立 TCP 连接。
注意：SMTP 不使用中间的邮件服务器。
简单邮件传送协议 SMTP

## Slide 125
连接建立
SMTP 服务器
TCP 端口 25
SMTP 客户
建立 TCP 连接
220 Service Ready
SMTP 通信的三个阶段
SMTP 服务器发出服务就绪。
简单邮件传送协议 SMTP

## Slide 126
连接建立
SMTP 服务器
TCP 端口 25
SMTP 客户
建立 TCP 连接
220 Service Ready
HELO abc.edu.cn
SMTP 通信的三个阶段
SMTP 客户向服务器发送问候 (HELO命令），附上发送方的主机名。
简单邮件传送协议 SMTP

## Slide 127
连接建立
SMTP 服务器
TCP 端口 25
SMTP 客户
建立 TCP 连接
220 Service Ready
HELO abc.edu
250 OK
SMTP 通信的三个阶段
SMTP 服务器若有能力接收邮件，则回答：“250 OK”，表示已准备好接收。
简单邮件传送协议 SMTP

## Slide 128
邮件传送
SMTP 服务器
SMTP 客户
MAIL FROM: Lion@abc.edu
250 OK
RCPT TO: Tiger@xyz.com
250 OK
DATA
354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
From: Lion@abc.edu
To: Tiger@xyz.com
Date: 2026-02-02
Subject: Greetings
Dear Mr. Tiger,
Welcome you back.
.
250 OK
信封
首部
主体
空行
SMTP 通信的三个阶段
TCP 端口 25
简单邮件传送协议 SMTP

## Slide 129
连接释放
释放 TCP 连接
QUIT
221 Service closed
SMTP 服务器
SMTP 客户
SMTP 通信的三个阶段
TCP 端口 25
使用电子邮件的用户看不见以上这些过程，所有这些复杂过程都被电子邮件的用户代理屏蔽。
简单邮件传送协议 SMTP

## Slide 130
邮件读取协议 POP3 和 IMAP
两个常用的邮件读取协议：
POP3：邮局协议 (Post Office Protocol) 第3个版本
IMAP：网际报文存取协议 (Internet Message Access Protocol)
邮件读取协议POP3和IMAP

## Slide 131
SMTP
客户
SMTP
服务器
SMTP
客户
用户
发件人
POP3
客户
SMTP
服务器
POP3
服务器
发送
邮件
TCP
连接
SMTP
发送方
邮件服务器
发件方
用户代理
读取
邮件
TCP
连接
POP3
接收方
邮件服务器
收件人
用户代理
用户
收件人
发送邮件 SMTP
TCP
连接
POP3 使用客户服务器方式。
POP3 基于 TCP 实现客户与服务器的通信，服务器端口110。
POP3 协议
邮件读取协议POP3和IMAP

## Slide 132
POP3
客户
SMTP
服务器
POP3
服务器
你是谁？（用户名和口令）
POP3
接收方
邮件服务器
接收方
用户代理
POP3 支持用户鉴别。
POP3 目前支持两种邮件读取模式
  “下载并删除”模式：用户不能从其他用户代理重读邮件
  “下载并保存”模式：用户可以在不同用户代理重复读取邮件
但不论使用哪种方式都必须将邮件下载到本地进行管理和处理。
POP3 协议
TCP 连接
邮件读取协议POP3和IMAP

## Slide 133
IMAP
客户
SMTP
服务器
IMAP
服务器
IMAP
接收方
邮件服务器
接收方
用户代理
IMAP 同样使用客户服务器方式，并基于 TCP 实现客户与服务器的通信。
IMAP 是一个联机协议，用户在自己的计算机上就可以操纵邮件服务器的邮箱。
IMAP 协议
TCP 连接
邮件读取协议POP3和IMAP

## Slide 134
IMAP 的特点
连接后只下载邮件首部（部分下载）。
用户直接在 IMAP 服务器上创建和管理文件夹。
用户可以搜索邮件内容。
用户可以在不同的地方使用不同的计算机随时上网阅读和处理自己的邮件。
允许收信人只读取邮件中的某一个部分。
缺点：要想查阅邮件，必须先联网。
邮件读取协议POP3和IMAP

## Slide 135
IMAP 与 POP3 比较
操作位置 | 操作内容 | IMAP | POP3
收件箱 | 阅读、标记、移动、删除邮件等 | 客户端与邮箱更新同步 | 仅在客户端内
发件箱 | 保存到已发送 | 客户端与邮箱更新同步 | 仅在客户端内
创建文件夹 | 新建自定义的文件夹 | 客户端与邮箱更新同步 | 仅在客户端内
草稿 | 保存草稿 | 客户端与邮箱更新同步 | 仅在客户端内
垃圾文件夹 | 接收并移入垃圾文件夹的邮件 | 支持 | 不支持
广告邮件 | 接收并移入广告邮件夹的邮件 | 支持 | 不支持
邮件读取协议POP3和IMAP

## Slide 136
IMAP 与 POP3 比较
邮件服务器
邮件服务器
互联网
互联网
整个邮件
所有邮件
邮件首部
工作
好友
使用 POP3
读取邮件
使用 IMAP
读取邮件
邮件读取协议POP3和IMAP

## Slide 137
必须注意
邮件读取协议 POP3 或 IMAP 与邮件传送协议 SMTP 完全不同。
发信人的用户代理向源邮件服务器发送邮件，以及源邮件服务器向目的邮件服务器发送邮件，都是使用 SMTP 协议。
而 POP 协议或 IMAP 协议则是用户从目的邮件服务器上读取邮件所使用的协议。
SMTP
SMTP
POP3 或 IMAP
邮件
服务器
邮件
服务器
互联网
LAN / WAN
LAN / WAN
发信
读取
邮件读取协议POP3和IMAP

## Slide 138
基于万维网的电子邮件
用户代理 (UA) 的缺点：
必须在计算机中安装用户代理软件。
收发邮件不方便。
万维网电子邮件优点：
不需要在计算机中再安装用户代理软件。
计算机能联网，就能非常方便地收发电子邮件。
界面非常友好。
基于万维网的电子邮件

## Slide 139
基于万维网的电子邮件
HTTP
服务器
SMTP
客户
发件人
SMTP
服务器
HTTP
服务器
发送
邮件
TCP
连接
HTTP
HTTP
客户
读取
邮件
TCP
连接
HTTP
收件人
发送邮件 SMTP
TCP
连接
发送、接收电子邮件时使用 HTTP 协议。
两个邮件服务器之间传送邮件时使用 SMTP。
HTTP
客户
ABC 网站
XYZ 网站
基于万维网的电子邮件

## Slide 140
基于万维网的电子邮件
HTTP
服务器
SMTP
客户
发件人
SMTP
服务器
HTTP
服务器
发送
邮件
HTTP
HTTP
客户
读取
邮件
HTTP
收件人
发送邮件 SMTP
TCP
连接
使用 HTTP POST 方法提交要发送的邮件。
使用 HTTP GET 方法读取邮件。
HTTP
客户
ABC 网站
XYZ 网站
POST
提交
GET
下载
基于万维网的电子邮件

## Slide 141
通用互联网邮件扩充 MIME
由于SMTP 是一个基于文本的协议，导致其存在如下缺点：
仅限于传送 7 位的 ASCII 码，无法传送许多其他非英语国家的文字（如中文、俄文，甚至带重音符号的法文或德文）。
不能传送图片、音频、视频或任何二进制文件。
服务器会拒绝超过一定长度的邮件。
通用互联网邮件扩充 MIME

## Slide 142
MIME 概述
随着电子邮件应用范围的扩大，为 SMTP 增加传送非 ASCII 码数据的处理能力越来越迫切。
通用互联网邮件扩充 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)，并没有改动或取代SMTP，而是继续使用原来的邮件格式，但增加了邮件主体的结构，并定义了传送非ASCII码的编码规则。
通用互联网邮件扩充 MIME

## Slide 143
非 ASCII 码
7 位 ASCII 码
MIME
SMTP
MIME
SMTP
7 位 ASCII 码
7 位 ASCII 码
非 ASCII 码
用户
用户
MIME 和 SMTP 的关系
通用互联网邮件扩充 MIME

## Slide 144
增加了 5 个新的邮件首部字段。
  用于描述邮件主体的信息，比如邮件采用的编码规则等等。
定义了内容传送编码，也就是将二进制数据或非ASCII字符转换成ASCII编码的方法。
  标准ASCII编码、quoted-printable编码、base64编码、等等。
定义了MIME邮件内容的格式，对多媒体电子邮件的表示方法进行了标准化。
  告诉接收方当前邮件中的数据是什么格式，以及应该如何处理它。
MIME 主要包括三个部分
通用互联网邮件扩充 MIME

## Slide 145
MIME 增加 5 个新的邮件首部
邮件首部
邮件主体
MIME
首部
MIME-Version：MIME 的版本。若无此行，则为英文文本。
Content-Description：这是可读字符串，此邮件的说明。
Content-Id：邮件的唯一标识符。
Content-Transfer-Encoding：传送时邮件主体使用的编码方法。
Content-Type：邮件内容类型 / 子类型。
通用互联网邮件扩充 MIME

## Slide 146
2. 内容传送编码(Content-Transfer-Encoding)
编码方法 | 说明
7bit | 7 位 ASCII 编码，每行不能超过 1000 个字符（包括回车和换行）。默认编码方法。
8bit | 8 位非 ASCII 编码，每行不能超过 1000 个字节（包括回车和换行）。
Binary | 8 位非 ASCII 编码，任意长度的字节串。
Base64 | 将任意长度的字节串转换为用 7 位 ASCII 编码表示的字符串。可用于二进制和非文本数据的编码。
Quoted-printable | 将任意长度的字节串转换为 ASCII 编码表示的字符串。可用于二进制和非文本数据的编码。
通用互联网邮件扩充 MIME

## Slide 147
适用于所传送的数据中只有少量的非 ASCII 码的情况。
Quoted-printable 编码
00111101
00111001
01000100
(=)
(9)
(D)
… 01001100 10011101 00111001 …
10011101
11001111 10110101 11001101 10110011
=CF=B5=CD=B3
32位
96位
原来 1 个字节，现在需要 3 个字节，开销 = 200%

## Slide 148
适合任意长度的二进制数据。编码表如下：
Base64 编码
索引 | 对应字符 | 索引 | 对应字符 | 索引 | 对应字符 | 索引 | 对应字符 | 索引 | 对应字符
0 | A | 13 | N | 26 | a | 39 | n | 52 | 0
1 | B | 14 | O | 27 | b | 40 | o | 53 | 1
2 | C | 15 | P | 28 | c | 41 | p | 54 | 2
3 | D | 16 | Q | 29 | d | 42 | q | 55 | 3
4 | E | 17 | R | 30 | e | 43 | r | 56 | 4
5 | F | 18 | S | 31 | f | 44 | s | 57 | 5
6 | G | 19 | T | 32 | g | 45 | t | 58 | 6
7 | H | 20 | U | 33 | h | 46 | u | 59 | 7
8 | I | 21 | V | 34 | i | 47 | v | 60 | 8
9 | J | 22 | W | 35 | j | 48 | w | 61 | 9
10 | K | 23 | X | 36 | k | 49 | x | 62 | +
11 | L | 24 | Y | 37 | l | 50 | y | 63 | /
12 | M | 25 | Z | 38 | m | 51 | z |  | 
用两个连在一起的二个等号“==”和一个等号“=”分别表示最后一组的代码只有 8 位或 16 位。

## Slide 149
Base64 编码
原始字节
原来为 3 个字节，编码后为 4 个字节，开销 = 25%
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
S | T | F | 5
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4 个 6 位组
Base64 编码
ASCII 编码

## Slide 150
Base64 编码
原始字节
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T | Q | = | =
4 个 6 位组
Base64 编码
ASCII 编码

## Slide 151
3. 内容类型
Content-Type 定义了数据的具体媒体类型，是实现多媒体支持的关键。
  包括内容类型 (type) 和子类型 (subtype)两部分，格式上为type/subtype结构。
  image/jpeg、audio/mp4、video/mpeg、application/pdf …
除了标准类型外，MIME 允许发件人和收件人自己定义专用的内容类型。
通用互联网邮件扩充 MIME

## Slide 152
MIME 常用的内容类型、子类型及其说明
内容类型 | 子类型举例 | 说明
text（文本） | plain, html, xml, css | 不同格式的文本
image（图像） | gif, jpeg, tiff | 不同格式的静止图像
audio（音频） | basic, mpeg, mp4 | 可听见的声音
video（视频） | mpeg, mp4, quicktime | 不同格式的影片
model（模型） | vrml | 3D模型
application（应用） | octet-stream, pdf, javascript, zip | 不同应用程序产生的数据
message（报文） | http, rfc822 | 封装的报文
multipart（多部分） | mixed, alternative, parallel, digest | 多种类型的组合
Multipart 很有用，为邮件增加了相当大的灵活性。
通用互联网邮件扩充 MIME

## Slide 153
MIME 举例
From: lionking@abc.edu
To: tigerwang@xyz.com
Subject: picture of my new home
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Type: image/jpeg
base64 encoded data .....
.........................
......base64 encoded data
内容类型/子类型
编码方法
MIME 版本
编码后的数据
通用互联网邮件扩充 MIME

## Slide 154
6.4
多媒体内容在互联网上的传输
6.4.1 多媒体的特点
6.4.2 传统的多媒体传输协议
6.4.3 用于交互式多媒体传输的协议
6.4.4 用于非实时多媒体传输的协议
6.4.5 用于多媒体直播的协议

## Slide 155
多媒体内容在互联网上的传输，已成为复杂且关键的通信技术，同时也是互联网通信的重要基石。
根据2023年Sandvine的《全球互联网现象报告》(Global Internet Phenomena Report)，多媒体内容的传输已占全球互联网总流量的 65.93%.
多媒体：通过数字化技术将两种或两种以上的媒体形式（如文本、图像、音频、视频、动画）加以整合，用于有效传递信息，通常都包含最重要的音频和视频内容。
多媒体的特点

## Slide 156
视频的数据率主要由分辨率、帧率和色彩深度这三个因素决定。
  分辨率即每帧的像素数，决定了清晰度。
    4K超高清视频UHD (Ultra High Definition)的分辨率是3840 × 2160像素，8K超高清视频UHD的分辨率是7680 × 4320像素。
  帧率(frame rate)是每秒传送的帧数，影响视频的流畅度。帧率单位是fps (frame per second）
    常用帧率30 fps，快节奏的视频游戏和体育转播则需要120 fps的帧率。
  色彩深度(color depth)用于表示图像每个像素的颜色信息所使用的二进制位数（比特数）, 位数越高，视频的视觉体验越接近人眼所能感知的真实色彩。
    彩色视频通常用RGB（红绿蓝）三原色模型。
多媒体的特点

## Slide 157
对于帧率为 30 fps 的4K超高清视频：
  若每个RGB通道使用8位的色彩深度，则色彩的总位数为24位，可显示224 ≈ 1.68  107种颜色。
  数据率 = 3840 × 2160 × 30 × 24 ≈ 6 Gbit/s
  在实际的多媒体应用中，必须使用很好的压缩技术，否则多媒体的存储和传输成本将非常高昂。
  目前压缩技术已达到相当高的水平，在家庭点播观看4K视频的网速只需达到25 ~ 100 Mbit/s.
  在播放已压缩的视频时，必须进行解压缩后才能进行播放观看。
多媒体的特点

## Slide 158
数据压缩可分为无损压缩和有损压缩两大类。
  无损压缩：对压缩后的数据进行解压缩时，可以完全恢复原始数据，不会丢失任何信息。如：HTTP/2对帧首部的压缩方法，ZIP压缩软件方法等。
  视频有损压缩：利用人眼对图像细节不敏感的特性，通过识别图像内部的冗余信息，对相似区域进行压缩，只保留关键的图像特征。
  MPEG (Motion Picture Experts Group，活动图像专家组)是制定视频有损压缩标准的组织，隶属于ISO/IEC体系。
无损压缩与有损压缩

## Slide 159
视频有损压缩常用手段：
  分析连续的视频帧间的相似性，只记录变化的部分，大幅度减少需要存储的数据量。
  在压缩每一帧的图像时，只需牺牲部分图像细节，就能在视觉质量和文件大小之间找到合适的平衡点。
  利用人耳对声音的某些高频细节和微弱信号的不敏感，可以只保留重要频率分量，删除难以察觉的高频信息。
在这些技术的共同作用下，可以把视频数据压缩至原始大小的很小一部分（例如，压缩到原始数据量的1/100至1/300），同时还保持可接受的视觉和听觉的质量。
无损压缩与有损压缩

## Slide 160
在制定视频压缩标准的早期，ISO/IEC的MPEG系列和ITU-T的H.26x系列是各自独立开发研制的。
后来这两个机构开始合作开发，确保全球视频编码标准的统一性，推动视频技术的快速发展，但同一标准有两个不同的名字：
  H.264 = MPEG-4 Part 10/AVC (Advanced Video Coding)
  H.265 = MPEG-H Part 2/HEVC (High Efficiency Video Coding)
  H.266 = MPEG-I Part 3/VVC (Versatile Video Coding)
无损压缩与有损压缩

## Slide 161
从时间同步性需求的角度来看，多媒体可分为实时多媒体和非实时多媒体两种。
  实时多媒体：内容的产生和播放是同步进行的，如视频直播和视频会议，观看内容与内容的产生是同步发生的。
  “同步”是指在人的感知极限内保持“近似同步”，根据场景不同，实时多媒体的同步容许误差大致为 20 ~ 200 ms。
  传送实时数据时，宁可丢失少量分组（当然不能丢失太多），也不要太晚到达的分组。少量分组的丢失对播放效果的影响并不大（因为是由人主观评价的），是可以容忍的。
  丢失容忍 (loss tolerant) 是实时数据的另一个重要特点。
实时多媒体和非实时多媒体

## Slide 162
非实时多媒体是指不需要即时传输和播放的多媒体内容。
  视频点播VoD (Video on Demand)，如优酷、爱奇艺；音乐点播AoD (Audio on Demand)，如QQ音乐、网易云音乐；电子图书等预先存储和分发的多媒体形式。
  用户可以在方便的时间边下载、边播放，即不必花费很长的时间把全部的媒体内容都下载完毕后才开始播放，甚至可以随时暂停，隔一段时间后继续播放。
  这种边下载、边播放的多媒体常称为流媒体(stream media)。
实时多媒体和非实时多媒体

## Slide 163
多媒体数据在传输时，不仅对时延有严格的要求，而且对抖动(jitter)也有较高的要求。
  抖动就是相邻分组的到达时间间隔的变化量,在数学上可表示为连续分组时延差的统计方差。
  音频或视频所构成的数字帧具有相等的帧间间隔，但受网络时延的影响，传输这些帧的分组到达接收端时可能会变为非等时的。
  接收方的应用层必须把待播放的帧，放入播放缓冲区(playback buffer)存放一定的时间后才能开始播放。
实时多媒体和非实时多媒体

## Slide 164
解码后的帧按顺序逐个存入播放缓冲区。当播放缓冲区中存入的帧达到一定数量时（例如K个单位），就开始按照原来的帧率，把一个个帧按顺序读出播放。
由于解码后的帧存入播放缓冲区的速率是波动的，因此在播放缓冲区中存放的帧的数量也不断变化。
播放缓冲区工作原理示意
t
K
播放缓冲区
恒定速率
t
非恒定速率
有可能发生
分组丢失
帧间隔变成等时的
解码后的帧按顺序
存入播放缓冲区
按原来的帧率
读出播放

## Slide 165
播放缓冲区工作原理示意
待播放的
尚未存入
播放缓冲区的
已播放的
30:00
播放起点
播放终点
播放点
正在存入
播放缓冲区
0:00
播放起点时间是0，播放终点时间是30分钟。
播放进度的左边深绿色区表示已播放的部分，其右边界就是现在的播放点。播放点右边的浅绿色区表示待播放的部分（已存放在播放缓冲区中），最右边的空白区是尚未存入播放缓冲区的部分。
当播放视频时，视频播放的帧率必须保持恒定，但视频帧存入播放缓冲区的速率是快慢不均匀的。但由于播放缓冲区已预先存放了一些视频帧，能够使得播放的帧率保持稳定。

## Slide 166
传统的多媒体传输协议包括RTP/RTCP和RTSP等，这些协议的历史悠久，从1996年起就被广泛使用，在过去很长时间内作为多媒体传输的核心技术，提供了互联网的端到端实时数据传输服务。
  实时传输协议RTP (Real-time Transport Protocol)
  RTP控制协议RTCP (RTP Control Protocol)
  实时流协议RTSP (Real-Time Streaming Protocol)
传统的多媒体传输协议

## Slide 167
实时传输协议 RTP
实时传输协议 RTP (Real-time Transport Protocol) 为实时应用提供端到端的传输，但不提供任何服务质量的保证。
需要发送的多媒体数据块（音频/视频）经过压缩编码处理后，先送给 RTP 封装成为 RTP 分组（也可称为 RTP 报文 ）。RTP 分组装入传输层的 UDP 用户数据报后，再向下递交给 IP 层。
RTP 不对多媒体数据块做任何处理，而只是向应用层提供一些附加的信息，让应用层知道应当如何进行处理。

## Slide 168
从应用开发者的角度看，RTP 应当是应用层的一部分。
由于 RTP 向多媒体应用程序提供了服务（如时间戳和序号），因此也可以将 RTP 看成是在 UDP 之上的一个传输层的子层。
传输层
应用层
应用
IP
数据链路层
物理层
UDP
RTP
RTP 的层次

## Slide 169
RTP 分组只包含 RTP 数据，控制由另一个配套使用的 RTCP 协议提供。
在RTP分组的首部中，最重要的字段包括：
  有效载荷类型
  序号
  时间戳
  同步源标识符
实时传输协议 RTP

## Slide 170
12 字节
必需
序 号
位 0 1 3 8 16 31
有效载荷类型
时 间 戳
同 步 源 标 识 符 (SSRC)
参 与 源 标 识 符 (CSRC) [0..15]
…
版本
P
M
X
参与源数
有效载荷类型 (payload type)：占 7 位。指出RTP分组中数据采用何种编码或压缩标准。收到RTP分组的应用层就根据此字段指出的类型进行解码或解压缩处理。
RTP 分组的首部格式

## Slide 171
12 字节
必需
序 号
位 0 1 3 8 16 31
有效载荷类型
时 间 戳
同 步 源 标 识 符 (SSRC)
参 与 源 标 识 符 (CSRC) [0..15]
…
版本
P
M
X
参与源数
序号：占 16 位。对每一个发送出的 RTP 分组，其序号加 1。在一次 RTP 会话开始时的初始序号是随机选择的。序号使接收端能够发现丢失的分组，同时也能将失序的 RTP 分组重新按序排列好。
RTP 分组的首部格式

## Slide 172
12 字节
必需
序 号
位 0 1 3 8 16 31
有效载荷类型
时 间 戳
同 步 源 标 识 符 (SSRC)
参 与 源 标 识 符 (CSRC) [0..15]
…
版本
P
M
X
参与源数
时间戳：占 32 位。每次会话的开始要随机选择时间戳初始值。即使没有信号发送，时间戳的值也要随时间不断地增加。时间戳记录了RTP分组中数据的第1字节的采样时刻。接收方使用时间戳可在准确时间还原数据块，从而消除时延的抖动。时间戳还可用来使视频应用中的声音和图像同步。在RTP协议中并没有规定时间戳的粒度，这取决于有效载荷的类型。
RTP 分组的首部格式

## Slide 173
12 字节
必需
序 号
位 0 1 3 8 16 31
有效载荷类型
时 间 戳
同 步 源 标 识 符 (SSRC)
参 与 源 标 识 符 (CSRC) [0..15]
…
版本
P
M
X
参与源数
同步源标识符 SSRC (Synchronous SouRCe identifier)：占 32 位。是一个数，用来标志 RTP 流(stream) 的来源。在新的RTP流开始时随机地产生。RTP可以同时有多个RTP流（例如，使用几个摄像机从不同角度拍摄同一个节目，就产生了多个RTP流）复用到一个UDP用户数据报中。SSRC使接收方的UDP能够把收到的RTP流送到各自的终点。
RTP 分组的首部格式

## Slide 174
实时传输控制协议 RTCP
RTCP (RTP Control Protocol) 是与 RTP 配合使用的协议，与 RTP 协议不可分割。
主要功能：
服务质量的监视与反馈；
媒体间的同步；
多播组中成员的标志。

## Slide 175
RTCP 分组使用 UDP 传送，但不对音频/视频分组进行封装。
可将多个 RTCP 分组封装在同一个 UDP 用户数据报中。
RTCP 分组周期性地在网上传送，它带有发送端和接收端对服务质量的统计信息报告。
  已发送的分组数和字节数、分组丢失率、分组到达时间间隔的抖动等。
RTCP 分组

## Slide 176
发送方报告SR (Sender Report)分组
  发送方每发送一个RTP流，就发送一个发送方报告SR分组，主要内容有：RTP流的同步源标识符SSRC，RTP流中最新产生的RTP分组的时间戳和绝对时钟时间，RTP流包含的分组数和字节数。
  绝对时钟时间是必要的。因为RTP要求每一种媒体使用一个流。例如，要传送视频图像和相应的声音就需要传送两个流。有了绝对时钟时间就可进行图像和声音的同步。
RTCP 使用的分组类型

## Slide 177
接收方报告RR (Receiver Report)分组
  接收方每收到一个RTP流，就产生一个接收方报告RR分组，其中包含了所收到的RTP流的SSRC，RTP流的分组丢失率，RTP流中的最后一个RTP分组的序号，分组到达时间间隔的抖动等。
  发送RR分组的目的是使所有的接收方和发送方都了解当前网络的状态，同时使所有发送RTCP分组的站点自适应地调整发送RTCP分组的速率，不要过多影响RTP分组在网络中的传输。
  RTCP分组的通信量通常不超过网络中数据分组通信量的5%，而RR分组的通信量又应小于所有RTCP分组的通信量的75%。
RTCP 使用的分组类型

## Slide 178
源点描述SDES (Source DEScription)分组
  给出会话中参加者的描述。
特定应用APP (APPlication-specific)分组
  使应用程序能够定义新的分组类型。
结束BYE分组
  表示关闭数据流。
RTCP 使用的分组类型

## Slide 179
RFC 3550和RFC 3551都是IETF的正式标准，但侧重不同。
  RFC 3550关注通用的实时数据传输，应用范围并不局限于音频/视频，还覆盖其他实时媒体传输，如在线游戏、视频直播等场景。
  RFC 3550定义了RTP和RTCP的分组格式、RTP的时间戳和序号机制，以及RTP与RTCP的配合使用问题。
  RFC 3551则着重于简化音频/视频会议中的操作和控制，是专门针对音频/视频会议的RTP配置文件。它定义了一组音频/视频编解码器，以确保互操作性；统一了数据格式及应用细节，减少了不同实现之间的兼容性问题。
RTP控制协议RTCP

## Slide 180
实时流式协议 RTSP
实时流式协议 RTSP (Real-Time Streaming Protocol) ：
  应用层的多媒体播放控制协议，本身并不传送数据，而仅仅是使媒体播放器能够控制多媒体流的传送。
  以客户服务器方式工作，可以实现流媒体会话的播放、暂停、快进、快退、结束等操作。
  RTSP的控制命令可以使用TCP或UDP传输，但实际应用中多使用TCP来传输，以保证可靠性。
  RTSP是专为实时控制而设计的，可提供较低的时延和很好的交互性，因此广泛应用于网络摄像头和监控系统。

## Slide 181
RTCP是RTP的一部分，主要用于监控和管理RTP流的传输。RTCP提供流媒体的统计和报告信息，例如数据传输的质量（分组丢失率、时延等），以便于优化流媒体的传输。
RTSP和RTCP都不传输流媒体数据。RTSP相当于负责音视频播放逻辑的管理员，而 RTCP 则相当于保证传输流畅以及声音、视频同步的质量评估员。
RTSP与RTCP区别

## Slide 182
用于交互式多媒体传输的协议
交互式多媒体传输是指用户使用互联网和其他人进行实时交互式通信。互联网电话或互联网电视会议都属于这种类型。
互联网电话即IP电话，又称为VoIP (Voice over IP)，现代的IP电话平台可以实现视频通话和即时消息等功能，提供了丰富的交互体验，因此被归类为多媒体通信。

## Slide 183
交互式多媒体传输所需要的几种应用协议
至少需要两类应用协议：
  信令协议：在互联网上找到被叫用户，如SIP等。
  多媒体分组的传输协议：使多媒体通信的数据能够以时延敏感属性在互联网中传输，如RTP等。

## Slide 184
会话发起协议SIP
为了进行交互式多媒体通信，需要相应的信令协议来管理呼叫过程。
会话发起协议 SIP (Session Initiation Protocol) 是一套较为简单且实用的标准，目前已成为互联网的建议标准。
所谓“会话”就是指互联网上的通话或视频会议。SIP就是用于建立、管理和终止一次多媒体会话（IP电话或视频会议）。
SIP 没有指定使用 RTP 协议，但实际上大家还是选用 RTP 和 RTCP 作为配合使用的协议。

## Slide 185
会话描述协议 SDP (Session Description Protocol)：
  SIP的配套协议。
  SDP不是信令协议，但 SDP 给 SIP 提供有关多媒体会话的详细描述，包括媒体类型（如音频、视频）、使用的编码方式、传输协议等信息。
  SDP 支持多种媒体类型和编码选项，使参与者可以选择适合的通信参数。
  SDP 可以描述各种编码参数，为未来可能出现的新媒体格式提供了支持。
  SDP 在电话会议中非常重要，因为它提供了每个参与者的媒体能力和参数描述。通过这些信息，系统可以协调不同参与者之间的兼容性，选择合适的音频格式，并辅助进行带宽管理。虽然 SDP 本身不控制这些功能，但它提供的关键信息是实现这些功能的基础。
会话描述协议 SDP

## Slide 186
UDP
服务质量
IPv4 / IPv6
RTCP
SIP
RTP
音频/视频
底层网络
SDP
提供实时交互式音频/视频服务所需的应用层协议
SIP在协议栈中的位置
应用层
会话描述
信令协议

## Slide 187
SIP 使用文本方式的客户服务器协议。
两种构件：用户代理和SIP服务器。
用户代理包括：
  用户代理客户：用来发起呼叫。
  用户代理服务器：用来接受呼叫。
SIP 系统的构件

## Slide 188
SIP服务器包括以下几种：
代理服务器：从位置服务器获取目的用户的位置，负责转发 SIP 请求和响应。
注册服务器：又称为登记服务器。用户的设备在网络上首次连接或在联系信息发生变化时，应将其联系地址发送到注册服务器。注册服务器记录这些信息，并将其存储在位置服务器中。
位置服务器：位置服务器存储从注册服务器获取的用户当前联系地址信息，以便迅速响应呼叫请求。
重定向服务器：负责查询位置服务器获取被叫方的最新位置信息并返回给呼叫发起者，以便呼叫方向新地址发起呼叫请求。
SIP 系统的构件

## Slide 189
SIP采用统一资源标识符URI (Uniform Resource Identifier) 作为用户的唯一身份标识, 用于发起SIP 呼叫和寻址，以及提供用户位置信息。
格式：sip:用 户 名@主 机 域 名
十分灵活。用户的实际联系地址可能经常改变，但SIP URI 则是用户在 SIP 网络中的永久标识符，例如：
sip:zhangsan@163.com
sip:zhangsan@201.12.34.56
sip:+8625-87654321@163.com
SIP 的地址

## Slide 190
和 HTTP/1.1 相似，SIP 协议以报文(message)形式传输。
SIP 采用类似于 HTTP/1.1 的表示方法，采用请求/响应模式，报文格式也是由起始行（请求行或响应行）、首部字段和报文主体组成。
SIP共定义了12种方法(method)，在SIP会话建立、维护和终止等方面起着关键的作用。
SIP 特点

## Slide 191
方法 | 描述
INVITE | 邀请用户参加一个会话或电话会议，相当于呼叫请求。
ACK | 确认接收到INVITE请求的响应，这标志着会话的建立过程已经完成。
BYE | 请求结束一个已经建立的会话，由任一参与者发送该请求，相当于挂机。
OPTIONS | 用于查询对方支持哪些SIP方法及其能力。
CANCEL | 取消一个未完成的请求，这通常是由发送INVITE方发出的。
REGISTER | 向注册服务器进行注册、更新或删除用户的IP地址和联系方式。
SIP 协议最重要的6种核心方法

## Slide 192
SIP的响应报文中的状态码和HTTP的状态码相似，但SIP的状态码共分为6类：
  1xx 临时性响应，表示呼叫建立过程中的临时状态。
  2xx 成功响应，表示呼叫或其他操作成功。
  3xx 重定向响应，表示呼叫需要重定向到其他地址。
  4xx 客户端错误，表示客户端请求错误或无法处理。
  5xx 服务器错误，表示服务器内部错误或无法处理请求。
  6xx 全局错误，表示全局范围内的错误。
SIP 响应报文

## Slide 193
一
个
简
单
的
SIP
会
话
双方交谈(使用 RTP/RTCP)
主叫
被叫
BYE
建立
会话
终止
会话
通信
用
户
代
理
UA
用
户
代
理
UA
INVITE
180 Ringing
200 OK
200 OK
200 OK
180 Ringing

代理服务器

ACK
一次
会话
100 Trying
180 Ringing
代理服务器
200 OK
INVITE
INVITE
100 Trying
100 Trying

## Slide 194
主叫和被叫都有与其相关联的代理服务器，负责帮助用户发送或接收各种报文。
代理服务器或用户代理正确收到INVITE报文并验证合法性后，发回响应“100 Trying”，表示确认收到并正在处理此请求。
被叫方的用户代理UA在收到INVITE报文后，向其代理服务器发送确认“100 Trying”，若具有与报文中SDP描述的媒体格式一致的媒体格式，则向被叫用户振铃，同时向其代理服务器发送响应“180 Ringing”，表示正在振铃。
一个简单的 SIP 会话

## Slide 195
主叫方的用户代理收到响应“180 Ringing”后，就知道被叫方的电话正在振铃。
被叫摘机则表示接受呼叫，其用户代理UA就向代理服务器发送响应“200 OK”。被叫的用户代理在发送“200 OK”报文的主体中可以指明通话方式。
主叫收方到“200 OK”时，知道被叫方同意进行会话，将直接回复ACK报文作为确认。
在双方会话阶段，通常都是使用RTP/RTCP协议，但这并不是强制性的。
一个简单的 SIP 会话

## Slide 196
当通话完毕时，双方中的任何一方都可以发送BYE报文以终止这次的会话。假定被叫发送BYE报文，主叫收到BYE报文后，应发回响应“200 OK”，会话即终止。
在SIP会话中，可以使用安全实时传输协议SRTP（Secure Real-time Transport Protocol）来确保会话的安全性。
一个简单的 SIP 会话

## Slide 197
SIP协议可以让SIP电话用户呼叫传统电话用户。但这时SIP网络必须配置一个媒体网关(media gateway)，用来把SIP的会话信令和传统电话使用的7号信令相互转换。
在会话期间，还要把会话的RTP分组比特流和传统电话的话音信号相互转换。
一个简单的 SIP 会话

## Slide 198
SIP是目前市场上交互式多媒体通信的主流协议。在SIP问世之前，协议H.323曾经占领了 VoIP 的主要市场。
H.323协议由传统电信专家设计，因此继承了传统电信网的特点，可靠性强、功能丰富且定义明确，适合封闭网络和高质量、多功能需求场景。但同时存在如下一些不足：
  协议栈复杂，配置与管理较为困难。
  占用资源多，通常需要专门的硬件支持。
  协议灵活性和扩展性不足，不太适合开放互联网的场景。
H.323协议

## Slide 199
优点：
  协议简单，便于调试，易于实现，扩展性强，灵活性高，更适合互联网环境。
缺点：
  QoS保证相对较弱，安全机制需要额外实现，而协议过于灵活可能导致出现互操作性问题，在某些场景下其可靠性略逊于H.323。
目前，大多数现代VoIP系统都采用SIP协议，而H.323则主要在一些传统电信设备和视频会议系统中继续使用。
SIP协议优缺点

## Slide 200
网页实时通信协议WebRTC
网页实时通信协议WebRTC（Web Real-Time Communication）是交互式多媒体通信的市场新的协议，由万维网联盟W3C和IETF联合开发。
开放网络协议，支持在浏览器没有额外插件或第三方软件的情况下，直接进行高质量的实时音视频通信和数据传输。
主要应用场景：在线教育和远程作业，远程会诊，流媒体直播，视频聊天，物联网应用（如远程摄像头），实时文件传输（包括点对点文件分享），协同编辑，等等。

## Slide 201
网页实时通信协议WebRTC
具备高效的网络带宽利用率和低延迟等特点，能够根据网络状态自动调整视频质量，以保证通信的流畅性。
利用UDP协议进行传输。
支持加密传输，确保数据在传输过程中的安全性，保护用户的隐私。
通信双方在开始通信之前必须有一个连接建立的过程，通过信令服务器交换连接所需的信息，目前信令协议常使用SIP。

## Slide 202
网页实时通信协议WebRTC
WebRTC最初的设计目标是通过现代浏览器直接实现实时通信，而无需额外的插件或中间件。但WebRTC 并不局限于“双方都使用浏览器”的场景。
WebRTC 也可以用于浏览器与服务器、浏览器与独立应用程序之间的通信，甚至可以用于两个非浏览器的客户端之间（只要这两个客户端都实现了 WebRTC 协议）。

## Slide 203
用于非实时多媒体传输的协议
非实时多媒体的传输又常称为视频点播VoD (Video on Demand)，用户可以在需要观看时进行播放，这类协议特点如下：
  播放控制：要有低时延和高速传输能力，支持快进、快退等功能，确保用户享受流畅的观看体验。
  码率自适应：根据网络状况动态调整视频码率，支持断点续传。支持元数据（即视频时长、分辨率、编码格式等信息）传输。支持同一内容提供多种不同码率和清晰度版本。
  兼容性：能够在多种设备和操作系统上运行，便于不同厂商实现互操作。支持未来新功能的扩展。
  安全性：有加密传输和防盗播放功能，有助于保护数字视频版权。

## Slide 204
HTTP流式直播HLS (HTTP Live Streaming)
  RFC 8216
  由苹果公司推出，在流媒体传输领域具有显著的影响力，但未被国际标准化组织正式认证为标准。
基于HTTP的动态自适应流式传输DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP)
  ISO/IEC 23009-1、RFC 8216
  ISO/IEC制订的流媒体传输国际标准。
用于非实时多媒体传输的协议

## Slide 205
DASH核心目标是让用户在不同网络带宽、不同设备性能下，都能获得流畅、高质量的视频观看体验，已经形成了一个完整的技术标准，定义了：
  媒体内容的组织方式（如何切分视频段）。
  客户-服务器的通信方式。
  清单文件MPD (Media Presentation Description)的格式。
  自适应切换的机制。
基于HTTP的动态自适应流式传输DASH

## Slide 206
DASH 把视频内容编码为多个不同码率的版本，并分割成许多小数据片段（通常每个片段 2 ~ 10 秒）。
服务器生成一个清单文件 MPD，用来描述可用的媒体内容、不同码率版本、片段 URL 等信息。
客户端获取并解析 MPD 文件，并根据网络条件、设备能力等因素，动态选择合适码率的视频片段，向服务器发送 HTTP 的 GET 请求。可以通过内容分发网络 CDN 帮助源服务器更高效地分发这些流媒体。
客户端设备接收到流数据后，会解码数据并播放视频。
播放过程中播放器能够根据网络条件的变化，自动切换请求不同码率的视频，以确保最佳的用户体验。
基于 HTTP 的动态自适应流式传输 DASH

## Slide 207
拉流
(pull streaming)
流媒体
服务器
流媒体
播放器
浏览器
客户机
流媒体
播放器
浏览器
客户机
拉流
(pull streaming)
推流
(push streaming)
信号编码
多媒体直播是一种通过网络实时传输多媒体数据的技术。
用于多媒体直播的协议

## Slide 208
尽可能减少从数据采集到用户端播放的时延，以确保观众和主播之间的实时交互。
直播协议需要能够支持多码率自适应，以支持多样化的网络环境。
直播协议必须能够支持多种终端设备和操作系统。
由于实时性要求，丢失的数据分组通常没有重传的机会。
目前流媒体直播常用的协议主要有 RTMP、HLS、DASH和WebRTC。
多媒体直播协议的基本特点

## Slide 209
实时消息传输协议 RTMP (Real-Time Messaging Protocol) 以较低时延著称，适合实时音频/视频的在线直播。
RTMP 由 Adobe 公司设计开发，是一种基于 TCP 的协议，能够通过多种优化措施在一定程度上平衡时延与可靠性。
  RTMP 进行分段传输，即使有部分数据需要重传，已经接收到的数据仍可在较短时间内开始播放，从而减少等待时间。
  RTMP 运用缓冲技术，能够在保持播放流畅的同时，降低时延。
  RTMP 支持多种编码格式，在处理音频/视频流转换时非常有效。
实时消息传输协议 RTMP

## Slide 210
由Haivision公司在2017年开发并发布，且开放源代码。SRT 兼顾了实时性和安全性，能够有效地在不可靠的网络上传输高质量的音视/视频。
  运行在 UDP 上，使用握手机制来建立和终止连接，支持丢失分组的重传。双方建立连接时协商参数以确保最佳性能。
  数据分组首部包含序列号、时间戳等信息，确保接收端可正确重组数据流。
  利用自适应流控制技术动态调整发送速率，以适应网络的实际状况。
  使用加密技术和身份验证，确保只有授权的用户才能访问数据流。
  支持与其他流媒体平台或内容分发网络 CDN 的集成。
安全可靠运输协议 SRT (Secure Reliable Transport)

## Slide 211
对于大规模直播，拉流常用的协议是HLS或DASH，因为这两种协议的稳定性好，并得到了广泛的支持。
对于互动性直播，推流和拉流都可以使用WebRTC，因为WebRTC的时延小，实时互动性很好。
移动终端直播目前常使用特别适合移动终端应用的HLS。
多媒体直播协议

## Slide 212
6.5
简单网络管理协议 SNMP
6.5.1 网络管理的基本概念
6.5.2 管理信息结构 SMI
6.5.3 管理信息库 MIB
6.5.4 SNMP 的协议数据单元和报文

## Slide 213
网络管理的基本概念
计算机网络是一个复杂的分布式系统
  设备和应用类型多样、生产厂家各异、网络状态变化频繁……
需要一种机制能够监视网络运行状态、处理网络异常……
网络管理包括对硬件、软件和人力的使用、综合与协调，以便对网络资源进行监视、测试、配置、分析、评价和控制，这样就能以合理的价格满足网络的一些需求，如实时运行性能，服务质量等。
网络管理常简称为网管。
网络管理的基本概念

## Slide 214
网络管理的一般模型
管理站
网络
管理员
被管设备
—— 管理程序（运行 SNMP 客户程序）
—— 代理程序（运行 SNMP 服务器程序）
A
A
A
M
被管设备
被管设备
被管设备
M
A
A
被管设备
网管协议
互联网
A
管理站是整个网络管理系统的核心，通常由网络管理员直接操作和控制。
管理站中的关键构件是管理程序。管理程序在运行时就成为管理进程。管理站（硬件）或管理程序（软件）都可称为管理者(manager)或管理器。
网络管理员 (administrator) 指负责网络管理的人员。
网络管理的基本概念

## Slide 215
网络管理的一般模型
管理站
网络
管理员
被管设备
—— 管理程序（运行 SNMP 客户程序）
—— 代理程序（运行 SNMP 服务器程序）
A
A
A
M
被管设备
被管设备
被管设备
M
A
A
被管设备
网管协议
互联网
A
网络的每一个被管设备可能有多个被管对象。
被管设备有时可称为网络元素或网元。
在被管设备中也可能会有一些不能被管的对象。
网络管理的基本概念

## Slide 216
网络管理的一般模型
管理站
网络
管理员
被管设备
—— 管理程序（运行 SNMP 客户程序）
—— 代理程序（运行 SNMP 服务器程序）
A
A
A
M
被管设备
被管设备
被管设备
M
A
A
被管设备
网管协议
互联网
A
在每一个被管设备中都要运行一个程序，以便和管理站中的管理程序进行通信。这些运行着的程序叫做网络管理代理程序，或简称为代理(agent)。
代理程序在管理程序的命令和控制下在被管设备上采取本地的行动。
网络管理的基本概念

## Slide 217
网络管理的一般模型
管理站
网络
管理员
被管设备
—— 管理程序（运行 SNMP 客户程序）
—— 代理程序（运行 SNMP 服务器程序）
A
A
A
M
被管设备
被管设备
被管设备
M
A
A
被管设备
网管协议
互联网
A
网络管理协议简称为网管协议，是管理程序和代理程序之间进行通信的规则。
网络管理员利用网络管理协议，通过管理站对网络中的被管设备进行管理。
网管协议本身不管理网络。
网络管理的基本概念

## Slide 218
简单网络管理协议 SNMP
简单网络管理协议 SNMP (Simple Network Management Protocol) 中的管理程序和代理程序按客户服务器方式工作。
管理程序运行 SNMP 客户程序，向某个代理程序发出请求或者命令。
代理程序运行 SNMP 服务器程序，返回响应 (或执行某个动作)。
在网管系统中，往往是一个（或少数几个）客户程序与很多的服务器程序进行交互，从而管理网络内的大量被管设备。
网络管理的基本概念

## Slide 219
SNMP 的基本功能
最重要的指导思想：尽可能简单。
基本功能：
  监视网络性能
  检测分析网络差错
  配置网络设备等。
为了管理某个对象，必然会给该对象添加一些软件或硬件，但这种“添加”应当对原有对象的影响尽量小些。
网络管理的基本概念

## Slide 220
SNMP 的管理站和委托代理
网管系统必须有一个管理站。
若被管设备使用的不是 SNMP 而是另一种网络管理协议，SNMP 就无法对其进行管理。这时可使用委托代理 (proxy agent)。
委托代理能提供协议转换和过滤操作等功能，对被管对象进行管理。
管理站
委托代理
被管设备
被管设备
被管设备
SNMP
专用协议
网络管理的基本概念

## Slide 221
SNMP 网络管理组成
SNMP 网络管理主要由三个部分组成：
SNMP 协议本身
管理信息结构 SMI (Structure of Management Information)
管理信息库 MIB (Management Information Base)
网络管理的基本概念

## Slide 222
SNMP 网络管理组成
SMI在最底层，定义命名规则、数据类型和编码方式，为整个SNMP框架提供标准化的基础。
MIB在中间层，依据SMI的规则定义管理对象，是网络管理信息的组织和表示方式。
SNMP在最上层，定义访问和管理 MIB 中对象的规则，用于管理者与被管设备之间的数据交互。
网络管理的基本概念

## Slide 223
SNMP 网络管理组成
SMI 定义了描述管理信息的基本规则和框架，规定了管理对象的数据类型、语法格式，确保管理信息的一致性和标准化。
MIB 按照 SMI 定义的规则组织和存储管理对象，定义了可被管理的具体对象及其属性，提供了一个标准化的管理对象层次结构。管理程序使用 MIB 中的信息，对网络进行管理。
SNMP提供实际的网络管理通信机制，实现管理站和代理之间的信息交换，执行具体的监视和控制功能。
网络管理的基本概念

## Slide 224
管理信息结构 SMI
SMI本质上提供了一套抽象语法：
  规范被管对象的命名机制。
    基于对象命名树(object naming tree)，确保每个被管对象都有全网唯一的名字。
  定义被管对象的数据类型。
    使用基本的抽象语法记法（即 ISO 制定的 ASN.1）来定义数据类型，确保数据不存在二义性。
  定义管理数据通过网络传输时的编码规则。
    使用 ASN.1 的基本编码规则 BER (Basic Encoding Rule)进行数据的编码，确保接收方能够正确解析。
管理信息结构 SMI

## Slide 225
SMI 规定：所有被管对象必须在对象命名树上
根
iso (1)
itu-t (0)
iso/itu-t (2)
dod (6)
internet (1) 1.3.6.1 (iso.org.dod.internet)
mgmt (2)
mib-2 (1) 1.3.6.1.2.1 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2)
org (3)
system(1)
interface(2)
at(3)
ip(4)
icmp(5)
tcp(6)
udp(7)
egp(8)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ipInReceives(3)
1.3.6.1.2.1.4.3
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipinreceives)
管理信息结构 SMI

## Slide 226
SMI 规定：所有被管对象必须在对象命名树上
根
iso (1)
itu-t (0)
iso/itu-t (2)
dod (6)
internet (1) 1.3.6.1 (iso.org.dod.internet)
mgmt (2)
mib-2 (1) 1.3.6.1.2.1 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2)
org (3)
system(1)
interface(2)
at(3)
ip(4)
icmp(5)
tcp(6)
udp(7)
egp(8)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ipInReceives(3)
1.3.6.1.2.1.4.3
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipinreceives)
管理信息结构 SMI

## Slide 227
SMI 规定：所有被管对象必须在对象命名树上
根
iso (1)
itu-t (0)
iso/itu-t (2)
dod (6)
internet (1) 1.3.6.1 (iso.org.dod.internet)
mgmt (2)
mib-2 (1) 1.3.6.1.2.1 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2)
org (3)
system(1)
interface(2)
at(3)
ip(4)
icmp(5)
tcp(6)
udp(7)
egp(8)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ipInReceives(3)
1.3.6.1.2.1.4.3
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipinreceives)
管理信息结构 SMI

## Slide 228
被管对象的数据类型
SMI使用基本的抽象语法记法1 (ASN.1)来定义数据类型，因此在语法结构上可以看作是 ASN.1 的子集。
为了适应网络管理的需要，SMI在ASN.1基础上又添加了网络管理专用的扩展，例如定义了OBJECT-TYPE、MODULE-IDENTITY等宏，因此在功能上又可以看着是 ASN.1 的超集。
ASN.1 的记法很严格，使得数据的含义不存在任何可能的二义性。
管理信息结构 SMI

## Slide 229
被管对象的数据类型
SMI 把数据类型分为两大类：
  简单类型
  结构化类型
数据
类型：值集合的名字
值：某个值集合中的一个元素
管理信息结构 SMI

## Slide 230
SMI 部分简单数据类型
类 型 | 大 小 | 说 明
INTEGER | 4 字节 | 在 –231 到 231 – 1 之间的整数
Interger32 | 4 字节 | 和 INTEGER 相同
Unsigned32 | 4 字节 | 在 0 到 232 – 1 之间的无符号数
OCTET STRING | 可变 | 不超过 65535 字节长的字节串
OBJECT IDENTIFIER | 可变 | 对象标识符
Counter32 | 4 字节 | 可从 0 增加到 232 的整数；当它到达最大值时就返回到 0
TimeTicks | 4 字节 | 记录时间的计数值，以 1/100 秒为单位
BITS | — | 比特串
Opaque | 可变 | 不解释的串
管理信息结构 SMI

## Slide 231
SMI 结构化数据类型
SMI定义了两种结构化数据类型：sequence和sequence of。
sequence类似于C语言中的struct或record，是一些简单数据类型的组合，并且这些数据类型不一定相同。
sequence of类似于C语言中的array，是同样类型的简单数据类型的组合，或同样类型的sequence数据类型的组合。
管理信息结构 SMI

## Slide 232
基本编码规则 BER
通过数据类型的定义，SMI 能够确保对数据的理解不存在二义性，但网络传输的是二进制的字节流，还需要将这些抽象表示的数据进行统一的编码，以便在网络环境中正确无误地传输和解析。
基本编码规则 BER (Basic Encoding Rule) 是ASN.1的一种具体编码方案，能够将SMI定义的每一个数据类型及其值转换成一串无歧义的、自描述的字节序列。
管理信息结构 SMI

## Slide 233
基本编码规则 BER
BER 指明了每种数据类型中每个数据的表示方法。
  数据表示为T-L-V三个字段组成的序列。
  发送端用 BER 编码，将符合 ASN.1 规则的报文转换成唯一的比特序列。
  接收端用 BER 解码，将得到的比特序列转换为原始的 ASN.1 报文。
管理信息结构 SMI
标记 T 长度 L 值 V
数据元素
定义数据的值
定义 V 字段的长度
定义数据的类型

## Slide 234
TLV 中的 T 字段定义数据的类型
字节 1 可变 可变
标记 T 长度 L 值 V
类 别 格 式 编 号
位 2 1 5
数据元素

## Slide 235
TLV 中的 T 字段定义数据的类型
数据类型 | 类别 | 格式 | 编号 | T 字段（二进制） | T 字段（十六进制）
INTEGER | 00 | 0 | 00010 | 00000010 | 02
OCTET STRING | 00 | 0 | 00100 | 00000100 | 04
OBJECT IDENTIFIER | 00 | 0 | 00110 | 00000110 | 06
NULL | 00 | 0 | 00101 | 00000101 | 05
SEQUENCE，SEQUENCE OF | 00 | 1 | 10000 | 00110000 | 30
Counter | 01 | 0 | 00001 | 01000001 | 41
Gauge | 01 | 0 | 00010 | 01000010 | 42
TimeTicks | 01 | 0 | 00011 | 01000011 | 43
Opaque | 01 | 0 | 00100 | 01000100 | 44

## Slide 236
TLV 中的 L 字段定义 V 字段的长度
指出 V 字段长度 = 2 字节
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
单字节的 L 字段
指出 V 字段长度 = 262 字节
多字节的 L 字段
指出后续字节数 = 2
后续字节数 = 2

## Slide 237
TLV 中的 V 字段定义数据的值
类 型 | 大 小 | 说 明
INTEGER | 4 字节 | 在 –231 到 231 – 1 之间的整数
Interger32 | 4 字节 | 和 INTEGER 相同
Unsigned32 | 4 字节 | 在 0 到 232 – 1 之间的无符号数
OCTET STRING | 可变 | 不超过 65535 字节长的字节串
OBJECT IDENTIFIER | 可变 | 对象标识符
IPAddress | 4 字节 | 由 4 个整数组成的IP地址
Counter32 | 4 字节 | 可从 0 增加到 232 的整数；当它到达最大值时就返回到 0
TimeTicks | 4 字节 | 记录时间的计数值，以 1/100 秒为单位
BITS | — | 比特串
Opaque | 可变 | 不解释的串

## Slide 238
TLV 中的 V 字段定义数据的值
例如，INTEGER 15，其 T 字段是 02， INTEGER 类型要用 4 字节编码。最后得出 TLV 编码为 02 04 00 00 00 0F。
T
02
L
04
V
00 00 00 0F

## Slide 239
TLV 中的 V 字段定义数据的值
例如，IPAddress = 192.1.2.3，其 T 字段是 40，V 字段需要 4 字节表示，因此得出 TLV 编码是 40 04 C0 01 02 03。
T
40
L
04
V
C0 01 02 03

## Slide 240
TLV 中的 V 字段可嵌套其他数据元素的 TLV 字段
V
L
T
T
L
V
T
L
name value

## Slide 241
管理信息库 MIB
在SNMP中，每个被管对象都要维护一些控制或状态信息，管理程序通过读写这些信息实现对被管对象的管理。
管理信息库 MIB (Management Information Base)就是将这些被管对象组织起来形成的集合，在MIB中每一个对象都严格按照SMI规定的格式进行定义，包括对象名称与 OID、数据类型、访问权限等。
为管理程序访问被管对象提供了标准化的接口和视图。
管理信息库 MIB

## Slide 242
管理信息库 MIB
MIB 本质上是一个信息结构的定义，定义了标准的数据结构和属性，提供统一的数据访问方式，允许不同厂商的设备实现相同的管理接口。这也是 SNMP 框架成功的关键因素之一。
在实现上，MIB以MIB模块( MIB Module)为基本单元，可以看作是众多MIB模块的集合。
  MIB模块是一个符合 SMI 语法的独立单元，具有唯一的身份标识 (MODULE-IDENTIFY)，包含了一组逻辑上相关的被管对象等，是 MIB 的基本组成单元。
管理信息库 MIB
被管对象
MIB 模块
被管对象
被管对象
被管对象
基于SMI定义
每个MIB模块具有
唯一身份标识

## Slide 243
管理信息库 MIB
目前，在RFC文档中定义的MIB模块大约有400多种。
更多的MIB模块则由网络设备制造商自行定义。
RFC 4113 定义的 UDP-MIB 模块的部分内容：
管理信息库 MIB
OID 名称 数据类型 描述
1.3.6.1.2.1.7.1 UDPInDatagrams Counter32 成功接收的UDP报文总数。
1.3.6.1.2.1.7.2 UDPNoPorts Counter32 无对应端口的报文数。
1.3.6.1.2.1.7.3 UDPInErrors Counter32 接收错误报文数。
1.3.6.1.2.1.7.4 UDPOutDatagrams Counter32 发送的报文总数。
1.3.6.1.2.1.7.5 udpTable SEQUENCE 当前正在监听的 UDP 端口。

## Slide 244
节点 mib-2 所包含的信息类别举例
类 别 | 标 号 | 所包含的信息
system | (1) | 主机或路由器的操作系统
interfaces | (2) | 各种网络接口
at (address translation) | (3) | 地址转换（例如，ARP 映射）
ip | (4) | IP 软件
icmp | (5) | ICMP 软件
tcp | (6) | TCP 软件
udp | (7) | UDP 软件
egp | (8) | EGP 软件

## Slide 245
MIB 变量的例子
MIB 变量 | 所属类别 | 意 义
sysUpTime | system | 距上次重启动的时间
ifNumber | interfaces | 网络接口数
ifMtu | interfaces | 特定接口的最大传送单元 MTU
ipDefaultTTL | ip | IP 在生存时间字段中使用的值
ipInReceives | ip | 接收到的数据报数目
ipForwDatagrams | ip | 转发的数据报数目
ipOutNoRoutes | ip | 路由选择失败的数目
ipReasmOKs | ip | 重装的数据报数目
ipFragOKs | ip | 分片的数据报数目
ipRoutingTable | ip | IP 路由表
icmpInEchos | icmp | 收到的 ICMP 回送请求数目
tcpRtoMin | tcp | TCP 允许的最小重传时间
tcpMaxConn | tcp | 允许的最大 TCP 连接数目
tcpInSegs | tcp | 已收到的 TCP 报文段数目
udpInDatagrams | udp | 已收到的 UDP 数据报数目

## Slide 246
response
SNMP 的协议数据单元和报文
SNMP 的操作只有两种基本的管理功能：
“读”操作，用 Get 报文来获取各被管对象的状况；
“写”操作，用 Set 报文来修改各被管对象的状况。
SNMP 的这些功能通过探询操作来实现。
SNMP 的协议数据单元和报文
被管对象
代理
数据
管理进程
网管数据
request

## Slide 247
SNMP 的探询操作
SNMP 管理进程定时向被管理设备周期性地发送探询信息。
好处：
可使系统相对简单。
能限制通过网络所产生的管理信息的通信量。
缺点：
  不够灵活，而且所能管理的设备数目不能太多。
  开销也较大。
SNMP 的协议数据单元和报文

## Slide 248
陷阱 (trap)
SNMP 也允许不经过询问就能发送某些信息。这种信息称为陷阱 ，表示它能够捕捉“事件”。
当被管对象的代理检测到有事件发生时，就检查其门限值。代理只向管理进程报告达到某些门限值的事件（即过滤）。
过滤的好处：
仅在严重事件发生时才发送陷阱；
陷阱信息很简单且所需字节数很少。
SNMP 的协议数据单元和报文
被管对象
代理
数据
管理进程
网管数据
trap

## Slide 249
SNMP 是有效的网络管理协议
使用探询（至少是周期性地）能够维持对网络资源的实时监视。
同时也采用陷阱机制报告特殊事件，使得 SNMP 成为一种有效的网络管理协议。
SNMP 的协议数据单元和报文

## Slide 250
SNMP 使用无连接的 UDP
运行代理程序的服务器端用 UDP 熟知端口 161 接收 get 或 set 报文，发送响应报文。与熟知端口通信的客户端使用临时端口。
运行管理程序的客户端则使用 UDP 熟知端口 162 来接收来自各代理的 trap 报文。
SNMP 的协议数据单元和报文

## Slide 251
SNMP 定义的协议数据单元 (PDU) 类型
PDU 编号 (T字段) PDU 名称 用途
0 (A0) GetRequest 用来查询一个或一组变量的值
1 (A1) GetNextRequest 允许在 MIB 树上读取下一个变量，此操作可反复进行
2 (A2) Reponse 代理向管理者或管理者向管理者发送响应
3 (A3) SetRequest 对一个或多个变量值进行设置
5 (A5) GetBulkRequest 管理者从代理读取大数据块的值
6 (A6) InformRequest 管理者从另一管理者读取代理的变量
7 (A7) SNMPv2Trap 代理向管理者报告异常事件
8 (A8) Report 管理者之间报告某些差错
SNMP 的协议数据单元和报文

## Slide 252
SNMP 的报文格式
变量绑定
首部
上下文引擎 ID 上下文名 PDU 类型 请求 ID 差错状态 差错索引 名 值 名 值
UDP 数据报
IP 数据报
SNMP 报文
IP
首部
UDP
首部
SNMP 报文的数据部分
版本
首部
…
20 字节
8 字节
SNMP PDU
有关加密信息
的字段
安全
参数
SNMP 的协议数据单元和报文

## Slide 253
Get-request 报文 ASN.1 定义
Get-request-PDU :: [0] --[0] 表示上下文类，编号为 0
IMPLICIT SEQUENCE { --类型是 SEQUENCE
request-id integer32, --变量 request-id 的类型是 integer32
error-status INTEGER {0..18}, --变量 error-status 取值为 0 ~ 18 的整数
error-index INTEGER {0..max-bindings}, --变量 error-index 取值为 0 ~ max-bindings的整数
variable-bindings VarBindList } --变量 variable-binding 的类型是 VarBindList

## Slide 254
Get-request 报文的 BER 编码
L
09
T
OBJECT IDENTIFIER
request-id
error-status
error-index
variable-bindings
request-ID
1. 3. 6. 1. 2. 1. 7. 1. 0
GetRequest-PDU
T
A0
L
1D
GetRequest
-PDU
L
01
L
0F
T
INTEGER
L
01
V
05 AE 56 02
V
00
T
SEQUENCE OF
T
INTEGER
V
00
V
01 03 06 01 02 01 01 01 00
L
04
T
INTEGER
T
SEQUENCE
L
0D
VarBind
name value
T
NULL
L
00

## Slide 255
Get-request 报文的十六进制编码
A0 1D -- GetRequest-PDU，上下文类型，长度1D16 = 29
02 04 05 AE 56 02 -- INTEGER类型，长度0416，request-id = 05 AE 56 02
02 01 00 -- INTEGER类型，长度0116，error status = 0016
02 01 00 -- INTEGER类型，长度0116，error index = 0016
30 0F -- SEQUENCE OF类型，长度0F16 = 15
30 0D -- SEQUENCE类型，长度0D16 = 13
06 09 01 03 06 01 02 01 07 01 00 -- OBJECT IDENTIFIER类型，长度0916，udpInDatagrams
05 00 -- NULL类型，长度0016

## Slide 256
6.6
应用进程跨越网络的
通信
6.6.1 系统调用和应用编程接口
6.6.2 几种常用的系统调用

## Slide 257
系统调用和应用编程接口
前面我们已经讨论了互联网常用的应用层协议，这些应用层协议使用户可以方便地利用互联网的资源。
然而，如果我们还有一些特定的应用需要互联网的支持，但这些应用又不能直接使用已经标准化的互联网应用层协议，那么我们应当做哪些工作？
要回答这个问题，就需要了解系统调用和应用编程接口。这些问题需要专门的课程来学习，这里只给出一些初步的概念。

## Slide 258
系统调用和应用编程接口
大多数操作系统使用系统调用 (system call ) 的机制在应用程序和操作系统之间传递控制权。
对程序员来说，系统调用和一般程序设计中的函数调用非常相似，只是系统调用是将控制权传递给了操作系统。

## Slide 259
多个应用进程使用系统调用的机制
应用程序 1
应用程序 2
应用程序 n
…
由应用程序调用的系统函数
在用户地址空间
中的应用程序
系统调用接口
系统地址空间
中的协议软件
包括 TCP/IP 协议软件的操作系统内核

## Slide 260
应用编程接口 API
系统调用接口实际上就是应用进程的控制权和操作系统的控制权进行转换的一个接口。
使用系统调用之前要编写一些程序，特别是需要设置系统调用中的许多参数，因此这种系统调用接口又称为应用编程接口 API (Application Programming Interface) 。
API从程序设计的角度定义了许多标准的系统调用函数。应用进程只要使用标准的系统调用函数就可得到操作系统的服务。因此也可以把API看成是应用程序和操作系统之间的接口。

## Slide 261
几种代表性的TCP/IP应用编程接口 API
Berkeley UNIX 操作系统定义了一种 API，它又称为套接字接口 (socket interface)。
微软公司在其操作系统中采用了套接字接口 API，形成了一个稍有不同的 API，并称之为 Windows Socket。
AT&T 为其 UNIX 系统 V 定义了一种 API，简写为 TLI (Transport Layer Interface)。

## Slide 262
应用进程通过套接字接入到网络
应用进程
TCP
由应用程序
控制
互联网
由操作系统
控制
客户
服务器
套接字
TCP
应用进程
套接字

## Slide 263
套接字的作用
当应用进程需要使用网络进行通信时就发出系统调用，请求操作系统为其创建套接字，以便把网络通信所需要的系统资源分配给该应用进程。
操作系统为这些资源的总和用一个套接字描述符的号码来表示。
应用进程所进行的网络操作都必须使用这个套接字描述符。
通信完毕后，应用进程通过一个关闭套接字的系统调用通知操作系统回收与该套接字描述符相关的所有资源。

## Slide 264
调用 socket 创建套接字
套接字描述符表
（每一个进程一个描述符）
0：
1：
2：
3：
4：
操作系统
套接字的数据结构
协议族：PF_INET
服务：SOCK_STREAM
本地 IP 地址：
远地 IP 地址：
本地端口：
远地端口：



## Slide 265
几种常用的系统调用
当应用进程需要使用网络进行通信时，就发出系统调用。
使用 TCP/IP 应用编程接口 API，可以编写基于互联网的网络应用程序。
调用 API 时，用户可以使用 TCP 服务，也可以使用 UDP 等其他服务。

## Slide 266
几种常用的系统调用
以使用TCP的服务为例讨论几种常用的系统调用。
TCP 提供面向连接的服务，因此使用 TCP 服务需要经历 3 个阶段：
  连接建立阶段
  数据传送阶段
  连接释放阶段

## Slide 267
服务器端
客户端
1. 连接建立阶段
socket
bind
listen
accept
recv
send
close
socket
recv
send
close
connect
连接建立请求
连接建立
数据传送
连接释放
通信之前，客户和服务器先创建套接字

## Slide 268
服务器端
客户端
1. 连接建立阶段
socket
bind
listen
accept
recv
send
close
socket
recv
send
close
connect
连接建立请求
连接建立
数据传送
连接释放
服务器端调用 bind，把周知端口号和本地 IP 地址填写到已创建的套接字中。

## Slide 269
服务器端
客户端
1. 连接建立阶段
socket
bind
listen
accept
recv
send
close
socket
recv
send
close
connect
连接建立请求
连接建立
数据传送
连接释放
服务器端调用 listen（监听），把套接字设置为被动方式，以便随时接受客户的服务请求。UDP 服务器不使用 listen 系统调用。

## Slide 270
服务器端
客户端
1. 连接建立阶段
socket
bind
listen
accept
recv
send
close
socket
recv
send
close
connect
连接建立请求
连接建立
数据传送
连接释放
服务器端调用 accept（接受），以便把远地客户进程发来的连接请求提取出来。UDP 服务器不使用 accept 系统调用

## Slide 271
并发方式工作的服务器
接受连接请求
的套接字
M
S1
连接
套接字
连接
套接字
连接
套接字
S2
S3
操作系统
服务器
应用进程
从属服务器进程
主服务器进程
（原来的套接字）
(新创建的套接字)
调用 accept 要完成的动作较多。这是因为一个服务器必须能够同时处理多个连接。这样的服务器常称为并发方式 (concurrent) 工作的服务器。
监听套接字

## Slide 272
服务器端
客户端
1. 连接建立阶段
socket
bind
listen
accept
recv
send
close
socket
recv
send
close
connect
连接建立请求
连接建立
数据传送
连接释放
客户进程调用 connect，以便和远地服务器建立连接（这就是主动打开）。

## Slide 273
服务器端
客户端
2. 传送阶段
socket
bind
listen
accept
recv
send
close
socket
recv
send
close
connect
连接建立请求
连接建立
数据传送
连接释放
客户和服务器在 TCP 连接上使用 send 传送数据，使用 recv 接收数据。

## Slide 274
服务器端
客户端
3. 连接释放阶段
socket
bind
listen
accept
recv
send
close
socket
recv
send
close
connect
连接建立请求
连接建立
数据传送
连接释放
客户或服务器通信结束，调用 close 释放连接和撤销套接字。

## Slide 275
6.7
P2P 应用
6.7.1 具有集中目录服务器的 P2P 工作方式
6.7.2 具有全分布式结构的 P2P 文件共享程序
6.7.3 P2P 文件分发的分析
6.7.4 在 P2P 对等方中搜索对象

## Slide 276
两台主机在通信时不区分服务请求方和服务提供方。
只要都运行了 P2P 软件，就可以进行平等的、对等连接通信。
P2P 工作方式概述
对等连接方式从本质上看仍然是使用客户服务器方式，只是对等连接中的每一个主机既是客户又是服务器。
网络边缘
网络核心
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序
D
C
E
F
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序
P2P 工作方式概述

## Slide 277
互联网

uN
u5
u4
u3
u2
u1
dN
d1
d5
d4
d3
d2
在 P2P 工作方式下，所有的数据都是在普通的互联网用户之间传输。
P2P 工作方式概述
P2P 工作方式概述

## Slide 278
代表性的P2P应用

## Slide 279
Napster 是第一个获得巨大商业成功的杀手级 P2P应用，由Shawn Fanning于1999年开发，在用户之间提供免费分享 MP3 音乐的服务。
核心思想：
  在普通用户之间共享资源。
  每个用户共享一些MP3文件，用户可以从其他用户那里下载感兴趣的文件。
关键问题：
  如何知道找到提供自己感兴趣资源的用户？
具有集中目录服务器的 P2P 工作方式
具有集中目录服务器的 P2P 工作方式

## Slide 280
Napster 将所有共享音乐文件的索引信息都集中存放在 Napster 目录服务器中。
用户只要查找目录服务器，就可知道应从何处下载所要的 MP3 文件。
此外，P2P网络中用户可能会频繁上线下线，为了保证信息的有效性，每个用户都要及时向 Napster 目录服务器报告自己的在线信息和共享的音乐文件。
查找到哪个用户具有感兴趣的文件后，用户就直接从该用户处下载文件。
Napster 文件传输是分散的，文件定位则是集中的。
具有集中目录服务器的 P2P 工作方式
具有集中目录服务器的 P2P 工作方式

## Slide 281
Napster 的工作过程
Napster 集中式
目录服务器
X
C
B
A
每个用户上线后，均向Napster集中式目录服务器上报自己的IP地址和共享的文件名。
Napster集中式目录服务器就维护了一个全网共享文件的信息。
具有集中目录服务器的 P2P 工作方式
文件名 | 主机
123.mp3 | A、B、C
456.mp3 | B、E、X
… | …
D
E
互联网

## Slide 282
互联网
Napster 的工作过程
Napster 集中式
目录服务器
X
C
B
A
谁有文件 123.mp3？

用户 X 向 Napster 目录服务器查询（采用客户服务器方式）谁有音乐文件 123.mp3?

具有集中目录服务器的 P2P 工作方式
D
E

## Slide 283
互联网
Napster 的工作过程
Napster 目录服务器回答 X：有三个地点有文件 123.mp3，即 A, B 和 C（给出了这三个地点的 IP 地址）。于是用户 X 得知所需的文件 123.MP3的三个下载地点。

具有集中目录服务器的 P2P 工作方式
Napster 集中式
目录服务器
X
C
B
A

A有，B有，C有。
D
E

## Slide 284
互联网
Napster 的工作过程
用户 X 可以随机地选择三个地点中的任一个。假定 X 向 A 发送下载文件 123.mp3 的请求报文。这时使用的就是P2P的通信方式。

具有集中目录服务器的 P2P 工作方式
Napster 集中式
目录服务器
X
C
B
A
请求文件 123.mp3

D
E

## Slide 285
互联网
Napster 的工作过程
对等方 A（现在作为服务器）把文件 123.mp3 发送给 X。

具有集中目录服务器的 P2P 工作方式
Napster 集中式
目录服务器
X
C
B
A

123.mp3
D
E

## Slide 286
集中式目录服务器的优缺点
具有集中目录服务器的 P2P 工作方式
优点：
  实现简单。
  在集中式目录服务器中便于实现各种灵活的查询算法。
缺点：
  可靠性差，存在单点故障问题。
  扩展性不够，目录服务器会成为性能瓶颈。

## Slide 287
2001 年初，Napster 的全球用户数量超过 2640 万。
2001 年 7 月，Napster 在与 RIAA 的官司中败诉，被迫关闭。
Napster 的离场
具有集中目录服务器的 P2P 工作方式

## Slide 288
Gnutella 是第二代 P2P 文件共享应用，采用全分布方法定位内容。
Gnutella 与 Napster 最大的区别：
  不使用集中式的目录服务器，而是使用洪泛法在大量 Gnutella 用户之间进行查询。
为了不使查询的通信量过大，Gnutella 设计了一种有限范围的洪泛查询，例如查询报文至多被转发7跳之后就丢弃，减少了查询流量，但也会影响查询定位的准确性。
具有全分布式结构的P2P文件共享程序
具有全分布式结构的 P2P 文件共享程序

## Slide 289
Gnutella: 洪泛式查找
123.mp3 ?
123.mp3
洪泛
查询
具有全分布式结构的P2P文件共享程序
X
A

## Slide 290
123.mp3 ?
Gnutella: 洪泛式查找
洪泛
查询
具有全分布式结构的P2P文件共享程序
123.mp3
A
X

## Slide 291
123.mp3
Gnutella: 洪泛式查找
文件传输
具有全分布式结构的P2P文件共享程序
123.mp3
A
X

## Slide 292
优点
  完全分布式结构，无单点故障问题，部分节点失效或退出不影响整个网络的运行。
  自组织性强，网络的规模可以随着节点的动态加入和离开而自动扩展和调整，无需人工干预或复杂的配置。
缺点
  查询效率低，网络流量开销大。
  查询成功率无法保证。
  受查询机制影响，网络规模不能过大。
Gnutella优缺点分析
具有全分布式结构的P2P文件共享程序

## Slide 293
由 Niklas 等人在 2001 年开发实现。
采用了基于超级节点的层次化结构，结合了集中目录服务器和完全去中心化的优点。
  网络内的节点分为普通节点和超级节点两类。
  性能较好（如带宽高、CPU计算能力强）的节点会被选举为超级节点，负责处理其下属普通节点的查询请求。
  超级节点之间采用了类似于Gnutella的全分布式结构。
KaZaA
Niklas Zennström
具有全分布式结构的P2P文件共享程序

## Slide 294
普通节点将其共享文件的信息发布至所归属的超级节点。
普通节点的查询请求直接发送给其归属超级节点，超级节点若在本地查找到所请求文件，则直接返回信息；否则由超级节点负责在它们之间进行洪泛。获得查询结果后再返回给普通节点。
相比全网洪泛查询，有效降低了网络中的冗余流量，提高了搜索效率和可扩展性。
文件下载则直接从提供文件的对等方下载。
KazaA提出后，取得了极大的成功，包括后来的Skype、Joost等软件也借鉴了这一超级节点的思想。
KaZaA
具有全分布式结构的P2P文件共享程序

## Slide 295
KaZaA网络结构
超级节点

## Slide 296
KaZaA：文件插入
超级节点
发布
insert(X,
123.2.21.22)
123.2.21.22
文件X

## Slide 297
KaZaA：文件查找下载
超级节点
Search(A)
123.2.22.23
文件A?
Search(A)
123.2.20.21
123.2.20.21
123.2.22.23
123.2.21.22
下载

## Slide 298
优点：
  考虑了节点的异构性。
  超级节点的引入有效提升了网络的稳定性和查询效率。
缺点：
  缺乏激励机制，超级节点付出更多，如何激励？
  对于查询结果和查询时间依然无法给出保证。
KaZaA优缺点分析

## Slide 299
使用 P2P 的比特洪流 BT 主要特点
BitTorrent 是一种代表性的P2P文件分发应用，参与同一个文件分发的所有对等方的集合称为一个洪流(torrent)。
下载的文件被划分为长度固定的文件块 (chunk)，通常256 KB。
对等方之间交换文件块。
追踪器 (tracker)维护本torrent中对等方的信息，每个对等方均需要在追踪器中注册并不断更新状态。
具有全分布式结构的P2P文件共享程序
交换文件块
追踪器
A
获得
对等方
列表

## Slide 300
使用 P2P 的比特洪流 BT 主要特点
对等方 A 加入某个 torrent 时，首先向追踪器登记，并从追踪器那里获得对等方列表。
A 从列表中选择对等方建立 TCP 连接，随后进行数据块交换。
所有与 A 建立了 TCP 连接的对等方称为A的相邻对等方(neighboring peers)。
具有全分布式结构的P2P文件共享程序
交换文件块
追踪器
A
获得
对等方
列表

## Slide 301
相邻关系是逻辑的，对等方的数目也会动态变化
TCP 连接
追踪器
A
D
C
B
覆盖网络
实际网络
A
C
B
D
具有全分布式结构的P2P文件共享程序

## Slide 302
对等方之间互相传送文件数据块
对等方 A
对等方 C
对等方 D
对等方 B
数据块
图例：
对等连接
具有全分布式结构的P2P文件共享程序

## Slide 303
BT 协议
问题：哪些数据块是首先需要向其相邻对等方请求的？
方法：A 使用最稀有的优先 (rarest first) 的技术，首先向其相邻对等方请求对应的数据块。
稀有：如果 A 所缺少的数据块在相邻对等方中的副本很少，那就是“很稀有的”。
具有全分布式结构的P2P文件共享程序

## Slide 304
BT 协议
问题：在很多向 A 请求数据块的相邻对等方中，A 应当向哪些相邻对等方发送所请求的数据块？
方法：凡当前以最高数据率向 A 传送数据块的某相邻对等方，A 就优先把所请求的数据块传送给该相邻对等方。
具有全分布式结构的P2P文件共享程序

## Slide 305
P2P 文件分发的分析
一些概念：
从互联网传送数据到主机，叫做下载 (download)，
从主机向互联网传送，则称为上传 (upload) 或上载。
P2P文件分发的分析

## Slide 306
P2P 文件分发的分析
有 N 台主机从服务器下载一个大文件，其长度为 F bit。
假定主机与互联网连接的链路的上传速率和下载速率分别为 ui 和 di ，单位都是 bit/s。
互联网
服务器

文件F
us
uN
u5
u4
u3
u2
u1
dN
d1
d5
d4
d3
d2
P2P文件分发的分析

## Slide 307
客户-服务器方式下分发的最短时间分析
从服务器端考虑，所有主机分发完毕的最短时间 Tcs 不可能小于 NF/us ；
下载速率最慢的主机的下载速率为 dmin，则 Tcs 不可能小于 F/dmin 。
由此可得出所有主机都下载完文件 F 的最少时间是：
Tcs=max（ NF/us，F/dmin ）
P2P文件分发的分析

## Slide 308
P2P 方式下分发的最短时间分析
初始服务器文件分发的最少时间不可能小于 F/us ；
下载文件分发的最少时间不可能小于 F/dmin ；
上载文件分发的最少时间不可能小于 NF/uT ，其中是 uT 是上传速率之和。
所有主机都下载完文件 F 的最少时间的下限是：
Tp2p >= max（ F/us ， F/dmin， NF/uT ）
P2P文件分发的分析

## Slide 309
时间比较
设所有的对等方的上传速率都是 u，并且 F/u = 1 小时。
设服务器的上传速率 us = 10u。
当 N = 30 时，
  P2P 方式：最少时间的下限是 0.75 小时 < 1 小时（不管 N 多大）。
  客户服务器方式：最少时间是 3 小时。
P2P文件分发的分析

## Slide 310
在 P2P 对等方中搜索对象
Napster 在一个集中式目录服务器中构建查找数据库，简单，但性能上有瓶颈。
Gnutella 是一种采用全分布方法定位内容的 P2P 文件共享应用程序，它解决了集中式目录服务器所造成的瓶颈问题。但 Gnutella 是在非结构化的覆盖网络中采用查询洪泛的方法进行查找，因此查找的效率较低。
在P2P对等方中搜索对象

## Slide 311
在 P2P 对等方中搜索对象
除了前述非结构化的查找技术外，人们还设计了结构化的查找技术，分布式散列表 DHT (Distributed Hash Table)就是其中的典型代表。
DHT 也可译为分布式哈希表，由大量对等方共同维护。
广泛使用的 Chord 算法是美国MIT于 2001 年提出的。
在P2P对等方中搜索对象

## Slide 312
分布式散列表 DHT 利用散列函数，把资源名 K 及其存放的节点 IP 地址 N 都分别映射为资源名标识符 KID 和节点标识符 NID。
Chord 把节点按标识符数值从小到大沿顺时针排列成一个环形覆盖网络。
每个资源由 Chord 环上与其标识符值最接近的下一个节点提供服务。
基于 DHT 的 Chord 环
在P2P对等方中搜索对象

## Slide 313
基于 DHT 的 Chord 环
N13
图例：
(a) KID 和 NID 映射在环上
NID
KID
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
N7
N10
N4
N30
N20
N26
K8
K31
K2
K23
K12
K29
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
K8
N7
N10
N4
N30
N20
K31
K29
K2
K23
K12
(b) N13 加入，N26 退出
在P2P对等方中搜索对象

## Slide 314
基于 DHT 的 Chord 环
图例：
NID
KID
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
N7
N10
N4
N30
N20
N26
K8
K31
K2
K23
K12
K29
在P2P对等方中搜索对象
以查找K23为例，假设从节点N4开始。
  N4将查询转发给下一跳节点N7；
  N7将查询转发给下一跳节点N10；
  N10将查询转发给下一跳节点N20；
  N20将查询转发给下一跳节点N26，找到K23。
  需要4次查询。

## Slide 315
通过指针表加速 Chord 表查找
为了加速查找，在 Chord 环上可以增加一些指针表(finger table)，又称为路由表或查找器表。
对于节点 N4，其指针表的第 2 列第 i 行根据（N4 + 2i – 1）计算得出其后继节点。
图例：
NID
KID
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
K8
N7
N10
N4
N30
N20
N26
K31
K29
K2
K12
K23
N4 + 1 N7
N4 + 2 N7
N4 + 4 N10
N4 + 8 N20
N4 + 16 N20
N20 + 1 N26
N20 + 2 N26
N20 + 4 N26
N20 + 8 N30
N20 + 16 N4
N4 的指针表
N20 的指针表
在P2P对等方中搜索对象
同样查找K23，此时仅需2次查询。

## Slide 316
只能进行精确匹配，实用价值有局限性。
适应节点动态变化的能力低。
经过哈希之后，节点的位置信息被破坏了，来自同一个子网的站点很可能节点号相距甚远，这不利于查询性能的优化。
基于哈希表的系统不能利用应用本身的信息，许多应用（比如文件系统）的数据本身是按照层次结构组织的，而使用哈希函数后，这些层次信息就丢失了。
Chord 存在的不足