## Slide 1
无 线 网 络
和 移 动 网 络
第 8 章
谢希仁 谢钧 邢长友 编著
计算机网络（第 9 版）

## Slide 2
8.1 无线局域网 WLAN
8.2 无线特种网 WSN
8.3 蜂窝移动通信网
8.4 移动 IP

## Slide 3
8.1
无线局域网 WLAN
8.1.1 无线局域网的组成
8.1.2 802.11 局域网的物理层
8.1.3 802.11 局域网的 MAC 层协议
8.1.4 802.11 局域网的 MAC 帧

## Slide 4
8.1.1 无线局域网的组成
无线局域网 WLAN (Wireless Local Area Network) ：采用无线通信技术的局域网。
特点：
提供了移动接入的功能
节省投资，建网速度较快
支持便携设备联网
由于手机普及率日益增高，通过无线局域网接入到互联网已成为当今上网的最常用的方式。

## Slide 5
便携站和移动站表示的意思并不一样。
便携站：便于移动，但在工作时，其位置是固定不变的。
移动站：不仅能够移动，还可以在移动的过程中进行通信。
8.1.1 无线局域网的组成

## Slide 6
可分为两大类：
有固定基础设施的 WLAN
无固定基础设施的 WLAN
所谓“固定基础设施”是指预先建立起来的、能够覆盖一定地理范围 的一批固定基站。
8.1.1 无线局域网的组成

## Slide 7
IEEE 802.11 是无线局域网的国际标准。
当采用有固定基础设施工作方式时，使用星形拓扑，中心叫做接入点 AP (Access Point)。
  AP 是无线局域网的基础设施，也是一个链路层的设备。
  AP 也叫做无线接入点 WAP (Wireless Access Point)。
  无线局域网中的站点对网内或网外的通信都必须通过 AP。
在 MAC 层使用 CSMA/CA 协议
凡使用 802.11 系列协议的局域网又称为 Wi-Fi 。
1. IEEE 802.11

## Slide 8
IEEE 802.11 的基本服务集 BSS 和扩展服务集 ESS
1. IEEE 802.11
扩展的服务集 ESS
A
B
AP1
AP2
互联网
分配系统 DS
至其他 802.x
局域网
基本服务集 BSS1
门户
A1
A2
名：SSID1
名：SSID2
名：ESSID
基本服务集 BSS2
MAC 地址
BSSID1
MAC 地址
BSSID2
漫游

## Slide 9
基本服务集 BSS (Basic Service Set )是无线局域网的最小构件。
一个 BSS 包括一个接入点 AP 和若干个移动站。
1. IEEE 802.11
扩展的服务集 ESS
A
B
AP1
AP2
互联网
分配系统 DS
至其他 802.x
局域网
基本服务集 BSS1
门户
A1
A2
名：SSID1
名：SSID2
名：ESSID
基本服务集 BSS2
MAC 地址
BSSID1
MAC 地址
BSSID2
漫游

## Slide 10
必须为该 AP 分配一个不超过 32 字节的服务集标识符 SSID (Service Set IDentifier) （即该 AP 的无线局域网的名字）和一个通信信道。
1. IEEE 802.11
扩展的服务集 ESS
A
B
AP1
AP2
互联网
分配系统 DS
至其他 802.x
局域网
基本服务集 BSS1
门户
A1
A2
名：SSID1
名：SSID2
名：ESSID
基本服务集 BSS2
MAC 地址
BSSID1
MAC 地址
BSSID2
漫游
一个 BSS 所覆盖的地理范围叫做一个基本服务区 BSA (Basic Service Area)。

## Slide 11
无线局域网通常使用 2.4 GHz 和 5 GHz 频段。每一个频段划分为若干个信道，供各无线局域网使用。
802.11b 使用 2.4 GHz 频段，带宽约 85 MHz。定义了 11 个部分重叠的信道集。相邻信道的中心频率相差 5 MHz，每个信道的带宽约为 22 MHz。
信道 (channel)
2.401
GHz
2.473
GHz
1
6
11
2
3
4
5
7
8
9
10
22 MHz

## Slide 12
每个 AP 有一个唯一的 48 位 MAC 地址，名称是基本服务集标识符 BSSID。在无线局域网中传送的各种帧的首部中，都必须有节点的 MAC 地址（即 BSSID，但不是 SSID）。
1. IEEE 802.11
扩展的服务集 ESS
A
B
AP1
AP2
互联网
分配系统 DS
至其他 802.x
局域网
基本服务集 BSS1
门户
A1
A2
名：SSID1
名：SSID2
名：ESSID
基本服务集 BSS2
MAC 地址
BSSID1
MAC 地址
BSSID2
漫游
用户通常都知道所连接的无线局域网 SSID，但可以不知道其 BSSID。

## Slide 13
多个 BSS 的 AP 之间连接可构成一个扩展服务集 ESS (Extended Service Set)。分配系统 DS (Distribution System)，用于管理和协调多个AP之间的数据交换。
1. IEEE 802.11
扩展的服务集 ESS
A
B
AP1
AP2
互联网
分配系统 DS
至其他 802.x
局域网
基本服务集 BSS1
门户
A1
A2
名：SSID1
名：SSID2
名：ESSID
基本服务集 BSS2
MAC 地址
BSSID1
MAC 地址
BSSID2
漫游

## Slide 14
ESS 也有个标识符，是不超过 32 字符的字符串名字 (不是地址)，叫做扩展服务集标识符 ESSID。
1. IEEE 802.11
扩展的服务集 ESS
A
B
AP1
AP2
互联网
分配系统 DS
至其他 802.x
局域网
基本服务集 BSS1
门户
A1
A2
名：SSID1
名：SSID2
名：ESSID
基本服务集 BSS2
MAC 地址
BSSID1
MAC 地址
BSSID2
漫游

## Slide 15
分配系统 DS (Distribution System)，用于管理和协调多个AP之间的数据交换，DS既可以通过有线方式实现，又可以通过无线方式实现。
1. IEEE 802.11
扩展的服务集 ESS
A
B
AP1
AP2
互联网
分配系统 DS
至其他 802.x
局域网
基本服务集 BSS1
门户
A1
A2
名：SSID1
名：SSID2
名：ESSID
基本服务集 BSS2
MAC 地址
BSSID1
MAC 地址
BSSID2
漫游

## Slide 16
ESS 还可为无线用户提供到 802.x 局域网（非802.11无线局域网）的接入。通过门户 (Portal) 设备实现。门户相当于一个网桥。
1. IEEE 802.11
扩展的服务集 ESS
A
B
AP1
AP2
互联网
分配系统 DS
至其他 802.x
局域网
基本服务集 BSS1
门户
A1
A2
名：SSID1
名：SSID2
名：ESSID
基本服务集 BSS2
MAC 地址
BSSID1
MAC 地址
BSSID2
漫游

## Slide 17
移动站 A 漫游到位置 A1 时，选择和信号较强的一个 AP 联系。当漫游到位置 A2 时，就只能和 AP2 联系了。
1. IEEE 802.11
扩展的服务集 ESS
B
AP1
AP2
互联网
分配系统 DS
至其他 802.x
局域网
基本服务集 BSS1
门户
A2
名：SSID1
名：SSID2
名：ESSID
基本服务集 BSS2
MAC 地址
BSSID1
MAC 地址
BSSID2
漫游
BSS 的服务范围是由 AP 所发射的电磁波的辐射范围确定的。
A
A1

## Slide 18
关联 (association)
一个移动站若要加入到一个 BSS，就必须先与某个 AP 建立关联。
建立关联：表示这个移动站加入了选定的 AP 所属的子网，并和这个 AP 之间创建了一个虚拟线路。
只有关联的 AP 才能向这个移动站发送数据帧，而这个移动站也只有通过关联的 AP 才能向其他站点发送数据帧。

## Slide 19
建立关联的两种方法：(1) 被动扫描
BSS1
A
AP1
AP2
BSS2




 AP 周期性发出信标帧 (beacon frame)，其中包含 SSID 、速率等系统参数。
 移动站 A 扫描 11 个信道，选择加入到 AP2 所在的基本服务集 BSS2，向 AP2 发出关联请求帧 (Association Request frame)。
 AP2 同意移动站 A 发来的关联请求，向移动站A发送关联响应帧 (Association Response frame)。

## Slide 20
 移动站 A 主动发出广播的探测请求帧 (Probe Request frame)，让所有能够收到此帧的接入点知道有移动站要求建立关联。
 两个 AP 都回答探测响应帧 (Probe Response frame)。
 移动站 A 向 AP2 发出关联请求帧 (Association Response frame)。
 AP2 向移动站 A 发送关联响应帧，与移动站 A 建立关联。
建立关联的两种方法：(2) 主动扫描
A
AP1
BSS1
AP2
BSS2










一个移动站可以同时进行主动扫描和被动扫描。

## Slide 21
安全地建立关联
用户在和附近的接入点 AP 建立关联时，一般还要键入用户密码。
初期加密方案：有线等效的保密 WEP (Wired Equivalent Privacy)。
现在加密方案：无线局域网受保护的接入 WPA (WiFi Protected Access) 。现已从WPA2发展到WPA3。

## Slide 22
又称为自组网络 (ad hoc network) 。
是没有固定基础设施（即没有 AP）的无线局域网。
移动站都处于平等状态。
2. 移动自组网络
自组网络
A
E
D
C
B
F
源节点
目的节点
转发节点
转发节点
转发节点

## Slide 23
服务范围通常是受限的，一般不和外界的其他网络相连接。
移动自组网络也就是移动分组无线网络。
三个重要问题：
  由移动站构成的网络拓扑有可能随时间变化得很快，因此在固定网络中行之有效的一些路由协议对移动自组网络已不适用。
  需要有实时性好而效率又高的多播协议。
  安全问题也是一个更为突出的问题。
2. 移动自组网络

## Slide 24
移动自组网络的应用前景
移动自组网络在军用和民用领域都有很好的应用前景。
在军用领域中，由于战场上往往没有预先建好的固定接入点，这种组网方式能够应用到作战的地面车辆群和坦克群，以及海上的舰艇群、空中的机群。
由于每一个移动设备都具有路由器转发分组的功能，因此分布式的移动自组网络的生存性非常好。
在民用领域，当出现自然灾害网络基础设施被破坏时，在抢险救灾时利用移动自组网络进行及时通信。

## Slide 25
无线传感器网络 WSN
无线传感器网络 WSN (Wireless Sensor Network) ：由大量传感器节点通过无线通信技术构成的自组网络。
应用：进行各种数据的采集、处理和传输。
特点：
  不需要很高的带宽，但大部分时间必须保持低功耗。
  对协议栈的大小有严格的限制。
  对网络安全性、节点自动配置、网络动态重组等方面有一定的要求。

## Slide 26
传感器节点的形状和组成
存储器
CPU
传感器
硬件
电池
无线
收发器
(a) 形状
(b) 组成

## Slide 27
无线传感器网络主要的应用领域
组成各种物联网 IoT (Internet of Things) ，例如：
环境监测与保护；
战争中对敌情的侦查和对兵力、装备、物资等的监控；
医疗中对病房的监测和对患者的护理；
在危险的工业环境中的安全监测；
城市交通管理、建筑内的温度/照明/安全控制等。

## Slide 28
移动自组网络不同于移动 IP
移动 IP
漫游的主机可以用多种方式连接到互联网。
漫游的主机可以直接或通过无线链路连接到固定网络上的另一个子网。
移动自组网络
把移动性扩展到无线领域中的自治系统。
末梢网络：不允许外部通信量穿越该网络。
需要地址管理和增加协议的互操作性。
核心网络功能仍然是各种路由选择协议。
具有自己特定的路由选择协议，并且可以不和互联网相连。
即使和互联网相连时，移动自组网络也是以末梢网络 (stub network) 方式工作。

## Slide 29
几种个有关接入的名词
固定接入 (fixed access)：在作为网络用户期间，用户设置的地理位置保持不变。
移动接入 (mobility access)：用户设置能够以车辆速度移动时进行网络通信。当发生切换时，通信仍然是连续的。
便携接入 (portable access)：在受限的网络覆盖面积中，用户设备能够在以步行速度移动时进行网络通信，提供有限的切换能力。
游牧接入 (nomadic access)：用户设备的地理位置至少在进行网络通信时保持不变。如用户设备移动了位置，则再次进行通信时可能还要寻找最佳的基站。

## Slide 30
8.1.2 802.11 局域网的物理层
802.11 标准中物理层相当复杂。从2018年起开始使用Wi-Fi 4/5/6/7等别名，早期的802.11b/a/g非正式别名Wi-Fi 1/2/3。
标准 | 别名 | 频段 | 最高数据率 | 物理层
802.11b(1999年) | Wi-Fi 1 | 2.4 GHz | 11 Mbit/s | 扩频
802.11a(1999年) | Wi-Fi 2 | 5 GHz | 54 Mbit/s | OFDM，64-QAM
802.11g(2003年) | Wi-Fi 3 | 2.4 GHz | 54 Mbit/s | OFDM，64-QAM
802.11n(2009年) | Wi-Fi 4 | 2.4/5 GHz | 600 Mbit/s | 4 4 MIMO，OFDM，64-QAM
802.11ac(2014年) | Wi-Fi 5 | 5 GHz | 6.93 Gbit/s | 8 8 MIMO，OFDM，256-QAM 支持下行MU-MIMO
802.11ax(2019年) | Wi-Fi 6 | 2.4/5 GHz | 9.6 Gbit/s | 8 8 MIMO，OFDMA，1024-QAM 支持上下行MU-MIMO
802.11be(2024年) | Wi-Fi 7 | 2.4/5/6 GHz | 46 Gbit/s | 16 16 MIMO，OFDMA，4096-QAM 支持上下行MU-MIMO

## Slide 31
在无线局域网中，若多个站点同时发送数据，由于共享无线信道，会导致信号碰撞，数据传输失败。必须解决共享信道上的信号碰撞问题！
8.1.3 802.11 局域网的 MAC 层协议
共享信道
AP
能否用CSMA/CD来解决该问题呢？

## Slide 32
无线局域网不能简单地搬用 CSMA/CD 协议。因为：
碰撞检测（CD）要求：一个站点在发送本站数据的同时，还必须不间断地检测信道，但接收到的信号强度往往会远远小于发送信号的强度，因此无线局域网的适配器实现碰撞检测代价太大。
即使我们能够在硬件上实现无线局域网的碰撞检测功能，也无法检测出隐蔽站问题带来的碰撞。
1. CSMA/CA 协议

## Slide 33
无线局域网的特殊问题
C 的作用范围
C
A 的作用范围
A
B
A 的作用范围
A
B
C
隐蔽站问题 (hidden station problem)：由于无线信号覆盖范围和穿透能力有限，A 和 C 检测不到彼此的无线信号，都以为信道是空闲的，因而都向 B 发送数据，结果发生碰撞。

## Slide 34
无线局域网的特殊问题
C 的作用范围
C
A 的作用范围
A
B
A 的作用范围
A
B
C
这里 A 和 C 互为隐蔽站，虽然它们互相检测不到对方的信号（感觉不到对方的存在），但它们发送的信号却会发生碰撞，干扰对方的通信。

## Slide 35
必须考虑的特点
无线局域网的适配器无法实现碰撞检测；
检测到信道空闲，其实信道可能并不空闲；
即使能够在硬件上实现无线局域网的碰撞检测功能，也无法检测出隐蔽站问题带来的碰撞。

## Slide 36
CSMA/CA 协议
无线局域网不能使用 CSMA/CD。
可以使用 CSMA 协议，但由于没有碰撞检测功能，在发送数据时，如果发生了碰撞，整个信道资源的浪费就比较严重。
改进：
  增加碰撞避免 CA (Collision Avoidance) ：尽量减少碰撞发生的概率。
  无线信道的通信质量远不如有线信道，并且可能发生碰撞，使用停止等待协议，进行链路层确认，实现可靠传输。

## Slide 37
802.11 的 MAC 层
MAC 层
无争用服务（选用）
争用服务
（必须实现）
分布协调功能 DCF
(Distributed Coordination Function)
(CSMA/CA)
点协调功能 PCF
(Point Coordination Function)
物理层

## Slide 38
802.11 的 MAC 层：分布协调功能 DCF
DCF 子层：不采用任何中心控制。每个节点使用 CSMA 机制的分布式接入算法，让各个站通过争用信道来获取发送权。因此 DCF 向上提供争用服务。所有实现都必须有 DCF 功能。
MAC 层
无争用服务（选用）
争用服务
（必须实现）
分布协调功能 DCF
(Distributed Coordination Function)
(CSMA/CA)
点协调功能 PCF
(Point Coordination Function)
物理层

## Slide 39
802.11 的 MAC 层：点协调功能 PCF
PCF 子层：可选。使用AP集中控制整个BSS内的活动，用类似于探询的方法把发送数据权轮流交给各个站，从而避免碰撞。自组网络没有PCF子层。对于时间敏感的业务，就应使用提供无争用服务的点协调功能PCF。
MAC 层
无争用服务（选用）
争用服务
（必须实现）
分布协调功能 DCF
(Distributed Coordination Function)
(CSMA/CA)
点协调功能 PCF
(Point Coordination Function)
物理层

## Slide 40
CSMA/CA 协议的要点



监听信道。检测信道在时间间隔 DIFS 内是否空闲。
空闲？
选择一随机数，启动退避计时器（信道忙时冻结）。
等待确认帧。
发送数据帧。
时间减到零？
收到确认帧？
还有后续帧要发送？
结束
准备重传。
是
是
是
否
否
否
否
是

## Slide 41
与以太网一样，802.11 要求帧与帧之间也有一个短暂的空闲时间帧间间隔 IFS (InterFrame Space)。
两种常用的帧间间隔：
  分布协调功能帧间间隔 DIFS (DCF IFS)
  短帧间间隔 SIFS (Short Inter-Frame Spacing)
2. 时间间隔 DIFS 的重要性

## Slide 42
DIFS 与 SIFS
发送站点发送数据帧前要监听信道，若信道在时间间隔DIFS内一直都是空闲的才能发送数据。而接收站点在收到数据帧后等SIFS就立即发回确认。
DATA
B
SIFS
ACK
A
DIFS
t
t
信道忙
其他站在此期间不得发送
(DATA + SIFS + ACK)
争用期
t
CW
DIFS
t1
t0
t2
C

## Slide 43
DIFS 与 SIFS
在物理层用硬件实现载波监听。每个站检查收到的信号强度是否超过一定的门限数值，用此判断是否有其他移动站在信道上发送数据。任何站要发送数据之前，都必须监听信道。若信道忙，则不能发送数据。
DATA
B
SIFS
ACK
A
DIFS
t
t
信道忙
其他站在此期间不得发送
(DATA + SIFS + ACK)
争用期
t
CW
DIFS
t1
t0
t2
C
载波监听信道忙

## Slide 44
DIFS 与 SIFS
软件实现虚拟载波监听(virtual carrier sense)机制，在数据帧首部写入要占用信道的时间(SIFS+ACK)。监听到数据帧的所有站点，都会创建自己的网络分配向量NAV (Network Allocation Vector)，指出信道后续还会忙的持续时间。
DATA
B
SIFS
ACK
A
DIFS
t
t
信道忙
其他站在此期间不得发送
(DATA + SIFS + ACK)
争用期
NAV
t
CW
DIFS
t1
t0
t2
载波监听信道忙
C

## Slide 45
DIFS 与 SIFS
虽然有的站点（例如站点B的隐蔽站）可能监听不到站点B发送的ACK，但由于监听到了站点A发送的DATA帧，在NAV指出的时间范围内不会发送数据，就好像能监听到这段时间信道忙一样，因此该机制被称为虚拟载波监听。
DATA
B
SIFS
ACK
A
DIFS
t
t
信道忙
其他站在此期间不得发送
(DATA + SIFS + ACK)
争用期
NAV
t
CW
DIFS
t1
t0
t2
载波监听信道忙
C

## Slide 46
DIFS
DIFS 比 SIFS 要长得多
DIFS > SIFS。802.11 标准规定：凡在空闲时间想发送数据的站点，必须等待时间 DIFS 后才能发送。保证了确认帧 ACK 得以优先发送。
DATA
B
SIFS
ACK
A
t
t
争用期
t
CW
DIFS
t1
t0
t2
C
t3
t4
DIFS
t5
信道忙不能发送
信道空闲开始竞争信道

## Slide 47
DIFS
DIFS 比 SIFS 要长得多
也许会有多个站点像C一样在A发送数据期间想要发送数据，如果不采取措施，一监听到信道空闲超过一个DIFS就发送数据，则它们必然会发生碰撞。
DATA
B
SIFS
ACK
A
t
t
争用期
t
CW
DIFS
t1
t0
t2
C
t3
t4
DIFS
t5
t
D
若多个站点都在此时发送数据则必然发送碰撞
进入争用期竞争发送权的站点，必须执行退避算法，分散发送时间以预防碰撞。

## Slide 48
3. 争用信道的过程
A: DATA→B，B: ACK→A
DIFS
t
争用期
t
t
D
C
DATA + SIFS + ACK
冻结
DATA
退避
退避
退避
CW
所有推迟接入站点
此时开始争用信道
DIFS
争用期
下一次开始
争用信道
占用信道
占用信道
占用信道
DIFS
A
有数据要发送
空
闲
推迟接入
t
信道
信道忙
信道忙
信道忙
在站点 A 和 B 通信的过程中，站点 C 和 D 也要发送数据。但 C 和 D 检测到信道忙，因此必须推迟接入(defer access)，以免发生碰撞。
推迟接入
推迟接入

## Slide 49
3. 争用信道的过程
争用期
退避
退避
A: DATA→B，B: ACK→A
DIFS
t
t
t
推迟接入
推迟接入
D
C
DATA + SIFS + ACK
冻结
DATA
退避
所有推迟接入站点
此时开始争用信道
DIFS
争用期
下一次开始
争用信道
占用信道
占用信道
占用信道
DIFS
A
有数据要发送
空
闲
推迟接入
t
信道
信道忙
信道忙
信道忙
争用期也叫做争用窗口 CW (Contention Window)。争用窗口由许多时隙 (time slot) 组成。例如，争用窗口 CW = 15 即窗口大小是 15 个时隙。
CW

## Slide 50
时隙长度的确定
方法：在下一个时隙开始时，每个站点都能检测出在前一个时隙开始时信道是否忙（这样就可采取适当对策）。
时隙长短在不同 802.11 标准中可以有不同数值。
例如：802.11g
  一个时隙时间为 9us；
  SIFS = 10 us；
  DIFS = SIFS + (2 * Slot time) = 28us。

## Slide 51
退避算法
站点在进入争用期时，应在 0 ~ CW 个时隙中随机生成一个退避时隙数，并设置退避计时器 (backoff timer)。
当几个站同时争用信道时，计时器最先降为零的站首先接入媒体，发送数据帧。这时信道转为忙，而其他正在退避的站则冻结其计时器，保留计时器的数值不变，推迟到下次争用信道时接着倒计时。
这样的规定对所有的站是公平的。

## Slide 52
3. 争用信道的过程
争用期
退避
退避
A: DATA→B，B: ACK→A
DIFS
t
t
t
推迟接入
推迟接入
D
C
DATA + SIFS + ACK
冻结
DATA
退避
所有推迟接入站点
此时开始争用信道
DIFS
争用期
下一次开始
争用信道
占用信道
占用信道
占用信道
DIFS
A
有数据要发送
空
闲
推迟接入
t
信道
信道忙
信道忙
信道忙
当信道由空闲转为忙时，所有正在退避的站点冻结其退避计时器，保留计时器的数值不变，推迟到下次争用信道时接着倒计时。
CW

## Slide 53
“推迟接入”和“退避 (backoff)”的区别
推迟接入：
  发生在信道处于忙的状态，为的是等待争用期的到来，以便执行退避算法来争用信道。
  这时退避计时器处于冻结状态。
退避：
  是争用期各站点执行的算法，退避计时器进行倒计时。
  这时信道是空闲的，并且总是出现在时间间隔 DIFS 的后面。

## Slide 54
争用窗口
建议值： 15 (最小) ≤ 争用窗口 CW ≤ 1023 (最大)。
CSMA/CA规定：如果未收到确认帧（可能发生了碰撞或受到干扰），则必须重传。每重传一次，争用窗口的数值就近似加倍（原CW值乘2加1）。
假定：选择初始争用窗口 CW = 15，首次争用随机退避的时隙数应在 0 ~ 15 之间生成，第 i 次重传争用窗口CW = (24+i – 1) ：
  第 1 次重传时，随机退避的时隙数应在 0 ~ 31 之间生成。
  第 2 次重传时，随机退避的时隙数应在 0 ~ 63 之间生成。
  ...
  第 6 次重传后，争用窗口 CW 不再增大，随机退避的时隙数应在 0 ~ 1023 之间生成。

## Slide 55
退避算法的使用场景
要发送数据时检测到信道忙。
已发出的数据帧未收到确认，重传数据帧。
接着发送后续的数据帧（为了防止一个站长期垄断发送权）。
DIFS
t
A
占用信道
DIFS
CW
占用信道
DIFS
争用
信道
CW
争用
信道
占用信道
要发送
数据
不争用
信道
当站点想发送数据时就检测到信道连续空闲时间超过 DIFS 时，即可立即发送数据，而不必经过争用期。

## Slide 56
4. 对信道进行预约
t
DIFS
SIFS
A
t
SIFS
SIFS
AP
RTS
CTS
DATA
ACK
NAV：A 在 RTS 帧中填写的时间
收到 RTS 帧的站
收到 CTS 帧的站
DIFS
CW
开始争用
A
B
AP
C（隐蔽站）
NAV： AP 在 CTS 帧中填写的时间
隐蔽站问题：A 站或 B 站向接入点 AP 发送数据时， C 站接收不到这些信号。C 站向 AP 发送的信号也传播不到远处的 A 站或 B 站。
NAV：A 在 DATA 帧中填写的时间
收到 DATA 帧的站

## Slide 57
4. 对信道进行预约
t
DIFS
SIFS
A
t
SIFS
SIFS
AP
RTS
CTS
DATA
ACK
NAV：A 在 RTS 帧中填写的时间
收到 RTS 帧的站
收到 CTS 帧的站
DIFS
CW
开始争用
A
B
AP
C（隐蔽站）
NAV： AP 在 CTS 帧中填写的时间
发送数据帧之前，先发送一个控制帧请求发送RTS (Request To Send)，其首部写入将要占用信道的时间SIFS+CTS+SIFS+DATA+SIFS+ACK。
A发送的RTS帧，B和AP能够收到，C收不到
NAV：A 在 DATA 帧中填写的时间
收到 DATA 帧的站

## Slide 58
4. 对信道进行预约
t
DIFS
SIFS
A
t
SIFS
SIFS
AP
RTS
CTS
DATA
ACK
NAV：A 在 RTS 帧中填写的时间
收到 RTS 帧的站
收到 CTS 帧的站
DIFS
CW
开始争用
A
B
AP
C（隐蔽站）
NAV： AP 在 CTS 帧中填写的时间
接收站点收到RTS帧，回送一个允许发送CTS (Clear To Send) 控制帧，首部中写入后续通信占用信道的时间SIFS+DATA+SIFS+ACK。
AP发送的CTS帧，A, B以及C都能够收到。
NAV：A 在 DATA 帧中填写的时间
收到 DATA 帧的站

## Slide 59
4. 对信道进行预约
t
DIFS
SIFS
A
t
SIFS
SIFS
AP
RTS
CTS
DATA
ACK
NAV：A 在 RTS 帧中填写的时间
收到 RTS 帧的站
收到 CTS 帧的站
DIFS
CW
开始争用
A
B
AP
C（隐蔽站）
NAV： AP 在 CTS 帧中填写的时间
在随后A发送的DATA帧的首部中，也写入了时间SIFS+ACK。如果有的站点没有收到RTS和CTS帧，那么收到DATA帧后，也能设置其NAV。
NAV：A 在 DATA 帧中填写的时间
收到 DATA 帧的站

## Slide 60
4. 对信道进行预约
t
DIFS
SIFS
A
t
SIFS
SIFS
AP
RTS
CTS
DATA
ACK
NAV：A 在 RTS 帧中填写的时间
收到 RTS 帧的站 (B)
收到 CTS 帧的站(A，B，C)
DIFS
CW
开始争用
A
B
C（隐蔽站）
AP
NAV： AP 在 CTS 帧中填写的时间
以上措施使得 A 站和接入点 AP（以及 A 站和 B 站）的通信过程中，发生碰撞的概率大大降低，特别是减少了隐蔽站的干扰问题。
NAV：A 在 DATA 帧中填写的时间
收到 DATA 帧的站

## Slide 61
使用 RTS 帧和 CTS 帧会使整个网络的通信效率有所下降，多浪费信道的时间 [RTS + SIFS + CTS + SIFS]。
但与数据帧相比，开销不算大。这两种控制帧都很短，其长度分别为 20 字节和 14 字节。而数据帧最长可达 2346 字节。
若不使用这种控制帧，一旦发生碰撞而导致数据帧重发，浪费的时间就更多。
当然，RTS帧和CTS帧也可能会发生碰撞，发送RTS帧的站点若收不到CTS帧，就不能发送数据帧，而必须重传RTS帧，但由于这两个控制帧很短，信道资源的浪费很少。
信道预约的代价

## Slide 62
信道预约不是强制性规定。各站可以自己决定使用或不使用信道预约。
只有当数据帧的长度超过某一数值时，使用 RTS 帧和 CTS 帧才比较合适。
信道预约不是强制的

## Slide 63
8.1.4 802.11 局域网的 MAC 帧
802.11 帧共有三种类型：控制帧、数据帧和管理帧。
数据帧格式
字节 2 2 6 6 6 2 6 0 ~ 2312 4
持续期
地址 1
地址 2
地址 3
序号控制
地址 4
帧主体
FCS
协议
版本
类型
子类型
去往
DS
来自
DS
还有
分片
重试
功率
管理
更多
数据
WEP
顺序
位 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
MAC 首部
MAC
尾部
帧控制

## Slide 64
8.1.4 802.11 局域网的 MAC 帧
802.11 帧共有三种类型：控制帧、数据帧和管理帧。
RTS 帧格式（帧控制字段中的子类型为 1011）
帧控制
持续期
接收地址
发送地址
FCS
字节 2 2 6 6 4
帧控制
持续期
接收地址
FCS
字节 2 2 6 4
CTS 和 ACK 帧格式（帧控制字段中的子类型分别为 1100 和 1101）

## Slide 65
数据帧有四个地址字段。
去往 DS | 来自 DS | 地址 1 | 地址 2 | 地址 3 | 地址 4
1. 关于 802.11 数据帧的地址
地址 1 永远是接收地址（即直接接收数据帧的节点地址）。
地址 2 永远是发送地址（即实际发送数据帧的节点地址）。
地址 3 和地址 4 取决于数据帧中的“去往DS”(去往AP) 和“来自DS”(来自AP) 这两个字段的数值。
注意：上述地址都是 MAC 地址，即硬件地址，而 AP 的 MAC 地址是 BSSID。
接收地址
发送地址
？
？

## Slide 66
数据帧有四个地址字段。
去往 DS | 来自 DS | 地址 1 | 地址 2 | 地址 3 | 地址 4
1. 关于 802.11 数据帧的地址
用于自组网模式，在一个独立BSS中，两个站点直接通信而不经过AP转发。
目的地址就是直接的接收节点地址，而源地址就是直接的发送节点地址。
地址3用于指出它们所在的独立BSS的BSSID。
目的地址
源地址
BSSID
-
0
0

## Slide 67
数据帧有四个地址字段。
去往 DS | 来自 DS | 地址 1 | 地址 2 | 地址 3 | 地址 4
1. 关于 802.11 数据帧的地址
用于多个BSS的AP用无线连接（而不是用以太网）构成EBSS的情况。
当一个BSS中的站点发送帧给另一个BSS中的站点时，需要经过两个AP的转发，例如A → AP1 → AP2 → B。
在AP1转发给AP2的帧中，去“往DS”和“来自DS”均为1，表示是AP到AP，地址1为AP2的BSSID，而地址2为AP1的BSSID。
接收AP地址
发送AP地址
-
-
1
1

## Slide 68
站点 A 向 B 发送数据帧，数据帧必须经过 AP1 转发。
AP1
BSS1
A
B
去往 DS = 1
来自 DS = 0
去往 DS = 0
来自 DS = 1
R
BSS2
AP2
C
0
1
2
互联网
最常用的两种情况
数据报流向 | 去往 DS | 来自 DS | 地址 1 | 地址 2 | 地址 3 | 地址 4
A  AP1 | 1 | 0 | AP1 地址 | A 的地址 | B 的地址 | —
AP1  B | 0 | 1 | B 的地址 | AP1 地址 | A 的地址 | —

## Slide 69
站点 A 向 B 发送数据帧，必须经过路由器 R 和 AP2 向 B 转发。
复杂情况：站点处在不同的两个子网中
互联网
R
0
1
2
AP1
BSS1
A
802.11 帧
802.3 帧
N1
IPA
地址 MACA
地址 BSSID1
BSS2
AP2
B
802.11 帧
802.3 帧
N2
IPB
地址 MACB
地址 BSSID2

## Slide 70
站点 A 向 B 发送数据
复杂情况：站点处在不同的两个子网中
在网络层，A看不见在链路层工作的接入点AP1和AP2。这两个接入点在链路层转发帧。从网络层看，A向B发送IP数据报，需要经过两段路径：A→R，R→B。

## Slide 71
站点 A 向 B 发送数据
复杂情况：站点处在不同的两个子网中
但从链路层看，数据帧则需要经过4段路径：
A (802.11帧)→AP1，AP1 (802.3帧)→R，R (802.3帧)→AP2，AP2 (802.11帧)→B。

## Slide 72
序号控制：序号控制字段的作用是使接收方能够区分开是新传送的帧还是因出现差错而重传的帧。
持续期：用于虚拟载波监听和信道预约，写入该帧结束后此次通信还要占用信道的时间。
帧控制：共分为 11 个子字段：
协议版本：现在是 0。
类型和子类型：用来区分帧的功能。
功率管理：占 1 位，用来指示移动站的功率管理模式。
WEP：占 1 位。若 WEP = 1，表明对帧主体字段采用了加密算法。
还有分片：置为 1 时表明这个帧后面还有分片。
2. 序号控制字段、持续期字段和帧控制字段

## Slide 73
分片的发送举例
为了提高传输效率，在信道质量较差时，需要把一个较长的帧划分为许多较短的分片。
在一次使用RTS和CTS帧预约信道后连续发送这些分片。
每发送一个分片后要收到该分片的确认才能发送下一个分片。
t
t
源站
目的站
RTS
CTS
分片 0
ACK 0
分片 1
ACK 1
分片 2
ACK 2
SIFS
RTS 持续期
CTS 持续期
长的帧划分为许多分片
分片0 持续期
ACK0 持续期
ACK1 持续期
分片1 持续期
各帧持续期
t
最后一个分片
分片2持续期

## Slide 74
分片的发送举例
除最后一个分片外，每个分片帧的还有分片字段置为1。
RTS帧和CTS帧的持续期实际上仅预约了第1个分片及其确认占用信道的时间。
中间每个分片帧（除最后一个分片外）及其确认帧的持续期又预约了下一个分片及其确认占用信道的时间。
t
t
源站
目的站
RTS
CTS
分片 0
ACK 0
分片 1
ACK 1
分片 2
ACK 2
SIFS
RTS 持续期
CTS 持续期
长的帧划分为许多分片
分片0 持续期
ACK0 持续期
ACK1 持续期
分片1 持续期
各帧持续期
t
最后一个分片
分片2持续期

## Slide 75
无线特种网WSN (Wireless Specialty Network)：为特定环境、特殊需求或专业应用而设计的非传统无线网络系统。与普通商业无线网络不同，WSN通常需要应对恶劣环境条件，满足特殊性能要求，并适应非常规应用场景。这类网络在军事、应急救援、工业监控、科学研究等领域具有广泛应用。
无线特种网WSN标准由IEEE 802委员会下属的802.15 WSN工作组负责制订。这个工作组的旧名称无线个人区域网WPAN (Wireless Personal Area Network)已不再使用，但WPAN仍在广泛使用。
8.2 无线特种网WSN

## Slide 76
1994 年，由爱立信公司推出。目前由蓝牙技术联盟负责维护和更新其技术标准、认证制造厂商，并授权使用蓝牙技术和蓝牙标志。
第 1 代蓝牙：数据率 = 720 kbit/s，通信范围 = 10 米左右。
蓝牙 4.0：
  低耗能蓝牙 BLE (Bluetooth Low Energy)：
    适用于数据量很小的节点，电池可以连续工作 4 ~ 5 年；
    距离增大到 30 m，数据率可达 1 Mbit/s。
  经典蓝牙 (classic Bluetooth)：
    数据率提高到 3 Mbit/s，传输距离可达 100 m。
蓝牙 5.0：数据率上限达 24 Mbit/s，传输距离最高可达 300 m。
1. 蓝牙系统 (Bluetooth)

## Slide 77
蓝牙使用 TDM 方式和扩频跳频 FHSS 技术组成不用接入点 AP 的皮可网 (piconet)。
每一个皮可网有一个主设备 (Master) 和最多 7 个工作的从设备 (Slave)。
通过共享主设备或从设备，可以把多个皮可网链接起来，形成一个范围更大的扩散网 (scatternet)。
皮可网 (piconet)

## Slide 78
蓝牙系统中的皮可网和扩散网
M
M
S
S
P
S
S
S
S
S
P
皮可网 2
扩散网
皮可网 1
M
——主设备
S
——从设备
P
——搁置的设备

## Slide 79
主要用于工业监控组网、办公自动化与控制等领域
速率是 2 ~ 250 kbit/s。
标准是 IEEE 802.15.4。新修订的标准是 IEEE 802.15.4-2006。
低速 WPAN 中最重要的就是 ZigBee。
ZigBee 技术主要用于各种电子设备（固定的、便携的或移动的）之间的无线通信。
2. 低速 WPAN(LR-WPAN)

## Slide 80
ZigBee 的特点
通信距离短 (10 ~ 80 m)，传输数据速率低，成本低廉。
功耗非常低
  对于某些工作时间和总时间之比小于 1% 的情况，电池的寿命甚至可以超过 10 年。
网络容量大
  一个 ZigBee 的网络最多包括有 255 个节点，其中一个是主设备，其余则是从设备。
  若是通过网络协调器进行扩展，整个网络最多可以支持超过 65000 个节点。

## Slide 81
ZigBee 标准与协议栈
物理层
MAC 层
网络层
应用层
IEEE 802.15.4 定义
ZigBee 联盟定义
ZigBee
协议栈
在 IEEE 802.15.4 标准基础上发展而来。所有 ZigBee 产品也是 802.15.4 产品。
IEEE 802.15.4 只是定义了 ZigBee 协议栈的最低的两层（物理层和 MAC 层），而上面的两层（网络层和应用层）则是由 ZigBee 联盟定义的。

## Slide 82
ZigBee 标准与协议栈
IEEE 802.15.4 物理层使用的三个频段
MAC 层主要沿用 802.11 无线局域网标准的 CSMA/CA 协议。
在网络层，ZigBee 可采用星形和网状拓扑，或两者的组合。
频段 | 数据率 | 信道数
2.4 GHz（全球） | 250 kbit/s | 16
915 MHz（美国） | 40 kbit/s | 10
868 MHz（欧洲） | 20 kbit/s | 1

## Slide 83
ZigBee 的组网方式
一个 ZigBee 网络最多可以有 255 个节点。
节点按功能的强弱可划分为两大类：
全功能设备 FFD (Full-Function Device)
具备控制器(Controller)的功能，能够提供数据交换功能，是ZigBee网络中的路由器。
可充当网络协调器(coordinator)，负责维护整个ZigBee网络的节点信息，同时还可以与其他ZigBee网络的协调器交换数据。
精简功能设备 RFD (Reduced-Function Device)
是 ZigBee 网络中数量最多的端设备。
电路简单，存储容量较小，因而成本较低。
RFD 节点只能与处在该星形网中心的 FFD 节点交换数据。

## Slide 84
ZigBee 的组网方式
有一个全功能设备 FFD 充当网络的协调器。
ZigBee 网络中数量最多的端设备是精简功能设备 RFD 节点。
FFD
FFD
FFD
FFD
FFD
RFD
端设备
路由器
FFD
FFD
协调器
通过各网络协调器的相互通信，可以得到覆盖更大范围、超过65000个节点的ZigBee网络。

## Slide 85
用于在便携式多媒体装置之间传送数据，支持11 ~ 55 Mbit/s 的数据率，标准是 802.15.3。
IEEE 802.15.3a 工作组还提出了更高数据率的物理层标准的超高速 WPAN，使用超宽带 UWB (Ultra-Wide Band) 技术：
  工作在 3.1 ~ 10.6 GHz 微波频段，有非常高的信道带宽。
  可支持 100 ~ 400 Mbit/s 的数据率。
  由于各方无法就物理层标准达成一致意见，2006年1月，IEEE 802.15.3a项目最终被终止。
3. 高速 WPAN(HR-WPAN)

## Slide 86
IEEE 802.15.6是专为人体周围或内部的短距离、低功耗无线通信而设计的国际标准。
人体区域网BAN (Body Area Network) 或身体传感器网BSN (Body Sensor Network)，是一种特殊类型的无线传感器网，设计用于在人体周围或内部运行。人体区域网BAN实际上可以被视为医疗物联网IoMT (Internet of Medical Things)的一个子集或组成部分。
IEEE 802.15.6-2012标准定义了短距人体局域网络，能够在3 m范围内提供10 Mbit/s的传输率，并提供比低功耗蓝牙更稳定的链接和抗干扰能力。
人体区域网由许多传感单元组成。这些传感单元必须是低功耗、体积小且轻便，可穿戴或可植入，并且具有很高安全性的。
4. 人体区域网

## Slide 87
8.3
蜂窝移动通信网
8.3.1 早期的蜂窝无线通信技术
8.3.2 4G 蜂窝无线通信技术
8.3.3 5G 蜂窝无线通信技术

## Slide 88
8.3.1 早期的蜂窝无线通信技术
移动通信的种类很多，如蜂窝移动通信、卫星移动通信、集群移动通信、无绳电话通信等，但目前使用最多的是蜂窝移动通信，它又称为小区制移动通信。
蜂窝移动网络的发展非常迅速，其信号的覆盖面已远远超过 Wi-Fi 无线局域网的覆盖面。
随着技术的发展，使用蜂窝无线通信进行电话通信的手机已经发展成为接入到互联网最主要的用户设备。
在移动的环境下，蜂窝无线通信网已经成为不可或缺的接入方式。

## Slide 89
第一代 (1G) 蜂窝移动通信系统
  1978 年底问世。
  使用模拟技术和传统的电路交换及频分多址 FDMA 提供电话服务。
  手机相当笨重（俗称大哥大），且话音质量差。
1. 蜂窝移动通信系统问世

## Slide 90
第二代 (2G) 蜂窝移动通信系统
  1990 年后开始。
  基于数字技术。
  代表：欧洲提出的 GSM 系统等。
  GSM的数据率仅为9.6 kbit/s，早期以提供语音为主，不过可通过其信令系统提供字数不多的短信服务。
2. 2G 蜂窝移动通信系统

## Slide 91
早期GSM 2G 蜂窝通信系统的重要组成构件
BSC
基站子系统
基站
移动用户
蜂窝
小区
公用电话网
基站
控制器
空中接口
核心网（网络子系统）
GSM：包括基站子系统和网络子系统（常称为核心网）。
基站子系统：包括几十个基站和一个基站控制器 BSC (Base Station Controller)。
BSC：为本基站子系统中的几十个基站服务：分配无线信道，确定所在小区，漫游时进行信道切换。
f1
f2
f3
f3
f2
f2
f3
数字
话音

## Slide 92
早期GSM 2G 蜂窝通信系统的重要组成构件
小区 (cell)：整个网络服务区划分成许多小区 (即蜂窝)，好处是可以频率复用。
基站：每个小区设置一个，覆盖小区，负责与本小区各个移动站的联络和控制。移动站的发送或接收都必须经过基站完成，因此基站又称为收发基站。
BSC
基站子系统
基站
移动用户
蜂窝
小区
公用电话网
基站
控制器
空中接口
核心网（网络子系统）
f1
f2
f3
f3
f2
f2
f3
数字
话音

## Slide 93
早期GSM 2G 蜂窝通信系统的重要组成构件
频率复用：相邻小区采用不同的频率，解决了同频干扰，频率可以重复使用。
电路交换：提供基本的话音通信服务。
空中接口：移动用户到基站之间的空口（即无线空中接口），采用的多址方式是 FDMA/TDMA 的混合系统。
BSC
基站子系统
基站
移动用户
蜂窝
小区
公用电话网
基站
控制器
空中接口
核心网（网络子系统）
f1
f2
f3
f3
f2
f2
f3
数字
话音

## Slide 94
早期GSM 2G 蜂窝通信系统的重要组成构件
GSM：包括基站子系统和网络子系统（常称为核心网）。
基站子系统：包括几十个基站和一个基站控制器。
基站控制器：为本基站子系统中的几十个基站服务：分配无线信道，确定所在小区，漫游时进行信道切换。
BSC
基站子系统
基站
移动用户
蜂窝
小区
公用电话网
基站
控制器
空中接口
核心网（网络子系统）
f1
f2
f3
f3
f2
f2
f3
数字
话音

## Slide 95
GSM 2G 蜂窝通信系统的重要组成构件
核心网：主要任务是负责用户的授权和账单（即确定是否允许一个移动设备接入蜂窝网络中），用户呼叫连接的建立和释放，以及当用户在不同的基站子系统之间漫游时的信道切换。
BSC
基站子系统
基站
移动用户
蜂窝
小区
公用电话网
基站
控制器
空中接口
核心网（网络子系统）
f1
f2
f3
f3
f2
f2
f3
数字
话音

## Slide 96
引入 GPRS 后的GSM 2G 核心网组成
BSC/PCU
基站子系统
基站
移动用户
蜂窝
小区
基站
控制器
GPRS 核心网
公用电话网
f1
f2
f3
f3
f2
f2
f3
分组交换域（数据通信）
电路交换域（话音通信）
互联网
GSM中后期为了满足移动数据通信需求，引入通用分组无线服务GPRS (General Packet Radio Service)（俗称2.5G）和增强型数据速率GSM演进EDGE (Enhanced Data rate for GSM Evolution)（俗称2.75G）），最高速率分别增大到171.2 kbit/s（GPRS）和384 kbit/s（EDGE）。
空中接口
数字
话音
数据

## Slide 97
引入 GPRS 后的GSM 2G 核心网组成
BSC/PCU
基站子系统
基站
移动用户
蜂窝
小区
基站
控制器
GPRS 核心网
公用电话网
f1
f2
f3
f3
f2
f2
f3
分组交换域（数据通信）
电路交换域（话音通信）
互联网
核心网：电路交换域 + 分组交换域。
电路交换域：负责话音通信。分组交换域：负责数据通信。
空中接口
数字
话音
数据

## Slide 98
3. 3G 蜂窝移动通信系统
第三代 (3G) 蜂窝移动通信系统
  1996 年正式标准名称：IMT-2000。
  包括中国通信标准化协会 CCSA (China Communications Standards Association) 的 7 个组织成立了第三代移动通信合作伙伴计划 3GPP (3rd Generation Partnership Project )。
  3GPP 制订的 3G 标准：通用移动通信系统 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)。
  3GPP R99(1999年版)：下行和上行的数据率都要超过 384 kbit/s。

## Slide 99
3G UMTS 蜂窝通信系统的重要组成构件
基站
Node-B
用户设备 UE
蜂窝
小区
公用电话网
引入了无线接入网概念：通用移动通信系统陆地无线接入网 UTRAN ( UMTS Terrestrial Radio Access Network) ，由多个无线网络系统组成。
无线接入网 UTRAN
数据
话音
无线网络系统
无线网络
控制器
NB
NB
NB
NB
NB
NB
核心网
分组交换域（数据通信）
电路交换域（话音通信）
互联网

## Slide 100
3G UMTS 蜂窝通信系统的重要组成构件
基站
Node-B
用户设备 UE
蜂窝
小区
公用电话网
每个无线网络系统有一个无线网络控制器和许多基站，但在UMTS中，基站称为节点B (Node-B)，简写为NB。移动站称为用户设备UE (User Equipment)。
无线接入网 UTRAN
数据
话音
无线网络系统
无线网络
控制器
NB
NB
NB
NB
NB
NB
核心网
分组交换域（数据通信）
电路交换域（话音通信）
互联网

## Slide 101
3G UMTS 蜂窝通信系统的重要组成构件
基站
Node-B
用户设备 UE
蜂窝
小区
公用电话网
每个无线网络系统有一个无线网络控制器和许多基站，但在UMTS中，基站称为节点B (Node-B)，简写为NB。移动站称为用户设备UE (User Equipment)。
无线接入网 UTRAN
数据
话音
无线网络系统
无线网络
控制器
NB
NB
NB
NB
NB
NB
核心网
分组交换域（数据通信）
电路交换域（话音通信）
互联网

## Slide 102
3G UMTS 与 2G GSM 的主要区别：集中在 UTRAN 侧
空口：
  使用直接序列宽带码分多址 DS-WCDMA (Direct Sequence Wideband CDMA)，或时分同步码分多址 TD-SCDMA (Time Division-Synchronous CDMA)。
  每个移动用户使用的带宽比 GSM 增大很多，能以更高的数据率享用多种移动宽带多媒体业务。
3G UMTS也不断提高数据率，其下行数据率可达到 21 Mbit/s（5 MHz带宽），大大 超过了 3G 最初设定的指标。

## Slide 103
8.3.2 4G蜂窝无线通信技术
1. 4G 蜂窝移动通信系统的特点
第四代 (4G) 蜂窝移动通信系统名称定为高级国际移动通信 IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications-Advanced) 。
IMT-Advanced 的一个最重要的特点：取消了电路交换，无论传送数据还是话音，全部使用分组交换技术，或称为全网 IP 化。
IMT-Advanced 目标峰值数据率：固定的和低速移动通信时应达到 1 Gbit/s，在高速移动通信时（如在火车。汽车上）应达到 100 Mbit/s。

## Slide 104
长期演进 LTE (Long-Term Evolution)
4G 标准比 3G 的标准高出很多。在当时的技术条件下，很难实现。
LTE 标准：
  3GPP R8 版本。
  手机左上角显示为“4G”，但不是真正的 4G。俗称为 3.9G 或 3.95G，表示接近4G。
  信道带宽为 20 MHz时，其下行和上行数据率应分别达到 100 Mbit/s 和 50 Mbit/s。

## Slide 105
LTE架构
eNB
演进的
无线接入网
演进的
分组核心网
eNB
eNB
UE
E-UTRAN
EPC (全 IP)
信令
数据
X2 接口
互联网
S-GW
用户面
P-GW
MME
控制面
HSS
用户
设备
空
中
接
口
由三大部分组成：用户设备 UE、演进的无线接入网 E-UTRAN (Evolved-UTRAN) 和演进的分组核心网 EPC (Evolved Packet Core)。
核心网 EPC：全 IP 网络，分为用户面和控制层面。
IP分组

## Slide 106
LTE 提高数据率的一些方法
无线接入网的下行信道（eNB→UE）与上行信道（UE→eNB）采用了不同的复用方式。
下行信道采用频分复用与时分复用相结合的正交频分多址 OFDMA。
  OFDM 技术采用了多个子载波并行传输的方法，利用各子载波之间的正交性，子信道的频谱可以相互部分重叠，但在解调时并不产生子载波间干扰。大大提高了频谱利用率。
  OFDM 使每个子信道的数据率降低，有效地减少了由多径效应带来的符号间干扰，降低了误比特率。
  每个帧划分为20个时隙，每个被激活的用户设备可以被分配到一个或多个信道频率中的一个或多个时隙。

## Slide 107
LTE 提高数据率的一些方法
采用了高阶调制 64 QAM，1 码元携带 6 bit 的信息量。
采用了多天线的多入多出 MIMO 技术，对提高数据率和信道频谱利用率起了重要作用。

## Slide 108
LTE架构
eNB
演进的
无线接入网
演进的
分组核心网
eNB
eNB
UE
E-UTRAN
EPC (全 IP)
信令
数据
X2 接口
互联网
S-GW
用户面
P-GW
MME
控制面
HSS
用户
设备
空
中
接
口
IP分组
E-UTRAN：取消了3G 中的无线网络控制器，并把基站称为演进的节点 B (eNB)。eNB 兼有 3G 中的基站 NB 和无线网络控制器的功能，是 LTE 中功能最复杂的设备。
核心网 EPC：全 IP 网络，分为用户面和控制层面。

## Slide 109
eNB：三个主要构件。(1) 天线。(2)无线模块：对发往空口的信号或从空口接收的信号进行调制或解调。(3) 数字模块：作为空口与核心网的接口，对经过此模块的所有信号进行处理。
LTE架构
eNB
演进的
无线接入网
演进的
分组核心网
eNB
eNB
UE
E-UTRAN
EPC (全 IP)
信令
数据
X2 接口
互联网
S-GW
用户面
P-GW
MME
控制面
HSS
用户
设备
空
中
接
口
IP分组

## Slide 110
控制面：基站 eNB 负责无线资源的管理，执行由MME发起的寻呼信息的调度和传输，并为UE发往服务网关S-GW的数据选择路由。
数据面：基站 eNB 在用户设备 UE 与核心网之间传送 IP 分组。
LTE架构
eNB
演进的
无线接入网
演进的
分组核心网
eNB
eNB
UE
E-UTRAN
EPC (全 IP)
信令
数据
X2 接口
互联网
S-GW
用户面
P-GW
MME
控制面
HSS
用户
设备
空
中
接
口
IP分组

## Slide 111
分组数据网络网关 P-GW (Packet Data Network GateWay)：是核心网通向互联网的网关路由器或边界路由器，是核心网对外的锚点(Anchor point)。负责给所有用户设备 UE 分配 IP 地址和确保服务质量 QoS。UE 的数据报在 eNB 封装到 GTP 隧道中，从 eNB 经 S-GW 到达 P-GW。
LTE架构
eNB
演进的
无线接入网
演进的
分组核心网
eNB
eNB
UE
E-UTRAN
EPC (全 IP)
信令
数据
X2 接口
互联网
S-GW
用户面
P-GW
MME
控制面
HSS
用户
设备
空
中
接
口
IP分组

## Slide 112
服务网关 S-GW (Serving GateWay)：是无线接入网与核心网之间的网关路由器。负责用户面的数据分组的转发和路由，起到路由器的作用。还负责 eNB 到 S-GW 以及 S-GW 到 P-GW 的隧道管理。S-GW 是用户面中移动性的锚点。
S-GW 和 P-GW 可以在同一个或不同物理节点实现。
LTE架构
eNB
演进的
无线接入网
演进的
分组核心网
eNB
eNB
UE
E-UTRAN
EPC (全 IP)
信令
数据
X2 接口
互联网
S-GW
用户面
P-GW
MME
控制面
HSS
用户
设备
空
中
接
口
IP分组

## Slide 113
归属用户服务器 HSS (Home Subscriber Server)：是一个中心数据库，存储网络运营商所保存的用户基本数据。
LTE架构
eNB
演进的
无线接入网
演进的
分组核心网
eNB
eNB
UE
E-UTRAN
EPC (全 IP)
信令
数据
X2 接口
互联网
S-GW
用户面
P-GW
MME
控制面
HSS
用户
设备
空
中
接
口
IP分组

## Slide 114
移动性管理实体 MME (Mobility Manegement Entity)：是一个信令实体，负责基站与核心网之间以及用户与核心网之间的所有信令交换。大的核心网需要有多个MME 来处理大量的信令交换。MME 必须从 HSS 获得用户的有关信息。
LTE架构
eNB
演进的
无线接入网
演进的
分组核心网
eNB
eNB
UE
E-UTRAN
EPC (全 IP)
信令
数据
X2 接口
互联网
S-GW
用户面
P-GW
MME
控制面
HSS
用户
设备
空
中
接
口
IP分组

## Slide 115
LTE 必须向后兼容 3G 和 2G
最初LTE把电话通信业务转交给原先的3G UMTS或2G GSM的电路交换网络来处理，以确保电话通信的质量。这叫作电路交换回落 CSFB (Circuit Switched Fallback)，意思是再退回到 3G/2G 的电路交换的网络来处理电话通信业务。
2012 年，基于 IP 的 VoLTE (Voice over LTE) 问世。
  能够提供高质量的电话通信；
  需要依靠与 P-GW 相连的 IP 多媒体子系统 IMS (IP Multimeda Subsystem)。
  IMS 不属于 LTE，而属于 IP 服务的范围，是 LTE 之外的另一个分组交换的网络系统。

## Slide 116
当用户设备 UE（如手机）开机后，就注册到 LTE 网络，以便使用网络资源传送 IP 数据业务。
LTE 网络内的数据路径由两大部分组成：
  空口无线链路（UE→eNB）。
  核心网中的隧道（eNB→S-GW→P-GW）。
2. LTE网络与互联网的连接

## Slide 117
LTE 的协议栈（用户面）
eNB
UE
互联网
S-GW
P-GW
应用层
应用层
传输层
传输层
IP
IP
IP
GTP
GTP
GTP
GTP
IP
IP
IP
IP
UDP
UDP
UDP
UDP
RLC
RLC
MAC
PDCP
PDCP
MAC
PHY
PHY
L2
L2
L2
L2
L2
L1
L1
L1
L1
L1
空中接口
L2
GTP：GPRS 隧道协议GTP (GPRS Tunneling Protocol)。这里具体是用户面的GTP，即GTP-U。控制面的GTP是GTP-C，这里从略。
分组数据汇聚协议 PDCP (Packet Data Convergence Protocol) 子层：支持 IP 分组在无线链路更加有效的传输，包括对 IP 首部进行压缩/解压缩。

## Slide 118
LTE 的协议栈（用户面）
eNB
UE
互联网
S-GW
P-GW
应用层
应用层
传输层
传输层
IP
IP
IP
GTP
GTP
GTP
GTP
IP
IP
IP
IP
UDP
UDP
UDP
UDP
RLC
RLC
MAC
PDCP
PDCP
MAC
PHY
PHY
L2
L2
L2
L2
L2
L1
L1
L1
L1
L1
空中接口
L2
无线链路控制 RLC (Radio Link Control) 子层：可提供三种不同可靠性等级的运行方式。还具有分组重新排序、重复数据检测、以及使用差错检测协议 ARQ 进行数据重传的功能。

## Slide 119
LTE 的协议栈（用户面）
eNB
UE
互联网
S-GW
P-GW
应用层
应用层
传输层
传输层
IP
IP
IP
GTP
GTP
GTP
GTP
IP
IP
IP
IP
UDP
UDP
UDP
UDP
RLC
RLC
MAC
PDCP
PDCP
MAC
PHY
PHY
L2
L2
L2
L2
L2
L1
L1
L1
L1
L1
空中接口
L2
媒体接入控制 MAC 子层：完成复用和分用的功能。在无线信道质量较差的环境下，采用混合自动重传请求 HARQ (Hybrid ARQ) 协议，可以有效地减少重传次数。此外，还按照 eNB 调度程序的安排，把无线资源动态分配给 UE，从而保证了服务质量 QoS。

## Slide 120
LTE 的协议栈（用户面）
eNB
UE
互联网
S-GW
P-GW
应用层
应用层
传输层
传输层
IP
IP
IP
GTP
GTP
GTP
GTP
IP
IP
IP
IP
UDP
UDP
UDP
UDP
RLC
RLC
MAC
PDCP
PDCP
MAC
PHY
PHY
L2
L2
L2
L2
L2
L1
L1
L1
L1
L1
空中接口
L2
物理层 PHY：发送时对 MAC 子层传来的数据进行编码和调制，把比特插入到每一帧中适当的时隙中发送出去。接收时进行解调和解码，把收到的比特上传给 MAC 子层。采用一种自适应调制编码 AMC (Adaptive Modulation and Coding) 技术。基站 eNB 根据用户终端反馈的信道状况，动态调整物理层采用的调制方式（QPSK 或 16 QAM 或 64 QAM）和编码速率。

## Slide 121
释放：
  UE 和 eNB 之间的空口链路；
  eNB 和 S-GW 之间的 GTP 隧道。
  UE 空口进入空闲状态。
保持：
  S-GW 与 P-GW 之间的 GTP 隧道；
  UE 的 IP 地址。
UE 注册后，若在一段时间没有数据业务

## Slide 122
UE 向所在小区的基站 eNB 发送连接请求。
eNB 收到连接请求后，就要建立空口链路和 eNB → S-GW 之间的GTP 隧道。
然后， UE 发送 IP 分组，从 IP 层先传送到下面的第 2 层（现在L2具有三个子层）。
(1) 假定用户设备UE要访问互联网中的百度网站BD
注意：S-GW → P-GW 之间原有的 GTP 隧道仍存在着。

## Slide 123
IPD = BD
目的IP地址
IPS = UE
源IP地址
UE → BD
UE 发送的分组
IPS = UE
IPD = BD
GTP 首部
UDP 首部
eNB → S-GW
隧道传送的分组
IPS = eNB
IPD = S-GW
目的IP地址
源IP地址
IPS = UE
IPD = BD
GTP 首部
UDP 首部
S-GW → P-GW
隧道传送的分组
IPS = S-GW
IPD = P-GW
目的IP地址
源IP地址



S-GW
UE
P-GW
eNB
互联网
GTP 隧道
GTP 隧道






UE 发送的 IP 分组
TEID1
TEID2
(1) 假定用户设备UE要访问互联网中的百度网站BD

## Slide 124
 UE 发送的 IP分组：
  目的地址 IPD = BD （BD 表示百度网站的IP地址）。
  源地址 IPS = UE （UE 表示 UE 的 IP 地址）。
 在 eNB → S-GW 隧道中传输进行封装的 IP 分组
  基站 eNB 的 PDCP 把收到的数据解封后，用协议 GTP 进行封装，并把一个 GTP 隧道端点标识符 TEID (Tunnel Endpoint Identifier) TEID1 写入到 GTP 首部中。
  在 eNB → S-GW 隧道中传送的 IP 分组：
    目的地址 IPD = S-GW。
    源地址IPS = eNB。
当UE处于空口空闲状态时发送 IP 分组到互联网
(1) 假定用户设备UE要访问互联网中的百度网站BD

## Slide 125
 在 S-GW → P-GW 隧道中传输 IP 分组
  S-GW 收到 IP 分组后，用同样的方法解封，并再次用协议 GTP 进行封装，把一个该 GTP 隧道端点标识符 TEID2 写入到 GTP 首部中。
  在 S-GW → P-GW 隧道中传送的 IP 分组：
    目的地址 IPD = P-GW。
    源地址 IPS = S-GW。
最后，P-GW 把从 GTP 隧道收到的 IP 分组解封，得到 UE 发送的 IP 分组，转发到互联网的站点。
当UE处于空口空闲状态时发送 IP 分组到互联网
(1) 假定用户设备UE要访问互联网中的百度网站BD

## Slide 126
在 UE 漫游时，所关联的基站 eNB 会经常改变。使得核心网中的P-GW和S-GW无法根据UE的IP地址，用传统的路由协议把IP分组转发到UE。
但所有的 eNB、S-GW 和 P-GW 的地理位置都是固定不变的，因而可以让核心网 EPC 只负责核心网内部的路由选择。
采用 GTP 隧道方式，核心网将 UE 发送到互联网的 IP 分组封装为新的 IP 分组，在隧道中传送到 P-GW。以后再由 P-GW 转发给互联网中的其他路由器。
从互联网发送给 UE 的 IP 分组，一律先转发到 P-GW，由 P-GW 负责确定从哪个隧道转发到 S-GW 和 eNB，最后再从 eNB 转发到目的 UE。
为何使用 GTP 隧道？

## Slide 127
百度服务器并不知道 UE 的空口状态，而只知道 UE 的 IP 地址。
互联网中的 IP 分组转发
  百度服务器以 UE 的 IP 地址为目的地址，构成 IP 分组发送出去。
  互联网中的路由器根据 IP 分组的目的地址，能够找到 UE 所驻留的 P-GW。
在隧道中转发给 S-GW
  P-GW 通过 UE 的 IP 地址就能通过对应的 GTP 隧道，把 IP 分组封装为 GTP 分组，在隧道中转发给 S-GW。
(2) 百度服务器向 UE 发送数据

## Slide 128
S-GW 通过 eNB 向 UE 转发。有两种情况：
S-GW 和 eNB 之间的 GTP隧道存在。
  S-GW 把 GTP 分组通过隧道发送给 eNB。
  eNB 把 GTP 分组解封，在空口链路上采用 PDCP/RLC/MAC/PHY 层封装，把数据发送给 UE。
S-GW 和 eNB 之间的 GTP 隧道不存在。
  此时，UE 处于空口空闲状态。
  因为 LTE 中的所有基站 eNB 都不知道 UE 在什么地方，S-GW 只好先把收到的 IP 分组暂时缓存，并触发移动性管理实体 MME 寻呼 UE（有时称为唤醒 UE）。
(2) 百度服务器向 UE 发送数据

## Slide 129
跟踪区 TA (Tracking Area)
  整个覆盖范围划分为很多跟踪区 TA，由唯一的跟踪区标识 TAI (Tracking Area Identity) 标识。
  TA 是 LTE 系统中位置更新和寻呼的基本单位。
  一个跟踪区 TA 可以覆盖多个小区。
  处于待机状态的 UE 必须收听邻近 eNB 的广播，以便知道自己位于哪个 TA 中。
  UE 必须周期性向核心网的 MME 报告自己的 TAI，以便 MME 能够寻呼到自己。
MME 寻呼 UE

## Slide 130
跟踪区列表 TAL (Tracking Area List)
  为了避免 UE 在 TA 区域间频繁切换时造成核心网信令负荷过重，MME 把一组（1 ~ 16 个）TA 写入一个跟踪区列表 TAL。
  当 UE 在 TAL 范围内跨 TA 漫游时，不必向 MME 发送 TA 更新报文。
  如果这时 MME 需要寻呼UE，只需在一个 TAL 的小范围内进行寻呼。
MME 寻呼 UE

## Slide 131
UE 跟踪区列表 TAL 更新的过程
TAL1
TA1
TA2
TA3
更新
UE 的跟踪区列表 TAL
在位置时
在位置时
在位置时
在位置时
TAL2
TA3
TA4
UE 向 MME 发送 TA 更新报文
MME 向 UE 发送更新的 TAL2
TA1
TA2
TA3
TA4
UE




UE 在位置，属于跟踪区 TA1。UE 把这个位置信息报告给 MME，然后MME 向 UE 发送一个跟踪区列表 TAL1。

## Slide 132
UE 跟踪区列表 TAL 更新的过程
TAL1
TA1
TA2
TA3
更新
UE 的跟踪区列表 TAL
在位置时
在位置时
在位置时
在位置时
TAL2
TA3
TA4
UE 向 MME 发送 TA 更新报文
MME 向 UE 发送更新的 TAL2
TA1
TA2
TA3
TA4
UE




当 UE 漫游到位置  和  时，其跟踪区列表没变，因此不向 MME 发送TA更新报文。

## Slide 133
UE 跟踪区列表 TAL 更新的过程
TAL1
TA1
TA2
TA3
更新
UE 的跟踪区列表 TAL
在位置时
在位置时
在位置时
在位置时
TAL2
TA3
TA4
UE 向 MME 发送 TA 更新报文
MME 向 UE 发送更新的 TAL2
TA1
TA2
TA3
TA4
UE




当 UE 漫游到位置  时，发现 TA4 不在自己的跟踪区列表 TAL1 中，因此向 MME 发送 TA 更新报文，MME 把更新的 TAL2 发送给 UE。只要 UE 在 TAL2 内漫游（即在 TA3 和 TA4 范围中），就可以不向 MME 发送 TA 更新报文，减小了对核心网的信令压力。

## Slide 134
MME 对 UE 进行寻呼时，不必在整个 LTE 网络范围内广播，而只需向 UE 所在的跟踪区列表 TAL 内数量不太多的基站 eNB 发送寻呼报文。
当某个基站 eNB 寻呼到 UE 后，UE 就在小区响应寻呼，触发 eNB 建立与 S-GW 之间的 GTP 隧道。
之后，S-GW 把刚才缓存的 IP 分组转发给 eNB，再转发给 UE。
由于分组交换流量的突发性，同时为了节省无线空口资源，UE 经常会处于空闲状态，因此可能会发生频繁的寻呼。
MME 寻呼 UE

## Slide 135
UE 在漫游中不断测量小区参考信号RS (Reference Signal)强度，并将测量结果上报给基站 eNB。
若 eNB 发现有更合适的小区，会触发 UE 进行切换，并在新小区建立空口链路，释放旧小区的空口链路，同时也把 eNB 和 S-GW 之间的 GTP隧道从旧小区切换到新小区。
由于 S-GW 覆盖范围很大，通常 S-GW 和 P-GW 之间的 GTP 隧道并不会重新建立。
在切换过程中，数据通信不会中断。
UE 在空口链路已建立的情况下进行漫游

## Slide 136
前面所讨论的用户面数据传送的过程中，在控制面，各节点之间还有非常重要的信令的传送，但这需要使用不同的协议栈。
在eNB和MME之间、在MME和HSS之间以及两个eNB之间的信令传送，还要用到传输层的第三个协议，即流控制传输协议SCTP (Stream Control Transmission Protocol)。
协议SCTP结合了UDP和TCP的优点，是面向报文的可靠传输协议。
控制面的信令传输

## Slide 137
8.3.3 5G蜂窝无线通信技术
3GPP把5G 的传输业务划分为以下三大应用场景：
  增强型移动宽带eMBB (enhanced Mobile BroadBand)
  大规模机器类型通信mMTC (massive Machine Type Communication)
  超高可靠超低时延通信uRLLC (ultra Reliable and Low Latency Communication)
为了应对上述的三大应用场景，5G必须具有极高的速率，极大的容量，极低的时延。
1. 5G的三大应用场景

## Slide 138
4G LTE的升级版本，它仍然属于人联网。
理论峰值速率的最低要求：下行速率20 Gbit/s，上行速率10 Gbit/s。
新型业务主要是三维（即3D）视频和4K/8K超高清视频等大流量移动宽带业务。
3D视频包括虚拟现实VR (Virtual Reality)和增强现实AR (Augmented Reality)。
增强型移动宽带eMBB

## Slide 139
又称为海量物联网。这类应用场景包括智慧城市、智能家居、智能电网、物流跟踪、环境监测等方面，追求的是“多而省”，连接最多、功耗最小、成本最低。
特点：
  数据率较低（例如，小于1 Mbit/s）且时延并不敏感（例如，超过10 s量级的时延也可接受）。
  超千亿连接的支持能力（例如，每平方公里有百万级的连接）
  终端成本低而电池寿命长（例如10年以上）。
大规模机器类型通信mMTC

## Slide 140
这类场景使用在工业控制、交通安全和控制、远程制造、远程手术以及无人驾驶等领域，追求的是“快而稳”，时延最小、可靠性最高、确定性最强。
特点：
  超高可靠性（例如，提供99.999%以上的传输可靠性）
  确保分组丢失率极低（例如，分组丢失率不超过10-5）
  低时延（例如，空口时延不超过1 ms，端到端时延小于5 ms）
  数据率为中低速率即可，但必须是使用短分组，以便快速送达
超高可靠超低时延通信uRLLC

## Slide 141
5G制定了新的空口标准5G NR (5G New Radio)，5G的用户设备仍然记为UE，但5G的无线接入设备（即基站）则记为gNB (next generation Node B) 。
5G的核心网记为5GC，C代表Core（核心）。
2. 5G网络的特点

## Slide 142
5G进行了一次彻底的架构革命，这就是把核心网拆解成为一个个独立的、细粒度的、可灵活组合的网络功能微服务(microservice)，每个微服务负责特定的网络功能。这里“微”是指服务粒度极小，功能单一，每个微服务可独立开发、部署和升级。
5G的核心网架构又称为服务化架构SBA (Service-Based Architecture)。这种架构改变了传统4G网络中网元之间点对点紧耦合的通信方式，采用类似“服务总线”的松耦合、按需调用模式，通过服务化接口SBI (Service-Based Interface)实现网络功能之间的通信。
2. 5G网络的特点

## Slide 143
接入与移动性管理功能AMF (Access and Mobility Management Function) 类似于4G中MME的功能。负责用户设备UE的注册、连接管理、寻呼、切换、空闲/连接态移动性管理等。
会话管理功能SMF (Session Management Function) 类似于4G中MME以及S-GW和P-GW的控制面功能。负责为每个会话分配IP地址和进行QoS控制，起着DHCP协议的作用。
用户面功能UPF (User Plane Function) 类似于4G中S-GW和P-GW用户面功能。负责数据分组的转发和路由、计费用量收集。
5G核心网中最重要的一些服务功能

## Slide 144
统一数据管理UDM (Unified Data Management) 类似于4G中HSS的功能。负责永久储存用户签约数据。
鉴权服务器功能AUSF (AUthentication Server Function) 类似于4G中MME和HSS的功能。负责验证用户并决定其接入网络权限，把最终结果告诉AMF。
策略控制功能PCF (Policy Control Function) 类似于4G中PCRF的功能。管理网络行为策略，给AMF /SMF下发移动性策略、会话策略、计费策略。
5G核心网中最重要的一些服务功能

## Slide 145
5G的这些网络功能已不再是依托某些专用硬件设备来完成，而是运行在云计算资源上的软件。
这使得核心网的部署、扩容和升级像在云上部署一个应用程序一样灵活。
5G核心网的这种特点常称为云原生(cloud native)，这是为了强调5G核心网从设计之初就按照“云原生”理念构建的一种云化的核心网。
核心网中所有网络功能均已软件化，以虚拟机形态部署在电信云资源池，统一由云管理平台编排管理，不再依赖传统专用通信硬件。
云原生

## Slide 146
在3GPP的标准中，5G核心网架构的重要设计原则之一就是：核心网的控制面与转发面彻底分离。
用户面负责高效地转发数据，而且用户面功能UPF可以下沉到离用户更近的地方，从而能够大幅度降低网络时延。
控制面与转发面分离

## Slide 147
网络切片(network slicing）是在同一个物理网络基础设施上，通过软件定义网络SDN和网络功能虚拟化NFV技术，虚拟出多个可定制的、端到端的、逻辑上独立的、特性各异的“专属网络”，以满足不同业务场景对带宽、时延、可靠性等方面的需求。
切片之间的隔离性要求：数据隔离、网络隔离和资源隔离，以确保不同切片之间的安全性和服务质量。
这种方式允许运营商为不同行业（如自动驾驶、智能制造、高清视频等）提供具有特定服务水平的网络服务。
支持网络切片功能

## Slide 148
5G引入了毫米波，即频率在30 ~300 GHz之间的无线电波。
毫米波的可用频谱很宽，不仅能够有效地缓解频谱资源紧张的问题，而且能够支持5G大容量和高速率的需求。
但毫米波的缺点是传播损耗数据，穿透能力弱，这就使得基站的覆盖范围缩小了，因此5G需要使用许多发射功率更低、覆盖面积更小的小蜂窝。
根据蜂窝覆盖面积的大小，可划分为微蜂窝(micro cell)、皮蜂窝(pico cell)和飞蜂窝(femto cell)。
引入毫米波

## Slide 149
5G的使用了数十甚至数百根天线的大规模多输入多输出(Massive MIMO)技术，可以大幅度提升无线容量和覆盖范围。
在天线方面使用的波束赋形技术，可将射频能量集中成窄波束指向用户，增强了接收信号的强度，降低了蜂窝之间的干扰，提高了信道频带利用率。
使用大规模多输入多输出与波束赋形技术

## Slide 150
5G还在用户面的协议栈增加了一个位于PDCP层上面的新协议层，此层的协议叫作服务数据适配协议SDAP (Service Data Adaptation Protocol)，用来给不同QoS的数据流进行调度策略处理，保证音频/视频、自动驾驶等不同业务获得合适的网络资源。
用户面增加新协议层

## Slide 151
4G网络能满足目前大部分业务的需求，5G的建设需要很大的投资，目前运营商需要同时提供4G和5G服务。
3GPP提出了非独立组网NSA (Non-StandAlone)方案。例如，新建5G的gNB基站，但仍使用经过适当改造升级的4G核心网EPC。可以快速部署，减少资金的投入。
但非独立组网的许多性能受限，且网络时延较高，核心网不是云原生的，也不可能提供微服务、网络切片和边缘计算等功能。
随着5G用户数逐渐增多，运营商将会逐渐向独立组网SA (StandAlone)过渡，最终实现5G基站连接5G核心网。
3. 从4G到5G的演进

## Slide 152
8.4
移动 IP
8.4.1 移动 IP 的基本概念
8.4.2 移动 IP 的路由选择问题
8.4.3 移动 IP 的前景

## Slide 153
8.4.1 移动 IP 的基本概念
传统计算机的位置都是固定不变的。
便携式笔记本电脑允许用户在不同地点上网，使用不同的 IP 地址，不是移动 IP。
在移动中浏览网页，若要在移动中的 TCP 连接不中断，就必须使移动站的 IP 地址在移动中保持不变。
移动 IP (Mobile IP) ：由 IETF 开发的一种技术，允许计算机移动到外地时，仍然保留其原来的 IP 地址。
移动 IP 要解决的问题：使用户的移动性对上层的网络应用透明。

## Slide 154
移动 IP 的一些基本概念
移动站 A 必须有一个原始地址，即永久地址，或归属地址 (home address)。移动站原始连接到的网络(例如N1)叫做归属网络 (home network)。永久地址和归属网络的关联是不变的。
通信者 B

移动站 A
归属网络N1 131.8.0.0/16
归属代理
永久地址 131.8.6.7/16
被访网络N2 15.0.0.0/8
外地代理
A
永久地址 131.8.6.7/16
转交地址 15.5.6.7/8
广域网





## Slide 155
移动 IP 的一些基本概念
归属代理 (home agent) 让地址的改变对互联网的其余部分透明，它通常就是连接在归属网络上的路由器，代理功能在应用层完成。归属代理既是路由器，也是主机。
通信者 B

移动站 A
归属网络N1 131.8.0.0/16
归属代理
永久地址 131.8.6.7/16
被访网络N2 15.0.0.0/8
外地代理
A
永久地址 131.8.6.7/16
转交地址 15.5.6.7/8
广域网





## Slide 156
移动 IP 使用的基本概念
当移动站 A 移动到另一个地点，接入的网络(例如N2)称为被访网络 (visited network)或外地网络 (foreign network)。
被访网络中使用的代理叫做外地代理 (foreign agent)，它通常就是连接在被访网络上的路由器。
通信者 B

移动站 A
归属代理
永久地址 131.8.6.7/16
外地代理
A
永久地址 131.8.6.7/16
转交地址 15.5.6.7/8
广域网




归属网络N1 131.8.0.0/16
被访网络N2 15.0.0.0/8

## Slide 157
移动 IP 使用的基本概念
外地代理的一个任务就是要为移动站 A 在被访网络中创建的临时地址叫做转交地址 (care-of address)。
外地代理的另一个功能是及时把移动站A的转交地址通知A的归属代理。
通信者 B

移动站 A
归属代理
永久地址 131.8.6.7/16
外地代理
A
永久地址 131.8.6.7/16
转交地址 15.5.6.7/8
广域网




归属网络N1 131.8.0.0/16
被访网络N2 15.0.0.0/8

## Slide 158
1，转交地址是供移动站、归属代理以及外地代理使用的，各种应用程序都不使用这种转交地址。
2，转交地址在互联网中并不唯一。外地代理可以给好几个移动站指派同样的转交地址，甚至把自己的 IP 地址指派为移动站的转交地址。
当外地代理要向连接在被访网络上的移动站发送数据报时，并不会像通常那样使用地址解析协议ARP，而是直接使用这个移动站的 MAC 地址。
当移动站首次和外地代理通信时，外地代理就记录下这个移动站的 MAC 地址。
注意：

## Slide 159
有时，移动站本身也可以充当外地代理，即移动站和外地代理是同一个设备。这时的转交地址叫做同址转交地址(co-located care-of address)。
使用同址转交地址的好处是移动站可以移动到任何网络，而不必担心外地代理的可用性，但缺点是移动站需要有额外的软件，使之能够充当自己的外地代理。
同址转交地址(co-located care-of address)

## Slide 160
 B 发送给 A 的数据报的目的地址是：131.8.6.7。此数据报被 A 的归属代理截获（只有当 A 离开归属网络时，归属代理才能截获发给 A 的数据报）。
通信者 B

移动站 A
归属代理
永久地址 131.8.6.7/16
外地代理
A
永久地址 131.8.6.7/16
转交地址 15.5.6.7/8
广域网

归属网络N1 131.8.0.0/16
被访网络N2 15.0.0.0/8
8.4.2 移动IP的路由选择问题

## Slide 161
通信者 B 和移动站 A 通信的四个重要步骤
 归属代理把 B 发来的数据报进行再封装，新的数据报的目的地址是：15.5.6.7，就是 A 现在的转交地址。使用隧道技术将新封装的数据报发送到被访网络的外地代理。
通信者 B

移动站 A
归属代理
永久地址 131.8.6.7/16
外地代理
A
永久地址 131.8.6.7/16
广域网


转交地址 15.5.6.7/8
归属网络N1 131.8.0.0/16
被访网络N2 15.0.0.0/8
8.4.2 移动IP的路由选择问题

## Slide 162
 被访网络中的外地代理把收到的封装的数据报进行拆封，取出 B 发送的原始数据报，然后转发给移动站 A。这个数据报的目的地址是：131.8.6.7，就是 A 的永久地址。A 收到 B 发送的原始数据报后，也得到了 B 的IP地址。
通信者 B

移动站 A
归属代理
永久地址 131.8.6.7/16
外地代理
A
永久地址 131.8.6.7/16
转交地址 15.5.6.7/8
广域网



归属网络N1 131.8.0.0/16
被访网络N2 15.0.0.0/8
8.4.2 移动IP的路由选择问题

## Slide 163
 如果现在 A 要向 B 发送数据报，A 仍然使用自己的永久地址作为数据报的源地址，用 B 的 IP 地址作为数据报的目的地址。这个数据报不需要通过 A 的归属代理进行转发，而是直接发送给B。
通信者 B

移动站 A
归属代理
永久地址 131.8.6.7/16
外地代理
A
永久地址 131.8.6.7/16
转交地址 15.5.6.7/8
广域网




归属网络N1 131.8.0.0/16
被访网络N2 15.0.0.0/8
8.4.2 移动IP的路由选择问题

## Slide 164
1. 移动站到外地代理的协议
向外地代理进行注册，以获得一个临时的转交地址。
2. 外地代理到归属代理的注册协议
外地代理要向移动站的归属代理注册移动站的转交地址。
3. 归属代理数据报封装协议
归属代理将移动站的数据报用转交地址再封装转发给外地代理。
4. 外地代理拆封协议
外地代理从封装的数据报中取出原始数据报，并发送给移动站。
网络层应增加的新功能

## Slide 165
间接路由选择：把数据报发往移动站的归属网络，由归属代理完成以后的寻址工作，进而完成数据报转发的方式。
问题：可能会引起数据报转发的低效，即三角形路由选择问题(triangle routing problem)。
三角形路由选择问题
本来在 B 和 A 之间可能有一条更有效的路由，但现在要走另外两条路：先要把数据报从 B 发送到 A 的归属代理，然后再转发给漫游到被访网络的 A。
如果 B 所在的网络就是 A 到达的被访网络呢？
直接交付即可，根本不需要使用路由器。

## Slide 166
使用直接路由选择向移动站发送数据报
让通信者 B 创建一个通信者代理 (correspondent agent)，让通信者代理向归属代理询问到移动站在被访网络的转交地址。然后由通信者代理把数据报用隧道技术发送到被访网络的外地代理，最后再由这个外地代理拆封，把数据报转发给移动站。
通信者 B
通信者
代理
新外地代理
广域网
移动站 A
归属网络
被访网络 N1
A
A
被访网络 N2







锚外地代理
归属代理

## Slide 167
如何使通信者代理向移动站的归属代理查询到移动站的转交地址？
当移动站再移动到其他网络时，怎样得到移动站的位置信息？
需要解决的两个问题
增加一个移动用户定位协议 (mobile-user location protocol)
使用锚外地代理 (anchor foreign agent)

## Slide 168
使用直接路由选择向移动站发送数据报的重要步骤
 B 的通信者代理从移动站 A 的归属代理得到 A 所漫游到的被访网络 N1 的外地代理。把移动站首次漫游到的被访网络的外地代理称为锚外地代理 (anchor foreign agent)。
通信者 B
通信者
代理
新外地代理
广域网
移动站 A
归属网络
被访网络 N1
A
A
被访网络 N2

锚外地代理
归属代理

## Slide 169
使用直接路由选择向移动站发送数据报的重要步骤
 通信者代理把 B 发给 A 的数据报再封装后，发送到 A 的锚外地代理。
通信者 B
通信者
代理
新外地代理
广域网
移动站 A
归属网络
被访网络 N1
A
A
被访网络 N2


锚外地代理
归属代理

## Slide 170
使用直接路由选择向移动站发送数据报的重要步骤
 锚外地代理把拆封后的数据报发送给 A。
通信者 B
通信者
代理
新外地代理
广域网
移动站 A
归属网络
被访网络 N1
A
A
被访网络 N2



锚外地代理
归属代理

## Slide 171
使用直接路由选择向移动站发送数据报的重要步骤
 A 移动到另一个被访网络 N2 。
通信者 B
通信者
代理
新外地代理
广域网
移动站 A
归属网络
被访网络 N1
A
被访网络 N2
A




锚外地代理
归属代理

## Slide 172
使用直接路由选择向移动站发送数据报的重要步骤
 A 向被访网络 N2 的新外地代理注册。
通信者 B
通信者
代理
新外地代理
广域网
移动站 A
归属网络
被访网络 N1
A
A
被访网络 N2





锚外地代理
归属代理

## Slide 173
使用直接路由选择向移动站发送数据报的重要步骤
 新外地代理把 A 的新转交地址告诉锚外地代理。
通信者 B
通信者
代理
新外地代理
广域网
移动站 A
归属网络
被访网络 N1
A
A
被访网络 N2






锚外地代理
归属代理

## Slide 174
使用直接路由选择向移动站发送数据报的重要步骤
 锚外地代理收到发给 A 的封装数据报后，用 A 的新转交地址对数据报进行再封装，然后发送给被访网络 N2 上的新外地代理，拆封后转发给移动站 A。
通信者 B
通信者
代理
新外地代理
广域网
移动站 A
归属网络
被访网络 N1
A
A
被访网络 N2







锚外地代理
归属代理
如果 A 再漫游到另一个网络，也是通过锚外地代理转发给 A 的数据报。

## Slide 175
8.4.3 移动IP的前景
移动IP的发展很慢。
移动IP的核心机制就是设备在移动过程中保持一个固定的IP地址，但一般的移动设备并没有一个固定的IP地址。在IPv4网络中大量使用NAT，很难实现移动IP。
移动IP的技术复杂，切换性能差。移动IP需要在每个节点、路由器或归属代理上引入额外的机制，而这些机制的实现和维护成本高昂，尤其是涉及全球化部署时。
4G和5G能够非常高效地管理移动性，移动IP缺乏竞争优势。