## Slide 1
传输媒质
Media
5
导引型
有线
Wire
双绞线 – twisted pair
同轴电缆 – coaxial cable
光缆 – optical fiber
非导引型
无线
Wireless
无线电波 - radio

## Slide 2
传输媒质-双绞线
Media – twisted pair
5.1
两根具有绝缘保护层的铜导线按一定密度互相绞在一起；
每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消，有效降低信号干扰的程度。

## Slide 3
传输媒质-双绞线
Media – twisted pair
5.1
非屏蔽双绞线UTP
Unshielded Twisted Pair
屏蔽双绞线STP
Shielded Twisted Pair

## Slide 4
传输媒质-双绞线
Media – twisted pair
5.1
分类 | 标识 | 速率 | 应用 | 带宽
5类线 | Cat 5 | <100Mbps | 百兆以太网 | 100Mhz
超5类 | Cat 5e | <1000Mbps | 千兆以太网 | 125Mhz
6类线 | Cat 6 | >1Gbps |  | 250MHz
超6类 | Cat 6e | >10Gbps |  | 500MHz
7类 | Cat 7 | >10Gbps |  | 600Mhz
Cat - Category

## Slide 5
传输媒质-双绞线-水晶头
Media – twisted pair
5.1
RJ - Registered Jack

## Slide 6
传输媒质-双绞线-线序
Media – twisted pair
5.1

## Slide 7
传输媒质-同轴电缆
Media - coaxial cable
5.2
物理结构组成：
内导体：中心铜线
内绝缘层：塑料
外导体：网状导电层
包层：电线外皮
分类：
基带同轴电缆
  数字信号
  特征阻抗50Ω
  绝缘层为铜
频带同轴电缆
  模拟信号
  特征阻抗75Ω
  绝缘层为铝
BNC-刺刀螺母连接器
Bayonet Nut Connector

## Slide 8
传输媒质-光纤
Media - optical fiber
5.3
由玻璃或塑料制成的纤维，利用光的全反射传输数据
特点：
传输损耗小
抗干扰性好
体积小，重量轻
分类：
单模光纤SMF-Single Mode Fiber
  适合远距离传输
多模光纤MMF-MUlti Mode Fiber
  适合近距离传输

## Slide 9
传输媒质-无线电波
Media - Airwave
5.4
卫星通信
短波通信
超短波
微波通信
Satellite Communication
Microwave Communication / Relay
VHF
HF