## Slide 1
桂林学院软件工程
2021-05-10
VLAN

## Slide 2
交换机的广播

## Slide 3
客户需求
Requirement
通信的私密性
通信的高效性
通信的完整性

## Slide 4: VLAN
通过逻辑配置，将一个局域网划分为若干个虚拟局域网VLAN；
用以缩小/隔离广播域，有效抵制网络风暴；广播数据包只能在同一个VLAN内传播；
VLAN隔离了不同VLAN之间的通信：
同一个VLAN的计算机，网段相同，可通信；
网段不同，不可通信；
Virtual Local Area Network

## Slide 5: VLAN 号
VLAN由id和name来标识；
一个交换机可以划分多个VLAN；每个VLAN不受网络物理位置的限制；
通常利用交换机的端口划分VLAN；一个端口只能属于一个VLAN；所以一般称port VLAN；一个VLAN可以包含多个端口；
默认情况下，所有端口都属于VLAN 1。
Vlan ID
(config)#vlan 10 创建vlan
(config)#name vlan_name 修改vlan名字

## Slide 6: VLAN 模式
access模式：
默认模式。一般用于链接用户计算机；access端口只能属于一个VLAN；
trunk模式：
交换机之间互链或交换机和路由器之间互链；
trunk端口维护一个list，指定允许哪些通过或哪些不通过；
hybrid混合模式【华为模式】
Vlan mode
(config)#show inter fa 0/1 swi 查看端口模式

## Slide 7: IEEE 802.1q
IEEE 802.1q对以太网帧格式进行扩展，加入了4个字节的VLAN标记tag，简称：dot one Q
Vlan protocol

## Slide 8: VLAN 标记
TPID 标签协议标识符，Tag Protocol Identifier，协议规定为：0x8100
TCI 标签控制信息，Tag Control Information
Priority 帧的优先级，默认是0
CFI 规范格式，Canonical Format Indicator，0为规范格式，1为非规范格式
VLAN ID VLAN标识符，VLAN Identified，212=4096，除去0和4095，只有1-4094个可用
Vlan tag

## Slide 9: VLAN 命令
Vlan command
#show vlan 查看vlan
#show vlan id 10 查看指定的vlan
#show inter fa 0/1 swi 查看端口信息
(config)#vlan 10 创建vlan
(config)#name vlan_name 修改vlan名字
(config)#inter fa0/1 选择单个端口
(config-if)#swi acc vlan 10 划分端口到vlan
(config-if)#swi mod tru 设置端口模式
(config)#inter ran fa0/3-4 选择多个端口
(config-if-range)#swit acc vlan 10 端口配置到vlan

## Slide 10: 实操1 同一个交换机内部划分VLAN
构造拓扑
分配IP地址（要求同前）
至少ping通2个方向的通信
创建VLAN：VLAN10、VLAN20、VLAN30
将指定端口划分到相应的VLAN
查看链路状态
分别ping测下VLAN内和VLAN外的主机
Operation

## Slide 11: 思考
如何删除VLAN，回复初始状态或重新划分？
Question

## Slide 12: 实操2 不同一个交换机之间划分VLAN
构造拓扑
分配IP地址（要求同前）
至少ping通2个方向的通信
创建VLAN：VLAN10、VLAN20、VLAN30
将指定端口划分到相应的VLAN
指定交换机互链端口为trunk模式
查看链路状态
分别ping测下VLAN内和VLAN外的主机
Operation